Technické požadavky na okna:

- profilová třída "A" dle ČSN en 12608

- stavební hloubka profilu min. 72 mm

- hloubka zasklívací polodrážky min. 25 mm

- izolační dvojsklo s ohledem na dodržení hodnoty Uw=max. 1,1 W/m2K

- plastový distanční rámeček „teplý“ černé barvy

- ocelové pozink. výztuže v rámu a křídle oken tl. min. 1,5 m, u velkých prvků se zesílenou výztuhou dle předpisů daného předpisu výrobce systému a statického výpočtu

- materiál oken musí vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 16312002 Sb., požadavek č. 3, bod a) uvolňování toxických plynů (stanovení VOC), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, dle vyhlášky č. 612003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Nutno doložit v nabídce zprávou o zkoušce akreditovaným ústavem (stanovení těkavých organických látek VOC)

- celoobvodové kování oken seříditelné ve všech směrech se třemi bezpečnostními uzavíracími body pro zvýšenou odolnost proti vloupání, přizvedávač křídla, pojistka proti chybné manipulaci. Poloha kliky musí umožňovat čtvrtou polohu kliky = mikroventilace.

- výše uvedené vlastnosti oken doložit technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list)

- součástí dodávky bude výpočet a zobrazení průběhu izotherm pro dané ostění

- s označením kritických bodů a uvedením jejich hodnot rozhodných dle normy ČSN 730540

- vnitřní parapety plastové, barva bílá

- Parapety plastové komůrkové bez nosu, přesah min. 30 mm dolů přes hranu parapetu, vidtelná boční čela parapetních desek budou s ukončovacími profily resp. v barvě parapetní desky. Napojování jednotlivých desek u pásových oken a sestav větší šířky než 2 500 mm musí respektovat členění jednotlivých oken v rámu.

- Vnitřní parapety oken jsou součástí dodávky oken.

Požadavky na montáž:

- montáží se rozumí osazení do předem připravených stavebních otvorů,

- vyrovnání

- upevnění pomocí hmoždinek nebo spec. kotev, vypěnění spár PUR-pěnou a seřízení kování.

- montáž parotěsné a paropropustné zábrany

- odbornou montáž otvorových prvků kvalifikovanými pracovníky

- zednické začištění ostění v interiéru (přeštukování)

- odvoz a likvidaci starých oken

- poskytnutá záruka na funkčnost oken po dobu minimálně 5ti let.

- montáž vnitřních plastových parapetů,

- montáž žaluzií

Všechny výrobky musí být certifikovány státem akreditovanou zkušebnou, aby bezpodmíněčně vyhověly požadavkům zkušebny i českým normám.

Požadavky na stavební otvory:

šířka okna: šířka rámu+2cm

výška okna: výška rámu+5cm	: balkonové dveře: výška rámu+2cm

vchodové dveře: výška rámu+1cm

Nákresy oken: pohled ze strany pantů

Poskytovaná záruka na bezvadnost oken je 5 let. Prodloužená záruka 10 let: - stálobarevnost profilů- povrchovou úpravu kování

Vysvětlivky výše uvedených typů kování:

Otevírání zobrazeno vždy ze strany pantů!!!

LEVÉ, L - PANTY VLEVO, KLIKA VPRAVO PRAVÉ, P - PANTY VPRAVO, KLIKA VLEVO

HORNÍ - U 2kř. OKNA NEBO DVEŘÍ KŘÍDLO S KLIKOU SPODNÍ - U 2kř. OKNA NEBO DVEŘÍ KŘÍDLO BEZ KLIKY

OKNA A BALK. DVEŘE:

OS - OTEVÍRAVÉ + SKLOPNÉ + MIKROVENTILACE, KLIKA JEDNOSTRANNÁ

OT-OTEVÍRAVÉ, KLIKA JEDNOSTRANNÁ UVNITŘ, U 2kř. OVLÁDÁNÍ ROZVOROU (1 PÁČKA)

PEVNÉ ZASKLENÍ - PEVNĚ V RÁMU BEZ OTEVÍRÁNÍ

FIXNÍ KŘÍDLO - KŘÍDLO PEVNĚ PŘIŠROUBOVANÉ V RÁMU, BEZ OTEVÍRÁNÍ ZÁSTRČE - PRO 2kř. OKNA, OTEVÍRÁNÍ SPODNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ HORNÍ A DOLNÍ ZÁSTRČE

PÁK. OVLADAČ - OVLÁDÁNÍ SKLOPNÉHO OKNA POMOCÍ TYČOVÉHO PŘEVODU DM 30mm + FAB - OBOUSTRANNÁ KLIKA S DĚLENÝM ŠTÍTKEM + CYLINDR. VLOŽKA

KLIKA DVEŘNÍ PRO BD- OBOUSTRANNÁ KLIKA, ÚZKÝ ŠTÍTEK VCELKU

+ CYLINDR. VLOŽKA

SKB PRAVÉ- POSUVNĚ SKLOPNÉ KŘÍDLO VPRAVO, OTEVÍRÁNÍ DOLEVA

SKB LEVÉ - POSUVNĚ SKLOPNÉ KŘÍDLO VLEVO, OTEVÍRÁNÍ DOPRAVA

VCHODOVÉ DVEŘE:

STANDARD - 3 BODOVÝ ZÁMEK AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÍ - 3 BODOVÉ (2+1) ZAVÍRÁNÍ, NOŽE S PŘÍDAVNÝM ZÁMKEM - DTTO BEZPEČNOSTNÍ + DRUHÁ CYLINDR. VLOŽKA