S P E C I F I K A C E  VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Vchodové dveře – budova školy ( hliník)

- dveře 2-křídlové otevírání ven – pravé

- rozměr 1770 x 2445 mm

- barva – tmavě hnědá – ořech

- 1/3 prosklení, 2/3 výplň

- izolační 3-sklo (stopsol klasic  4 mm)

- samozavírač s aretací  - hnědý – ořech

- 3 – bodový zámek, 2x hák

- el.vrátný s odjištěním

- paniková klika (klika + madlo- bez překrytí vložky)

- kabelová přípojka včetně kabelů – rozpojitelná

- stavěč dveřního křídla

Vchodové dveře  - budova odborného výcviku (plast)

- dveře 1 křídlové otevírání ven – pravé

- rozměr 1060 x 2055 mm

- barva tmavě hnědá – ořech

- 1/3 prosklení, 2/3 výplň

- samozavírač s aretací – hnědý – ořech

- klika + klika (bez překrytí vložky)

- vložka zámku – cylindrická

- sklo – stopsol klasic – šedý 4 mm

Před realizací je nutné provést zaměření.