# Technická specifikace

# Název akce :                    III/10812 Kšely

# Místo realizace akce :    silnice III/10812 v obci Kšely

Staničení:        délka úseku III/10814 - cca 0,840 – 1,530 km, 690 bm, prům. šířka 5,4 bm,  plocha  2 640 m²

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak školní autobusovou dopravu. V roce 2018 - 2019 v obci proběhla výstavba splaškové kanalizace, včetně přípojek. Vzhledem k prostorovým podmínkám a nevyhovujícím podloží pro provádění bezvýkopové technologie, současný povrch komunikace vykazuje plošné deformace, nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací  III/10812.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Před započetím prací bude podán návrh na projednání DIO včetně realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, provedení očištění, výšková úprava znaků inž. sítí, asfaltová vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou, VDZ barvou a plastem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Způsob financování: Optimalizace na silnicích II. a III. třídy 2019

Termín realizace: trvání 4 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakt : Oblast Kutná Hora

Miroslav Trpišovský, provozní cestmistr  mobil 723 047 150,  miroslav.trpisovsky@ksus.cz

Ján Kukura, správní cestmistr 606 059 214  jan.kukura@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ján Kukura