# Technická specifikace

# Název akce :                    Komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady - Štěchovice

# Místo realizace akce :    silnice II/102 Strnady - Štěchovice

# staničení 5,767 – 18,148 km

Základní popis akce:

Specifikace sanačních prací

Předmětem stavby je sanace skalních masivů nad komunikací II/102 v úseku Strnady – Štěchovice.

Na skalních svazích se budou provádět následující práce:

- odstranění vegetace – křovin, náletu a vzrostlých stromů

- očištění skalních stěn a svahů

- odtěžení nestabilních částí a bloků

- zajištění skal kotvenými ocelovými sítěmi

- instalace těžkých ochranných plotů

- instalace polodynamických ochranných plotů

- instalace vysokozátěžových dynamických bariér

- realizace ochranných clon

- realizace zemních bariér v patě svahu

- uložení betonové vodící zídky ke krajnici komunikace

- lokální kotvení vyjíždějících skalních lavic a ploten

- demontáž stávajících nevyhovujících opatření

- revize a rekonstrukce stávajících opatření

Jednotlivá sanační opatření jsou rozdělena do samostatných souborů, kde je určena technologie jejich provádění.

V rámci stavby budou provedeny níže uvedené soubory sanačních a zajišťovacích prací, které

budou aplikovány na skalní svah pro zajištění předmětu díla. Rozsahy a podrobnosti prací jsou specifikovány v Technických zprávách PDPS jednotlivých objektů.

SOUBOR 01 – Odstranění vegetace

SOUBOR 02 – Očištění skalních stěn, masívu a svahů

SOUBOR 03 – Odtěžení nestabilních částí a bloků

SOUBOR 04 – Plošné zajištění speciálními ocelovými sítěmi

SOUBOR 05 – Těžký ochranný plot

SOUBOR 06 – Polodynamický ochranný plot

SOUBOR 07 – Dynamické bariéry

SOUBOR 08 – Ochranné clony

SOUBOR 09 – Zemní bariéra

SOUBOR 10 – Betonová vodící zídka

SOUBOR 11 – Odtěžení napadané suti, obnova akumulačního prostoru

SOUBOR 12 – Protismyková opatření

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) bylo dne 15.11.2012 vydáno Městským úřadem  Štěchovice rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 18.12.2012 čj: 4309/12/SUS/DSo

V současné době probíhají administrativní úkony k prodloužení platnosti stavebního povolení.

Stavba zahrnuje následující objekty

| SO 101 | Strnady |
| --- | --- |
| SO 102 | U Přehrady I |
| SO 103 | U Přehrady II |
| SO 104 | Vrané nad Vltavou |
| SO 105 | Měchenice |
| SO 106 | Žižkův Vrch |
| SO 107 | Štěchovice |

Technologie opravy:

Veškeré použité technologie budou dle platných norem ČSN,TP .

Zdůvodnění záměru akce:

Záměrem akce je odstranění nevyhovujícího stavu skalního masivu. Realizací sanačních prací dojede k zajištění bezpečnosti na předmětné komunikaci II/102  a to formou realizace všech navržených technických opatření. Stavba sanačních opatření má za účel odstranit oddělit, či jinak eliminovat dopady projevů skalních řícení.

Fotodokumentace:

Kontakt : Oblast Kladno

Ivana Jurčíková, vedoucí TSÚ,oblast Kladno, mobil 724 030 690,

e-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt : Krajský úřad Středočeského kraje

Ing. Jan Fidler, referent odboru dopravy, Středočeský kraj, e-mail: fidler@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5