Technická specifikace

Název akce:III/11523 Hodyně, most ev. č. 11523 - 1 přes Svinařský potok za obcí

Hodyně

Staničení provozní v km :1,285 km, CMS:KD

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Na mostě je zábradlí nesplňující ČSN, do mostu výrazně zatéká izolace nefunkční, na mnoha místech odpadlé krytí výztuže pokryté korozí - očistit nakonzervovat a sanovat opěry, římsy a mostovka degradace betonu výměna za nové, pod mostem vyčistit naplaveniny a doplnit dlažbu.

Výčet požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky je odfrézování stávajícího živičného krytu, snesení betonových říms a mostovky nahrazením novými. Odstranění konstrukční vrstvy silnice včetně izolace a mostovky zpět mostovka, pečeť, izolace, litý asfalt, odvodňovací proužek, konstrukční vrstvy silnice, živice, zálivky, SDZ, sanace, přibetonávky, zábradelní svodidlo intravilán. Součástí je i realizace DIO a provedení dopravního značení

2. Náklady stavby jsou dány rozpočtem:

Stavba: 5 880 224,44 Kč bez DPH, tj. 7 115 071,62 Kč s DPH 21%

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ: RDS

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

5. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace :  dle SOD

Stavba : předpoklad zahájení v r. 2019

Kontakt:

Miroslav Dostál,  hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778532514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno jih, mobil 702288935,

email: miroslav.knopp@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě, oblast Kladno, mobil ,724118323

e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Knopp

Datum

Přílohy :

Fotodokumentace