Technická specifikace

Název akce: ,,Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice - neodkladná oprava“

Staničení provozní v km : 12,829km, ev.č. 245-008, CMS: Mochov

Staničení provozní v km : 28,829km, ev.č. 279-017, CMS: Bezděčín

- Současný stavební stav mostů:

Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov - Původní nosnou konstrukci o jednom poli  tvoří zděná kamenná klenba z pískovcových kvádrů. Vlevo je most rozšířen klenbou z monolitického betonu. Kameny klenby degradují a drolí se. Beton rozšíření klenby také degraduje, nátěr se loupe a je již za dobou životnosti. Na podhledu klenby jsou v kamenné části patrné podélné trhliny. Čelní zdi jsou zděné z pískovcového zdiva, vpravo doplněné v horní části monolitickým betonem. Spárová malta čelních zídek lokálně vypadává a drolí se. Nejvíce na styku s klenbou mostu. V krytu vozovky jsou příčné trhliny a výtluky. Kryt vozovky je celkově degradovaný a mírně nerovný. Opěry mostu (původní i pozdější rozšíření) jsou masivní plné tížné, zděné kamenné z pískovcových kvádrů. Nekteré pískovcové kvádry opěr chybí, spárová malta se drolí a vypadává. Křídla vpravo jsou šikmá, zděná z lomového kamene. Vlevo jsou křídla rovnoběžná, zděná z pískovcových kvádrů, u OP2 je křídlo prodlouženo monolitickým betonem. Vlevo před mostem navazuje na křídlo opěrná zeď z pískovcového zdiva. Kameny křídel vpravo jsou rozvoněny, spárová malta zcela chybí. Římsy na mostě jsou monolitické betonové, vpravo je římsa součástí čelní zídky. Římsa vpravo je prasklá. Na mostě je oboustranně osazeno dvoumadlové ocelové zábradlí bez výplně. Vlevo z trubkových profilů, vpravo z uzavřených hranatých profilů. Zábradlí plošně koroduje, PKO již neplní svoji funkci. Záchytný systém neodpovídá platným předpisům. Most je bez koryta a stálého průtoku, prostor pod mostem byl v minulosti uzavřen (vpravo je mostní otvor zazděn a následně částečně proražen). V minulosti byl prostor pod mostem obýván, pod mostem se nachází cizí předměty. Stavební stav: NK V-špatný, SS V-špatný.

Most ev.č. 279-017 přes potok v obci Skyšice – Nosnou konstrukci tvoří jedno mostní pole, železobetonové prefabrikáty typu Lamprecht, 8 ks. Nosníky jsou uloženy na lepence. Na obou krajních trámech dochází k odpadávání krycí vrstvy a ke korozi nosné výztuže. Spínací šrouby nosné konstrukce korodují. Stojiny prefabrikovaných nosníků mají lokálně v hranách štěrková hnízda. Na boky zatéká pod římsou - výluhy, biocidní napadení. Monolitické železobetonové římsy. Beton říms degraduje, na povrchu je uchycený mech. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky. Za mostem dochází k erozi zemního tělesa vlivem odtékání vody. Oboustranně osazené zábradlí s železobetonovými sloupky s třemi ocelovými trubkovými madly. Obě zábradlí jsou vykloněná vně mostu. U pravého zábradlí je pravděpodobně nárazem vozidla poškozen krajní sloupek. Záchytný systém neodpovídá normám a neplní svojí funkci. Opěry jsou masivní, betonové, křídla rovnoběžná. Na líci opěr jsou drobné stopy po průsacích, kde dochází k povrchové degradaci ochranné omítky. Stavební stav: NK  V-špatný, SS  III-dobrý.

.

Výčet požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky je ,,Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice - neodkladná oprava“ na základě uložených opatření v aktuálních hlavních prohlídkách těchto mostních objektů. Most ev.č. 245-008: Oprava říms, instalace záchytného systému odpovídajícího platným předpisům, sanace betonových konstrukcí, oprava vozovky. Most ev.č. 279-017: Sanace betonových konstrukcí, oprava říms, instalace záchytného systému odpovídajícího platným předpisům. Součástí veřejné zakázky je také zajištění DIO.Ostatní práce budou prováděny dle soupisu prací.

Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytýčení inženýrských sítí.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba:  3 718,-  tis. Kč bez DPH, tj. 4 499,- tis. Kč s DPH 21%

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

-     Oprava říms a záchytného systému

-    Sanace

-    DIO

4. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektech v majetku Středočeského

kraje, pouze za částečného omezení dopravního provozu bez úplné uzavírky.

6. Další podmínky

Zhotovitel  před zahájením prací zajistí vytýčení inženýrských sítí.

7. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

8. Předpokládaná doba opravy: 3 měsíce

9. Termín realizace

-    Stavba : předpoklad zahájení v r. 08/2019

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz

Zpracoval:   Jan Boček

Datum : 26.6.2019

Přílohy : oceněný a neoceněný soupis prací  uloženy na serveru PRAHA / VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / MOSTY / 2019 / MH / ,,Most ev.č 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov, most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice - neodkladná oprava“

Fotodokumentace

Most ev.č. 245-008 přes suchou strouhu v obci Mochov

Most ev.č. 279-017 přes potok před obcí Skyšice