Technická specifikace

Název akce:   	Předměřice n. Jizerou-úprava odvodnění a zatrubnění příkopu podél silnice III/3314-směr Stará Lysá

Místo realizace: :     	silnice III/3314

Staničení:                  III/3314 km cca 5,559 – 5,799 (celková délka 220bm)

Záměr akce:

Záměrem akce je výstavba stoky D-dešťové kanalizace v délce 220,0 m. Stoka bude provedena z betonových trub DN 500 s integrovaným těsněním. Bude napojena v křižovatce místní komunikace a silnice III/3314 do nové lomové a spojné kanalizační revizní šachty LSŠ1, která nahradí stávající technicky nevyhovující horskou vpust. Stoka bude vedena v souběhu s krajnicí silnice III/3314 východním směrem ven z obce, v souběhu s vyprojektovanou dešťovou kanalizací a kabely veřejného osvětlení. Současná trasa bude vedena v příkopu silnice III/3314, v budoucnu bude nad stokou vyprojektovaný chodník.

Stavba bude po dokončení užívána a provozována jako součást odvodnění silnice III/3314 a

technicky jako dešťová kanalizace oddílné stokové soustavy.

Termín realizace: předpoklad 3 měsíce

Záruční doba: 60 měsíců

Zdroj financování: vlastní zdroje

(akce bude realizována za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba:

Vladimír Krejča, vedoucí provozu - oblast Mnichovo Hradiště, tel. 602 489 625

e-mail: vladimir.krejca@ksus.cz

Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel. 736 623 716

e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jakub Honzák