Technická specifikace

Název akce: ,,II/611, most ev.č. 611-005 přes potok Výmola za obcí Mochov – neodkladná oprava“

Staničení provozní v km : 16,468 km, CMS: Mochov

1. Současný stavební stav mostu:

Most byl postaven v roce 1953. Nosnou konstrukci tvoří 34ks předpjatých PREFA nosníků typ Fousáč 1952 tl. 0.50m, spřažených s ŽB prostou deskou. Díky zatékání přes římsu dochází k hloubkové degradaci betonu spřažené desky. Dochází ke slabým průsakům s výluhy pojiva ve sparách mezi nosníky. více mezi krajními nosníky. Dochází ke korozi odhalených kotev předpětí nosníků. U krajnice vozovky se usazují nečistoty a organický materiál.Vozovka na mostě je nerovná. Oboustranné železobetonové monolitické římsy. Beton říms se hloubkově rozpadá. Dochází k zatékání přes římsu na bok nosné konstrukce. Záchytný systém neodpovídá platným předpisům. Místy je beton zábradelního svodidla značně degradovaný či se rozpadá. Schopnost zadržení vozidel je značně omezena. Na konci mostu vpravo je zcela prasklé betonové zábradelní svodidlo.

Stavební stav NK – V. špatný, SS - V. špatný .

Výčet požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky je neodkladná oprava mostu ležícího na pioritní dopravní komunikaci (II/611) jejímž cílem je zajištění bezpečnosti provozu a prodloužení životnosti mostu. V rámci opravy budou zbudovány nové římsy s osazením záchytného systému odpovídajícího platným normám. Bude provedena nová izolace NK, nový živičný povrch vozovky, pasivace korodující výztuže a sanace mostního objektu dle soupisu prací. Součástí zakázky je také zpracování TePř na provedení opravy, dále vypracování dokumentace skutečného provedení, vypracování mostního listu a provedení první hlavní prohlídky a zajištění DIO včetně projednání s příslušnými orgány.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba:  2 503,-  tis. Kč bez DPH, tj. 2 768,- tis. Kč s DPH 21%

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

-     Napojení na stávající silnici

-    Most ev.č.611-005

-    DIO

4. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, pouze za částečného omezení dopravního provozu bez úplné uzavírky.

6. Další podmínky

Zhotovitel  před zahájením prací zajistí vytýčení inženýrských sítí.

7. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

8. Předpokládaná doba opravy: 4 měsíce

9. Termín realizace

-    Stavba : předpoklad zahájení v r. 2019

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz

Zpracoval:   Jan Boček

Datum : 29.11.2018

Přílohy : oceněný a neoceněný soupis prací  uloženy na serveru PRAHA / VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / MOSTY / 2019 / MH /,,II/611, most ev.č. 611-005 přes potok Výmola za obcí Mochov – neodkladná oprava“  .

Fotodokumentace