Technická specifikace

Název akce:     III/32825 Kamilov

Místo realizace: silnice III/32825 od začátku obce Kamilov po pracovní spáru na přechodu betonová vozovka – asfalt, okres Nymburk

Staničení: km cca 1,900 – 3,200, délka úseku cca 1300 bm

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy, v intravilánu a extravilánu obce Kamilov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní dopravu a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkovou korozi, síťové, příčné a podélné trhliny a velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu sil. III/32825 v obci Kamilov a mezi Kamilovem a Střihovem. Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

V průtahu obce bude provedeno frézování povrchu do 50mm, pokládka vyrovnávky a obrusné vrstvy ACO 11+, 11S v tl. 50 mm vč. spojovacího postřiku. V extravilánovém úseku (na betonové vozovce) bude provedeno očištění od nánosů vč. odvozu a uložení na skládku, vyrovnávka a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S s aramidovými vlákny. Návrh a projednání, včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 4 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu:                                     Radek Salač, radek.salac@ksus.cz ,724997622

Provozní cestmistr :                                   Petr Tyl, petr.tyl@ksus.cz 723 485 175

Správní cestmistr:			      Eva Rýglová, eva.ryglova@ksus.cz, 723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ján Kukura