Příloha č. 1

Technická specifikace

Název akce: „Oprava silnice III/00312 Čestlice, u Hornbachu - Kuří“ - PD

Místo realizace akce: silnice III/00312  v délce cca 2,6 km, Středočeský kraj, okres Praha, východ

Popis předpokládané opravy:

Obnova krytu silnice III/00312 v úseku od křižovatky v Čestlicích u Hornbachu po Kuří (pracovní spáru u č.p. 39,42  - křižovatku s III/00313).

Technologie opravy:

Provedení diagnostiky a zpracování projektové dokumentace (DSP, PDPS) na opravu silnice III/00312 v  délce 2,6 km včetně inženýrské činnosti (průzkum inženýrských sítí, oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č.183/2006 Sb.) dle platných ČSN, TKP, TP 
a autorského dozoru.

Základní popis akce:

Jedná se o zpracování PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS), bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, pak jednostupňové dokumentace, na opravu silnice III/00312 v délce 2,6 km . Akce zahrnuje diagnostiku vozovky, geodetické zaměření, vyhotovení průzkumu inženýrských sítí a zajištění oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006 Sb., a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí akce bude též provedení návrhu DZ včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska).

Součástí akce je i řešení odvodnění a vyčištění příkopů.

Vozovka v celém úseku vykazuje poruchy – podélné a mozaikové trhliny, drobné výtluky, místy deformace, příčné nerovnosti. Předpokládá se výměna min. krytových vrstev vozovky. Cílem je odstranit příčiny stávajících poruch a vlivem zlepšení kvality povrchu vozovky zvýšit bezpečnost silničního provozu a dopravní komfort uživatelů komunikace.

Předpokládaná technologie rekonstrukce:

Na základě závěrů provedené diagnostiky bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případně rozebrání nestmelených podkladních vrstev a sanace aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, vyčištění příkopů, obnova vodorovného dopravního značení plastem včetně předznačení barvou, výměna případně doplnění bezpečnostních prvků a svislého dopravního značení.

Veškeré provedené práce budou dle platných ČSN, TP.

Předpokládané investiční náklady:

40 000 000,- Kč bez DPH

Náklady na PD včetně IČ:

1 252 500,- Kč bez DPH

Termín realizace:

Zpracování DSP, PDPS + rozpočet, v pěti vyhotoveních a elektronicky, zajištění dokladové části a stavebního povolení/ ohlášení stavby / oznámení o údržbových pracích:

- Koncept DSP/PDPS – nejpozději do šesti měsíců od podpisu smlouvy

- Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

- Výkon IČ – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP objednatelem. Zhotovitel s ohledem na technické řešení prověří možnost využití oznámení o provedení údržby popř. ohlášení stavby.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby do dvou týdnů od vydání souhlasu s udržovacími pracemi popř. ohlášením stavby

- předpoklad realizace stavby a výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad 4 měsíce)

Kontakty:

Petr Holan,  vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil 724 706 242, e-mail: petr.holan@ksus.cz

Ján Kukura, silniční technik + DOSS, tel 606 059 214, email: jan.kukura@ksus.cz

Jiří Vosáhlo, silniční technik + DOSS, tel. 606 609 892, email: jiri.vosahlo@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5