Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Pozemek p.č. 886/7, k.ú. Zavidov, se nachází v centrální části obce Zavidov.  Dotčený pozemek je veden jako zstavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou umístěny v zastavěném území obce. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je v souladu s ÚP obce Zavidov.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Netýká se stavby.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Netýká se stavby.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Byl proveden teréní průzkum a zaměření v 5/2018.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Stavba nezasahuje do žádného ochranného nebo bezpečnostního pásma.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Bez zásadního vlivu na okolní stavby, pozemky a odtokové poměry. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do stávající nádrže na dešťovou vodu.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Budou vybourány stávající zpevněné plochy v místě stavby. Nejsou požadavky na kácení dřevin.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění

funkce lesa (dočasné / trvalé),

Nejsou.

k) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na tech. infrastrukturu ze sousedící budovy p.č. 148, k.ú. Zavidov. Napojení na dopravní strukturu stávajcí po MK obce Zavidov.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,

p.č. 886/7, k.ú. Zavidov

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Změna dokončené stavby – vybudování příjezdové rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ke vstupu do objektu p.č. 148, k.ú. Zavidov + úprava okoních ploch.

b) účel užívání stavby,

Místní komunikace v areálu pro pěší +  vybudování příjezdové rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ke vstupu do objektu p.č. 148, k.ú. Zavidov + úprava okoních ploch.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Netýká se stavby.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Netýká se stavby.

g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.,

Zpevněné plochy – dlažba 38,7m2, zatravnění 29,5m2.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do stávající nádrže na dešťovou vodu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba: 09-10/2018

j) orientační náklady stavby.

250 tis. Kč

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Při běžném užívání je stavba bezpečná. Stavba zohledňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.3 Základní technický popis staveb

Bude odstraněn asfaltový chodníček vč. obrubníků a vpusti - 52,5m2, obrubníky 47,3m.  Budou odstraněný zděné zídky vč. vyvýšeného prostoru před vchodem - cca 0,55m3 (nad terénem). Budou vybourány vstupní dveře.

Bude vybudována přístupová rampa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ke vstupu do budovy p.č.148. Bude rovněž rozšířen chodníček před touto budovou. Povrch zpevněných ploch bude proveden z betonové skládané dlažby – rampa červená, ostatní plochy kombinace červená x šedá. Obrubníky budou provedeny z palisád v. 600 mm kotvených do betonu, menší část z parkových obrubníků. Bude vybudována nová dešťová vpusť. Nové zábradlí bude provedeno z trubek o prům. 50 mm z oceli s povrch. úpravou žárovým zinkováním. Na zábradlí bude osazeno madlo ve výšce 800 mm nad terénem a vodící tyč ve výšce 300 mm nad terénem.

Po vybourání asfaltového chodníčku za vstupem budou tyto prostory ozeleněny – trávník.

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení

Nejsou.

B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení

Netýká se stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky na tento typ stavby, dále požadavky na ochranu zdraví osob.

Během výstavby dojde pouze krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a větrném počasí, nečistota komunikací v okolí, zvýšený provoz na místních komunikacích při určitých fázích výstavby. Hlučnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru a také s časovým omezením prací při větrném počasí a dále při extrémním počasí může být zmírněna kropením vodou. Nečistota místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem po skončení stavebních prací. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů.

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k ekologické likvidaci na příslušné místo.

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) bude odvezen na skládku.

B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Netýká se stavby.

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Netýká se stavby.

d) ochrana před hlukem,

Netýká se stavby.

e) protipovodňová opatření,

Netýká se stavby.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Netýká se stavby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojení na tech. infrastrukturu ze sousedící budovy p.č. 148, k.ú. Zavidov.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Netýká se stavby.

B.4 Dopravní řešení

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu.

Napojení na dopravní strukturu v areálu domova a stávajcí po MK obce Zavidov.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po vybourání části asfaltového chodníčku před budovou p.č. 148 budou tyto prostory (29,5m2) ozeleněny - osety travou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy /zejména hlučnosti a prašnost/. Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- papírové obaly

- zbytky řeziva

- zbytky cihelné suti

- igelitové obaly

- kovový odpad – pásky, spony, zbytky výztuže

- obaly od barev, ředidel a lepidel

- obaly z umělých hmot – plastik

- odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních, zemních prací bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.

Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Pro komunální odpad vzniklý provozem bytového domu budou v průjezdu umístěny popelnice.    Pro odvoz odpadu stavebník uzavře smlouvu s oprávněnou organizací. V co největší míře bude snaha o třídění komunálního odpadu pro další využití. Recyklovaný odpad bude skladován do speciálních kontejnerů, které jsou poblíž navrhovaného objektu. Předpokládaná produkce odpadu činí 5l/os/den.

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. § 10 a § 14.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Výstavba objektu nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do žádného ochranného pásma zvláště chráněného území, do žádného ochranného pásma vodních zdrojů. Dotčené území není památkovou zónou ani památkovou rezervací. Na pozemku se nenachází žádný památný strom. Není znám výskyt jakýchkoliv chráněných rostlin či živočichů.

Trávníky a případné navržené dřeviny a křoviny a jejich zakládání bude provedeno odbornou firmou.

Realizovaná stavba ani její provoz negativně neovlivní životní prostředí v okolí stavby. Provozem a užíváním objektů nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Netýká se záměru, není vyžadováno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných

právních předpisů.

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se záměru.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Navržený objekt a uvedené změny splňují všechny závazné podmínky územního plánu. Je dbáno na to, aby nedošlo k žádnému znehodnocení sousedních pozemků a tím k omezení jejich užitných vlastností.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení na tech. infrastrukturu ze sousedící budovy p.č. 148, k.ú. Zavidov. Napojení na dopravní strukturu stávajcí po MK obce Zavidov.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Netýká se stavby.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Dočasný zábor na p.č. 886/7.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Bude odkryto a dočasně deponováno na pozemku investora cca 3,7m3 ornice a cca 53,1m3 výkopku. Ornice bude zpětně využita na založení trávníku, přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do stávající nádrže na dešťovou vodu.

V Lužné dne 23. 7. 2018

Vypracoval : Ing. David Štrougal