ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Podklady pro zpracování zadávací dokumentace

Termín dodání nejpozději do 31.12.2019

Dodávka 3 ks nových vozidel systému RV včetně zástaveb dle níže uvedené specifikace.

Technická specifikace vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému:

- Vznětový přeplňovaný motor

- Výkon motoru min. 100kW

- Převodovka mechanická, min. 6 rychl. stup. vpřed

- Euro 6

- Pohon 4x4 stálý nebo připojitelný

- SUV/terenní

- Barva RAL 1016

- Počet dveří 5

- Objem zavazadlového prostoru min 700 ltr

- Šířka interiéru vpředu min 1500 mm

Bezpečnostní výbava vozidla:

- Airbagy čelní vpředu (u spolujezdce s možností deaktivace)

- Airbagy boční min. vpředu

- Airbag kolenní min. pro řidiče

- Tříbodové bezpečnostní pásy s kontrolou zapnutí u všech sedadel

- ABS, ESP, ASR nebo obdobný stabilizační systém dle názvu výrobce

- Funkce off-road

- Kontrola tlaku v pneumatikách

- Full-LED či bi-xenonové hlavní světlomety s ostřikovači

- LED zadní skupinové svítilny

- Přední mlhové světlomety

- LED denní svícení s automatickým zapnutím

- Vyhřívané čelní sklo

- Vyhřívané zadní sklo se stěračem

- Parkovací asistent vizuální a akustický, čidla vpředu a vzadu

- Bezpečnostní světla ve vnitřních výplních dveří min. vpředu

- Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s el. ovládáním a automatickým zatmavováním při oslnění zezadu

Funkční výbava vozu:

-     Úprava podvozku pro špatné cesty (zesílený kryt pohonného agregátu)

- Výškově nastavitelná min. přední sedadla

- Automatická klimatizace

- Zesílené brzdové a palivové vedení

- Palubní počítač s ukazatelem vnější teploty a dojezdem na zbývající PHM

- Elektrické ovládaná a tonovaná okna min. vpředu

- Opěradlo u spolujezdce vpředu sklopitelné pro dočasné umístění ležící osoby

- El. vyhřívání sedadel min. vpředu s oddělenou regulací

- El. otevírání/zavírání 5. dveří

- Vyhřívaný volant nastavitelný ve dvou osách

- Minimálně 18“ kola

- Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních motorových vozidel.

Specifikace zdravotnické zástavby:

- Výsuvný modul do zavazadlového prostoru pro uložení přístrojů a zdravotnického vybavení, přístupný ze třech stran s možností vyjmutí výsuvné části a druhou pevnou pracovní plochou v úrovni spodní části oken

- Modul bude vybaven držáky zdrav. techniky dle dispozic zadavatele (defibrilátor, O2 2ltr, kufry či batohy s materiálem apod. s dodáním a montáží)

- Pevná přepážka mezi zavazadlovým prostorem a prostorem pro přepravu osob

- LED svítidlo na vnitřní straně 5. dveří pro osvětlení výsuvného modulu a jeho horní pracovní plochy

- Druhý akumulátor 12V/82 Ah s dělícím relé pro dobíjení

- Nabíjení obou baterií pomocí automatické nabíječky s ochranou proti přebíjení

- Zásuvka 12 V min. 2 ks každá samostatně jištěná

- Vstup pro nabíjení 230 V na LZ blatníku automatickým odpojením při startování, nabíjecí kabel min. 10 metrů s koncovkami pro připojení včetně el. revizní zprávy

- Odpojovač zástavbové baterie

- Předehřev motoru – olejová náplň

- Dodávka a montáž ruční LED svítilny pro posádku vč. nabíjecího modulu v prostoru za sedadly řidiče a spolujezdce

- Svítilna Copilot na ohebném krku před spolujezdcem

- Dodávka a montáž navigačních technologií

- Dodávka a montáž spojovacích technologií

- Dodávka a montáž práškového hasícího přístroje 2kg v zavazadlovém prostoru se snadným přístupem

- Polep karoserie reflexní mikroprosmatickou folií dle dispozic zadavatele, v rozsahu obvyklém pro vozidla ZZS SčK

- Na střeše vozidla výstražná rampa s LED lineární technologií s možností ztlumení svitu,výška těla rampy max.70 mm, s funkcí modrého svitu vpřed a vzad a bílého svitu do obou boků min 35W pro osvětlení prostoru kolem vozu

- Vpředu v masce vozu pár modrých výstražných světel s LED technologií  vypnutelných v režimu jízdy např. v mlze

- V obou předních blatnících výstražné modré světlo s LED technologií

- Ve spodní hraně 5. dveří pár modrých výstražných světel s LED technologií svítících při otevření 5. dveří

- V předu za maskou vozu plochý reproduktor sirény min 100W, umístěný tak, aby bylo zamezeno jeho poškození odlétávajícím štěrkem, vodou, sněhem apod.

- Přepínání tónu sirény ve volantu

- Veškerá zdravotnická technika musí být aretována a zabezpečena proti samovolnému uvolnění v případě dopravní nehody tak,aby nedošlo k ohrožení přepravovaných osob ve vozidle

- Všechny použité komponenty plní požadavky dle platné legislativy a jsou v souladu s normami

- Součástí dodávky je návod k použití v českém jazyce

- Na předních dveří vozidla uvedeno logo České kanceláře pojistitelů Fond zábrany škod

Specifikace navigace:

- Požadované parametry na HW Navigačních přístrojů:

  - Dotykový displej o velikosti v rozmezí 6,5“ – 7,5“ , je požadována národní nebo Evropská homologace

  - Bluetooth 2.1

  - WiFi – 802.11 a/b/g/n

  - Integrovaný port pro připojení čtečky čárového kódu a magnetických karet

  - Rozhraní – 2 USB porty (USB 2.0 klient, USB 2.0 host), HDMI výstup

  - Paměť – 1GB RAM + 4GB Flash + 4GB microSD

  - Kamera s rozlišením min 8 megapixelů

  - GPS – integrovaný modul

  - Rozsah provozních teplot - 0°C až 50°C

  - GPRS, 3G modul integrovaný

- Požadované parametry na SW Navigačních přístrojů

  - Operační systém – vhodný pro zobrazení a vyhledávání mapových dat jako GIS dispečinku (vrstvy zájmových bodů, další bodové vrstvy mapových podkladů GIS dispečinku a mapových služeb z DC GIS NIS)

  - Aplikace pro zadávání statusů o výjezdu

  - Navigační SW (navigace v silniční síti + navigace nad rastrovým mapovým podkladem) – v zařízení, dostupné i offline

  - Obousměrná komunikace s IS OŘ pomocí textových zpráv

  - Vizualizace dalších posádek na stejném zásahu

  - Zobrazení čísla posádky a zobrazení čísla zásahu

  - Doručení cíle od dispečerky se zobrazením cíle v mapě nebo volitelně automatické spuštění navigace, stejným způsobem i při změně cíle

  - Zvuková signalizace příchozího zásahu a změny cílového místa zásahu

  - Mapové podklady pro silniční automobilovou navigaci s aktualizací na min 3 roky

  - Integrovaný systém správy mobilních zařízení (MDM) umožňující vzdálenou správu zařízení a omezení přístupu uživatelů k funkcím OS

- Požadavky ukládání záznamů jsou tyto:

  - Vnitřní paměť musí uchovat uložená data i při odpojení napájení

  - Nastavitelná kritéria pro ukládání dat do vnitřní paměti (ujetá vzdálenost, čas a jejich kombinace)

  - Ukládání všech provozních dat včetně stavů/režimů posádky (pokud se zadávají)

  - Možnost změny intervalu ukládání (např. při jízdě s majákem)

  - Automatické a průběžné odesílání dat na dispečink

- Požadavky na update zařízení jsou tyto:

  - Schopnost změny parametrů po kabelu a také ,,over air“

  - Schopnost změny firmware po kabelu a také ,,over air“

- Požadavky na řízení příkonu jsou tyto:

  - Řízení příkonu podle stavu vozidla – přechod do režimu spánek při neaktivitě vozidla

  - Možnost přechodu do aktivního stavu na základě externí události (např. otevření dveří)

Následující tabulka uvádí popis základních požadovaných funkcionalit pro navigační přístroje:

|  | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Typ komunikace GSM v režimu minimálně GPRS Komunikace přes privátní APN, bez vazby na veřejný internet Komunikace přes vozidlovou jednotku GPS (duální kanál) WIFI |
|  | Požadavky na funkčnost Zajištění trvalé a obousměrné komunikace přes mobilní datové připojení GSM operátora Schopnost bezobslužného a průběžného stahování dat bez zbytečné duplikace datového toku Zajištění přenesení 100% dat vozidlové jednotky na dispečink – odolnost proti dočasné ztrátě komunikace (požadujeme stručně popsat použitou metodu) Automatická inteligentní volba datového kanálu podle dostupnosti připojení (např. WiFi→GPRS v zařízení→GPRS ve vozidlové jednotce) Detekce přihlášení vozidlové jednotky do sítě zahraničních operátorů, možnost parametrizace (např. zakázat přihlášení a posílání zpráv na dispečink) Kompatibilita se implementovaným systémem řízení a správy navigačních a telematických zařízení a interface na GIS a systém OŘ KZOS |
|  | Navigační a mapový modul Funkční i v režimu bez připojení k síti GSM Možnost duálního pohledu (navigace v silniční síti (3D) + mapa se zobrazením vrstev), pohled přepínatelný za běhu (jen silniční, jen mapa, oba pohledy současně) Mapový podklad v silniční síti určený pro složky IZS (navigace ve specifických oblastech jako pěší zóny, jednosměrné ulice, atd.) Zobrazení vrstev konfigurovatelné centrálně na úrovni jednotlivých zařízení Automatické načítání POI ze systému GIS, interních databází ZZS a z rozhraní NIS IZS Možnost odesílání statusových hlášení přímo z mapového zobrazení Upozornění na změnu cíle a okamžité přepočítání trasy i v mapovém zobrazení Zobrazení posádek s barevným vyznačením stavu a příslušnosti k výjezdu Automatická, centrálně řízená, bezzásahová aktualizace mapových podkladů Zobrazení uzavírek v mapovém podkladu z JSDI |
|  | Požadavky na správu systému Základní vzdálená správa navigačních zařízení (stav baterií, připojení, konfigurace sítí, konfigurace přístroje) Nastavení tzv. kioskového módu (uzamčení přístroje, povoleny jsou pouze nastavené fuknce) na navigačních zařízeních vzdáleně Kompletní správa systému na úrovni zákazníka bez účasti dodavatele přes grafické rozhraní včetně nastavení oprávnění administrátorů podle skupin, atd |

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění.

Zkratky:

OŘ– operační řízení

KZOS – Krajské zdravotnické operační středisko

Specifikace radiostanice digitální Pegas/Matra:

# vozidlová radiostanice Pegas/Matra

- radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 & -2,

- normy ETSI pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1,

- standard upravující problematiku elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001,

- označení CE v souladu s direktivou EU R&TTE 1999/5/EC,

- zařízení splňuje požadavky direktivy 2002/95/EC týkající se obsahu nebezpečných látek (RoHS),

- kmitočtová pásma 380 – 430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz, 440 – 490 MHZ s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz,

- možnost půlkanálového ofsetu.

- Specifikace RF - maximální výstupní výkon vysílače: 10 W, statická/dynamická citlivost lepší než -119 dBm/-111dBm,

- Specifikace odolnosti - odolnost proti vodě a prachu dle klasifikace IP54

- Příslušná anténa

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Naprogramování radiostanic zajistí zadavatel.

Specifikace analogové radiostanice:

# mobilní (vozidlová) profesionální radiostanice pro kmitočtové pásmo VHF (146-174 MHz), vf výkon 1-25W, 255 kanálů,

# signalizace Select 5 (5-ti tónová), signalizace CTCSS a DTS (PL a DPL),

# tónová volba DTMF,

# vybavení radiostanice klávesovým mikrofonem,

# čelní panel 2 řádkový alfanumerický displej, tlačítka pro rychlou navigaci v menu, 6 programovacích tlačítek, barevné stavové LED

- příslušná anténa

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Radiostanice budou naprogramovány na frekvence ZZS SčK.

Technická specifikace speciálního vozidla ZZS:

- dodávkový automobil třímístný s odděleným nákladním prostorem,

- turbodieselový motor,

- manuální 6-ti stupňová převodovka,

- mechanická uzávěrka diferenciálu,

- úprava podvozku pro větší průchodnost terénem,

- úprava převodů pro větší hnací sílu,

- zvýšená kapacita akumulátoru,

- zesílený alternátor,

- mlhové světlomety,

- AT pneu s plechovými disky,

- ABS, ESP, ASR,

- asistent jízdy do kopce,

- multikolizní brzda,

- úchytná oka v podlaze nákladového prostoru (min. 6 ks),

- délka vozidla max. 6100 mm

- výška vozu max. 2560 mm

- emisní norma EURO 6,

- celková hmotnost 3500 kg,

- tažné zařízení,

- prodloužená záruka výrobce 2+2,

- zadní křídlové dveře neprosklené

- barva RAL 1016

- výstražné světelné zařízení s LED lineární technologií v masce vozu, předních blatnících a na střeše vozidla

- plochý reproduktor zvukového výstražného zařízení umístěný za maskou vozu tak,aby nedocházelo k jeho poškozování odlétávajícími kamínky,blátem a sněhem min.100 W

- ovládání sirény a přepínání tonů ve volantu

- na zadní části střechy maják s LED lineární technologií

- příprava pro montáž spojovacích technologií dle dispozic zadavatele

- polep vozu mikroprismatickou reflexní folií v rozsahu obvyklém pro vozy ZZS SčK

- na obou předních dveří vozidla umístěno logo Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelům (viz příloha)

- kotevní prvky pro aretaci výbavy : -elektrocentrála

- tepelný agregát stanu

- mobilní klima

- kompresor

- sloupové svítilny

- páteřní deska 5 ks

-kanystr pro PHM 2x 20ltr

- lahve 02 2ltr 10x

-batohy se zdrav .materiálem 2ks

- nafukovací stan( ukotven na výsuvné plošině)

- úložný prostor pro materiál objem 0,5 m3

- výsuvná stínící clona (markýza) nad boční posuvné dveře