Specifikace výrobku – dezinfekční myčka

Myčka s dezinfekcí, která se snadno používá - vložit, zavřít a stlačit tlačítko startu. Min 9+2: Devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění Polymerová čistící komora Bezpečná a rychlá termická dezinfekce nádob parou Samočistící schopnost a desinfekce čistící komory a odpadního potrubí Postavena tak, aby splňovala evropský standard EN ISO 15883 Celková spotřeba vody (studená + teplá) na jeden cyklus max. 20 litrů Hladká hygienická komora bez záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií ideálně Nerezová skříň s povrchovou úprava ze speciální polypropylenové hmoty Snadno srozumitelný displej Dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby Zamčená během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování Přátelská k životnímu prostředí - nízká spotřeba vody (max. 20L/cyklus) a energie, recyklovatelný materiál Široká škála držáků pro různé nádoby Odpad do podlahy Ř 4 1/4" (110 mm) Min. délka mycího programu – 3 min Volně stojící s možností zavěsit na zeď Rozměry max. (Š x V x H) 450x1250x580 mm