Technická specifikace

Název akce:              II/118 Železná, optimalizace

Místo realizace:   	silnice II/118 průtah obcí Železná

II/118 délka úseku 0,519 km, šířka 6,4 – 7,25 m, plocha opravovaného úseku 1 981 m2

Staničení:     	II/118 - km 64,361 – 64,880, uzlové body 1241A051  1241A053

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, tato komunikace je silně frekventovaná. Silnice je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou i nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod. V obci byla provedena stavba kanalizace, část silnice II/118 je provizorně opravena živicí po otevřených výkopech. Dokončení kanalizace v průtahu obce bylo provedeno do 31. 12. 2017. Oprava silnice II/118 bude provedena ve spolupráci mezi KSUS SK a Obcí Železná (při společném zadání veřejné zakázky), kdy část předmětné silnice dotčené výstavbou kanalizace realizuje Obec Železná a část v rámci optimalizací 2019 realizuje KSUS SK.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/118.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, provedení očištění, realizaci vyrovnávky, spojovací postřik a pokládka živice v tl. 50 mm. Výšková úprava krycích hrnků, kanalizačních poklopů a mříží. Zalévání spár asfaltovou zálivkou a realizace VDZ. Projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a předání vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) uvedených v předávacím protokolu.

Termín realizace: 1 měsíc v roce 2019, akce bude realizována pouze pokud bude schválené finanční krytí

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, slepý rozpočet

Kontakty:

Vedoucí TSÚ:			Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

Vedoucí provozu:            	Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, tel. 602 375 608

Provozní cestmistr:           	Luboš Krejčí, luboš.krejci@ksus.cz, tel. 724 017 505

Správní cestmistr:               	Milan Kysilka, milan.kysilka@ksus.cz, tel. 602 489 635

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

## Fotodokumentace

Zpracoval:

Jana Dražanová, správní cestmistr, CMS Králův Dvůr