Technická specifikace

Název akce:      III/27510 Charvátce-Chudíř

Místo realizace: silnice III/27510  Charvátce - Chudíř, okres Ml. Boleslav

Staničení: km od 6,120 do 7,584; délka úseku 1464 m, prům. šířka 5,6 m,plocha 8250 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, začátek opravovaného úseku je v km 6,120 v křižovatce se silnicí II/275, konec úseku za křižovatkou se silnicí III/2759. Tento úsek je dlouhý  1464 m. Tento úsek vykazuje poruchy krytu vozovky, jako jsou výtluky, praskliny, pokles krajnice, síťový rozpad atd., které ovlivňují bezpečné užívání silnice III. třídy.  Jedná se o silnici s  nákladní dopravou, autobusovou dopravou a osobní dopravou. Tato silnice slouží i jako příjezdová komunikace z okresu Mladá Boleslav na zámek Loučeň..

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27510.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místě napojení a v místech navýšení z důvodu výsprav výtluků, vyrovnávka obalenou směsí v mn. 100kg/m2, obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, odstranění navýšené krajnice a zřízení nové nezpevněné krajnice š.0,5m, hloubení příkopů, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev  vodorovné dopravní značení – vodící čáry a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Zdroj financování : NZ 2019

Předpokládaná lhůta plnění : 4 týdny

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí PÚ :  Vladimír Krejča,  vladimir.krejcca@ksus.cz, 602489625

Provozní cestmistr: Ing. Milan Bláha, milan.blaha@ksus.cz, 736623731

Vedoucí TSÚ : Lenka Chmelová, lenka.chmelova@ksus.cz, 736623720

Dozor a ochrana silniční sítě : Karel Sulek, karel.sulek@ksus.cz, 602739774

Dozor a ochrana silniční sítě : Tomáš Pecka, tomas.pecka@ksus.cz, 736623713

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Milan Bláha