Příloha č.5

Specifikace šatních skříní pro studenty – II.etapa

- Šatní skříně – na celou výšku 1 dvířka (nedělená)

- Šatní skříňky pro studenty z laminované dřevotřísky na ocelových výškově regulovatelných nohou, uvnitř 2 police, 2 kovové dvojháčky na oděvy a větrací mřížka pro odkládání obuvi, možnost číslování skříněk

- Skříňky (korpus a dvířka) z laminované dřevotřísky tl. 18mm s ABS hranou tl. 2mm v příslušné barvě

- laminovaná dřevotříska bude v min. kvalitě jako např. Falco barvy pistácie/lime grass nebo orange nebo buk

- Zadní stěna je v drážce a je tvořena z HDF desky (min. 4mm) s možností odvětrávání, ikdyž bude skříňka přímo na stěně tzv. komínový efekt

- větrací mřížka pro odkládání obuvi - kovový podstavec s kovovým pletivem (rozměr ok cca 5 x5 cm), povrchová úprava komaxit RAL 7046 šedá

- min. výška podstavce 20 cm s následnou možností regulovat výšku pro srovnání nerovnosti podlahy

- Barevná kombinace korpusu a dvířek dle výběru zadavatele a bude navazovat na stávající barvy (dvířka barevná – zelená/oranžová, korpus – buk)

- dvířka barevná budou na třech závěsech

- dvířka budou mít malou kovovou úchytku (např. knopka Marusa)

- Skříňka vhodná také pro ukládání i delších oděvů na kovové dvojháčky (např. DAVOS)

- Rozměry jednotlivé skříňky (pro jednoho studenta): výška cca 180 cm, šířka cca 30 cm a hloubka cca 50 cm. Analogicky se zvýší šířka pro 2 ks nebo 3 ks.

- Podnož a trubky z ocelového profilu, nohy o průměru cca 40mm, koncovky noh regulovatelné pro vyrovnání nerovností podlahy

- Každá skříňka je určena pro jednoho studenta

- Uzamykatelnost skřínky – bezpečnostní zámek se dvěma klíči a využití tzv. univerzálního zámku s cylindrickou vložkou (např. Hafele)

- Šatní skříně budou v tzv. trojbloku/dvojbloku či jednotlivě – dle výše uvedených počtů

- Šatní skříňky budou designově a funkčně kompatibilní s již realizovanou I.etapou

- Doporučujeme obhlídku konkrétního místa realizace

- Všechny použité materiály a komponenty musí být nové

- Šatní skříně s lavičkou před skříňkou

- Šatní skříňky s lavičkou pro studenty z laminované dřevotřísky na ocelových výškově regulovatelných nohou, uvnitř 1x police, 2x dvojháček na oděvy, možnost číslování skříněk

- Skříňky (korpus a dvířka) z laminované dřevotřísky tl. 18mm s ABS hranou tl. 2mm v příslušné barvě

- laminovaná dřevotříska bude v min. kvalitě jako např. Falco barvy pistácie/lime grass nebo orange nebo buk

- Zadní stěna je v drážce a je tvořena z HDF desky (min. 4mm) s možností odvětrávání, ikdyž bude skříňka přímo na stěně tzv. komínový efekt

- min. výška podstavce 50 cm s následnou možností regulovat výšku pro srovnání nerovnosti podlahy

- Barevná kombinace korpusu a dvířek dle výběru zadavatele a bude navazovat na stávající barvy (dvířka barevná – zelená/oranžová, korpus – buk)

- dvířka barevná budou min. na dvou závěsech

- dvířka budou mít malou kovovou úchytku (např. knopka Marusa)

- Skříňka bude obsahovat dva kovové dvojháčky (např. DAVOS)

- sedací část lavičky bude z laminované dřevotřísky tl. 18mm s ABS hranou tl. 2mm v příslušné barvě (buk)

- Rozměry skříně s lavičkou pro dva studenty: výška cca 180 cm, šířka cca 63 cm a hloubka cca 93 cm včetně lavičky. Výška sedací části cca 52 cm, šířka sedací části cca 63 cm a hloubka sedací části cca 40 cm.

- Rozměry skříně s lavičkou pro tři studenty: celková výška cca 180 cm, šířka cca 93 cm a hloubka cca 93 cm včetně lavičky. Výška sedací části cca 52 cm, šířka sedací části cca 93 cm a hloubka sedací části cca 40 cm.

- Pod sedací částí bude umístěn kovový rošt na odkládání obuvi.

- Výška samotné skříňky cca 128 cm a bude umístěna na kovové podnoži se sedací částí. Dvířka skříněk se budou otevírat směrem do sedací části lavičky.

- Podnož a trubky z ocelového profilu, nohy o průměru cca 40mm, koncovky noh regulovatelné pro vyrovnání nerovností podlahy

- Uzamykatelnost skřínky – bezpečnostní zámek se dvěma klíči a využití tzv. univerzálního zámku s cylindrickou vložkou (např. Hafele)

- Šatní skříňky budou designově a funkčně kompatibilní s již realizovanou I.etapou

- Všechny použité materiály a komponenty musí být nové

- V současnosti tyto skříňky s lavičkou škola nemá

- Vynesení původních plechových šatních skříní z prostoru šaten a jejich odvoz na odloučené pracoviště školy – Pomněnice u Benešova.

Stávající kovové skříňky jsou pouze v suterénu budovy školy.

- V suterénu hlavní budovy školy – příchod do školy má dvě etapy schodů: 8 + 6 schodů, vstup do suterénu má počet 2x13 schodů

- Na budově domova mládeže – příchod do budovy má 6 schodů (zvýšené přízemí)

- Uchazeč připojí ke krycímu listu následující požadavky. Pokud tyto požadavky nebudou v nabídce, bude uchazeč z veřejné zakázky vyloučen.

- konkrétní nabízené šatnové skříňky včetně jejich grafické vizualizace, která budou odpovídat výše uvedené specifikaci.

- min 4 realizací obdobných šatních skříní v posledních 3 letech v obdobné hodnotě včetně kontaktu pro možnost ověření