Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: 		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

Sídlo: 	T.G.Masaryka 4, 289 03 Městec Králové

IČ zadavatele: 	00069574

IZO zadavatele: 	600007642

DIČ zadavatele: 	CZ00069574

Statutární orgán zadavatele: 	Mgr. Hana Podzimková, ředitelka

Profil zadavatele:                       https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profiledispley189.html

2. NÁZEV, DRUH A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: 	Nákup konvektomatu.

Druh veřejné zakázky: 	dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 	376.159,-Kč bez DPH

Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu za využitím obecné výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim uvedeného zákona za současného zachování základních zásad dle § 6 zákona. Obsahuje-li tato výzva odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu zákona.

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace formou písemného dotazu:

bližší specifikace cukrářského konvektomatu.

Specifikace předmětu zakázky – upřesnění požadovaných minimálních vlastností

elektrických pekařský konvektomat   kapacita 6 x plech 600 x 400 mm

popř. 2 x 6 v případě sestavy strojů

Minimální parametry a funkce pro výběr pekařského  konvektomatu

- max. rozměr 900 x 1000 x 850 v případě sestavy strojů 900 x 1000 x 1900 mm

- min. příkon 13 kw - max. příkon 15 kw na jeden stroj ( 6 plechů)

- horký vzduch 35–260 °C

- kombinace 35–260 °C

- pára 50°C–130 °C v kvalitě srovnatelné jako např. STEAM.Maxi, tj. šetrné a přesné vaření v páře již od 50°C při plném nasycení prostoru parou vaření pomocí přednastavených programů

- vaření - pečení pomocí přednastavených programů  min 300 programů

- virtuální pomocník pod každým tlačítkem

- automatické mytí bez ručního vkládání mycího prostředku při mytí min. 4 programy

- velký dotykový ovládací displej

- delta T vaření - vynikající pro vaření velkých kusů potravin

- nízkoteplotní vaření/pečení - nízké váhové ztráty, lepší chuť

- piktogramy - pro jednodušší obsluhu při vaření

- konektor na připojení k PC

- piktogramy  - stačí dvakrát kliknout a vařit

- okamžitá nápověda pro přípravu a vaření pokrmů

- několika rychlostní autoreversní ventilátor

- taktování ventilátoru

- větší počet ventilátorů pro rovnoměrné rozložení tepla a páry

- automatické zastavení ventilátoru při otevření dveří

- automatický předehřev/zchlazení  komory

- kontrola sytosti páry (1 % přesnost)

- automatické přizpůsobení programu dle využité kapacity

- automatický start

- funkce sledující náklady na energii po uvaření přímo na displeji

- bezpečnostní otvírání dveří ve dvou krocích

- trojité dveřní sklo

- oteviratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu

- bezpečnostní otvírání dveří ve dvou krocích

- aretace dveří ve třech pozicích

- vyměnitelné dveřní těsnění – jednoduchá údržba

- varná komora s kulatými rohy

- osvětlení komory externím  LED světlem

- přídavná sprcha

- servisní a diagnostický systém v českém jazyce (automatické vyhodnocení chyb)

- on-line HACCP výpis, paměť min. 150 provozních hodin

- připojení na internet pro prodloužení záruky a rychlí servis v případě poruchy

- rozteč zásuvu min 79 mm

součástí je:1 x změkčovač vody komunikující se strojem na  1 ks stroje

- sestava strojů musí umožňovat napojení na sebe

Součástí zakázky je:

- zaškolení odborným kuchařem

- zapojení konvektomatů na předem připravené instalační body

autorizovaným servisem

- odstranění závad do 24 hodin od nahlášení závady

- doprava

V Městci Králové dne 18. 11. 2019

Mgr. Hana Podzimková

Pověřený zástupce zadavatele