Technická specifikace

Název akce:	II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice, doplňková diagnostika a průzkumy

Místo realizace akce:	II/106 Štěchovice, most ev. č. 106 – 001

Staničení provozní: 0,030 Km, CMS Zbraslav

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je doplnění příslušných podkladů o další skutečnosti, které nebyly prověřeny v rámci diagnostického průzkumu mostu, příp. o dodatečné požadavky NPÚ. Při podrobné prohlídce mostu z hlediska požadavků na zachování historických detailů dle projednání s NPÚ, byly objeveny šachty a vícekomorové podzemní prostory, které nebyly předpokládány a které je nutné zaměřit a diagnostikovat.

V rámci VZ budou provedeny tyto práce:

1) Prověření stavu dutin a komor skrytých mostních polí v předpolí mostu

A) Skryté šachty za rubem opěr (obě předpolí)

– Určení vnitřních rozměrů šachet

– Určení tloušťky stěn a stropů

– Určení stavu a způsobu vyztužení stropu

– Prověření způsobu a stavu odvodnění vnitřního prostoru šachet

– Prověření hloubky stálých zařízení umístěných ve dně šachet (sklon, hloubka) – v každé šachtě jsou 2 ocelové trubky opatřené víkem

B) Komory skrytých mostních polí za mostními závěry (obě předpolí)

– Určení vnitřních rozměrů skrytých komor

– Určení tloušťky stěn a stropů skrytých komor

– Určení stavu a způsobu vyztužení stropů skrytých komor

– Prověření tloušťky propojovací stěny mezi pasy oblouků (spodní deska komor)

– Prověření způsobu a stavu odvodnění vnitřního prostoru komor

2) Průzkumné vrty na obou stranách předpolí

– Vždy jeden jádrový vrt (geologický) zhruba v ose vozovky v předpolí mostu, délka vrtu cca 8 m (skrz vozovku, podkladní vrstvy vozovky, zásyp přechodové oblasti až k horní ploše základu mostu).

(cílem je získat údaje o skladbě vozovky, materiálu zásypu a hloubky horní úrovně základu, zároveň využití vývrtů pro stanovení chemického složení na přítomnost karcinogenních látek)

(pozn. vrty je nutné zhotovit až za vnitřními prostory za rubem)

Požadavky na kvalifikace a reference:

- osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce

- v posledních 5 letech minimálně 2 zakázky,

- na podrobný diagnostický průzkum železobetonového mostu na PK, nebo

- na projektovou dokumentaci na opravu mostu, kde podrobný diagnostický průzkum ŽB mostu na PK byl součástí této projektovém dokumentace

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika

- Vyjádření NPÚ

4.	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Kontakt:

Miroslav Dostál-jr, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778532514, e-mail: miroslav.dostal-jr@ksus.cz

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935, e-mail: miroslav.knopp@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav  Knopp

Datum: 21.10. 2019

Fotodokumentace