Příloha č. 3   Podrobná specifikace dětské terapeutické židle

| Zadavatelem požadované parametry | VYPLNÍ UCHAZEČ ANO NE |
| --- | --- |
| Dětský terapeutický a podpůrný systém Nastavitelnost systému (židličky) a sedací jednotky musí být zcela individuální, dle handicapu, v rozpětí 8-14 let věku dítěte. |  |  |
| Nosnost min 55 kg |  |  |
| Židlička by se měla skládat z těchto komponentů: z podvozku s pístem (podvozek s plynovou vzpěrou), pro jednoduše ovladatelné a výškové nastavení židličky ze sedací skořepiny určené ke korekčnímu sedu dítěte z terapeutického stolku, který není na pevno přichycen k židličce, ale po nasazení umožňuje podporu při různých denních činnostech dítěte (výuka, příjem potravy, hra atd.) z madla pro podvozek, určené k manipulaci s židličkou pro obsluhující personál |  |  |
| Sedací skořepina by měla obsahovat dynamické nastavení úhlu a výšky zad a vedení horní části trupu. Příslušenství k polohovacímu zařízení Opěrka hlavy konturovaná Hrudní peloty Pelota hrudní - ramenní Pelota prsní kosti Opěrky horních končetin a rukou Fixování pánve po obvodu Polstrování spin pro pánevní pás Pánevní peloty Opěrky dolních končetin a nohou (jednotlivě, abdukčně a addukčně řešené) Kolenní peloty Podnožky Sandálky fixační |  |  |
| Na všech komponentech odnímatelné a pratelné polstrování |  |  |
| Barevnost komponentů – možnost výběru |  |  |
| Nízká hmotnost (max. 15 kg) |  |  |