Základní informace

Cílem modernizace komunikačního systému je upgrade stávající telefonní ústředny (PBX) Siemens Hicom 330E pro Krajský úřad Středočeského kraje. Veškeré požadavky jsou uvedeny jako minimální a povinné.

# Stávající stav

V budově Krajského úřadu Středočeského kraje je provozována telefonní ústředna Siemens HICOM 330E, rozvody jsou provedeny vertikálním metalickým vedením zakončeným v jednotlivých rozvaděčích strukturované kabeláže (dále jen RACK). V současnosti je užíváno 864 linek z toho 624 analogových a 240 digitálních. Na digitálních linkách jsou zapojeny telefonní aparáty řady Optiset a Optipoint 500.

Na telefonní ústřednu je napojeno 6 analogových GSM brán. K telefonní ústředně je pomocí příčky ISDN30 připojena PBX Siemens Hicom 300E pro Odbor školství.

# Obecné podmínky a požadavky

Upgrade systému se zachováním stávajících účastnických karet, systémových kabelů ukončených na MDF, stávajících GSM bran a koncových telefonních aparátů

nabízené komponenty musí být nové a nepoužité, v poslední dostupné HW i SW verzi, určené pro trh v ČR

záruka na dodaný systém 24 měsíců

garance výrobce na vývoj nabízené technologie minimálně po dobu dalších 5 let

kompletní uživatelský i servisní manuál v českém jazyce

zachování stávajícího číslovacího plánu (+420 257 280 xxx) i podporovaného rozsahu 1000 čísel, stávající 3-místný interní číslovací plán

2x PRI (primary rate interface) - rozhraní pro primární přístup: ISDN30

PBX pro Odbor školství se odpojí a linky budou převedeny do nového systému

napojení na GSM bránu (6x). Zadavatel nepožaduje nové brány

automatický výběr odchozího směru dle směrovacích tabulek (LCR - Least Cost Routing)

systém bude umístěn v místě stávající PBX v 1.NP.

systém bude umístěn do 19“ RACK, který dodá uchazeč

systém musí mít správný počet licencí (účastníci, GSM, ISDN)

zadavatel použije stávající digitální a analogové telefony

uchazeč zapojí, aktivuje a nakonfiguruje všechny v současné době zapojené telefony

uchazeč dodá 40 ks digitálních manažerských telefonů

uchazeč dodá 300 ks analogových telefonů s funkcí CLIP

uchazeč dodá záložní zdroj napájení UPS s výdrží min. 20 minut provozu PBX

uchazeč musí předložit k nabídce certifikát výrobce, který ho opravňuje k prodeji a servisu nabízeného systému

# Požadavky na architekturu, HW, SW a aplikace

všechny nové části komunikačního systému od jednoho výrobce tak, aby byla zajištěna spolehlivá podpora v případě řešení problémů

možnost zálohy a rychlé obnovy SW nastavení

minimálně 864 fyzických vnitřních portů z toho:

  - minimálně 624 analogových pro připojení stávajících analogových přístrojů

  - minimálně 240 digitálních pro připojení stávajících systémových telefonů

Všechny porty musí být zalicencovány.

umístění všech centrálních prvků telefonní sítě do serverovny

upgrade tarifikačního SW Ateco

upgrade obslužného SW Profix

spojovatelské pracoviště AC-WIN

# Požadavky na výstavbu komunikačního systému

- Napojení na operátora

2x 	PRI (ISDN30)

6x	GSM brána

- Kabeláž

Pro připojení telefonů je možné využít stávající datovou síť, telefonní kabeláž, vybudovat nová připojení, nebo použít kombinaci těchto možností.

Nabídka řešení musí zahrnovat veškerý materiál, práce a jiné náklady, nutné pro dosažení požadovaného stavu. Dle situace se může jednat typicky o položky typu konfigurace a implementace, popisovací štítky, úklid pracoviště, likvidace odpadu, doprava apod.

# Požadavky na budoucí rozšíření

Pro možnost budoucího doplnění požadujeme možnost/podporu:

možnost VoIP (SIP) trunku

možnost VoIP účastníků

# Požadavky na podporované funkce

Požadujeme dostupnost následujících funkcí na všech typech telefonních poboček (analogových i digitálních):

označování soukromých hovorů uživatelem před zahájením nebo během hovoru

zamykání telefonů (omezené oprávnění po zadání kódu)

přesměrování příchozího hovoru na interní nebo externí telefonní číslo

opakování volby posledně volaného čísla

převzetí volání v definované skupině čísel

přepojení probíhajícího hovoru na jiné číslo

parkování a vyzvednutí hovoru

automatické přehrávání hudby při zaparkování probíhajícího hovoru nebo při čekání na hovor

podpora funkce CLIP na analogových portech

Následující funkce budou dostupné na digitálních telefonech:

podpora více telefonních čísel na jednom fyzickém přístroji

zřízení šéf-sekretářských souprav

možnost monitorování stavu ostatních účastníků přes optickou signalizaci u tlačítka volby („dohledová jmenná tlačítka“)