TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Minimální technické parametry nových oken:

- součinitel prostupu tepla Uw max 1,2 W/m2K

- třívrstvý lepený hranol, dřevina smrk napojovaný, barva RAL, stavební hloubka profilu min. IV68 mm

- izolační dvojsklo

- zasklívací polodrážka min. 23 mm pro omezení rosení

- dvě těsnící roviny (systém středového těsnění)

- rámová okapnice s přerušením tepelného mostu, křídlová okapnice

- 3 bezpečnostní body kování pro zvýšenou odolnost proti vloupání u OS oken

- přizvedávač křídla plně funkční i při sklopeném křídle

- automatická aretace sklopeného křídla u OS oken a BD

- impregnace dílců před sražením, takže jsou naimpregnovány i rohové spoje

Výše uvedené vlastnosti oken doložit technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list). Uchazeč má povinnost nabídnout výrobky pro konkrétní použití ve stavbě podle jejich charakteristik v CE označení.

Součástí musí být výpočet izothermů - zobrazení průběhu izotherm pro dané ostění s označením kritických bodů a uvedením jejich hodnot rozhodných dle normy ČSN 73 0540-2 v platném znění nebo dle evropské normy EN ISO 13788.

Všechny elementy (okna) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Zadavatel požaduje, aby si uchazeč rozměry a další parametry uvedené v této specifikaci zaměřili v rámci prohlídky místa plnění viz zadávací dokumentace!

Okno č. 1 - I. NP

Okno č. 2 – I. NP

Okno č. 3 – I. NP

Okno č. 4 – II. NP

Okno č. 5 – III. NP

Další položky:

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ostění rovné, umístění rámu na střed

int.strana - parotěsná vrstva

ext.strana - paropropustná vrstva

Množství: 6 ks

interiér parapet: Okenní folie 70mm - interiér

exteriér parapet: Okenní folie 70mm - exteriér

interiér boky a nadpraží: Okenní folie 70mm - interiér

Apu lišta 2400mm

exteriér boky a nadpraží: Okenní folie 70mm - exteriér

interiér+exteriér boky+nadpraží

montáž parozábrany L+P+H

interiér+exteriér parapet

montáž parozábrany D

Montáž, demontáž oken: obvod 50 - 100 bm

Zednické práce: obv. 50 - 100 bm

Likvidace špaletových oken: 80 – 120 bm

Přechodové plechy dle typů venkovních parapetů

Výmalba špalet