Specifikace pro dodávku 2 kusů bubnových sušičů prádla

- Cena obsahuje dopravu a dodání na místo plnění. Dodávka zařízení je včetně montáže, zapojení a odzkoušení stroje, jejího uvedení do zkušebního provozu s předvedením funkčnosti.

- Termín dodání činí max. 5 pracovních dní od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

- Montáž, zapojení a odzkoušení stroje bude provedeno za nepřetržitého provozu prádelny.

- V ceně dodávky je zaškolení obsluhy.

- V ceně dodávky je přechod ze zkušebního do dlouhodobého bezvadného provozu.

- Záruka na stroje musí být minimálně 24 měsíců.

- Účastník předloží seznam minimálně 2 techniků, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, a listinu prokazující skutečnost, že servisní technici mají odbornou kvalifikaci v oboru elektromechanika s praxí v servisu dodáváného zařízení minimálně 5 let a jsou oprávnění provádět autorizovaný záruční a pozáruční servis dodávaného zařízení.

- Reakce a nástup servisu v provozovně odběratele  bude do 6 hodin po nahlášení závady. Zajištění stálého příjmu nahlášení závady e-mailem a telefonicky v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00. Garance dodávky originálních náhradních dílů max. do 24 hodin od objednání.

Součástí předání stroje je:

- Vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu.

- Dodání návodu na obsluhu v českém jazyce.

- Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace.

- Kompletní dokumentace včetně seznamu náhradních dílů v českém jazyce.

- Dodání plánu údržby, který bude minimálně obsahovat servisní intervaly.

Technická specifikace:

- Bubnový sušič s elektrickým ohřevem

- Kapacita minimálně 13 kg suchého prádla, při poměru plnění 1:23

- Max. elektrický příkon 20 kW

- Průměr bubnu minimálně 760 mm

- Objem bubnu minimálně 280 litrů

- Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu

- Mikroprocesorový volně programovatelný programátor

- Buben z nerezavějící oceli

- Reverzace bubnu

- Perforovaná zvedací žebra pro lepší proudění vzduchu

- Samočistící prachový filtr

- Zabudovaný ventilátor

- Nastavení teploty a času sušení a ochlazování

V Dobříši 14.1.2020