| Název zakázky: | Dodávka notebooků pro SPŠ a VOŠ Kladno |
| --- | --- |
| Název projektu: | Šablony II pro SPŠ a VOŠ Kladno |
| Č. projektu | CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016301 |
| Zadavatel: | SPŠ a VOŠ, Kladno, Jana Palacha 1840 |
| Adresa zadavatele: | Jana Palacha 1840, 27201 Kladno |
| Kontaktní osoba: Telefon: Mail: | Ing. Jiří Placata 312291023 placata@spskladno.cz |

Zadavatel požaduje kompletní plnění všech položek zakázky, zakázka není rozdělena na jednotlivé samostatné části

| Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky | Návrh uchazeče (technické parametry nabízeného zařízení) | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Předmětem dodávky je položka č. 1: dodávka 1ks stolního počítače pro koordinátora spolupráce se zaměstnavateli s níže uvedenými minimálními technickými požadavky |  |  |
| Konstrukční provedení jednotky: mini/micro tower PC, 2x USB 2.0 a lepší na přední straně, Počítačová skříň bude obsahovat pomocný vetilátor s automatickou regulací otáček (kuličková ložiska) pro odvod teplého vzduchu ze skříně. |  |  |
| Napájecí zdroj: výkon min. 450W, účinost 80plus a lepší, EPS konektor, aktivní PFC, automatická regulace otáček ventilátoru, ventilátor 120 mm |  |  |
| CPU: celkového průměrného výkonového ekvivalentu 13400 bodů a lepší (dostupný na http://www.cpubenchmark.net), počet výpočetních jader min. 6 fyzický a 2 logická pro každé fyzické, L3 cache 16 MB, TPD max. 65W, CMOS 14 nm a lepší |  |  |
| Základní deska: 2x PCI Express x16, 1x PCI Express x1, sloty pro RAM 4x, max. osaditelná RAM min. 32GB, 4x SATA, zdvojený BIOS, USB porty min. 4x USB 3.0 a lepší, min 1x M.2 slot pro NVME |  |  |
| Grafická karta: profesionální grafická karta o celkovém průměrném výkonu min. 3200 bodů (passmark dostupný na http://www.cpubenchmark.net), min 4GB paměti, nutná certifikace SolidWorks |  |  |
| Paměť operační: Paměť operační min 16GB DDR4 2666Mhz, dualchannel ( 2x 8GB), s chladičem, polovina patic na MB volná |  |  |
| Hard Disk: technologie SSHD, kapacita min. 2TB, formát 3,5" |  |  |
| Mechanika médií: DVD-RW, interní |  |  |
| Karta síťová: min. 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 |  |  |
| Karta zvuková: min. HD Audio Interní |  |  |
| Monitor: LCD panel o rozměrech min. 27" s technologií IPS, funkce PIVOT, konektory kompatibilní s nabízenou grafickou kartou. Součástí dodávky propojovací kabel pro přenos digitálního signálu systémovou jednotkou a monitorem. |  |  |
| Speciální charakteristické vlastnosti: Pokročilé funkce správy - možnost vzdálené správy, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu, možnost zablokování bootu z DVD, z USB portů, možnost zablokování vybraných zařízení tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  |
| Příslušenství: Klávesnice česká 101 USB, myš optická, USB, 2-3 TL s kolečkem, černá |  |  |
| Program - operační systém: akceptovatelný jako podkladová licence programu Open Value Subscription Education Solutions od Microsoftu, přenositelný |  |  |
| Záruka: min. 2 roky |  |  |
| Předmětem dodávky je položka č. 2: Předmětem dodávky je 30ks notebooků určených pro výuku s příslušenstvím | Návrh uchazeče (technické parametry nabízeného zařízení) | Splněno ANO/NE |
| Displej: antireflexní, uhlopříčka min. 15,5"-16,5", nativní rozlišení 1920x1080 a lepší |  |  |
| CPU: výkonového ekvivalentu 4500 bodů a lepší (dostupný na http://www.cpubenchmark.net), počet výpočetních jader min. 2 a 2 výpočetní vlákna pro každé jádro, L3 cache 4 MB, TPD max. 25W |  |  |
| Paměť operační: velikost min. 8 GB, typ: DDR4 a lepší. |  |  |
| Grafická karta: integrovaná v CPU a lepší |  |  |
| Pevný disk: min. 500GB a lepší konstrukce HDD nebo SSHD |  |  |
| Optická mechanika: BEZ OPTICKÉ MECHANIKY |  |  |
| Konektivita: min.: 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45 1000 Mbps, WiFi 802.11ac, web kamera |  |  |
| Operační systém: akceptovatelný jako podkladová licence programu Open Value Subscription Education Solutions od Microsoftu |  |  |
| Příslušenství: myš optická standardní velikosti vhodná pro leváky i praváky drátová s kolečkem |  |  |
| Záruka: min. 2 roky |  |  |
| Předmětem dodávky je položka č. 3: dodávka je 1ks barevné multifunkční tiskárny pro kariérového poradce: | Návrh uchazeče (technické parametry nabízeného zařízení) | Splněno ANO/NE |
| Formát: A4 |  |  |
| Technologie tisku: LED/LASER barevná |  |  |
| Rozlišení tisku: min. 1200x600 |  |  |
| Rozlišení scaneru: min. 1200 dpi |  |  |
| Rozhraní: RJ45 100mbps, USB 2.0 |  |  |
| Velikost paměti: min. 1GB RAM |  |  |
| Další vlastnosti: automatický podavač s reverzní funkcí o kapacitě min. 50 listů, min. zásobník na 250 listů a 1 multifunkční podavač o kapacitě 100 listů, automatický duplexní tisk, max. vytížení 45000 stránek měsíčně, rychlost tisku A4/min 26 str. čb. i brv., tisk první strany 8,5s čb. |  |  |
| Záruka: min. 2 roky |  |  |