Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:  „Rekonstrukce prádelny - Stochov“

Technická specifikace rekonstrukce prádelny

Základní informace o cíli realizace investice:

- demontáž stávajícího zařízení prádelny (vany, povrchově vedené rozvody apod.),

- současný prostor prádelny nahradit modernějším, provozně výhodnějším uspořádáním (rozvody vody, odpadů a  elektra; umístění  a podezdívka van; umístění a podezdívka 2 ks praček a 1 ks sušičky pro domácnost),

- obklad stěn a podlahy; oprava omítek a stropu,

- výmalba prostoru prádelny.

Předpokládané položky při realizaci akce:

- zednické práce - bourací práce stávajících kamenných van a soklů, oprava stropní omítky v rozsahu cca 12,5 m2;

- realizace instalatérských prací (přívod a odtok vody 2 ks praček a 2 ks van, odtok vody od sušičky,

- realizace nové elektroinstalace včetně stropního osvětlení,

- nová betonová podlaha o rozloze cca 12,5 m2,

- výstavba nových obvodových zdí van; instalace – 2 ks van 120 x 70 cm; nové obklady cca 32 m2, nová dlažba cca 12,5 m2;

- malování zrekonstruovaných prostor;

- přesun a uložení hmot.

Poznámka:

- použité materiály musí splňovat předpisy dle ČSN; celkově prostor musí být v souladu s normou pro provozní prostory zařízení.

| Účastník (dodavatel): | . |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| IČ: |  |

| Místo a datum podpisu: |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za dodavatele: |  |
| Podpis oprávněné osoby za dodavatele: |  |