Dokumentace projektového záměru:

„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
v povodí vodního toku Výrovka“

(jako podklad pro následnou realizaci vybraných

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření)

Výzva č. 35

Datum vydání dokumentace projektového záměru: 	duben 2016

Verze dokumentace: 				duben 2016

Obsah:

Seznam obrázků	7

Seznam tabulek	7

1.	Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace	9

2.	Úvod	10

2.1.	Účel projektové dokumentace	10

2.2.	Důvody zpracování projektu	10

3.	Popis řešeného území	12

3.1.	Řešené území z hlediska povodňového nebezpečí	12

3.1.1.	Vymezené území	12

3.1.2.	Počet obyvatel v území	13

3.1.3.	Problematická místa	14

3.1.4.	Úseky toků se špatným ekologickým stavem	24

3.1.5.	Ekologicky a hydrologicky cenné lokality	26

3.1.6.	Hydrologie	27

3.1.7.	Klimatologie	30

3.1.8.	Srážková charakteristika území	31

3.2.	Popis z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi	32

3.2.1.	Záplavová území a aktivní zóna záplavového území	32

3.2.2.	Oblasti s významným povodňovým rizikem	35

3.2.3.	Riziková území při přívalových srážkách	36

3.2.4.	Povodňové plány	37

3.2.5.	Hlásné profily, srážkoměrné stanice	38

3.2.6.	Současný způsob informováním, varování a vyrozumění obyvatel při povodni	40

3.2.7.	Zpracované dokumentace, studie a projekty	40

3.3.	Komplexní pozemkové úpravy	40

3.4.	Realizovaná protipovodňová opatření	47

3.4.1.	Úpravy vodních toků	47

3.4.2.	Ostatní opatření	48

4.	Historické povodňové události	49

5.	Návrh řešení, předmět projektu	51

5.1.	A. Analytická část	52

5.1.1.	Popis řešeného území a analýza územně technických limitů	53

5.1.2.	Biologický průzkum	53

5.1.3.	Údaje o průtocích - zajištění hydrologických dat	53

5.1.4.	Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu	53

5.1.5.	Splaveninová analýza	56

5.1.6.	Stanovení odtokových poměrů	56

5.1.7.	Informace o KPÚ v řešeném území	56

5.1.8.	Terénní průzkum	56

5.1.9.	Geodetické zaměření pro potřeby studie	56

5.1.10.	Hydromorfologická analýza	57

5.1.11.	Majetkoprávní analýza	58

5.1.12.	Zajištění podkladových mapových děl	58

5.2.	B.  Návrhová část	58

5.2.1.	Návrh opatření	58

5.2.2.	Výroba mapových podkladů, výkresů	63

5.2.3.	Výpočty účinnosti navrhovaných opatření	63

5.3.	C. Majetkoprávní vypořádání	63

5.4.	D. Vyhodnocení	63

5.5.	E. Koncept DUR	64

5.6.	F. Ostatní práce	64

5.6.1.	Prezentace studie	64

5.6.2.	Webové stránky projektu	64

5.6.3.	Kompletace	64

5.7.	Struktura studie	64

6.	Časový harmonogram prací	64

7.	Kalkulace nákladů	65

8.	Zajištění udržitelnosti projektu	65

9.	Vazba navrhovaného projektu na koncepční dokumenty	65

9.1.	Soulad s metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření	65

9.2.	Koncepční dokumenty Středočeského kraje	66

9.2.1.	Koncepce protipovodňové ochrany Středočeského kraje	66

9.2.2.	Zásady územního rozvoje Středočeského kraje	67

9.3.	Koncepční dokumenty České republiky	67

9.3.1.	Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR	67

9.3.2.	Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice	67

9.3.3.	Plán dílčích povodí	68

9.3.4.	Národní plán povodí Labe	70

9.3.5.	Plán pro zvládání povodňových rizik	71

9.3.6.	Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem	71

9.3.7.	Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody	74

9.3.8.	Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV)	74

9.4.	Právní předpisy EU	75

9.4.1.	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES („Rámcová směrnice“)	75

9.4.2.	Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („Povodňová směrnice“)	76

10.	Přílohy	77

10.1.	Výpis dotčených katastrů	77

10.2.	Struktura studie a struktura příloh studie	80

10.3.	Přehledná mapa zájmového území	80

10.4.	Harmonogram	80

10.5.	Rozpočet	80

10.6.	Doklady	80

11.	Seznam zdrojů	81

Seznam zkratek

| BPEJ | Bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| --- | --- |
| Bpv | Výškový referenční systém Balt po vyrovnání |
| CD | Kompaktní disk |
| CN | Číslo odtokových křivek |
| CORINE | Databáze krajinného pokryvu |
| ČMHÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DMR5G | Digitální model reliéfu České republiky 5. generace |
| DMT | Digitální model terénu |
| DOsVPR | Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| dPP | Digitální povodňový plán |
| DSO | Dobrovolný svazek obcí |
| DVD | Digitální optický datový nosič |
| dwg | Nativní formát souborů (výkresů) programu AutoCAD |
| EO | Počet ekvivalentních obyvatel |
| ES | Evropské společenství |
| GMF | Geomorfologie, geomorfologický |
| CHOPAV | Chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| ICOB | Identifikátor obce |
| k.ú. | Katastrální území |
| KODKU | Kód katastrálního území |
| KPÚ | Komplexní pozemkové úpravy |
| LAPV | Lokality chráněných pro akumulaci povrchových vod |
| LPIS | Evidence půdy dle uživatelských vztahů |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| OPVZ | Ochranná pásma vodních zdrojů |
| OPŽP | Operační program životní prostředí |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| OÚ | Obecní úřad |
| PBPO | Přírodě blízká protipovodňová opatření |
| PDF | Přenosný formát dokumentů |
| PL-n | Identifikátor úseku s významným pov. rizikem |
| PP | Povodňový plán |
| PPO | Protipovodňová ochrana |
| PÚ | Pozemková úprava |
| Q100 | Průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za sto let |
| Q20 | Průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za 20 let |
| Q5 | Průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za pět let |
| raster | datový typ souboru - obrázek |
| RUSLE | Model pro výpočet erozního smyvu |
| SEA | Posuzování vlivů na životní prostředí |
| SEOP | Stupeň erozní ohroženost pozemku |
| SHP | Shapefile |
| S-JTSK | Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální |
| SPA | Stupeň povodňové aktivity |
| ÚSES | Územní systém ekologické stability |
| VD | Vodní dílo |
| VT | Vodní tok |
| ZABAGED | Zakládaní báze geografických dat |

Seznam obrázků

Obr. č. 1: Zájmové území povodí Výrovky	12

Obr. č. 2 Chráněná území v zájmovém území	27

Obr. č. 3: Vodní toky v zájmovém území	28

Obr. č. 4: Průměrný roční úhrn srážek v letech 1961 – 1990 [mm] (zdroj: ČMHÚ)	31

Obr. č. 5: Podíl ročního úhrnu srážek k normálu 1961 - 1990	32

Obr. č. 6: Záplavové území Q100 zájmového území	33

Obr. č. 7: Aktivní zóna záplavového území v zájmovém území	34

Obr. č. 8: Úsek s významným povodňovým rizikem	35

Obr. č. 9: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách	36

Obr. č. 10: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v zájmovém území	39

Obr. č. 11: Přehled komplexních pozemkových úprav v zájmovém povodí	41

Obr. č. 12: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů	55

Obr. č. 13: Přehled KPÚ v povodí Výrovky	60

Obr. č. 14: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v povodí Výrovky	62

Obr. č. 15: Extrémní přítoky malých vodních toků	66

Obr. č. 16: Lokalita VD Strašík	72

Obr. č. 17: Lokalita LAPV Doubravčany	75

Seznam tabulek

Tab. č. 1:  Vybrané ukazatele ČSÚ	13

Tab. č. 2: Významné vodní toky (hrubé členění DIBAVOD) v zájmovém území povodí Výrovky	29

Tab. č. 3: Hydrologické údaje o hlavních vodních tocích v zájmovém území povodí Výrovky	30

Tab. č. 4: Klimatická charakteristika oblastí MT9, MT10 a T2	30

Tab. č. 5: Seznam obcí v zájmovém území s povodňovým plánem	37

Tab. č. 6: Hlásné profily v zájmovém území (zdroj: www.povis.cz)	38

Tab. č. 7: Stav KPÚ v zájmové oblasti	41

Tab. č. 8: Přehled úprav vodních toků	47

Tab. č. 9: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů	53

Tab. č. 10: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydromorfologickou analýzu	57

Tab. č. 11: Přehled významných opatření v zájmovém území	60

Tab. č. 12: Kumulovaný rozpočet projektu	65

Tab. č. 13: Opatření ve vodním útvaru HSL_1650 Výrovka od toku Bečvárka po ústí do Labe	69

Tab. č. 14: Opatření ve vodním útvaru HSL_2620 Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvárka	69

Tab. č. 15: Opatření ve vodním útvaru HSL_1630 Bečvárka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	69

Tab. č. 16: Opatření ve vodním útvaru HSL_2600 Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	69

Tab. č. 17: Seznam konkrétních opatření	72

Tab. č. 18: Seznam obecných opatření	73

Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace

| Název projektu | Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka |
| --- | --- |
| Žadatel o dotaci z prostředků OPŽP | Středočeský kraj adresa: Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 email města: podatelna@kr-s.cz web: www.kr-stredocesky.cz ID datové schránky: keebyyf IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 kontaktní osoba: Dr. Ing. Burešová Marcela - vedoucí oddělení vodního hospodářství tel: +420257280562 email: buresovamar@kr-s.cz |
| Místo řešení | Obce: Barchovice, Bečváry, Břežany I, Cerhenice, Cerhenice, Církvice, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Drahobudice, Horní Kruty, Chotutice, Klášterní Skalice, Kořenice, Kouřim, Krychnov, Křečhoř, Libodřice, Lošany, Malotice, Pečky, Plaňany, Pňov- Předhradí, Polní Voděrady, Radim, Ratenice, Skvrňov, Svojšice, Toušice, Třebovle, Velim, Vrbčany, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Chlístovice, Nepoměřice, Onomyšl, Rašovice, Staňkovice, Sudějov, Suchdol, Uhlířské Janovice, Úžice, Vavřinec, Hořátev, Kostelní Lhota, Kostomlátky, Kovanice, Nymburk, Písty, Sadská, Zvěřínek, Písková Lhota, Poděbrady, Sokoleč, Vrbová Lhota, Oleška. Katastry: katastrální území jsou uvedena v příloze č. 10.1 Kraj: Středočeský kraj ORP: Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Poděbrady, Říčany Povodí: povodí Výrovky Významný tok: Výrovka |
| Předpokládaný termín realizace | březen 2016 – prosinec 2018 |
| Zpracovatel dokumentace | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. adresa: Nábřežní 4 150 56 Praha 5 - Smíchov web: http://www.vrv.cz/ ID datové schránky: 4qfgxx3 IČO: 47116901 DIČ: CZ47116901 kontaktní osoba: Ing. Martin Tomek tel: +420257110347 email: tomek@vrv.cz |
| Čas vydání dokumentace | duben 2016 |
| Verze projektové dokumentace | 1.0 (k 30.4.2016) |

Úvod

Účel projektové dokumentace

V rámci prioritní osy 1, specifického cíle 1.4 je v 35. výzvě Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) možné podpořit preventivní protipovodňové opatření.

V rámci Aktivity 1.4.1 - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření jsou podporovány tyto typy projektů:

- zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,

- zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,

- zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),

- studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. Podporovány budou pouze studie odtokových poměrů, které budou navrhovat opatření financovatelná v rámci OPŽP.

Tato projektová dokumentace je zpracována jako reakce na 35. výzvu OPŽP a je součástí žádosti 
o poskytnutí podpory z prostředků OPŽP na zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření z aktivity 1.4.1.

Projekt je zaměřen na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Výrovky, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Při řešení projektu bude postupováno na základě Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP 11/2008, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření.

Důvody zpracování projektu

Povodí Výrovky je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými úhrny, které způsobují povodňové události. Dosud nejvýznamnější povodeň zasáhla povodí Výrovky v roce 2013 a způsobila rozsáhlé škody na majetku. V povodí Výrovky není mnoho protipovodňových opatření stavebního charakteru (mimo úprav vodního toku), která by ochránila obyvatelstvo před nepříznivým účinkem povodní.

Přehled významných povodní je uveden v kapitole 4. Historické povodňové události.

V povodí Výrovky je třeba intenzivně se věnovat ochraně majetku a obyvatel, přičemž prvním krokem je zpracování dále popsané studie odtokových poměrů, jejímž cílem je detailně analyzovat území 
a navrhnout takové řešení, které efektivně ochrání obyvatelstvo a jejich majetek před nepříznivými účinky povodní.

Potřebnost projektu spočívá v:

- komplexním řešení problematiky vody v krajině,

- nalezení vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky,

- navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou ke snížení objemu povrchového odtoku,

- vymezení opatření vedoucích ke zvýšení akumulace a infiltrace v území formou přírodě blízkých protipovodňových opatření,

- navržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě blízkých opatření, zejm. opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách,

- vypracování podkladů pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření,

- zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená prioritní opatření, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření.

Popis řešeného území

Řešené území z hlediska povodňového nebezpečí

Vymezené území

Zájmové území představuje povodí Výrovky bez levého přítoku Šembery. Povodí Výrovky (Obr. č. 1) se nachází ve východní části Středočeského kraje. Území je rovinné, typické velkým podílem orné půdy a malým podílem lesů. Lesy a krajinářsky hodnotné území se nachází zejména v jihozápadní části území. V této části je rovněž vyšší potenciál pro rekreační využití.

Obr. č. 1: Zájmové území povodí Výrovky

Počet obyvatel v území

Na území povodí Výrovka žije celkem 72 114 obyvatel, kteří obývají 57 obcí (viz Tab. č. 1), z nichž tři - Cerhenice, Plaňany a Suchdol obdržely statut městys a sedm - Kouřim, Zásmuky, Uhlířské Janovice, Nymburk, Pečky, Poděbrady a Sadská mají statut města. Na zájmovém území je evidováno 110 katastrálních území. Zájmové území povodí Výrovky se rozprostírá na území o rozloze 35 306 ha.

Tab. č. 1:  Vybrané ukazatele ČSÚ

| Obec | ICOB | Výměra (ha) | Počet obyvatel (31. 12. 2013) |
| --- | --- | --- | --- |
| Barchovice | 533173 | 1732.2 | 200 |
| Bečváry | 533181 | 1628.3 | 1014 |
| Břežany I | 533211 | 602.7 | 322 |
| Cerhenice | 533246 | 1063.2 | 1649 |
| Chlístovice | 534099 | 2949.5 | 753 |
| Chotutice | 533343 | 386.8 | 517 |
| Církvice | 599476 | 245.1 | 1203 |
| Dobřichov | 533289 | 619.6 | 758 |
| Dolní Chvatliny | 533297 | 1221.8 | 452 |
| Drahobudice | 564681 | 554.0 | 245 |
| Hořátev | 537152 | 715.3 | 753 |
| Horní Kruty | 533327 | 1434.3 | 518 |
| Klášterní Skalice | 571687 | 332.5 | 134 |
| Kořenice | 533408 | 1031.4 | 602 |
| Kostelní Lhota | 537314 | 865.5 | 840 |
| Kostomlátky | 529630 | 574.0 | 271 |
| Kouřim | 533424 | 1440.0 | 1859 |
| Kovanice | 537373 | 807.2 | 828 |
| Křečhoř | 533467 | 967.7 | 463 |
| Krychnov | 599484 | 257.9 | 98 |
| Libodřice | 533483 | 591.3 | 298 |
| Lošany | 533505 | 675.2 | 359 |
| Malotice | 533513 | 857.3 | 309 |
| Nepoměřice | 534226 | 721.3 | 209 |
| Nymburk | 537004 | 2058.8 | 14871 |
| Oleška | 533564 | 1193.9 | 930 |
| Onomyšl | 534277 | 1288.6 | 294 |
| Pečky | 537641 | 1076.3 | 4561 |
| Písková Lhota | 537659 | 643.0 | 432 |
| Písty | 537667 | 174.5 | 408 |
| Plaňany | 533581 | 1384.2 | 1778 |
| Pňov-Předhradí | 537675 | 941.1 | 544 |
| Poděbrady | 537683 | 3369.2 | 13986 |
| Polní Voděrady | 513148 | 406.4 | 161 |
| Radim | 533629 | 503.3 | 1171 |
| Rašovice | 534340 | 1232.9 | 404 |
| Ratenice | 537748 | 472.7 | 596 |
| Sadská | 537764 | 1641.7 | 3317 |
| Skvrňov | 533696 | 617.0 | 189 |
| Sokoleč | 537811 | 625.7 | 932 |
| Staňkovice | 534412 | 1201.9 | 261 |
| Suchdol | 534439 | 1930.5 | 1142 |
| Sudějov | 531391 | 391.8 | 75 |
| Svojšice | 533726 | 982.9 | 606 |
| Toušice | 533742 | 718.5 | 337 |
| Třebovle | 533751 | 1096.0 | 460 |
| Uhlířské Janovice | 534498 | 2544.2 | 3092 |
| Úžice | 534510 | 1856.4 | 641 |
| Vavřinec | 534528 | 1068.0 | 500 |
| Velim | 533831 | 1570.0 | 2179 |
| Vrbčany | 533891 | 620.2 | 372 |
| Vrbová Lhota | 537977 | 603.2 | 447 |
| Žabonosy | 513261 | 310.4 | 238 |
| Zalešany | 513202 | 490.7 | 104 |
| Zásmuky | 533921 | 2411.6 | 1842 |
| Ždánice | 513164 | 1052.0 | 334 |
| Zvěřínek | 534862 | 205.4 | 256 |
| Celkem |  | 58 957.5 | 72 114 |

Problematická místa

Neprozíravá snaha o rychlé odvedení vody z krajiny a odvodnění niv má často neblahé důsledky. Napřimování vodních toků a nevhodně provedené plošné meliorace jsou jednou z příčin nedostatečné retenční schopnosti krajiny a zmenšení zásob podzemní vody v nivách. Další příčinou je historicky podmíněná změna charakteru krajiny – scelování polí, důraz na prostupnost krajiny 
a velikost pozemků, intenzivní využívání půdy.

Díky snížené retenční schopnosti krajiny a výše popsaným nevhodným opatřením dochází 
ke zrychlenému odtoku vody z povodí a tím ke krátkodobé vysoké kulminaci odtoku, místo odtoku pozvolného, čímž se zvyšuje nebezpečí vzniku povodňových stavů. Kromě toho dochází 
ke zbytečnému vysoušení krajiny, což kromě problémů pěstebních opět vede k degradaci půdního profilu a zhoršení jeho retenční funkce. Důsledkem je kromě jiného vodní a větrná eroze půd
 a podpora vzniku povodní, případně zhoršení jejich průběhu.

Technické využití vodních toků bez ohledu na biologické nároky vodních organismů a kvalitu vodního prostředí má za následek nízkou biologickou rozmanitost vodních a okolních ekosystémů.

Nejviditelnějším projevem nevhodných zásahů do vodního režimu krajiny je vznik povodňových situací se značnými škodami na majetku.

Níže je uvedena rekapitulace všech problémových míst v zájmovém povodí toku Výrovka.

Barchovice

Západním okrajem správního území obce protéká Nučický potok (povodí Sázavy) s LB přítokem Komoreckým potokem. Oba toky protékají lesní krajinou bez většího ohrožení zástavby 
a infrastruktury.

Východní kraj správního území křižuje Výrovka ohrožující Davídkov a dolní část Hryzek. Vlastní Barchovice jsou ohroženy Barchovickém potokem protékajícím přímo intravilánem obce 
a ohrožujícím zásadním způsobem zástavbu, komunikace i technickou infrastrukturu obce. 
V současné době probíhá rekonstrukce koryta zničeného povodní v roce 2013.

Bečváry

Obcí protéká Bečvárka, největší přítok Výrovky. Místní část Červený Hrádek je ohrožována Bečvárkou a Miletínským potokem. Vlastní Bečváry pak ohrožuje Bečvárka a Drahobudický potok. Situaci komplikují mostní objekty a nekapacitní koryto v některých úsecích. Místní část Horní Jelčany a Hatě je ohrožena hlavně soustředěnými odtoky z polí.

Církvice

Dle informací z dotazníku je povodněmi ohrožena spodní část obce.

Dobřichov

Intravilán obce Dobřichov je vystaven ohrožení Výrovkou, kdy je ohrožena zástavba a infrastruktura na obou březích v celé délce obce.

Hořátev

Obec Hořátev je ohrožena zejména Zvěřineckým potokem, exponovaným přívalové povodni z polí
 a zpevněných ploch.  Situaci a náchylnost území k přívalovým povodním zásadním způsobem ovlivňuje způsob a momentální stav hospodaření na zemědělské půdě.

Západní okraj ovlivňuje rozliv Výrovky a Káči ohrožující zejména dopravní a technickou infrastrukturu.

Horní Kruty

Přímo místní částí Újezdec protéká Moštický potok spadající do povodí Sázavy. Újezdec může být ohrožen i splachy z polí.

Místní část Dolní Kruty a Přestavlky je krom splachů z polí ohrožena Přestavlským potokem 
a Bohouňovice pod soutokem Přestavlckého a Bohouňovického potoka tímto tokem a PB drobným vodním tokem.

Klášterní Skalice

Klášterní Skalice - OÚ zažádal Povodí Labe, státní podnik o provedení úpravy koryta toku 
v zastavěném území obce v souvislosti se stavbou nového mostu přes Výrovku.

Dle informací pana starosty Lukeše došlo v květnu 2014 ke splachům z polí nad obcí v severovýchodní části obce.

Kouřim

Problematickým místem se za červnové povodně stal rybník Strašík na Výrovce. Přestože v době povodně byla rybáři průběžně čištěna česlová stěna na přelivu, vzestupu hladiny vody v nádrži nešlo nijak zabránit. Koruna hráze byla při povodni přelita na 4 místech. Následně byla zpětnou erozí v jednom narušeném místě hráz rozebrána až na úroveň základové spáry.

| Kouřim, Výrovka, 2013 | Kouřim, Výrovka, 2013 |
| --- | --- |
| Kouřim, Výrovka, 2013 | Hráz rybníka Strašík, Výrovka, 2013 |

Pečky

Intravilán obce Pečky je vystaven ohrožení Výrovkou, kdy je ohrožena zástavba a infrastruktura 
na levém břehu v celé délce obce. Situaci zde komplikuje náhon procházející městem, který je hranicí rozlivu 2013. Od dolních Peček dosahuje Výrovky velmi širokých rozlivů v řádech stovek metrů.

Velké Chvalovice mohou být ohroženy Chvalovickým potokem.

Písková Lhota

Západní okraj intravilánu obce Písková Lhota je vystaven ohrožení Výrovkou, kdy je ohrožena zástavba a infrastruktura mezi Výrovkou a obcí, kdy rozliv propaguje do území Káčou a může se dostat i na její pravý břeh do obce. Jedná se o území. Kde je rozliv Výrovky široký více jak 1,5 km.

Plaňany

Podle informací z dotazníku obec má problematická místa s říční povodní v západní části obce. Konkrétně jde o ulice Pražská, Fügnerova a Švermova, Pode Dvorem a park.

Problematická místa přívalových povodní a splachů z polí jsou v obec Blinka – Blinecký potok a voda z polí dále pak v obci  Plaňany - úvoz za školou voda z polí soustředěná v úvozu.

| Pražská ulice, Plaňany, Výrovka, 2013 | Švermova ulice, Plaňany, Výrovka, 2013 |
| --- | --- |
| Fügnerova ulice, Plaňany, Výrovka, 2013 | Ulice Pode Dvorem, Plaňany, Výrovka, 2013 |

Polní Voděrady

Okrajem intravilánu obce protéká Voděradský potok, který může část zástavby ohrozit. Severně 
od obce pramení Blinka tekoucí k Plaňanům. Blinka v obci nezpůsobuje ohrožení.

Obec je pramennou oblastí, ale i tak zde může dojít ke splachům z polí. Informace z nového srážkoměru budou mít zásadní vliv pro níže ležící obce na Blince a Voděradském potoce.

Radim

Dle informací od obce Radim jsou problémové lokality ul. Za Mostem, lokalita Donava, ul. Zahradní, Za Vodou, V Bažantnici, Plaňanská, Chroustov a Sportovní.

| Radim, Výrovka, 2013 | Radim, Výrovka, 2013 |
| --- | --- |

Radetice

Ačkoliv Výrovka protéká západně cca 400 m od intravilánu obce, je velká část okraje obce ohrožena nivními rozlivy Výrovky v dolním úseku toku pod Pečkami.

Svojšice

Centrem obce Svojšice a místních částí Nová Ves a Bošice protéká Bečvárka, která zásadním způsobem ohrožuje obec. Na Bečvárce v obci rybník, Utopenec a Svojšický rybník.

Toušice

Západní částí obce Toušice a přímo intravilánem Toušic protéká Výrovka, která zásadním způsobem ohrožuje obec. Problémová místa jsou v Toušicích v lokalitě směrem od Malotic splachy z polí. 
Na Výrovce leží rybník Strašík, který se v roce 2013 při povodni protrhl.

Další problematické místo je v Mlékovicích na křižovatce směrem od Zásmuk, kde dělají opakovaně problémy splachy z polí. Další problém je v Mlékovicích pod hrází Mlékovického rybníka. Tento rybník byl při povodni 2013 protržen.

| Mlékovický rybník, Mlékovice, Bečvárka, 2013 | Mlékovický rybník, Mlékovice, Bečvárka, 2013 |
| --- | --- |
| Mlékovický rybník, Mlékovice, Bečvárka, 2013 | Mlékovice, Bečvárka, 2013 |
| Toušice, Výrovka, 2013 | Toušice, Výrovka, 2013 |
| Toušice, Výrovka, 2013 | Toušice, Výrovka, 2013 |

Uhlířské Janovice

Dle informací od pana starosty a Zprávy o povodni 2013 za město Uhlířské Janovice byly identifikovány tato problematická místa: po celém toku Výrovky od rybníka Nového přes Městský park Tyršovy sady až k ČOV Uhlířské Janovice.

Za červnové povodně 2013 docházelo k ucpávání některých mostků (v ulici Spojovací, v lokalitě U Garáží, v městském parku jeden mostek a stavidlo na potoce, byly vymleté břehů koryta potoka v městském parku, byl zaplaven městský park, zaplavená cesta mezi mostky ve Spojovací a Nerudově ulici a část komunikace III. třídy na Janovickou Lhotu.

| Uhlířské Janovice, Výrovka, 2013 | Uhlířské Janovice, Výrovka, 2013 |
| --- | --- |
| Uhlířské Janovice, Výrovka, 2013 | Uhlířské Janovice, Výrovka, 2013 |

Vavřinec

Místní část Zíšov ohrožuje Výrovka s přítokem Mančickým potokem. Pod Zíšovem se spolu 
s Ostašovickým potokem vlévají do Vavřineckého rybníka (cca 79 ha). Výrovka pak pod rybníkem zásadním způsobem ohrožuje vlastní Vavřinec. Vavřinec, Chmeliště i Zíšov jsou ohroženy také z DVT 
a z polí.

Velim

Velim, a to jak Velim tam místní část Vítězov je ohrožena Nouzovským potokem.  Vítězov je ohrožen okrajově. Velimí potok přímo protéká a je ohrožena jak zástavba, tak dopravní a technická infrastruktura.

Vítězov je ohrožována i přívalovými povodněmi z polí z kopce Bedřichov. Situaci a náchylnost území 
k přívalovým povodním zásadním způsobem ovlivňuje způsob a momentální stav hospodaření.

Vrbčany

Intravilán obce Vrbčany je vystaven ohrožení Výrovkou, kdy je ohrožena celá dolní část obce.

Horní část Vrbčan je ohrožena Vrbčanským potokem, na kterém situaci komplikují mosty a často zanášené koryto. Část zástavby je ohrožena přímým splachem z polí.

Vrbová Lhota

Intravilán obce Vrbová Lhota je vystaven ohrožení Výrovkou, kdy je ohrožena zástavba 
a infrastruktura mezi Výrovkou a hlavní komunikací ve Lhotě, kdy rozliv propaguje do území Ratenickým potokem a i Káčou. Jedná se o území. Kde je rozliv Výrovky široký více jak 1,5 km.

Vrbová Lhota, Výrovka, 2013

Žabonosy

Na území obce se Bečvárka vlévá do Výrovky a dochází zde k poměrně širokým rozlivům N-letých vod. Vlastním intravilánem obce protéká Bečvárka, která způsobuje zásadní ohrožení obce. Na Bečvárce leží v obci rybník Rozkoš o výměře 4,2 ha.  Část zástavby je ohrožena i splachem z polí.

| Žabonosy, Výrovka, Bečvárka 2013 | Žabonosy, Výrovka, Bečvárka 2013 |
| --- | --- |

Zalešany

Východní částí obce, místní částí Přebozy protéká Bečvárka, která způsobuje zásadní ohrožení místní části vzdutím rybníka a rozlivem pod rybníkem. Část zástavby je ohrožena i splachem z polí. Okrajem intravilánu Zalešan protéká Výrovka.  Ohrožení zástavby je v tomto úseku minimální, ohrožen 
je hlavně Zalešanský mlýn a komunikace.  Část zástavby je ohrožena i splachem z polí.

Zásmuky

Západní hranicí obce protéká Výrovka, která zásadním způsobem ohrožuje Doubravčany. Severozápadní hranici obce kopíruje Bečvárka ohrožující několik objektů, zejména dopravní infrastruktury.

Vlastní Zásmuky jsou ohroženy Špandavou a spolu s místními částmi Nesměň a Vršice jsou ohroženy i přívalovými povodněmi z polí.

| Dolní Žemlička otevření hráze, Zásmuky, 2013 | Zásmuky, 2013 |
| --- | --- |
| Doubravčany, Výrovka, 2013 | Doubravčany, Výrovka, 2013 |

Problematická místa dle Povodí Labe, státní podnik

Z pohledu správce toku Povodí Labe, státní podnik je problematické místo most přes Výrovku (lokalita Podskalí, Kouřim – most ř. km 30,685). Průtočný profil mostu nesplňuje průtok Q100. Navrhované řešení je výstavba nového mostu splňující parametry průtočného profilu na Q100.

Nekapacitních mostů a lávek je samozřejmě na Výrovce více – například diskutovaný je most přes Výrovku v obci Toušice či mostek s místní komunikací v obci Miškovice.

Dalším problematickým místem je hráz rybníka Strašík. Hráz ř. km 32,414.

Úseky toků se špatným ekologickým stavem

Dle informací z webového portálu AOPK a Povodí Labe, státní podnik byly v zájmovém území identifikovány následující úseky toků se špatným ekologickým stavem.

Jedná se o tok dolní úsek Výrovky od Peček po soutok s Labem. Tok zde byl napřímen respektive převeden do nového koryta. Redukce říčního koridoru technickou úpravou Výrovky činní ekologicky degradovaný a pobytově a rekreačně nepřitažlivý kanál. Degradace nivního území zemědělským hospodařením, chybějící nebo nedostatečné břehové porosty.

| Soutok Šembery a Výrovky u Zvěřinku. Setkávají se dva upravené, morfologicky silně degradované vodní toky | Výrovka u Píst. V technicky upraveném korytě by bylo v postranních bermách dost místa pro revitalizační rozvolnění kynety. |
| --- | --- |
| Upravená Výrovka nad ústím do Labe, v pozadí budova elektrárny u jezu Kostomlátky. |

Blinka

Technické úpravy morfologicky degradují vodní tok. Jedná se o erozně a povodňově exponované dílčí povodí.

Voděradský potok

Vodní tok je morfologicky degradován stávajícími technickými úpravami.

Káča

Vodní tok je morfologicky degradován stávajícími technickými úpravami.

Kopanický potok

Vodní tok je morfologicky degradován stávajícími technickými úpravami.

Ekologicky a hydrologicky cenné lokality

Chráněná území

V k.ú. Písty u Nymburka se nachází přírodní památka Písečný přesyp u Píst o rozloze 0,88 ha. Předmětem ochrany jsou porosty sucho a teplomilných rostlin s vysokou druhovou rozmanitostí a vzácnými vstavačovitými rostlinami.

V k.ú. Velim byla vyhlášena roku 1987 národní přírodní památka V jezírkách o rozloze 2,89 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana ohrožených chráněných druhů mokřadních rostlin, zejména vstavačovitých a chráněných druhů obojživelníků.

V k. ú. Dobřichov se vyskytuje přírodní památka Sládkova stráň. Předmětem ochrany jsou porosty sucho a teplomilných rostlin s vysokou druhovou rozmanitostí a vzácnými vstavačovitými rostlinami.

V k.ú. Radim u Kolína se nachází přírodní památka Lom u Radimi  o rozloze 0,12 ha. Důvodem ochrany je ukázka příbojové facie svrchní křídy. Dále se v k.ú. Radim u Kolína nachází přírodní rezervace Stráň u Chroustova o rozloze 3,13 ha. Předmětem je ochrana rostlinného společenstva.

V k.ú. Vrbčany se nachází přírodní rezervace Stráně u splavu o rozloze 0,63 ha.  Předmětem je ochrana rostlinného společenstva.

V k.ú. Doubravčany byla vyhlášena přírodní památka Stébelnatá rula o rozloze 0,03 ha. Jedná se o ukázku stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika.

V k.ú.  Bečváry se nachází přírodní rezervace Lůmek u Bečvár. Přírodní rezervace má rozlohu 0,35 ha. Jedná se o výskyt vzácné horniny zvané griquait a bohaté naleziště svrchnokřídových zkamenělin.

Natura 2000

V zájmovém území se nachází Evropsky významná lokalita CZ0210064 - Písečný přesyp u Píst. Přesyp je jednou z nemnoha českých lokalit, kde dosud dochází k výraznějšímu pohybu substrátu. Na tento reliktní typ bezlesí je zde vázána skupina psamofilních druhů vyšších i nižších rostlin a bezobratlých živočichů. Z cévnatých rostlin je významný výskyt zejména kriticky ohrožené kostřavy písečné (Festuca psammophila).

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Do severní části zájmového území částečně zasahuje nadregionální biokoridor NRBK_ID 1. Obdobně do jižní části zájmového území zasahuje nadregionální biokoridor NRBK_ID 40.

Regionální biocentra a regionální biokoridory jsou zobrazena na Obr. č. 2.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje: Písty u Nymburka, Sadská, Drahelice, Nymburk, Hořátev, Zvěřínek, Přední Lhota u Poděbrad, Hlaváčova Lhota, Kouřim, Oleška, Ždánice u Kouřimi, Radlice u Barchovic, Horní Kruty, Dolní Kruty, Zásmuky, Sobočice, Nesměň u Zásmuk, Bláto, Křečovice u Onomyšle, Rašovice u Uhlířských Janovic, Uhlířské Janovice, Mitrov u Uhlířských Janovic, Kochánov u Mitrova a Janovická Lhota.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

V zájmovém povodí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Obr. č. 2 Chráněná území v zájmovém území

Hydrologie

Zájmové území spadá pod povodí řeky Výrovka bez levostranného přítoku Šembery (viz Obr. č. 3). Uzávěrovým profilem povodí Výrovky je soutok s Labem (891,2 ř. km). Hlavním vodním tokem 
v zájmovém území je Výrovka. Délka vodního toku Výrovka je 61,9 km. Ostatní vodní toky v území svým významem nepřekračují lokální hledisko. Celková délka vodních toků v území je přibližně 
196 km. Povodí má rozlohu 353,0 km2. Mezi další významnější vodní toky patří Bohouňovický potok, Barchovický potok, Miletínský potok, Blinka, Bečvárka a Kopanický potok. Mezi významné vodní plochy v povodí Výrovky patří Vavřinecký rybník.

Obr. č. 3: Vodní toky v zájmovém území

Výrovka

Řeka Výrovka pramení ve Středočeském kraji v Kochánově v nadmořské výšce 415 m n. m. Prochází územím směrem od jihu k severu a protéká městy Uhlířské Janovice a Kouřim. Délka toku je cca 62 km, plocha povodí 544 km2. Výrovka je levostranným přítokem Labe. Jedná se o nížinný tok s inundačním územím šířky 80 až 300 m. Dolní úsek Výrovky (od města Pečky po soutok s Labem) je souvisle degradován technickou úpravou. Vzhledem, ekologickými i vodohospodářskými vlastnostmi jde o odvodňovací kanál. V této části povodí je inundační území široké a při velkých povodňových situacích se dá předpokládat spojení rozlivu Výrovky a Šembery. Střední část úseku řeky (od města Pečky po Vavřinecký rybník) převážně protéká úzkým (400 – 500 m) a hlubokým (cca 50 m) údolím. Inundace ve střední části toku je zalesněná a hospodářsky nevyužívaná, výjimku tvoří okolí města Kouřim. Horní část toku (od Vavřineckého rybníka po pramen) protéká Hornosázavskou pahorkatinou. Inundace je široká 100 m, ale již není zahloubená jako ve střední části toku.

Barchovický potok

Barchovický potok pramení ve Lhoteckém lese a jeho délka činí 5 km. Plocha povodí je 11 km2. Potok má několik menších přítoků, z nichž největší je Radlický potok, který přitéká zprava západně od Barchovic. Barchovický potok se vlévá do řeky Výrovky na jejím 42,5 říčním kilometru. Napájí Velký rybník v dolní části toku. Při prudkých deštích se silně rozvodňuje.

Bečvárka

Pramení v lesích jižně od Červeného Hrádku u Miletína. Teče převážně na severozápad a u Plaňan se vlévá zprava do Výrovky (23,2 ř. km). V Mlékovicích protéká Mlékovickým rybníkem, který je od povodní v roce 2013 protržený a vypuštěný.

Dalšími toky v povodí Výrovky jsou Blinka, Kopanický potok, Miletínský a Bohouňovický potok.

Tab. č. 2: Významné vodní toky (hrubé členění DIBAVOD) v zájmovém území povodí Výrovky

| Název toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka v zájmovém území v km |
| --- | --- | --- |
| Anenský p. | 1-04-06-002 | 4,5 |
| Barchovický p. | 1-04-06-012 | 5,0 |
| Bečvárka | 1-04-06-026 | 23,0 |
| Blinka | 1-04-06-028 | 12,3 |
| Bohouňovický p. | 1-04-06-100 | 8,5 |
| Drahobudický p. | 1-04-06-023 | 5,8 |
| Káča | 1-04-06-032 | 12,0 |
| Kopanický p. | 1-04-06-053 | 6,8 |
| Malotický p. | 1-04-06-014 | 5,1 |
| Mančický p. | 1-04-06-005 | 5,8 |
| MIletínský p. | 1-04-06-026 | 3,1 |
| Onomyšlský p. | 1-04-06-006 | 10,3 |
| Ostašovský p. | 1-04-06-008 | 7,1 |
| Střebovka | 1-04-06-018 | 5,9 |
| Špandava | 1-04-06-017 | 3,7 |
| Voděradský p. | 1-04-06-026 | 6,2 |
| Vrbčanský p. (Kubsovka) | 1-04-06-030 | 5,9 |
| Výrovka | 1-04-06-054 | 61,9 |
| Zvěřínecký p. | 1-04-06-051 | 3,5 |
| celkem |  | 196,3 |

V povodí Výrovky se nachází 2 měrné profily ČHMÚ (viz Tab. č. 3).

Tab. č. 3: Hydrologické údaje o hlavních vodních tocích v zájmovém území povodí Výrovky

| Profil | Tok | Plocha povodí (km2) | Prům. průtok (m/s) | N-leté průtoky (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Plaňany | Výrovka | 263,78 | 0,764 | 7 | 21,2 | 30,2 | 58,9 | 75 |
| Doubravčany | Výrovka | 116,32 | 0,403 | 4,1 | 12,7 | 18,2 | 35,7 | 45,5 |

Rybniční soustava v povodí Výrovky

Většina rybníků této soustavy byla založena v původně močálovité krajině v povodí horní a střední části toku na přelomu 15. a 16. století. V době největšího rozmachu rybníkářství u nás měla celkem 130 rybníků různé velikosti. Na vlastní Výrovce bylo 11 rybníků, z nichž většina je dodnes zachována. Nejstarším a největším je rybník Vavřinec (71 ha) u stejnojmenné obce. Tento rybník je průtočný 
a dosud slouží svému účelu. Druhým největším rybníkem je Strašík (11,4 ha) nad Kouřimí založený v 16. století. V roce 1596 se rybník protrhl a jeho voda zaplavila Kouřim. Obnoven byl až v letech 
1949 – 1954.

Klimatologie

Z klimatického hlediska je území charakterizováno velmi teplým, přitom však jen mírně suchým podnebím s průměrnou roční teplotou až 8 až 9°C a srážkami 560 mm a více. V rámci České republiky patří zájmové území do mírně teplých oblastí, které se vyznačují 40 - 60 letními dny. Podle klasifikace klimatu dle Quitta patří povodí Výrovky do mírně teplé oblasti MT9, MT10 a T2  (viz Tab. č. 4). Tato oblast se vyznačuje dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým, přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tab. č. 4: Klimatická charakteristika oblastí MT9, MT10 a T2

| Klimatická charakteristika | MT9 | MT10 | T2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet letních dnů | 40-50 | 40-50 | 50-60 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více | 140-160 | 140-160 | 160-170 |
| Počet mrazových dnů | 110-130 | 110-130 | 100-110 |
| Počet ledových dnů | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Průměrná teplota v lednu v °C | -3 - -4 | -2 - -3 | -2 - -3 |
| Průměrná teplota v červenci v °C | 17 - 18 | 17 - 18 | 18 - 19 |
| Průměrná teplota v dubnu v °C | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 |
| Průměrná teplota v říjnu v °C | 7 - 8 | 7 - 8 | 7 - 9 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 100 - 120 | 100 - 120 | 90 - 100 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 400 - 450 | 400 - 450 | 350 - 400 |
| Srážkový úhrn v zimním období | 250 - 300 | 200 - 250 | 200 - 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60 - 80 | 50 - 60 | 40 - 50 |
| Počet dnů zamračených | 120 - 150 | 120 - 150 | 120 - 140 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 |

Srážková charakteristika území

Srážkové úhrny a charakter rozložení srážek je patrný z následujících obrázků (viz

a viz Obr. č. 5).

Obr. č. 4: Průměrný roční úhrn srážek v letech 1961 – 1990 [mm] (zdroj: ČMHÚ)

Podíl ročního úhrnu srážek k normálu (viz předchozí obrázek) za posledních šest let je dokumentován na následujícím obrázku.

Obr. č. 5: Podíl ročního úhrnu srážek k normálu 1961 - 1990

Popis z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi

Záplavová území a aktivní zóna záplavového území

Záplavová území pro Q100, Q20 a Q5 jsou vymezená na tocích Výrovka a Bečvárka. Na Výrovce nejsou záplavová území vymezena po celé délce toku, ale jsou vymezena od Doubravčan po soutok s Labem. Identifikační číslo záplavového území toku Výrovka je 100000417 a bylo stanoveno 30. 6. 2008. Záplavové území na vodním toku Bečvárka je stanoveno mezi ř. km 0 -17 (od obce Bečváry po soutok s Výrovkou). Identifikační číslo záplavového území je 100000549 a bylo vyhlášeno 18. 9. 2009. Záplavová území jsou graficky znázorněna na Obr. č. 6.

Aktivní zóna záplavového území je vyhlášena na tocích Výrovka a Bečvárka (viz Obr. č. 7).

Obr. č. 6: Záplavové území Q100 zájmového území

Obr. č. 7: Aktivní zóna záplavového území v zájmovém území

Oblasti s významným povodňovým rizikem

Přímo v řešeném území se nenachází úsek toku vymezený jako oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem podle směrnice ES a Rady 2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik.  Územní rozsah zájmového území, kde bude řešena studie odtokových poměrů je dílčím povodím úseku s významným povodňovým rizikem Labe PL-1. Další úsek, který byl vymezen jako významný z pohledu povodňových rizik je Šembera PL-10, jež je přítokem toku Výrovka (viz Obr. č. 8).

Obr. č. 8: Úsek s významným povodňovým rizikem

Riziková území při přívalových srážkách

V zájmovém území byla vymezena riziková území v souvislosti s přívalovými srážkami tzv. kritické body. Vrstva kritických bodů a jejich přispívajících ploch je dostupná na www.povis.cz. Analýzou zájmového území a vrstvy kritických bodů bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází celkem 44 rizikových území při přívalových srážkách (viz Obr. č. 9).

Obr. č. 9: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách

Povodňové plány

Povodňové plány v papírové verzi byly zpracovány pro Cerhenice, Chotutice, Klášterní Skalice, Kostelní Lhota, Nymburk, Plaňany a Poděbrady. V digitální verzi pro Cerhenice, Chotutice, Klášterní Skalice, Kostelní Lhota, Plaňany a Poděbrady (viz Tab. č. 5).

Tab. č. 5: Seznam obcí v zájmovém území s povodňovým plánem

| Obec | ICOB | dPP | PP v papírové verzi |
| --- | --- | --- | --- |
| Barchovice | 533173 | Ne | Ne |
| Bečváry | 533181 | Ne | Ne |
| Břežany I | 533211 | Ne | Ne |
| Cerhenice | 533246 | Ano | Ne |
| Chlístovice | 534099 | Ne | Ne |
| Chotutice | 533343 | Ano | Ne |
| Církvice | 599476 | Ne | Ne |
| Dobřichov | 533289 | Ne | Ne |
| Dolní Chvatliny | 533297 | Ne | Ne |
| Drahobudice | 564681 | Ne | Ne |
| Hořátev | 537152 | Ne | Ne |
| Horní Kruty | 533327 | Ne | Ne |
| Klášterní Skalice | 571687 | Ano | Ne |
| Kořenice | 533408 | Ne | Ne |
| Kostelní Lhota | 537314 | Ano | Ne |
| Kostomlátky | 529630 | Ne | Ne |
| Kouřim | 533424 | Ne | Ne |
| Kovanice | 537373 | Ne | Ne |
| Křečhoř | 533467 | Ne | Ne |
| Krychnov | 599484 | Ne | Ne |
| Libodřice | 533483 | Ne | Ne |
| Lošany | 533505 | Ne | Ne |
| Malotice | 533513 | Ne | Ne |
| Nepoměřice | 534226 | Ne | Ne |
| Nymburk | 537004 | Ne | Ano |
| Oleška | 533564 | Ne | Ne |
| Onomyšl | 534277 | Ne | Ne |
| Pečky | 537641 | Ne | Ne |
| Písková Lhota | 537659 | Ne | Ne |
| Písty | 537667 | Ne | Ne |
| Plaňany | 533581 | Ano | Ne |
| Pňov-Předhradí | 537675 | Ne | Ne |
| Poděbrady | 537683 | Ano | Ne |
| Polní Voděrady | 513148 | Ne | Ne |
| Radim | 533629 | Ne | Ne |
| Rašovice | 534340 | Ne | Ne |
| Ratenice | 537748 | Ne | Ne |
| Sadská | 537764 | Ne | Ne |
| Skvrňov | 533696 | Ne | Ne |
| Sokoleč | 537811 | Ne | Ne |
| Staňkovice | 534412 | Ne | Ne |
| Suchdol | 534439 | Ne | Ne |
| Sudějov | 531391 | Ne | Ne |
| Svojšice | 533726 | Ne | Ne |
| Toušice | 533742 | Ne | Ne |
| Třebovle | 533751 | Ne | Ne |
| Uhlířské Janovice | 534498 | Ne | Ne |
| Úžice | 534510 | Ne | Ne |
| Vavřinec | 534528 | Ne | Ne |
| Velim | 533831 | Ne | Ne |
| Vrbčany | 533891 | Ne | Ne |
| Vrbová Lhota | 537977 | Ne | Ne |
| Žabonosy | 513261 | Ne | Ne |
| Zalešany | 513202 | Ne | Ne |
| Zásmuky | 533921 | Ne | Ne |
| Ždánice | 513164 | Ne | Ne |
| Zvěřínek | 534862 | Ne | Ne |

Hlásné profily, srážkoměrné stanice

K zabezpečení hlásné povodňové služby je na  vodních tocích v zájmovém povodí Výrovky stanoven jeden profil kategorie A, jeden profil kategorie B a čtyři profily kategorie C (Tab. č. 6). Na Obr. č. 10 jsou vidět hlásný profil kategorie A v Plaňanech a hlásný profil kategorie B v Doubravčanech.

V zájmovém území Výrovky se nacházejí 3 srážkoměrné stanice.

Tab. č. 6: Hlásné profily v zájmovém území (zdroj: www.povis.cz)

| Tok | Stanice vodočetná lať | ř.km | Kat. | Povodňový úsek | 1 | Bděl. | 2 | Pohot. | 3 | Ohrož. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Od | Do | H | Q | H | Q | H | Q |
|  |  |  |  |  |  | (cm) | (m3/s) | (cm) | (m3/s) | (cm) | (m3/s) |
| Výrovka | Plaňany | 21,5 | A | ústí Bečvárky | ústí do Labe | 150 | 14,2 | 200 | 21 | 250 | 28,7 |
| Výrovka | Doubravčany | 37,7 | B |  |  | 100 |  | 120 |  | 140 |  |
| Výrovka | Klášterní Skalice | 27,5 | C |  |  | 100 |  | 120 |  | 150 |  |
| Blinka | Plaňany |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blinka | Plaňany | 0,7 | C |  |  | 110 |  | 135 |  | 150 |  |
| Výrovka | Chotutice | 17,3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrovka | Vrbová Lhota | 10,63 | C |  |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  |

Obr. č. 10: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v zájmovém území

V rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro jednotlivé obce a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro DSO Pečecký region a partnery“ je v plánu v zájmovém povodí Výrovky instalace 10 hladinoměrů a 7 srážkoměrných stanic a 2 vodočetných latí.

Současný způsob informováním, varování a vyrozumění obyvatel při povodni

V současné době obce nemají jednotný systém informování, varování a vyrozumění obyvatel.

V roce 2015 byl připraven projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro jednotlivé obce 
a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro DSO Pečecký region 
a partnery“ jako podklad k podání žádosti v rámci OPŽP, oblast podpory – 1.4.3 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany.

Zpracované dokumentace, studie a projekty

V zájmovém území byl zjištěn projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro jednotlivé obce 
a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro DSO Pečecký region 
a partnery“ jako podklad k podání žádosti v rámci OPŽP, oblast podpory – 1.4.3 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany, který byl připraven v roce 2015.

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexními pozemkovými úpravami (KPÚ) se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníku půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Zajišťuje se přístupnost pozemku, upřesňují vlastnické vztahy, umožní se vlastníkům hospodařit a dojde k vyjasnění nájemních vztahů. KPÚ se zpracovávají pro jednotlivá katastrální území. V zájmovém území je 110 katastrálních území (viz Obr. č. 11 a Tab. č. 7).

Obr. č. 11: Přehled komplexních pozemkových úprav v zájmovém povodí

Tab. č. 7: Stav KPÚ v zájmové oblasti

| Kód k.ú. | Název k.ú. | Název pozemkové úpravy | Stav KPU | Datum zahájení/ukončení | Zpracovatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600911 | Barchovice |  |  |  |  |
| 601292 | Bečváry | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bečváry | KPU k zahájení | 01.06.2020 |  |
| 773191 | Bláto |  |  |  |  |
| 721361 | Blinka | Blinka | KPU ukončená | 30.09.2009 - 13.08.2014 | AGROPLAN, spol. s r.o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 |
| 643190 | Bohouňovice II |  |  |  |  |
| 761249 | Bošice u Kouřimi |  |  |  |  |
| 614939 | Břežany I | Komplexní pozemková úprava Břežany I. | KPU k zahájení | 30.11.2020 |  |
| 775801 | Čekanov |  |  |  |  |
| 617547 | Cerhenice |  |  |  |  |
| 617555 | Cerhýnky |  |  |  |  |
| 601306 | Červený Hrádek u Bečvár | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár | KPU ukončená | 03.06.2006 - 30.04.2010 | GEOVAP PARDUBICE s. r. o., Pardubice, B. Němcové 2625, PSČ 530 02 |
| 777200 | Chmeliště | KPÚ Chmeliště | KPU zahájená | 15.04.2012 | GRID a spol., a.s. |
| 614947 | Chocenice u Břežan I |  |  |  |  |
| 669717 | Chotouchov | Komplexní pozemková úprava k.ú. Chotouchov | KPU zahájená | 03.02.2012 | HELENA KRAUSOVÁ, Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 3; GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice I |
| 653497 | Chotutice | Komplexní pozemková úprava k.ú. Chotutice | KPU zahájená | 08.11.2013 | GEOVAP, spol. s r.o. |
| 671339 | Chvalovice u Nymburka |  |  |  |  |
| 749184 | Církvice u Kolína |  |  |  |  |
| 759058 | Dobřeň u Kutné Hory | KPÚ Dobřeň | KPU ukončená | 23.02.2004 - 06.11.2008 | Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 |
| 627801 | Dobřichov | Komplexní pozemková úprava k.ú. Dobřichov | KPU k zahájení | 30.06.2029 |  |
| 629154 | Dolní Chvatliny | Komlexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Chvátliny | KPU k zahájení | 02.01.2020 |  |
| 643203 | Dolní Kruty |  |  |  |  |
| 791067 | Doubravčany |  |  |  |  |
| 708381 | Drahelice |  |  |  |  |
| 631647 | Drahobudice |  |  |  |  |
| 631655 | Hatě | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hatě | KPU k zahájení | 01.12.2018 |  |
| 770477 | Hlaváčova Lhota | Komplexní pozemková úprava k.ú. Hlaváčova Lhota | KPU k zahájení | 02.01.2020 |  |
| 645028 | Hořátev |  |  |  |  |
| 629162 | Horní Chvatliny | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Horní Chvátliny | KPU k zahájení | 30.06.2018 |  |
| 631663 | Horní Jelčany | Komplexní pozemkové úprava k.ú. Horní Jelčany | KPU zahájená | 26.04.2014 |  |
| 643211 | Horní Kruty |  |  |  |  |
| 721379 | Hradenín | Komplexní pozemková úprava k.ú. Hradenín | KPU k zahájení | 01.04.2019 |  |
| 600920 | Hryzely |  |  |  |  |
| 773204 | Janovická Lhota | KPÚ Janovická Lhota | KPU zahájená | 21.12.2007 |  |
| 660299 | Jindice | KPÚ Jindice | KPU ukončená | 12.12.2005 - 27.07.2013 | AREA G.K. spol. s r.o., U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 |
| 770485 | Klášterní Skalice | Komplexní pozemková úpravy v k.ú. Klášterní Skalice | KPU k zahájení | 02.01.2028 |  |
| 722774 | Klipec | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Klipec | KPU zahájená | 27.05.2014 |  |
| 666670 | Kluk |  |  |  |  |
| 696234 | Kochánov u Mitrova | KoPÚ Kochánov | KPU zahájená | 28.02.2008 | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| 669725 | Kořenice | Komplexní pozemková úprava k.ú. Kořenice | KPU zahájená | 11.05.2012 | GEOVAP, spol. s r.o |
| 670529 | Kostelní Lhota | KoPÚ Kostelní Lhota | KPU zahájená | 12.04.2014 |  |
| 670600 | Kostomlátky |  |  |  |  |
| 671215 | Kouřim |  |  |  |  |
| 671347 | Kovanice |  |  |  |  |
| 675512 | Křečhoř |  |  |  |  |
| 711306 | Křečovice u Onomyšle |  |  |  |  |
| 761265 | Krychnov |  |  |  |  |
| 710172 | Krymlov |  |  |  |  |
| 691178 | Lhotky u Malotic |  |  |  |  |
| 683094 | Libodřice | Komplexní pozemková úprava k.ú. Libodřice | KPU zahájená | 07.03.2014 | GEOVAP, spol. s r.o |
| 686859 | Lošánky |  |  |  |  |
| 686867 | Lošany |  |  |  |  |
| 759066 | Malenovice u Kutné Hory | Malenovice |  |  |  |
| 691186 | Malotice |  |  |  |  |
| 629171 | Mančice | Komplexní pozemková úprava Mančice | KPU k zahájení | 30.06.2018 |  |
| 739529 | Mančice u Rašovic | KPÚ Mančice | KPU ukončená | 03.01.2007 - 27.08.2010 | GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| 711314 | Miletín u Onomyšle |  |  |  |  |
| 770507 | Miškovice u Kouřimi | Komplexní pozemková úprava k.ú. Miškovice u Kouřimi | KPU k zahájení | 02.01.2016 |  |
| 696251 | Mitrov u Uhlířských Janovic | KPU Mitrov a Opatovice II | KPU ukončená | 21.12.2007 - 14.09.2012 | HELENA KRAUSOVÁ, Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 3 |
| 767867 | Mlékovice |  |  |  |  |
| 703435 | Nepoměřice |  |  |  |  |
| 791075 | Nesměň u Zásmuk | Komplexní pozemková úprava k.ú. Nesměň | KPU k zahájení | 02.01.2018 |  |
| 708232 | Nymburk |  |  |  |  |
| 710181 | Oleška |  |  |  |  |
| 711322 | Onomyšl |  |  |  |  |
| 696269 | Opatovice II | KPU Mitrov a Opatovice II | KPU ukončená | 21.12.2007 - 14.09.2012 | HELENA KRAUSOVÁ, Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 3 |
| 718823 | Pečky |  |  |  |  |
| 720976 | Písková Lhota u Poděbrad |  |  |  |  |
| 721026 | Písty u Nymburka |  |  |  |  |
| 721387 | Plaňany | Komplexní pozemková úprava Plaňany | KPU k zahájení | 02.01.2020 |  |
| 722782 | Pňov | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pňov | KPU zahájená | 12.03.2014 | GAP Pardubice s.r.o. |
| 761281 | Poboří | Komplexní pozemková úprava k.ú. Poboří | KPU zahájená | 20.05.2014 |  |
| 601314 | Poďousy | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Poďousy | KPU ukončená | 17.09.2002 - 07.10.2005 | VLADIMÍR DUŠEK, K Labi 111/8, 500 11 Hradec Králové |
| 723541 | Polabec |  |  |  |  |
| 629189 | Polní Voděrady |  |  |  |  |
| 790605 | Přebozy |  |  |  |  |
| 734381 | Přední Lhota u Poděbrad |  |  |  |  |
| 669733 | Pučery | Komplexní pozemková úprava k.ú. Pučery | KPU zahájená | 16.12.2011 | GEOPROGRES, spol. s r.o., Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 20; AGRO - AQUA s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice I |
| 737780 | Radim u Kolína | Komplexní pozemková úprava v k.ú. Radim u Kolína | KPU k zahájení | 02.01.2022 |  |
| 600938 | Radlice u Barchovic |  |  |  |  |
| 739537 | Rašovice u Uhlířských Janovic | KPÚ Rašovice | KPU ukončená | 01.09.1999 - 16.03.2006 | Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 |
| 739740 | Ratenice |  |  |  |  |
| 711331 | Rozkoš u Onomyšle | Rozkoš |  |  |  |
| 745928 | Sadská |  |  |  |  |
| 749192 | Skvrňov |  |  |  |  |
| 753602 | Smilovice u Staňkovic |  |  |  |  |
| 775851 | Smrk u Úžic |  |  |  |  |
| 791083 | Sobočice | Komplexní pozemková úprava k.ú. Sobočice | KPU k zahájení | 10.05.2018 |  |
| 752177 | Sokoleč |  |  |  |  |
| 759074 | Solopysky u Kutné Hory | Solopysky |  |  |  |
| 753611 | Staňkovice u Uhlířských Janovic | Staňkovice |  |  |  |
| 758728 | Sudějov |  |  |  |  |
| 761290 | Svojšice u Kouřimi | Svojšice | KPU ukončená | 28.10.1998 - 01.09.2008 | Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto; VLADIMÍR DUŠEK, K Labi 111/8, 500 11 Hradec Králové |
| 767875 | Toušice |  |  |  |  |
| 770515 | Třebovle | Komplexní pozemková úprava k.ú. Třebovle | KPU zahájená | 08.03.2014 | GEOVAP, spol. s r.o.; Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. |
| 773212 | Uhlířské Janovice | KPÚ Uhlířské Janovice | KPU ukončená | 01.03.1993 - 06.04.2005 | GEOPROGRES, spol. s r.o., Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 20 |
| 643238 | Újezdec u Horních Krut |  |  |  |  |
| 775860 | Úžice u Kutné Hory |  |  |  |  |
| 777218 | Vavřinec | KPÚ Vavřinec | KPU zahájená | 15.04.2012 |  |
| 778036 | Velim |  |  |  |  |
| 785873 | Vrbčany |  |  |  |  |
| 786101 | Vrbová Lhota |  |  |  |  |
| 791091 | Vršice |  |  |  |  |
| 721395 | Žabonosy |  |  |  |  |
| 601322 | Zadní Hrádek | Komplexní pozemková úprava v k. ú. Zadní Hrádek | KPU ukončená | 02.06.2006 - 31.12.2009 | AGRO - AQUA s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice I |
| 790613 | Zalešany |  |  |  |  |
| 672432 | Žandov | KPÚ Žandov | KPU ukončená | 04.08.2007 - 27.03.2013 | GB-geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice; Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 |
| 791105 | Zásmuky | Komplexní pozemková úprava k.ú. Zásmuky | KPU k zahájení | 02.08.2018 |  |
| 794953 | Ždánice u Kouřimi |  |  |  |  |
| 777226 | Žíšov | KPÚ Žíšov | KPU zahájená | 15.04.2012 |  |
| 793833 | Zvěřínek |  |  |  |  |

Realizovaná protipovodňová opatření

Úpravy vodních toků

Za Radimí vstupuje Výrovka do polabské nížiny, kde v minulosti, spolu se svým největším přítokem Šemberou, divoce meandrovala a při zvýšených průtocích se rozlévala do okolních úrodných pozemků.

Koncem 19. století bylo založeno „Vodní družstvo pro úpravu Výrovky a přítoků“, které v letech 1885 – 1906 za vydatné podpory státu a země České provedlo úpravu koryta Výrovky od ústí do Labe u Píst po Radim v délce 16 km, koryta Šembery od ústí Výrovky ve Zvěřínku po Klučov v délce 11 km a koryta Milčického potoka (přítok Šembery u Sadské) v délce 4,9 km. Kromě těchto úprav bylo celé území zmeliorováno, bylo zřízeno 25 km hlavních odvodňovacích příkopů a 85 km vedlejších odpadů. Na svou dobu to bylo opravdu rozsáhlé dílo a jedno z prvních svého druhu v Polabí.

V následující tabulce Tab. č. 8 je uveden přehled úprav vodních toků v povodí Výrovky od Povodí Labe státní podnik.

Tab. č. 8: Přehled úprav vodních toků

| Pořa-dové číslo úpravy | název projektu úprav vodních toků | termín zahájení, dokončení | kontakt na zpraco-vatele | stav úprav (jsou připraveny, zahájeny, dokončují se, jsou dokončeny) | Lokaliza-ce úpravy od ř.km. | Lokaliza-ce úpravy do ř.km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝROVKA : KOSTOMLÁTKY | 1966 | - | dokončeno | 0.000 | 1.520 |
| 2 | VÝROVKA : KOSTOMLÁTKY - KOSTELNÍ LHOTA | 1966 | - | dokončeno | 1.520 | 14.330 |
| 3 | VÝROVKA : DOBŘICHOV - RADIM | 1967 | - | dokončeno | 14.330 | 15.800 |
| 4 | VÝROVKA : VRBČANY - kamenný skluz | 1975 | - | dokončeno | 19.610 | 19.610 |
| 5 | VÝROVKA : PLAŇANY 2 | 1970 | - | dokončeno | 21.440 | 22.100 |
| 6 | VÝROVKA : PLAŇANY 1 | 1976 | - | dokončeno | 22.560 | 22.785 |
| 7 | VÝROVKA : KOUŘIM | 1966 | - | dokončeno | 29.660 | 29.770 |
| 8 | VÝROVKA : UHL. JANOVICE II | 1966 | - | dokončeno | 54.685 | 55.950 |
| 9 | VÝROVKA : UHL. JANOVICE I | 1964 | - | dokončeno | 57.630 | 57.750 |
| 10 | VÝROVKA : UHL. JANOVICE I | 1964 | - | dokončeno | 58.200 | 59.150 |
| 11 | VÝROVKA : UHL.JANOVICE - KOCHÁNOV II | 1976 | - | dokončeno | 59.330 | 59.750 |
| 12 | VÝROVKA : UHL.JANOVICE - KOCHÁNOV I | 1967 | - | dokončeno | 59.750 | 59.900 |
| 13 | VÝROVKA : UHL.JANOVICE - KOCHÁNOV I | 1967 | - | dokončeno | 60.560 | 61.020 |
| 14 | VÝROVKA : HRÁZ 0.0 - 10.6, pravý břeh | 1966 | - | dokončeno | 0.000 | 10.600 |
| 15 | VÝROVKA : HRÁZ 0.0 - 10.6, levý břeh | 1966 | - | dokončeno | 0.000 | 10.600 |

Pozn.:  Úpravy na VT Výrovka byly provedeny asi v roce 1920 včetně ochranných hrází. V roce 1966 byly převzaty od Okresní vodohospodářské správy Kolín.

V roce 2015 byly provedeny opravy povodňových škod způsobených povodní v roce 2013 v úsecích:

Výrovka, Kostelní Lhota, obnova hrází ř. km 7,30-8,20

Výrovka, obnova koryta ř. km 10,30-10,50, 10,70-10,90, 14,30-14,50

Výrovka, obnova hráze, PB ř. km 10,30-10,50

Výrovka, Dobřichov, PB, ř. km 14,05-14,20, odtěžení nánosů

Ostatní opatření

V rámci přípravy projektového záměru žadatel zjistil následující opatření v řešeném území:

Výstavba retenční nádrže na toku Střebovka (ID projektu 128451)

Obnova historického rybníka a zpomalení odtoku vody z krajiny navrátí postupně celou oblast jejímu původnímu účelu, obnoví se estetická funkce krajiny. Zadavatel Kurel Václav.

Nová Ves III - revitalizace Voděradského potoka a obnova nádrže u mlýna "Stojespal" (ID projektu 516129)

Projekt řeší provedení komplexní revitalizační úpravy nivy Voděradského potoka od jeho ústí do Bečvárky (ř. km 0,000) po km 0,407. Včetně obnovení bývalého Voděradského rybníka u mlýna Stojespal. Realizace projektu je ukončena. Zadavatel Honz Jiří.

Vodní nádrž Na Zájerku (ID projektu 507951)

Akumulace povrchových vod, zpomalení odtoku vody z oblasti, zvýšení estetické hodnoty krajiny a neintenzivnímu chovu ryb. Realizace projektu je ukončena. Zadavatel Martin František.

Odbahnění a zvýšení retenčního objemu Dubinského rybníka (ID projektu 574850)

Realizace projektu je ukončena. Zadavatel projektu obec Rašovice.

Obnova rybníka Hořejší v k.ú. Uhlířské Janovice (ID projektu 568627)

Realizace projektu je ukončena. Zadavatel projektu město Uhlířské Janovice.

Historické povodňové události

V historických pramenech jsou zmiňovány nejhorší povodně na dolním toku Výrovky v červnu 1750, 
v prosinci 1769, na jaře 1771, v červnu 1783, v červnu 1804, v červnu 1824, v červenci 1829, v květnu 1844, v červnu 1845, v roce 1946 vzdutou labskou vodou, v únoru 1862, v červnu 1879, v srpnu 1800, v srpnu 1882 a v červnu 1883.

Podrobněji dokumentovány jsou až novodobé povodně.  20. stolení bylo na výskyt povodní chudé.

Povodeň březen 2005

Povodeň v březnu 2005 byla způsobena kombinací rychlého odtávání sněhové pokrývky a dešťovými srážkami. Na Výrovce v Plaňanech proběhla kulminace 19. 3. 2005 ve 2.30 hod na vodním stavu 204 cm (2. SPA) a průtoku 14,8 m3 s-1. Průtok v daném profilu představoval Q1-2.

Přibližný rozsah škod: nezjištěno

Přibližný počet zaplavených domů: nezjištěno

Přehled kritických bodů/záplavového území: není k dispozici

Povodeň 2010

8. 8. 2010 byl v Plaňanech dosažen 2. SPA. Maximální hodnota vodního stavu byla 214 cm při průtoku 16 m3 s-1.

Přibližný rozsah škod: nezjištěno

Přibližný počet zaplavených domů: nezjištěno

Přehled kritických bodů/záplavového území: není k dispozici

Povodeň červen 2013

Po intenzivních srážkách ve dnech 1. 6. 2013 a 2. 6. 2013 došlo k prudkému nárůstu průtoků. 
V profilu Plaňany byl dne 2. 6. 2013 ve večerních hodinách dosažen maximální vodní stav 454 cm, čímž byl stav pro III. SPA překročen o více než 2 m. Velikost kulminačního průtoku byla ČHMÚ stanovena na 110 m3 s-1, to je větší než Q100. Během povodně došlo na Výrovce k protržení rybníka Strašík.

Zvýšené průtoky se vyskytly i na dalších levostranných přítocích Labe (Šembera, Výmola). Není zde sice žádné měření ČHMÚ ani Povodí Labe, státní podnik, ale dle informací získaných ze zpráv o povodni z příslušných ORP i zde došlo k dosažení povodňových průtoků.

Červnovou povodní byl nejvážněji poškozen rybník Strašík na Výrovce. Přestože v době povodně byla rybáři průběžně čištěna česlová stěna na přelivu, vzestupu hladiny vody v nádrži nešlo nijak zabránit. Koruna hráze byla při povodni přelita na 4 místech. Následně byla zpětnou erozí v jednom narušeném místě hráz rozebrána až na úroveň základové spáry.

Přibližný rozsah škod:

Toušice 18 mil. Kč

Mlékovice 32 mil. Kč

Radim 50 mil. Kč

Uhlířské Janovice 0,5 mil. Kč

Plaňany 50 mil. Kč

Dobřichov 64 mil. Kč

Suchdol 0,5 mil Kč

Přibližný počet zaplavených domů:

Toušice 27

Mlékovice 11

Radim 126

Plaňany 33

Dobřichov 214

Přehled kritických bodů/záplavového území: Provedeno formou fotodokumentace.

| Výrovka, Kostelní Lhota | Výrovka, PPO Písty, Pečky |
| --- | --- |
| Výrovka, rybník Strašík | Bečvárka, Toušice |

Návrh řešení, předmět projektu

Cílem projektu je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Výrovky. Povodí Výrovky představuje široce pojaté území, které zahrnuje středně velká sídla (např. Uhlířské Janovice, Zásmuky, Bečváry, Kouřim, Plaňany a Pečky), která jsou ohrožována říčními i přívalovými povodněmi. Toto je doloženo v kapitole 3.1.3 Problematická místa a dále v kapitole 4 
Historické povodňové události.

Cílem projektu je analyzovat toto území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny. Tyto příčiny mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsob hospodaření, osevní postupy, atd.), dále v způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků a v neposlední řadě i tvar a úprava stávajících koryt vodních toků.

Dále je vhodné zmínit, že Výrovka je nezanedbatelných přítokem Labe a svými povodňovými průtoky může také zhoršovat hydrologickou situaci na Labi, které je významným úsekem s povodňovým rizikem. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že správný návrh opatření v ploše povodí tak i na vodních tocích vede nejen ke snížení povodňového nebezpečí v povodí Výrovky, ale také na toku Labe (nejblíže jsou identifikované plochy v riziku v obci Hradištko).

Systém řešení bude vycházet z Metodiky Ministerstva životního prostředí (Věstník, 2008).

Opatření budou sledovat několik cílů:

- zvýšení retence vody v povodí,

- umožnění neškodného rozlivu vody v nivě,

- zvětšení retenční kapacity rybníků,

- zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech)

- ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravy vodních toků.

Projekt je rozdělen do celkem šesti částí v souladu s dokumentem „Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o stanovisko OOV MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z prostředku Operačního programu Životní prostředí“ (Praha, červen 2015, verze 1.1):

- Analytická část,

- Návrhová část,

- Majetkoprávní vypořádání,

- Vyhodnocení,

- Koncept DUR,

- Ostatní práce.

Všechny výše uvedené části jsou popsány v následujících kapitolách.

A. Analytická část

Cílem shromáždění a analýzy podkladů je dostatečně popsat stávající stav území z hlediska ohrožení povodněmi.

Proto, aby byl tento cíl úspěšně splněn, je třeba provést následující činnosti:

Popis řešeného území a analýza územně technických limitů

V rámci této položky bude proveden popis řešeného území z hlediska hydrologie, klimatologie, pedologie, způsobu využití území, atd. Dále budou řešeny územně technické limity jako např. limity dle územně plánovací dokumentace, inženýrské sítě, lokality ZCHÚ, SPA, EVL, aj. Dále budou zajištěny další související podklady nezbytné pro analýzu stávajícího stavu. Jedná se např.: historické údaje 
o minulých povodních, záplavová území, současnou i budoucí protipovodňovou ochranou, hydrotechnické podklady, krajinné studie, úhrn srážek, LPIS.

Výstup: textová část, mapová část

Biologický průzkum

Biologický průzkum představuje identifikaci možných vlivů spojených s realizací záměrů na zájmy hájené zákonem o ochraně přírody a krajiny. Biologický průzkum bude proveden formou rešerše ze stávajících dostupných podkladů. Budou vyjmenovány předměty ochrany v dotčeném území.

Výstup: textová část

Údaje o průtocích - zajištění hydrologických dat

Hydrologická data jsou nezbytná pro charakteristiky pro povodňové scénáře v horním a dolním profilu zájmového úseku toku a dále v místech všech významných přítoků tak, aby byly postiženy změny průtoku v řešeném úseku. Hydrologická data budou objednána od ČHMÚ. Celkem bylo vybráno 16 profilů pro N-leté vody na tocích Výrovka, Bečvárka a Blinka.

Dále budou objednány teoretické povodňové vlny a to pro posouzení účinnosti navržených opatření.

Celkem se předpokládá nákup 10 (5 a 5) teoretických povodňových vln pro povodňové scénáře Q20 a Q100.

Výstup: Hydrologická data (pdf).

Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu

Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu představuje analýzu míry povodňového ohrožení území rozlivy. Analýza bude provedena pomocí hydrodynamických výpočtů, které jsou nezbytné pro simulaci předem určených povodňových průtoků (Q5, Q20 a Q100), a tím určení základních hydraulických charakteristik, tj. rozlivů, hloubek a rychlostí v konkrétních lokalitách. 
Do hydrodynamických modelů budou zadána současná protipovodňová opatření. Těmito modely lze zjistit vliv jednotlivých opatření po toku a dále identifikovat lokality, kde bude nezbytné navrhnout další efektivní opatření jako ochranu obyvatelstva před negativními účinky povodní.

Výpočty budou provedeny pro vybrané úseky vodních toků podle následující tabulky, tj. 78,5 km toků.

Tab. č. 9: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů

| Vodní tok | Délka úseku v km | Popis úseku |
| --- | --- | --- |
| Výrovka | 59,0 | Od soutoku s Labem po cca 59 ř. km |
| Bečvárka | 17,0 | Od soutoku s Výrovkou po Bečváry |
| Blinka | 2,5 | Od soutoku s Výrovkou nad město Plaňany |
| Celkem | 78,5 |  |

Výše uvedené vodní toky jsou vybrány na základě četnosti výskytu povodňových situací na těchto vodních tocích a na základě povodňových škod způsobených povodněmi na těchto tocích.

Jelikož je spodní úsek Výrovky v nížinné části, ve které dochází k rozsáhlým rozlivům a složitému proudění, bude pro dolní úsek Výrovky (od soutoku s Labem po cca 9 ř. km) zpracován kombinovaný 1D/2D model. U ostatních vodních toků a zbylé části Výrovky se předpokládá zpracování 1D hydrodynamického modelu.

Obr. č. 12: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů

Výstup: text, mapy záplavových čar pro jednotlivé povodňové scénáře a s vyznačením ohrožených objektů (pdf).

Splaveninová analýza

Splaveninová analýza bude provedena pro úseky vodních toků dle tabulky č. 9. která vyhodnotí splaveninový režim řešeného vodního toku a to za účelem eliminace návrhu nevhodných opatření, které by mohly negativně ovlivnit splaveninový režim, anebo naopak pro návrh opatření pozitivně ovlivňujících tento režim.

Výstup: text, tabulky (pdf)

Stanovení odtokových poměrů

Splaveninová analýza bude provedena pro tzv. „kritické profily“, kterými se soustředěný povrchový odtok a transportované produkty eroze-splaveniny dostávají do zastavěného území obce. K těmto profilům se s využitím DMT specifikují sběrná území. K jednotlivým „kritickým“ závěrovým profilům se vypočítají základní charakteristiky přímého odtoku a zároveň se posoudí možnosti jeho bezpečného převedení do recipientu. V častých případech jsou přirozené dráhy soustředěného odtoku zastavěny.

V řešeném území se nachází dle www.povis.cz celkem 44 kritických profilů (viz kap. 3.2.3), pro které bude posčítána splaveninová analýza.

Výstup: text, mapy s vyznačením kritických profilů a jejich přispívajících ploch (pdf)

Informace o KPÚ v řešeném území

Budou shromážděny informace o komplexních pozemkových úpravách v řešeném území. Pro každou KPÚ bude dohledán zpracovatel, termíny zahájení a ukončení KPÚ, zjištěno zda-li je zpracován plán společných zařízení a budou vyjmenována opatření týkající se vodního hospodářství.

Tam, kde byly KPÚ dokončeny nebo zahájeny nebude zpracovatel studie navrhovat opatření ke snížení povodňového ohrožení, neboť se předpokládá, že v rámci KPÚ byla taková opatření navržena. Jedná se celkem o 8 302 ha  celkem 29 katastrálních územích.

Výstup: textová část

Terénní průzkum

Terénní průzkum bude proveden pro zjištění stávajícího stavu vodních toků a území, dále bude sloužit pro zadání geodetického zaměření a pro geomorfologickou analýzu a návrhy opatření. Budou evidovány objekty na toku, charakter koryta a inundace (stanovení drsnosti), úpravy koryta, protipovodňová opatření.

Terénní průzkum bude proveden zejména se zaměřením na místa 44 kritických profilů a na úseky vodních toků, ve kterých bude zpracován hydrodynamický model (tj. Výrovka, Bečvárka a Blinka).

Výstup: Fotodokumentace (jpg)

Geodetické zaměření pro potřeby studie

Geodetické podklady, které popisují geometrii vodního toku, objekty na vodním toku a také inundační území. Geodetické zaměření je nutné pro vytvoření digitálního modelu terénu a následné sestavení hydrodynamického modelu proudění. Jedná se především o vybrané příčné profily, objekty, případně vedení osy toku.

Předpokládá se provést zaměření na 59 km vodního toku Výrovky, 17 km vodního toku Bečvárky a 2,5 km vodního toku Blinka.

DMR 5G představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Data DMR 5G budou především sloužit pro sestavení digitálního modelu terénu a následné sestavení hydrodynamického modelu proudění. Data mohou být dále využita pro přesnější sestavení srážkoodtokového modelu a pro výpočet erozního ohrožení. Data DMR 5G budou objednány od ČÚZK – celkem 104 listů.

Výstup: Geodetické zaměření (dwg/dgn/xyz)

Hydromorfologická analýza

V rámci hydromorfologické analýzy bude provedena analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě a analýza současného stavu odklonu vodopisné sítě vodních toků 
a niv od potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě.

Analýza bude zpracována podle Metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Výstupem je procentuální hodnocení hydromorfologického stavu (100 % ideální stav). Na základě dosažených výsledků je možné následně navrhnout taková opatření, která zajistí dobrý hydromorfologický stav vod (60 % potenciálu dynamické rovnováhy vodního toku) nebo se k tomuto stavu co nejvíce přiblížit.

Hydromorfologická analýza bude provedena pro níže uvedené vodní toky tj. celkem pro 196,3 km toků.

Tab. č. 10: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydromorfologickou analýzu

| Název toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka v zájmovém území v km |
| --- | --- | --- |
| Anenský p. | 1-04-06-002 | 4,5 |
| Barchovický p. | 1-04-06-012 | 5,0 |
| Bečvárka | 1-04-06-026 | 23,0 |
| Blinka | 1-04-06-028 | 12,3 |
| Bohouňovický p. | 1-04-06-100 | 8,5 |
| Drahobudický p. | 1-04-06-023 | 5,8 |
| Káča | 1-04-06-032 | 12,0 |
| Kopanický p. | 1-04-06-053 | 6,8 |
| Malotický p. | 1-04-06-014 | 5,1 |
| Mančický p. | 1-04-06-005 | 5,8 |
| MIletínský p. | 1-04-06-026 | 3,1 |
| Onomyšlský p. | 1-04-06-006 | 10,3 |
| Ostašovský p. | 1-04-06-008 | 7,1 |
| Střebovka | 1-04-06-018 | 5,9 |
| Špandava | 1-04-06-017 | 3,7 |
| Voděradský p. | 1-04-06-026 | 6,2 |
| Vrbčanský p. (Kubsovka) | 1-04-06-030 | 5,9 |
| Výrovka | 1-04-06-054 | 61,9 |
| Zvěřínecký p. | 1-04-06-051 | 3,5 |
| celkem |  | 196,3 |

Výstup: Výsledné hodnocení stavu (text, tabulky, graf(y) GMF potenciálu)

Majetkoprávní analýza

V rámci tohoto bodu budou zajištěny katastrálních mapy a identifikace vlastníků.

Katastrální mapy slouží pro identifikaci vlastníků dotčených pozemků a následnému posouzení realizovatelnosti opatření. Data budou pořízena od ČÚZK. Pokud bude k dispozici digitální katastr (DKM, KM-D), bude využita možnost volného stažení souboru geodetických informací (kresba parcel) z portálu ČUZK.

Výstup: Tabulková příloha

Zajištění podkladových mapových děl

Mapy slouží k základní orientaci v území, k zadávání topologie numerických modelů (nejlépe 
v kombinaci s leteckými snímky) a dále k vykreslování výsledků v podobě doplněných mapových výstupů. Jako mapový podklad je zvolena geodatabáze ZABAGED, rastrová základní mapa 1:10 000 
a letecké snímky.

Výstup: Ortofotomapa, ZM 10 (tiff)

B.  Návrhová část

Na základě popisu stávajícího stavu a identifikace problémových lokalit jsou v následujícím kroku navržena opaření. Cílem je splnění požadované míry ochrany před erozí půdy, povodněmi a současně dosažení dobrého hydromorfologického stavu vod.

Komplex přírodě blízkých ochranných opatření zahrnuje návrh na zemědělské a lesní půdě a návrh 
v řešeném území na tocích a v nivě včetně zastavěného území. Návrh opatření k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vychází z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí. Jejich ovlivnění vede ke snížení objemu povrchového odtoku kulminačního průtoku.

Návrh opatření

V rámci této kapitoly budou navržena opatření:

- v ploše povodí (na zemědělské půdě, na lesní půdě) - průlehy,

- na vodních tocích a v nivě zastavěného území.

Studie bude navrhovat přednostně ta opatření, která budou financovatelná ze současně platného Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020.

Tam, kde byly KPÚ dokončeny nebo zahájeny nebude zpracovatel studie navrhovat opatření ke snížení povodňového ohrožení, neboť se předpokládá, že v rámci KPÚ byla taková opatření navržena. Jedná se celkem o 8 302 ha  celkem 29 katastrálních územích - viz následující mapa:

Obr. č. 13: Přehled KPÚ v povodí Výrovky

Bude se jednat zejména o opatření k ochraně intravilánu měst a obcí před povodněmi:

- zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

  - realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),

  - zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

  - zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,

  - umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (výstavba ochranných nádrží – suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)

Opatření v ploše povodí

Opatření budou navrhována v povodích kritických bodů. Tato opatření budou snižovat nebezpečí z přívalových srážek (bleskových povodní). Některá ideová opatření navržená 
v projektu Strategie pouze ve vybraných povodí kritických bodů budou ve Studii odtokových poměrů využita. U ostatních povodí kritických bodů budou navrhována opatření financovatelná ze současně platného Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. Bude se tedy zejména jednat o suché retenční nádrže a průlehy. Na obrázku níže jsou kritické body zobrazeny červenou barvou a jejich povodí fialovou šrafou.

Opatření na vodních tocích a v nivě zastavěného území

V části opatření na vodních tocích a nivě zastavěného území budou prověřeny všechny významné opatření v zájmovém území (mimo opatření ze zpracovaných KPÚ).

Významná opatření mohou být konkrétní profily s projektovými parametry (např. generel LAPV). Na obrázku níže jsou významná opatření zobrazena modrou barvou.

Významná opatření mohou být další suché nebo vodní nádrže zjištěné v rámci analytické části Studie odtokových poměrů a liniová revitalizace Výrovky.

Tab. č. 11: Přehled významných opatření v zájmovém území

| Identifikátor/název | Vodní tok | Náklady (tis. Kč) | Retenční objem (mil. m3)/ délka úpravy (m) | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPV Doubravčany | Výrovka |  | 4,8 mil. m3 | LAPV |
| Přírodě blízká intravilánová ochrana následujících měst a obcí |
| Plaňany | Výrovka |  | 2600 |  |
| Toušice | Výrovka |  | 1600 |  |
| Radim | Výrovka |  | 1000 |  |
| Dobřichov | Výrovka |  | 1700 |  |
| Chotutice | Výrovka |  | 1700 |  |
| Bečváry | Bečvárka |  | 2000 |  |
| Zásmuky | Špandava |  | 980 |  |
| Uhlířské Janovice | Výrovka |  | 2800 |  |
| Vavřinec | Výrovka |  | 1000 |  |
| Revitalizace Výrovky | Výrovky |  | 12 800 | PLA |

Dále budou v povodněmi ohrožených městech a obcích nebo jejich částech přírodně blízkým způsobem navrhována a prověřována intravilánová PPO (např. povodňové parky, zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků, přirozené rozlivy). Na obrázku níže jsou úseky pro návrh intravilánové PPO zobrazeny oranžovou barvou.

Bude proveden obecný popis navrhovaných opatření, cíle opatření (ochrana konkrétních lokalit, snížení rizika povodní, návrhová hodnota intravilánu – např. Q50, Q100, snížení rizika bleskových povodní v kritických bodech).

Projekt navrhuje nejen přírodě blízká protipovodňová opatření, ale přináší další příznivé účinky pro zlepšení ekologického stavu vodního toku (např. zlepšení morfologického stavu vodního toku), realizace projektu přímo nebo nepřímo pozitivně ovlivní vodní režim (např. povodňové parky), přispěje k adaptaci území na důsledky klimatické změny, přispěje ke vzniku nových biotopů apod.

Bude řešeno zlepšení ekologického stavu Výrovky, Blinky, Káči, Voděradského potoka a Kopanického potoka s možností revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru. Lokality pro zlepšení špatného ekologického stavu toku jsou zobrazeny na obrázku níže zelenou barvou.

Obr. č. 14: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v povodí Výrovky

Výstup: text (pdf), grafická příloha (pdf)

Výroba mapových podkladů, výkresů

Pro každé opatření bude vypracováno technické řešení včetně parametrů, dále budou zpracovány, pokud je to relevantní pro opatření podélné profily, příčné profily, situační výkres širších vztahů, celkový situační výkres, mapa výsledků majetkoprávního projednání.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

Výpočty účinnosti navrhovaných opatření

Pro navržená opatření bude spočítána jejich účinnosti. Efekt opatření v ploše povodí se příznivě projeví zejména ve snížení hodnot přímého odtoku, ve zvýšení potencionální retence a celkové přirozené retence povodí a dosažení dobrého hydromorfologického stavu řešené vodopisné sítě.

- posouzení opatření navržených na zemědělské půdě (např. suché nádrže, průlehy);

- dosažení dobrého hydromorfologického stavu řešené vodopisné sítě;

- posouzení opatření na vodních tocích a v nivě zastavěného území matematickým modelem (bude použita Metodika pro stanovení N-letých průtoků ovlivněných protipovodňovými opatřeními Kašpárek, L. a Hanel, M. (2011)).

Opatření na vodních tocích a v nivě zastavěného území: navržená opatření budou posouzena 
ve srážkoodtokovém modelu (vodní nádrže, suché nádrže) a v hydrodynamickém modelu. Bude porovnán návrhový a stávající stav z hlediska odtokových poměrů. Opatření v ploše povodí: budou posouzena ve srážkoodtokovém modelu (vodní nádrže, suché nádrže). Dále bude provedeno srovnání stávajícího a návrhového stavu.

Výstup: tabulková část

C. Majetkoprávní vypořádání

Pro navržená opatření budou na základě katastru nemovitostí identifikovány dotčené pozemky 
a jejich vlastníci. Tito budou kontaktováni za účelem vyjádření se k navrhovanému řešení (opatření). Tímto bude zjištěn názor vlastníků pozemků na navrhované opatření, a tudíž také bude možné přiřadit opatření váhu realizovatelnosti na základě tohoto vyjádření.

Dále budou kontaktovány dotčené organizace státní správy za účelem získání stanoviska k uvažovanému záměru.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle požadavků dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

D. Vyhodnocení

Cílem této kapitoly je zhodnotit efektivnost opatření z hlediska jejich účinnosti a zároveň z hlediska realizovatelnosti.

Bude provedeno hodnocení z hlediska územně technických limitů, vlivu na hydromorfologický stav. Dále budou posouzena opatření v hydrodynamickém modelu a srážkoodtokových modelech. Následně budou provedeny nezbytné úpravy opatření a sestaven výsledný návrh souboru opatření s uvedením priorit a etapizace souboru opatření. Pro každé opatření bude zhotoven rozpočet vč. výkazu výměr.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle požadavků dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

E. Koncept DUR

Koncept DUR bude zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí konceptu DUR bude i detailní geodetické zaměření uvažované lokality, případně potřebný biologický průzkum a chemická analýza sedimentu.

F. Ostatní práce

Prezentace studie

Tato část projektu je věnována propagaci projektu. Žadatel předpokládá prezentaci projektu pro dotčené obce za začátku projektu, v průběhu a v závěru projektu.

Výstup: prezenční listiny, prezentace (pdf)

Webové stránky projektu

K projektu budou vytvořeny webové stránky projektu, které budou sloužit k informování veřejnosti 
o průběhu projektu.

Výstup: webové stránky projektu (html)

Kompletace

Tato část se věnuje kompletaci projektu (tisky, …).

Výstup: celý projekt v listinné podobě + elektronické podobě na CD/DVD.

Struktura studie

Struktura studie bude odpovídat dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o stanovisko OOV MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z prostředku Operační program Životní prostředí“, (Praha, červen 2015, verze 1.1). – viz příloha č. 10.2 a struktura příloh studie.

Časový harmonogram prací

Harmonogram prací je uveden pro jednotlivé části projektu, přičemž celková délka zpracování projektu činí 22 měsíců.

Z kapitoly 5. je rozdělení na etapy následující:

| Část projektu: | Délka trvání |
| --- | --- |
| A. Analytická část | 8 měsíců |
| B. Návrhová část | 3 měsíce |
| C. Majetkoprávní vypořádání | 3 měsíce |
| D .Vyhodnocení | 3 měsíce |
| E. Koncept DUR | 4 měsíce |
| F. Ostatní práce | 3 měsíce |
| Celkem | 22 měsíců |

Detailní harmonogram je v příloze č. 10.4 Harmonogram

Kalkulace nákladů

Celkové náklady projektu podle položkového rozpočtu činí: 7 833 197 Kč bez DPH.

Žadatel bere v úvahu podmínku kofinancování ve výši 15 % uznatelných nákladů z vlastních prostředků.

Tab. č. 12: Kumulovaný rozpočet projektu

| Část | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Analytická část | 4 603 897 | 966 818 | 5 570 715 |
| B. Návrhová část | 624 000 | 131 040 | 755 040 |
| C. Majetkoprávní vypořádání | 256 000 | 53 760 | 309 760 |
| D .Vyhodnocení | 1 226 900 | 257 649 | 1 484 549 |
| E. Koncept DUR | 981 600 | 206 136 | 1 187 736 |
| F. Ostatní práce | 140 800 | 29 568 | 170 368 |
| Náklady celkem: | 7 833 197 | 1 644 971 | 9 478 168 |

V rámci projektu bude komplexně řešeno 78,5 km vodních toků dle Tab. č.9  a Obr. č. 13.

Podrobný rozpočet projektu je uveden v příloze č. 10.5 Rozpočet.

Zajištění udržitelnosti projektu

V rámci projektu nejsou pořizovány žádné systémy, dokumenty nebo zařízení, které by vyžadovaly náklady na provoz a údržbu a které by bylo nutné po dobu 5 let udržovat.

Vazba navrhovaného projektu na koncepční dokumenty

Soulad s metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření

Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření, zveřejněnou na www.povis.cz.

Koncepční dokumenty Středočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany Středočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany Středočeského kraje (dále jen „koncepce“) byla zpracována k prosinci roku 2010. Koncepce se týká především:

- vymezení zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně chráněných před povodněmi;

- aktualizace seznamu záplavových území a návrhu opatření vhodných ke zvýšení retence vody v krajině;

- návrhu řešení protipovodňové ochrany obcí Středočeského kraje se shrnutím formou karet jednotlivých řešených obcí.

Ze závěrů a doporučení projektu vyplývá, že největší počet ohrožených obyvatel je v povodí Labe (10 241), kde jsou v deseti lokalitách protipovodňová opatření na vyšším stupni přípravy nebo ve výstavbě (Hořín). Realizací těchto akcí dosáhne cílové ochrany 5161 obyvatel.

Dále je uvedeno, že další pozornost by měla být věnována povodí Berounky, kde by měly být zpracovány pro ohrožené lokality studie proveditelnosti.

V povodí Výrovky je identifikován zvýšený výskyt povodní na malých vodních tocích (za období 1881-2003), dále jsou zde identifikovány extrémní přítoky malých vodních toků zejména v horní části povodí (viz Obr. č. 15). Také byly v rámci koncepce vyhodnoceny malé vodní toky nejvíce ohrožené povodněmi.  Z povodí Výrovky se jedná o potoky: Bohouňovický, Barchovický, Malotický a Špandava.

Obr. č. 15: Extrémní přítoky malých vodních toků

Navrhovaný projekt Studie odtokových poměrů je v souladu s Koncepcí protipovodňové ochrany Středočeského kraje.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

V zásadách územního rozvoje Středočeského kraje nejsou speciální požadavky na protipovodňovou ochranu.

Navrhovaný projekt je proto v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, zlepšování retenční schopnosti krajiny a zpomalování odtoku z povodí jsou prioritními opatřeními při ochraně před přívalovými povodněmi.

Koncepční dokumenty České republiky

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

Řešení protierozních a protipovodňových opatření jsou v souladu se zásadami uvedenými ve vládním dokumentu „Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR“ (usnesení vlády ČR č. 382, ze dne 19. 4. 2000). Zde jsou uvedeny následující zásady:

- preventivní opatření pro ochranu před povodněmi je nejefektivnější formou ochrany,

- efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených (hydrologických) povodích a s ohledem na provázání vlivů jednotlivých opatření podél vodních toků,

- pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retenci vody v území a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků,

- pro návrhy k ochraně před povodněmi je třeba využívat kvalitní informace o geomorfologii území, rostlinném pokryvu, složení půdy a moderní informační technologie umožňující modelování povodní,

- na zabezpečení realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých účinků povodní se musí podílet vlastníci a správci nemovitostí,

- s ohledem na charakter území a geografickou polohu České republiky je nezbytné řešit ochranu před povodněmi v mezinárodním kontextu, zejména v rámci stávajících mezistátních dohod o spolupráci v povodích řek přesahujících hranice státu.

Vedle opatření strukturálních je nezbytné aplikovat a vyvíjet také opatření nestrukturální, spočívající v konstrukci varovných systémů a operativním řízení odtoku vody z povodí. Podstatou účinné protipovodňové ochrany je tedy nejen prevence v povodí, ale při vlastním průběhu povodňových situací i sled účinných zásahů v reálném čase, zejména operativní řízení odtoku.

Navrhovaný projekt je v souladu se Strategií ochrany před povodněmi pro území ČR, protože bude navrhovat jak strukturální tak nestrukturální opatření.

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice

Projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí.

V rámci projektu nebylo možné řešit celé území České republiky ve stejné podrobnosti. Byl tedy proveden výběr území z hlediska rizika povodní a eroze. Pro tuto kategorizaci byla uplatněna tři hlediska:

- ohrožení trvale bydlících osob,

- ohrožení majetku,

- erozní ohroženost.

Bylo přistoupeno ke kategorizaci území dle míry ohrožení: A – velmi vysoká míra ohroženosti, B – vysoká míra ohroženosti a C – střední míra ohroženosti dle průniku výše citovaných kritérií v rámci povodí vyšších řádů (IV a III), tj. malých povodí o ploše v desítkách popř. v stovkách kilometrů. Míra přesnosti detailu tak nemohla být logicky velká, ale posloužila k základnímu rozdělení pracnosti projektu. Údaje pro kategorizaci území byly využity z přípravných prací z plnění Směrnice 
o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik (etapa předběžného vyhodnocení povodňových rizik). Důležité je však vědět, že všechna území v kategorii A, B a C mají stejnou míru podrobnosti 
v analytických pracích a liší se pouze mírou podrobnosti zpracování návrhů opatření. Zatím 3 co oblast kategorie C není zpracovávána do úrovně opatření, kategorie B již opatření zpracovávána má, ale pouze jako skupinu opatření a kategorie A je řešená v podstatě do detailů. Úroveň C i B lze tedy 
v budoucnu dopracovat do úrovně A a to v těch lokalitách, kde to bude naléhavé. Kategorizace byla provedená především proto, aby se tak rozsáhlý projekt dal vůbec časově a finančně zvládnout. Ostatní území lze podobnými odbornými kroky dopracovávat.

V projektu byly stanoveny ideové návrhy opatření v povodích kritických bodů, přičemž byla využita vrstva kritických bodů, která byla použita v Plánu dílčích povodí (obsahuje 524 kritických bodů). Byla řešena také významnost jednotlivých kritických bodů.

Zájmové povodí Výrovky spadá do území kategorie B.

Navrhovaný projekt je v souladu Strategií ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice.

Plán dílčích povodí

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, jejímž cílem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech ochrany vod (jako složky životního prostředí), trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, (zejména pro zásobování pitnou vodou a ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod).

V rámci celého procesu plánování v oblasti vod jsou v jednotlivých oblastech povodí navrhována opatření, která povedou k dosažení „dobrého stavu“ povrchových a podzemních vod, (resp. ve vodních útvarech jako základních jednotkách managementu povodí) do roku 2015, případně nejpozději v následujících dvou šestiletých obdobích.

Nový, moderní proces plánování v oblasti vod pro celý prostor Evropské unie založila Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000, která nabyla účinnosti dne 22. prosince 2000 (dále jen „Rámcová směrnice“).

V souvislosti s nově stanovenou strukturou zpracování plánů povodí pro druhé plánovací období zastupují plány dílčích povodí koncepční dokumenty „plány oblastí povodí“, využívané v prvním plánovacím období. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Zájmové povodí se sestává ze 4 vodních útvarů. Jedná se o HSL_1650, HSL_2620, HSL_1630 a HSL_2600. Všechny 4 vodní útvary jsou z pohledu celkového stavu vodního útvaru nevyhovující.

Opatření navrhovaná v zájmových vodních útvarech.

Program opatření a ostatní opatření

Tab. č. 13: Opatření ve vodním útvaru HSL_1650 Výrovka od toku Bečvárka po ústí do Labe

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| HSL207203 | Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) |
| HSL212009 | Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) |
| HSL212010 | Renaturace vodních toků a niv |
| HSL220501 | Průzkumný monitoring |
| HSL217901 | Aktualizace záplavových území v Oblastech s výz. povodňovým rizikem |

Tab. č. 14: Opatření ve vodním útvaru HSL_2620 Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvárka

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| HSL207203 | Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) |
| HSL212009 | Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) |
| HSL212010 | Renaturace vodních toků a niv |
| HSL218107 | Analýza odtokových poměrů povodí vodního toku Výrovky |

Tab. č. 15: Opatření ve vodním útvaru HSL_1630 Bečvárka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| HSL207203 | Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) |
| HSL212009 | Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) |
| HSL212010 | Renaturace vodních toků a niv |
| HSL215001 | Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků |

Tab. č. 16: Opatření ve vodním útvaru HSL_2600 Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| HSL207203 | Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO, (LA100197) |
| HSL212009 | Revitalizace vodních toků a niv, (LA100193) |
| HSL212010 | Renaturace vodních toků a niv |
| HSL215001 | Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků |

Navrhovaný projekt je v souladu s Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, protože opatření navržená ve studii budou jednak opatření v ploše (průlehy), která zlepší stav vodních útvarů a dále opatření na vodních tocích, např. revitalizace vodních toků, která zlepší jejich hydromorfologický stav a přispěje k druhové rozmanitosti jak fauny, tak i flóry (oživení makrozoobentosu, fytoplantkonu, makrofyt, rybího společenstva, atd.).

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí České republiky představuje dlouhodobou koncepci v oblasti vod. Jeho pořizovatelem je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady a krajskými úřady.

V reakci na připomínky Evropské komise (tzv. infringement) k implementaci rámcové směrnice 2000/60/ES byla pro druhé plánovací období, úpravou stávající legislativy (novela vodního zákona č.150/2010 Sb.), stanovena nová struktura zpracování plánů povodí. Struktura obsahuje tři úrovně - pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí. Národní plány povodí v 2. období zastupují koncepční dokument „Plán hlavních povodí“ využívaný v 1. plánovacím období.

Národní plán povodí Labe je doplněn plány dílčích povodí pro pět dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe.

Národní plán povodí Labe obsahuje opatření z Plánů dílčích povodí. Navíc jsou v Národním plánu specifikována opatření typu C, tedy opatření celostátní působnosti.

Výčet opatření typu C Národního plánu povodí:

CZE219001 - Sucho a nedostatek vodních zdrojů

CZE216002 - Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu

CZE216001 - Hospodaření na rybnících

CZE215001 - Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady)

CZE212002 - Zprůchodnění říční sítě

CZE212001 - Obnova přirozených koryt vodních toků

CZE210001 - Strategie k postupnému omezení nebo úplnému zastavení vnosu nebezpečných látek do povrchových vod

CZE208003 - Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody

CZE208002 - Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí

CZE208001 - Snižování znečištění v atmosférické depozici

CZE205001 - Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod

Navrhovaný projekt je v souladu s Národním plánem povodí Labe, protože opatření navržená ve studii budou jednak opatření v ploše (průlehy), která zlepší stav vodních útvarů a dále opatření na vodních tocích, např. revitalizace vodních toků, která zlepší jejich hydromorfologický stav a přispěje k druhové rozmanitosti jak fauny, tak i flóry (oživení makrozoobentosu, fytoplantkonu, makrofyt, rybího společenstva, atd.).

Plán pro zvládání povodňových rizik

Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik navazuje na činnosti vyplývající z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“) ze dne 23. října 2007. Cílem Povodňové směrnice je stanovení rámce pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodněmi ve Společenství. Povodňová směrnice byla plně transponována v únoru 2011 vodním zákonem 254/2001 Sb., ve znění zákona 150/2010 Sb. a vyhláškou č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a o plánech pro zvládání povodňových rizik.

Ochrana před povodněmi ve smyslu Povodňové směrnice má tři základní postupy s následujícími termíny:

1. předběžné vyhodnocení povodňových rizik, jejichž cílem je určení oblastí s významným povodňovým rizikem (s termínem do 22. 12. 2011),

2. zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik v oblastech z bodu 1, jejichž cílem je vymezit plochy s potenciálně nepříznivými následky spojenými s povodněmi (s termínem do 22. 12. 2013),

3. zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik, jež mají obsahovat opatření ke zmírnění nebo odstranění nepříznivých účinků povodní v plochách stanovených v bodě 2 (s termínem do 22. 12. 2015).

V předběžném vyhodnocení byly stanoveny úseky s významným povodňovým rizikem. V druhém kroku se v těchto lokalitách zpracovali mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Následovalo zpracování tzv. Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem.

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Pořízení Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem (dále DOsVPR) vychází vyhlášky č. 24/2011Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik a její přílohy č. 3 jako reakce na skutečnost, že plány povodí jsou sestavovány na 3 úrovních (dílčí povodí, národní část mezinárodní oblasti povodí a mezinárodní oblast povodí).

Úlohou DOsVPR je poskytnout na úrovni dílčích povodí potřebné podklady pro sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik na národní úrovni. DOsVPR je koncipována jako příloha k plánům dílčích povodí.

V Tab. č. 17 je uveden seznam navrhovaných a dosud nerealizovaných opatření vycházející ze všech dostupných podkladů, který je relevantní pro celou oblast s významným povodňovým rizikem (OsVPR 10100002_2 (PL-1-2)).

Tab. č. 17: Seznam konkrétních opatření

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| HSL217179 | VD Strašík - zvýšení retenční funkce rekonstrukcí VD |
| HSL217176 | Doubravčany LAPV |

Navrhovaná opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní jsou VD Strašík - zvýšení retenční funkce rekonstrukcí VD (HSL217179).

Stávající VD na Výrovce nad Kouřimí bylo poškozeno povodní 06/2013. Počítá se s navýšením hráze o cca 1,4 m, což při zachování dosavadní provozní hladiny umožní zvětšit retenční objem až na 400 tis. m3. Nově bude provedena spodní (povodňová) výpust a celkově upraven bude i bezp. přeliv. Součástí je vybudování přístupu z levého břehu. Bez nákladů na odbahnění nádrže. Nádrž pak při odtoku Q nešk. = Q2 až Q5 poskytuje téměř stoletou ochranu území pod hrází (Kouřim).

Stav přípravy je investiční záměr. Odhadované náklady 45 mil. Kč.

Obr. č. 16: Lokalita VD Strašík

V níže uvedené tabulce je seznam vybraných vhodných opatření vztahující se k OsVPR 10100002_2 (PL-1-2) k dosažení obecných cílů vycházející z analýzy a současného stavu a možností s výhledem do roku 2027 pro výše uvedené obce nebo jinak definovaných skupiny ploch v ohrožení.

Tab. č. 18: Seznam obecných opatření

| ID opatření | Název opatření | Kód lokality | Aspekt opatření | Územní dopad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSL217001 | Pořízení/změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) pro OsVPR PL-01-2 Labe | Celý úsek PL-01-2 Labe - Všechny obce v OsVPR | Prevence 1.1.1 | Všechny obce v OsVPR |
| HSL217034 | Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení pro OsVPR PL-01-2 Labe | Celý úsek PL-01-2 Labe - Všechny obce v OsVPR | Prevence 1.1.2 | Všechny obce v OsVPR |
| HSL217067 | Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby) | Celý úsek PL-01-2 Labe - Všechny obce v OsVPR | Připravenost 3.2.1 | Všechny obce v OsVPR |
| HSL217100 | Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí | Celý úsek PL-01-2 Labe - Všechny obce v OsVPR | Připravenost 3.2.2 | Všechny obce v OsVPR |
| HSL217133 | Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj | Všechny OsVPR - Všechny obce v OsVPR | Prevence 1.3.1 | Část dílčího povodí |
| HSL217134 | Individuální PPO vlastníků nemovitostí | Všechny OsVPR - Všechny obce v OsVPR | Prevence 1.3.2 | Část dílčího povodí |
| HSL217136 | Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní služby (hlásné profily, limity SPA, LVS, VISO) | Celý úsek PL-01-2 Labe - Všechny obce v OsVPR | Připravenost 3.1.1 | Část dílčího povodí |

Navrhovaný projekt respektuje obecná i konkrétní opatření navržená pro oblast s významným povodňovým rizikem.

Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

V rámci tohoto usnesení vláda uložila ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha.

Schválená opatření vyplývají z iniciativního materiálu, který obsahuje výstupy z jednání „Meziresortní komise VODA-SUCHO“, která vznikla v roce 2014 dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí jako bezprostřední reakce na výskyt sucha v období první poloviny roku. Cílem tohoto materiálu je zahájit zpracování ucelené, dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může jako přírodní fenomén nepředvídatelně vyskytnout.

Na základě projednání ve vládě budou zahájeny činnosti pro soustředění námětů a podkladů pro uplatnění efektivních a racionálních opatření, která budou využita při zpracování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Tato Koncepce doprovázená procesem SEA bude předložena vládě do 30. června 2017.

Ministerstvo zemědělství plánuje v roce 2016 prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží, odstranění sedimentů pro zvětšení zásobního prostoru a zkontrolovat funkčnost vodovodních a kanalizačních soustav, aby navrhlo nejvhodnější způsoby distribuce pitné vody. Dalším opatřením bude vytipování zemědělských a lesních lokalit, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Právě tam by měla směřovat podpora na zajištění nových vodních zdrojů pro využití na závlahy nebo na obnovu suchem poškozených porostů.

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV)

Generel LAPV stanoví soubor lokalit vhodných pro rozvoj vodních zdrojů; plochy těchto lokalit jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod a mohou sloužit jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech), především pro zajištění zdrojů pitné vody a snížení nepříznivých účinků povodní.

V zájmovém území se nachází lokalita pro akumulaci povrchových vod Doubravčany (pořadové číslo 32.). Lokalita spadá do kategorie B., která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci za účelem protipovodňové ochrany, pokrytí požadavků na odběry vody a nadlepšování průtoků (zabezpečení ekologických průtoků ve vodních tocích).

Dle pasportu lokality potenciální objem 4,8 mil. m3 je rezervním vodním zdrojem pro případné bilanční problémy a nadlepšování ekologických průtoků v horní části povodí Výrovky a víceúčelové využití by umožnilo zajistit lokální protipovodňovou ochranu sídel v úseku Plaňany – Radim. Plocha lokality je 53,7 ha.

Obr. č. 17: Lokalita LAPV Doubravčany

Navrhovaný projekt respektuje navrhovanou lokalitou LAPV Doubravčany. Projekt je v souladu s Generelem území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV)

Právní předpisy EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES („Rámcová směrnice“)

Nový, moderní proces plánování v oblasti vod pro celý prostor Evropské unie založila Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000, která nabyla účinnosti dne 22. prosince 2000 (dále jen „Rámcová směrnice“).

V oblasti ochrany vod je soulad české legislativy s předpisy EU zajištěn prostřednictvím vodního zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., a jejich prováděcími předpisy. Významným pozměňujícím předpisem, který nabyl účinnosti dnem 23. ledna 2004, je zákon č. 20/2004 Sb.

Rámcová směrnice určuje rámec pro ochranu všech vod (včetně vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod), který:

- zabrání dalšímu zhoršování, ochrání a zlepší stav vodních ekosystémů a, s ohledem na jejich potřebu vody, i stav suchozemských ekosystémů a mokřadů;

- podpoří trvale udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných vodních zdrojů;

- povede ke zvýšené ochraně a zlepšení vodního prostředí, mimo jiné též prostřednictvím specifických opatření pro cílené snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a zastavení nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek;

- zajistí cílené snižování znečištění podzemních vod a zabrání jejich dalšímu znečišťování, a

- přispěje ke zmírnění účinků povodní a období sucha.

Jelikož je směrnice 2000/60/ES implementována do české legislativy a tedy také do koncepčních dokumentů České republiky resortu plánování v oblasti vod lze tvrdit, že Navrhovaný projekt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES („Rámcová směrnice“).

Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („Povodňová směrnice“)

V oblasti ochrany před povodněmi byla návazně dne 23. října 2007 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“).

Implementace směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik je v působnosti Ministerstvo životního prostředí. Postup byl promítnut do zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Jelikož je směrnice 2007/60/ES implementována do české legislativy a tedy také do koncepčních dokumentů České republiky resortu plánování v oblasti vod lze tvrdit, že navrhovaný projekt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („Povodňová směrnice“).

Přílohy

Výpis dotčených katastrů

| Obec | ICOB | Katastrální území | KODKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Barchovice | 533173 | Barchovice | 60091 |
| Barchovice | 533173 | Hryzely | 60092 |
| Barchovice | 533173 | Radlice u Barchovic | 60093 |
| Bečváry | 533181 | Bečváry | 60129 |
| Bečváry | 533181 | Červený Hrádek u Bečvár | 60130 |
| Bečváry | 533181 | Hatě | 63165 |
| Bečváry | 533181 | Horní Jelčany | 63166 |
| Bečváry | 533181 | Poďousy | 60131 |
| Bečváry | 533181 | Zadní Hrádek | 60132 |
| Břežany I | 533211 | Břežany I | 61493 |
| Břežany I | 533211 | Chocenice u Břežan I | 61494 |
| Cerhenice | 533246 | Cerhenice | 61754 |
| Cerhenice | 533246 | Cerhýnky | 61755 |
| Církvice | 599476 | Církvice u Kolína | 74918 |
| Dobřichov | 533289 | Dobřichov | 62780 |
| Dolní Chvatliny | 533297 | Dolní Chvatliny | 62915 |
| Dolní Chvatliny | 533297 | Horní Chvatliny | 62916 |
| Dolní Chvatliny | 533297 | Mančice | 62917 |
| Drahobudice | 564681 | Drahobudice | 63164 |
| Horní Kruty | 533327 | Bohouňovice II | 64319 |
| Horní Kruty | 533327 | Dolní Kruty | 64320 |
| Horní Kruty | 533327 | Horní Kruty | 64321 |
| Horní Kruty | 533327 | Újezdec u Horních Krut | 64323 |
| Hořátev | 537152 | Hořátev | 64502 |
| Chlístovice | 534099 | Žandov | 67243 |
| Chotutice | 533343 | Chotutice | 65349 |
| Klášterní Skalice | 571687 | Klášterní Skalice | 77048 |
| Kořenice | 533408 | Chotouchov | 66971 |
| Kořenice | 533408 | Kořenice | 66972 |
| Kořenice | 533408 | Pučery | 66973 |
| Kostelní Lhota | 537314 | Kostelní Lhota | 67052 |
| Kostomlátky | 529630 | Kostomlátky | 67060 |
| Kouřim | 533424 | Kouřim | 67121 |
| Kovanice | 537373 | Chvalovice u Nymburka | 67133 |
| Kovanice | 537373 | Kovanice | 67134 |
| Krychnov | 599484 | Krychnov | 76126 |
| Křečhoř | 533467 | Křečhoř | 67551 |
| Libodřice | 533483 | Libodřice | 68309 |
| Lošany | 533505 | Lošánky | 68685 |
| Lošany | 533505 | Lošany | 68686 |
| Malotice | 533513 | Lhotky u Malotic | 69117 |
| Malotice | 533513 | Malotice | 69118 |
| Nepoměřice | 534226 | Nepoměřice | 70343 |
| Nymburk | 537004 | Drahelice | 70838 |
| Nymburk | 537004 | Nymburk | 70823 |
| Oleška | 533564 | Krymlov | 71017 |
| Oleška | 533564 | Oleška | 71018 |
| Onomyšl | 534277 | Křečovice u Onomyšle | 71130 |
| Onomyšl | 534277 | Miletín u Onomyšle | 71131 |
| Onomyšl | 534277 | Onomyšl | 71132 |
| Onomyšl | 534277 | Rozkoš u Onomyšle | 71133 |
| Pečky | 537641 | Pečky | 71882 |
| Písková Lhota | 537659 | Písková Lhota u Poděbrad | 72097 |
| Písty | 537667 | Písty u Nymburka | 72102 |
| Plaňany | 533581 | Blinka | 72136 |
| Plaňany | 533581 | Hradenín | 72137 |
| Plaňany | 533581 | Plaňany | 72138 |
| Plaňany | 533581 | Poboří | 76128 |
| Pňov-Předhradí | 537675 | Klipec | 72277 |
| Pňov-Předhradí | 537675 | Pňov | 72278 |
| Poděbrady | 537683 | Kluk | 66667 |
| Poděbrady | 537683 | Polabec | 72354 |
| Poděbrady | 537683 | Přední Lhota u Poděbrad | 73438 |
| Polní Voděrady | 513148 | Polní Voděrady | 62918 |
| Radim | 533629 | Radim u Kolína | 73778 |
| Rašovice | 534340 | Jindice | 66029 |
| Rašovice | 534340 | Mančice u Rašovic | 73952 |
| Rašovice | 534340 | Rašovice u Uhlířských Janovic | 73953 |
| Ratenice | 537748 | Ratenice | 73974 |
| Sadská | 537764 | Sadská | 74592 |
| Skvrňov | 533696 | Skvrňov | 74919 |
| Sokoleč | 537811 | Sokoleč | 75217 |
| Staňkovice | 534412 | Smilovice u Staňkovic | 75360 |
| Staňkovice | 534412 | Staňkovice u Uhlířských Janovic | 75361 |
| Sudějov | 531391 | Sudějov | 75872 |
| Suchdol | 534439 | Dobřeň u Kutné Hory | 75905 |
| Suchdol | 534439 | Malenovice u Kutné Hory | 75906 |
| Suchdol | 534439 | Solopysky u Kutné Hory | 75907 |
| Svojšice | 533726 | Bošice u Kouřimi | 76124 |
| Svojšice | 533726 | Svojšice u Kouřimi | 76129 |
| Toušice | 533742 | Mlékovice | 76786 |
| Toušice | 533742 | Toušice | 76787 |
| Třebovle | 533751 | Hlaváčova Lhota | 77047 |
| Třebovle | 533751 | Miškovice u Kouřimi | 77050 |
| Třebovle | 533751 | Třebovle | 77051 |
| Uhlířské Janovice | 534498 | Bláto | 77319 |
| Uhlířské Janovice | 534498 | Janovická Lhota | 77320 |
| Uhlířské Janovice | 534498 | Kochánov u Mitrova | 69623 |
| Uhlířské Janovice | 534498 | Mitrov u Uhlířských Janovic | 69625 |
| Uhlířské Janovice | 534498 | Opatovice II | 69626 |
| Uhlířské Janovice | 534498 | Uhlířské Janovice | 77321 |
| Úžice | 534510 | Čekanov | 77580 |
| Úžice | 534510 | Smrk u Úžic | 77585 |
| Úžice | 534510 | Úžice u Kutné Hory | 77586 |
| Vavřinec | 534528 | Chmeliště | 77720 |
| Vavřinec | 534528 | Vavřinec | 77721 |
| Vavřinec | 534528 | Žíšov | 77722 |
| Velim | 533831 | Velim | 77803 |
| Vrbčany | 533891 | Vrbčany | 78587 |
| Vrbová Lhota | 537977 | Vrbová Lhota | 78610 |
| Zalešany | 513202 | Přebozy | 79060 |
| Zalešany | 513202 | Zalešany | 79061 |
| Zásmuky | 533921 | Doubravčany | 79106 |
| Zásmuky | 533921 | Nesměň u Zásmuk | 79107 |
| Zásmuky | 533921 | Sobočice | 79108 |
| Zásmuky | 533921 | Vršice | 79109 |
| Zásmuky | 533921 | Zásmuky | 79110 |
| Zvěřínek | 534862 | Zvěřínek | 79383 |
| Žabonosy | 513261 | Žabonosy | 72139 |
| Ždánice | 513164 | Ždánice u Kouřimi | 79495 |

Struktura studie a struktura příloh studie

Přehledná mapa zájmového území

Harmonogram

Rozpočet

Doklady

Seznam zdrojů

Směrnice ES

- Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

- Směrnice evropského parlamentu a rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Zákonné předpisy ČR (ve znění pozdějších předpisů)

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), Oblast úpravy: plány pro zvládání povodňových rizik, povodňová opatření, záplavová území, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, předpovědní a hlásná povodňová služba, povodňové záchranné a zabezpečovací práce, dokumentace a vyhodnocení povodní, povodňové orgány, náklady na opatření na ochranu před povodněmi.

- Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

- Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí

- Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Koncepce a strategie

- Strategie ochrany před povodněmi na území ČR (2000)

- Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím

- technických a přírodě blízkých opatření (2010)

- Národní plán povodí Labe (2015)

- Plán dílčího povodí Horního a středního Labe (2015)

- Koncepce protipovodňových opatření ve Středočeském kraji (2011)

- Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (2011)

- Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice (2015)

- Plán pro zvládání povodňových rizik (2015)

Dokumenty obsahující údaje pro zabezpečení přípravných opatření a operativně prováděných opatření při nebezpečí povodně a za povodně pro konkrétní územní obvod

- Povodňový plán České republiky (digitální verse 2015)

- Povodňový plán správního obvodu Středočeského kraje (digitální verse 2015)

- povodňové plány obcí s rozšířenou působností

- povodňové plány obcí

Metodiky

- Metodika Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření (Věstník, 2008).

- Metodika pro stanovení N-letých průtoků ovlivněných protipovodňovými opatřeními (Kašpárek, L. a Hanel, M. (2011))

Studie a projekty

- Zpracování digitálního povodňového plánu pro jednotlivé obce a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro DSO Pečecký region a partnery

- Zprávy o povodních, Státní podnik povodí Labe

Dva měsíce z celkových tří jsou průběžné v etapě A a C a do celkového součtu se nezapočítávají.

Středočeský kraj zasahuje do povodí Labe, Vltavy a Ohře.

Jedná se o informace z roku 2008.

Za pesticidy se v souladu s Národním akčním plánem ke snížení používání pesticidů v České republice považují přípravky na ochranu rostlin, definované Nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2009, a biocidy definované Nařízením EP a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.