Dokumentace projektového záměru:

„Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
v povodí vodního toku Berounky“

(jako podklad pro následnou realizaci vybraných

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření)

Výzva č. 35

Datum vydání dokumentace projektového záměru: 	duben 2016

Verze dokumentace: 				1.0

Obsah:

Seznam zkratek	6

Seznam obrázků	7

Seznam tabulek	8

1.	Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace	9

2.	Úvod	9

2.1.	Účel projektové dokumentace	9

2.2.	Důvody zpracování projektu	10

3.	Popis řešeného území	13

3.1.	Řešené území z hlediska povodňového nebezpečí	13

3.1.1.	Vymezené území	13

3.1.2.	Počet obyvatel v území	20

3.1.3.	Problematická místa	26

3.1.4.	Úseky toků se špatným ekologickým stavem	31

3.1.5.	Ekologicky a hydrologicky cenné lokality	36

3.1.6.	Hydrologie	59

3.1.7.	Klimatologie	70

3.1.8.	Srážková charakteristika území	70

3.2.	Popis z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi	72

3.2.1.	Záplavová území a aktivní zóna záplavového území	72

3.2.2.	Oblasti s významným povodňovým rizikem	83

3.2.3.	Riziková území při přívalových srážkách	84

3.2.4.	Povodňové plány	89

3.2.5.	Hlásné profily, srážkoměrné stanice	96

3.2.6.	Současný způsob informováním, varování a vyrozumění obyvatel při povodni	105

3.2.7.	Zpracované dokumentace, studie a projekty	105

3.3.	Komplexní pozemkové úpravy	106

3.4.	Realizovaná protipovodňová opatření	123

3.4.1.	Úpravy vodních toků	123

3.4.2.	Ostatní opatření	126

4.	Historické povodňové události	128

5.	Návrh řešení, předmět projektu	135

5.1.	A. Analytická část	136

5.1.1.	Popis řešeného území a analýza územně technických limitů	136

5.1.2.	Biologický průzkum	136

5.1.3.	Údaje o průtocích - zajištění hydrologických dat	136

5.1.4.	Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu	136

5.1.5.	Splaveninová analýza	138

5.1.6.	Stanovení odtokových poměrů	138

5.1.7.	Informace o KPÚ v řešeném území	138

5.1.8.	Terénní průzkum	138

5.1.9.	Geodetické zaměření pro potřeby studie	138

5.1.10.	Hydromorfologická analýza	139

5.1.11.	Majetkoprávní analýza	139

5.1.12.	Zajištění podkladových mapových děl	139

5.2.	B. Návrhová část	140

5.2.1.	Návrh opatření	140

5.2.2.	Výroba mapových podkladů, výkresů	147

5.2.3.	Výpočty účinnosti navrhovaných opatření	148

5.3.	C. Majetkoprávní vypořádání	148

5.4.	D. Vyhodnocení	148

5.5.	E. Koncept DUR	149

5.6.	F. Ostatní práce	149

5.6.1.	Prezentace studie	149

5.6.2.	Webové stránky projektu	149

5.6.3.	Kompletace	149

5.1.	Struktura studie	149

6.	Časový harmonogram prací	149

7.	Kalkulace nákladů	150

8.	Zajištění udržitelnosti projektu	150

9.	Vazba navrhovaného projektu na koncepční dokumenty	151

9.1.	Soulad s metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření	151

9.2.	Koncepční dokumenty Středočeského kraje	151

9.2.1.	Koncepce protipovodňové ochrany Středočeského kraje	151

9.2.2.	Zásady územního rozvoje Středočeského kraje	152

9.3.	Koncepční dokumenty České republiky	152

9.3.1.	Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR	152

9.3.2.	Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice	153

9.3.3.	Plán dílčích povodí	154

9.3.4.	Národní plán povodí Labe	156

9.3.5.	Plán pro zvládání povodňových rizik	157

9.3.6.	Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem	158

9.3.7.	Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody	160

9.3.8.	Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV)	160

9.4.	Právní předpisy EU	162

9.4.1.	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES („Rámcová směrnice“)	162

9.4.2.	Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („Povodňová směrnice“)	163

10.	Přílohy	164

10.1.	Výpis dotčených katastrů	164

10.2.	Struktura studie a struktura příloh studie	172

10.3.	Harmonogram	172

10.4.	Rozpočet	172

10.5.	Doklady	172

11.	Seznam zdrojů	173

# Seznam zkratek

| BPEJ | Bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| --- | --- |
| Bpv | Výškový referenční systém Balt po vyrovnání |
| CD | Kompaktní disk |
| CN | Číslo odtokových křivek |
| CORINE | Databáze krajinného pokryvu |
| ČMHÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DMR5G | Digitální model reliéfu České republiky 5. generace |
| DMT | Digitální model terénu |
| DOsVPR | Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| dPP | Digitální povodňový plán |
| DSO | Dobrovolný svazek obcí |
| DVD | Digitální optický datový nosič |
| dwg | Nativní formát souborů (výkresů) programu AutoCAD |
| EO | Počet ekvivaletních obyvatel |
| ES | Evropské společenství |
| GMF | Geomorfologie, geomorfologický |
| CHOPAV | Chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| ICOB | Identifikátor obce |
| k.ú. | Katastrální území |
| KODKU | Kód katastrálního území |
| KPÚ | Komplexní pozemkové úpravy |
| LAPV | Lokality chráněných pro akumulaci povrchových vod |
| LPIS | Evidence půdy dle uživatelských vztahů |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| OPVZ | Ochranná pásma vodních zdrojů |
| OPŽP | Operační program životní prostředí |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| OÚ | Obecní úřad |
| PBPO | Přírodě blízká protipovodňová opatření |
| PDF | Přenosný formát dokumentů |
| PL-n | Identifikátor úseku s významným pov. rizikem |
| PP | Povodňový plán |
| PPO | Protipovodňová ochrana |
| PÚ | Pozemková úprava |
| Q100 | Průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za sto let |
| Q20 | Průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za 20 let |
| Q5 | Průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za pět let |
| raster | datový typ souboru - obrázek |
| RUSLE | Model pro výpočet erozního smyvu |
| SEA | Posuzování vlivů na životní prostředí |
| SEOP | Stupeň erozní ohroženost pozemku |
| SHP | Shapefile |
| S-JTSK | Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální |
| SPA | Stupeň povodňové aktivity |
| ÚSES | Územní systém ekologické stability |
| VD | Vodní dílo |
| VT | Vodní tok |
| ZABAGED | Zakládaní báze geografických dat |

# Seznam obrázků

Obr. č. 1: Zájmové území povodí Berounky	14

Obr. č. 2: Zájmové území subpovodí horní Berounka	15

Obr. č. 3: Zájmové území subpovodí střední Berounka	16

Obr. č. 4: Zájmové území subpovodí dolní Berounka	17

Obr. č. 5: Zájmové území subpovodí Litávka	18

Obr. č. 6: Zájmové území subpovodí Loděnice	19

Obr. č. 7: Chráněná území v subpovodí horní Berounka	39

Obr. č. 8: Chráněná území v subpovodí střední Berounka	43

Obr. č. 9: Chráněná území v subpovodí dolní Berounka	49

Obr. č. 10: Chráněná území v subpovodí Litávka	55

Obr. č. 11: Chráněná území v subpovodí Loděnice	58

Obr. č. 12: Vodní toky v subpovodí horní Berounka	59

Obr. č. 13: Vodní toky v subpovodí střední Berounka	61

Obr. č. 14: Vodní toky v subpovodí dolní Berounka	63

Obr. č. 15: Vodní toky v subpovodí Litávka	65

Obr. č. 16: Vodní toky v subpovodí Loděnice	68

Obr. č. 17: Průměrný roční úhrn srážek v letech 1961 – 1990 [mm] (zdroj: ČMHÚ)	71

Obr. č. 18: Podíl ročního úhrnu srážek k normálu 1961 - 1990	72

Obr. č. 19: Záplavové území Q100 v subpovodí horní Berounka	73

Obr. č. 20: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí horní Berounka	73

Obr. č. 21: Záplavové území Q100 v subpovodí střední Berounka	75

Obr. č. 22: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí střední Berounka	76

Obr. č. 23: Záplavové území Q100 v subpovodí dolní Berounka	77

Obr. č. 24: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí dolní Berounka	78

Obr. č. 25: Záplavové území Q100 v subpovodí Litavka	80

Obr. č. 26: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí Litavka	81

Obr. č. 27: Záplavové území Q100 v subpovodí Loděnice	82

Obr. č. 28: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí Loděnice	83

Obr. č. 29: Úsek s významným povodňovým rizikem	84

Obr. č. 30: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí horní Berounka	85

Obr. č. 31: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí střední Berounka	86

Obr. č. 32: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí dolní Berounka	87

Obr. č. 33: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí Litavka	88

Obr. č. 34: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí Loděnice	89

Obr. č. 35: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí horní Berounka	101

Obr. č. 36: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí střední Berounka	102

Obr. č. 37: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí dolní Berounka	103

Obr. č. 38: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí Litavka	104

Obr. č. 39: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí Loděnice	105

Obr. č. 40: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí horní Berounka	106

Obr. č. 41: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí střední Berounka	107

Obr. č. 42: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí dolní Berounka	108

Obr. č. 43: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí Litavka	109

Obr. č. 44: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí Loděnice	110

Obr. č. 45: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí horní Berounka	143

Obr. č. 46: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí střední Berounka	144

Obr. č. 47: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí dolní Berounka	145

Obr. č. 48: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí Litávka	146

Obr. č. 49: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí Loděnice	147

Obr. č. 50: Extrémní přítoky malých vodních toků	152

Obr. č. 51: Lokalita LAPV Javornice	161

Obr. č. 52: Lokalita LAPV Kleštěnice	162

# Seznam tabulek

Tab. č. 1 Vybrané ukazatele ČSÚ	20

Tab. č. 2: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí horní Berounka	60

Tab. č. 3: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí střední Berounka	62

Tab. č. 4: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí dolní Berounka	64

Tab. č. 5: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí Litavka	66

Tab. č. 6: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí Loděnice	69

Tab. č. 7: Hydrologické údaje o hlavních vodních tocích v zájmovém území povodí Berounky	69

Tab. č. 8: Klimatická charakteristika oblastí T2, MT3, MT5, MT7, MT11	70

Tab. č. 9: Seznam obcí v zájmovém území s povodňovým plánem	90

Tab. č. 10: Hlásné profily v zájmovém území (zdroj: www.povis.cz)	96

Tab. č. 11: Stav KPÚ v zájmové oblasti	110

Tab. č. 12: Přehled úprav vodních toků	126

Tab. č. 13: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů	137

Tab. č. 14: Přehled významných opatření v zájmovém území	141

Tab. č. 15: Kumulovaný rozpočet projektu	150

Tab. č. 16: Opatření ve vodním útvaru BER_0810 Klíčava od pramene po ústí do toku Berounka	155

Tab. č. 17: Opatření ve vodním útvaru BER_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava	155

Tab. č. 18: Opatření ve vodním útvaru BER_0830 Litavka od pramene po Obecnický potok	155

Tab. č. 19: Opatření ve vodním útvaru BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok	156

Tab. č. 20: Seznam konkrétních opatření	158

Tab. č. 21: Seznam obecných opatření	158

Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace

| Název projektu | Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounka |
| --- | --- |
| Žadatel o dotaci z prostředků OPŽP | Středočeský kraj adresa: Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 email města: podatelna@kr-s.cz web: www.kr-stredocesky.cz ID datové schránky: keebyyf IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 kontaktní osoba: Dr. Ing. Burešová Marcela - vedoucí oddělení vodního hospodářství tel: +420257280562 email: buresovamar@kr-s.cz |
| Místo řešení | Obce: obce jsou uvedena v příloze č. 10.1 Katastry: katastrální území jsou uvedena v příloze č. 10.1 Kraj: Středočeský kraj, Hl. m. Praha ORP: Beroun, Černošice, Dobříš, Hl. m. Praha, Hořovice, Kladno, Klarovice, Příbram, Rakovník, Rokycany. Povodí: povodí Berounky, Litavky, Loděnice Významný tok: Berounky |
| Předpokládaný termín realizace | březen 2017 – červen 2019 |
| Zpracovatel dokumentace | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. adresa: Nábřežní 4 150 56 Praha 5 - Smíchov web: http://www.vrv.cz/ ID datové schránky: 4qfgxx3 IČO: 47116901 DIČ: CZ47116901 kontaktní osoba: Ing. Martin Tomek tel: +420257110347 email: tomek@vrv.cz |
| Čas vydání dokumentace | březen 2016 |
| Verze projektové dokumentace | 1.0 (k 18. 3. 2016) |

Úvod

Účel projektové dokumentace

V rámci prioritní osy 1, specifického cíle 1.4 je v 35. výzvě Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) možné podpořit preventivní protipovodňové opatření.

V rámci Aktivity 1.4.1 - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření jsou podporovány tyto typy projektů:

- zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,

- zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,

- zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),

- studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“ (viz www.povis.cz), jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. Podporovány budou pouze studie odtokových poměrů, které budou navrhovat opatření financovatelná v rámci OPŽP.

Tato projektová dokumentace je zpracována jako reakce na 35. výzvu OPŽP a je součástí žádosti 
o poskytnutí podpory z prostředků OPŽP na zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření z aktivity 1.4.1.

Projekt je zaměřen na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Berounky, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Při řešení projektu bude postupováno na základě Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP 11/2008, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření.

Důvody zpracování projektu

Povodí Berounky je v posledních letech postihováno významnějšími srážkovými úhrny, které způsobují povodňové události (povodeň 2002 a 2013). Tomuto období předcházela 2. polovina 20. století (rozmezí roků 1955 až 2002) s nízkou četností větších povodní. Dosud nejvýznamnější povodeň zasáhla povodí Berounky v roce 1872 a způsobila rozsáhlé škody na majetku a ztráty na lidských životech.

Přehled významných povodní je uveden v kapitole 4. Historické povodňové události.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v povodí Berounky je třeba intenzivně se věnovat ochraně majetku 
a obyvatel, přičemž prvním krokem je zpracování dále popsané studie odtokových poměrů, jejímž cílem je detailně analyzovat území a navrhnout takové řešení, které efektivně ochrání obyvatelstvo a jejich majetek před nepříznivými účinky povodní.

Potřebnost projektu spočívá v:

- komplexním řešení problematiky vody v krajině,

- nalezení vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky,

- navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou ke snížení objemu povrchového odtoku,

- vymezení opatření vedoucích ke zvýšení akumulace a infiltrace v území formou přírodě blízkých protipovodňových opatření,

- navržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě blízkých opatření, zejm. opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách,

- vypracování podkladů pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření,

- zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená prioritní opatření, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření.

Povodeň r. 1872 – Praskoleský pivovar (dle skutečnosti nakreslil E. Herold)

Popis řešeného území

Řešené území z hlediska povodňového nebezpečí

Vymezené území

Zájmové území představuje povodí Berounky od jejího levostranného přítoku Javornice (ř. km. 81,3) po soutok s Vltavou. Zájmový úsek povodí Berounky (Obr. č. 1) se nachází v západní části Středočeského kraje, částečně zasahuje do východní části Plzeňského kraje a jihozápadní části Hlavního města Praha. Pro vyšší přehlednost bylo vymezené území rozděleno do 5 subpovodí (subpovodí horní Berounka, subpovodí střední Berounka, subpovodí dolní Berounka, subpovodí Litávka a subpovodí Loděnice).

- Subpovodí horní Berounka

- Subpovodí střední Berounka

- Subpovodí dolní Berounka

- Subpovodí Litávka

- Subpovodí Loděnice

Obr. č. 1: Zájmové území povodí Berounky

Obr. č. 2: Zájmové území subpovodí horní Berounka

Obr. č. 3: Zájmové území subpovodí střední Berounka

Obr. č. 4: Zájmové území subpovodí dolní Berounka

Obr. č. 5: Zájmové území subpovodí Litávka

Obr. č. 6: Zájmové území subpovodí Loděnice

Počet obyvatel v území

V zájmovém území povodí Berounky žije celkem 384 784 obyvatel, kteří obývají 228 obcí/městských částí (viz Tab. č. 1), z nichž 9 obcí (Cerhovice, Jince, Karlštejn, Komárov, Křivoklát, Liteň, Mšec, Pavlíkov a Slabce) obdrželo statut městys a 21 obcí (Kladno, Beroun, Černošice, Dobřichovice, Dobříš, Hořovice, Hostomice, Jesenice, Kožlany, Kralovice, Králův Dvůr, Mníšek pod Brdy, Nové Strašecí, Příbram, Řevnice, Rudná, Stochov, Unhošť, Zbiroh a Žebrák) má statut města. Obec Brdy má status vojenský újezd. Na zájmovém území je evidováno 309 katastrálních území. Zájmové území povodí Berounky se rozprostírá na území o rozloze 284 483,3 ha.

Tab. č. 1 Vybrané ukazatele ČSÚ

| Správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce, městské části | ICOB/kód MČ | Výměra (ha) | Počet obyvatel (31.12.2013) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bavoryně | 534421 | 222.4 | 232 |
| Běleč | 535010 | 1 848.7 | 329 |
| Beroun | 531057 | 3 125.1 | 18 919 |
| Běštín | 531073 | 300.6 | 317 |
| Bohutín | 539953 | 848.2 | 783 |
| Branov | 541672 | 1 484.3 | 205 |
| Braškov | 532126 | 477.2 | 1 015 |
| Bratkovice | 539988 | 299.7 | 308 |
| Bratronice | 532142 | 1 562.5 | 890 |
| Brdy | 539996 | 26 009 | 31 |
| Břežany | 565041 | 787.6 | 182 |
| Březová | 531090 | 464.8 | 546 |
| Broumy | 531081 | 2 858.5 | 886 |
| Bubovice | 531103 | 409.5 | 418 |
| Bykoš | 534145 | 406.9 | 214 |
| Bzová | 531120 | 1 119.8 | 450 |
| Čenkov | 540072 | 902.1 | 378 |
| Cerhovice | 531138 | 809.5 | 1 100 |
| Černolice | 539121 | 317.7 | 356 |
| Černošice | 539139 | 905.9 | 6 570 |
| Červený Újezd | 532215 | 533.7 | 1 072 |
| Chaloupky | 531251 | 179.6 | 494 |
| Chlustina | 534455 | 556.8 | 227 |
| Chodouň | 534447 | 424.5 | 618 |
| Choteč | 539287 | 369.9 | 373 |
| Chrášťany | 539295 | 415.2 | 842 |
| Chříč | 558974 | 1 361.9 | 201 |
| Chrustenice | 533670 | 673.1 | 867 |
| Chyňava | 531294 | 3 794.5 | 1 751 |
| Chýně | 539309 | 499.8 | 2 082 |
| Chýnice | 513431 | 420.2 | 379 |
| Čilá | 540927 | 191.4 | 18 |
| Čistá | 541699 | 2 904.9 | 892 |
| Dobříč | 539180 | 348.8 | 309 |
| Dobřichovice | 539198 | 1 090.8 | 3 449 |
| Dobříš | 540111 | 5 341.8 | 8 755 |
| Doksy | 532223 | 291.5 | 1 467 |
| Drahelčice | 531146 | 476.4 | 617 |
| Drahlín | 540145 | 363.9 | 537 |
| Drahouš | 529711 | 1 480.2 | 88 |
| Drozdov | 531154 | 1 003.3 | 731 |
| Družec | 532274 | 711.9 | 1 030 |
| Dubno | 564508 | 599.4 | 281 |
| Felbabka | 531162 | 151.8 | 270 |
| Háje | 598402 | 571.8 | 378 |
| Hlásná Třebaň | 531171 | 407.8 | 873 |
| Hluboš | 540242 | 1 207.3 | 600 |
| Holovousy | 566730 | 468.2 | 59 |
| Horní Bezděkov | 532312 | 457.7 | 611 |
| Hořovice | 531189 | 954.6 | 6 835 |
| Hostomice | 531201 | 2 826.3 | 1 689 |
| Hracholusky | 565202 | 682.9 | 481 |
| Hradiště | 541001 | 284.1 | 166 |
| Hřebečníky | 541761 | 1 841.2 | 249 |
| Hředle | 531219 | 1 236 | 368 |
| Hudlice | 531227 | 2 075.2 | 1 242 |
| Hvozd | 565334 | 367.7 | 268 |
| Hvozdec | 531235 | 382.7 | 256 |
| Hýskov | 531243 | 640.4 | 1 632 |
| Jesenice | 541834 | 3 762.4 | 1 704 |
| Jíloviště | 539341 | 1 399.8 | 654 |
| Jince | 540404 | 1 506 | 2 228 |
| Jinočany | 539350 | 374.6 | 1 409 |
| Jivina | 531308 | 454 | 198 |
| Kačice | 532444 | 641.6 | 1 297 |
| Kamenné Žehrovice | 532452 | 915.9 | 1 754 |
| Kařez | 559903 | 586.8 | 625 |
| Kařízek | 530361 | 445.5 | 49 |
| Karlík | 599727 | 187.9 | 522 |
| Karlova Ves | 565288 | 1 042.6 | 135 |
| Karlštejn | 531316 | 1 208.1 | 794 |
| Kladno | 532053 | 3 696.6 | 68 551 |
| Komárov | 531324 | 616 | 2 462 |
| Koněprusy | 531332 | 604.1 | 227 |
| Korno | 533793 | 517.9 | 95 |
| Kosoř | 539392 | 388.6 | 921 |
| Kotopeky | 534072 | 393 | 301 |
| Kožlany | 559067 | 2 910.5 | 1 393 |
| Krakov | 565351 | 445.3 | 133 |
| Krakovec | 565369 | 802.9 | 76 |
| Kralovice | 559075 | 3 978.8 | 3 502 |
| Králův Dvůr | 533203 | 1 523.8 | 7 266 |
| Křešín | 540587 | 191.4 | 105 |
| Křivoklát | 541982 | 642.5 | 687 |
| Kroučová | 541940 | 347 | 264 |
| Kublov | 531375 | 628 | 634 |
| Kyšice | 532525 | 479.8 | 623 |
| Lány | 541991 | 3 401.8 | 272 |
| Lašovice | 542008 | 382 | 121 |
| Láz | 540625 | 466.9 | 278 |
| Lážovice | 533939 | 489.2 | 91 |
| Lazsko | 564346 | 426.7 | 186 |
| Lešetice | 513521 | 306.5 | 148 |
| Lety | 539406 | 323.6 | 1 378 |
| Lhota | 513041 | 1 169.2 | 624 |
| Lhota u Příbramě | 598411 | 350.9 | 481 |
| Lhotka | 533335 | 534.5 | 91 |
| Libomyšl | 531448 | 969.6 | 531 |
| Líšná | 559962 | 1 883.2 | 57 |
| Líšnice | 539457 | 739.1 | 633 |
| Liteň | 531456 | 1 276.7 | 1 104 |
| Lochovice | 531472 | 1 324.3 | 1 168 |
| Loděnice | 531464 | 608.4 | 1 742 |
| Lužce | 534404 | 301.4 | 116 |
| Lužná | 542041 | 2 978.3 | 1 850 |
| Malá Víska | 533319 | 115.6 | 88 |
| Malé Kyšice | 532631 | 418.8 | 404 |
| Malé Přítočno | 513113 | 185 | 260 |
| Malinová | 565377 | 327.9 | 79 |
| Málkov | 534218 | 340.4 | 106 |
| Měňany | 531529 | 815.7 | 293 |
| Městečko | 542067 | 1 440.8 | 428 |
| Mezouň | 531537 | 305.6 | 544 |
| Milín | 540757 | 2 413.3 | 2 180 |
| Mníšek pod Brdy | 540765 | 2 649.8 | 4 902 |
| Mořina | 531545 | 982.8 | 789 |
| Mořinka | 533912 | 702.8 | 137 |
| Mšec | 542105 | 1 420 | 902 |
| Mšecké Žehrovice | 542113 | 1 404.7 | 540 |
| Narysov | 564478 | 357.7 | 247 |
| Nenačovice | 533602 | 398.1 | 248 |
| Nesvačily | 534269 | 273.9 | 147 |
| Neumětely | 531588 | 936.5 | 569 |
| Nezabudice | 598585 | 718 | 71 |
| Nižbor | 531596 | 2 801.1 | 1 919 |
| Nové Strašecí | 542164 | 1 331.9 | 5 284 |
| Nový Dům | 542181 | 629.4 | 158 |
| Nový Jáchymov | 531600 | 497 | 682 |
| Nučice | 531618 | 595.4 | 362 |
| Obecnice | 540935 | 544.4 | 1 257 |
| Ohrazenice | 540960 | 245 | 277 |
| Olešná | 531626 | 1 068.1 | 407 |
| Ořech | 539520 | 477.1 | 940 |
| Osek | 531634 | 496.8 | 769 |
| Osov | 531642 | 245 | 343 |
| Ostrovec-Lhotka | 566993 | 2 014.7 | 103 |
| Otmíče | 534111 | 262.2 | 165 |
| Otročiněves | 531669 | 426.5 | 519 |
| Panoší Újezd | 542211 | 749.8 | 292 |
| Pavlíkov | 544248 | 3 946.6 | 1 075 |
| Petrovice | 542229 | 700 | 270 |
| Pletený Újezd | 532738 | 168.1 | 488 |
| Podbrdy | 534285 | 378.1 | 202 |
| Podlesí | 564486 | 438.5 | 1 084 |
| Podluhy | 531685 | 477.6 | 632 |
| Praha-Lipence | 80127 | 824.6 | 2 632 |
| Praha-Lochkov | 80128 | 271.6 | 683 |
| Praha 16 | 80129 | 930.5 | 8 284 |
| Praha-Řeporyje | 80130 | 987.3 | 4 315 |
| Praha-Slivenec | 80131 | 759.1 | 3 349 |
| Praha-Zbraslav | 80134 | 985.4 | 9 847 |
| Praha-Velká Chuchle | 80133 | 603.0 | 2 324 |
| Praskolesy | 531693 | 510.6 | 879 |
| Příbram | 539911 | 3 437 | 33 553 |
| Ptice | 532789 | 781.4 | 691 |
| Pustověty | 542288 | 1 464.3 | 146 |
| Račice | 599760 | 983.2 | 50 |
| Řevnice | 539643 | 1 014.1 | 3 225 |
| Řevničov | 542351 | 2 923.1 | 1 399 |
| Řitka | 539651 | 393.6 | 1 034 |
| Roblín | 571318 | 560.7 | 222 |
| Roztoky | 598526 | 2 221.4 | 1 122 |
| Rpety | 531715 | 592.5 | 480 |
| Ruda | 542326 | 2 166.5 | 750 |
| Rudná | 531723 | 819.6 | 4 748 |
| Rynholec | 542334 | 608.5 | 887 |
| Sádek | 541273 | 186.1 | 227 |
| Senec | 542369 | 439.6 | 242 |
| Šípy | 598496 | 1 162.5 | 215 |
| Skřipel | 533963 | 305.5 | 113 |
| Skryje | 542385 | 1 504.7 | 166 |
| Skuhrov | 531740 | 868 | 449 |
| Slabce | 542415 | 2 763.3 | 734 |
| Slatina | 566748 | 586.2 | 73 |
| Srbsko | 531758 | 656.4 | 515 |
| Stašov | 531766 | 232.4 | 438 |
| Stochov | 532860 | 948.7 | 5 585 |
| Suchomasty | 531782 | 726.6 | 470 |
| Svárov | 599433 | 420.3 | 244 |
| Svatá | 531791 | 550.8 | 449 |
| Svatý Jan pod Skalou | 531804 | 405.6 | 179 |
| Svinaře | 531812 | 748.6 | 589 |
| Sýkořice | 542466 | 1 585.4 | 500 |
| Tachlovice | 531821 | 634.4 | 863 |
| Těně | 560189 | 490.8 | 265 |
| Tetín | 531839 | 1 029 | 845 |
| Tlustice | 531847 | 409.2 | 947 |
| Tmaň | 531855 | 1 008.6 | 1 090 |
| Točník | 534463 | 538.7 | 230 |
| Třebotov | 539759 | 687.9 | 1 327 |
| Trhové Dušníky | 598429 | 690.4 | 444 |
| Třtice | 542512 | 890 | 463 |
| Trubín | 533106 | 372.3 | 335 |
| Trubská | 531880 | 184.8 | 160 |
| Tuchlovice | 532983 | 1 275.3 | 2 410 |
| Týček | 546534 | 366.9 | 202 |
| Úhonice | 532991 | 993.7 | 1 002 |
| Újezd | 531901 | 1 042.1 | 407 |
| Unhošť | 533017 | 1 740.8 | 4 197 |
| Václavy | 565512 | 530.2 | 64 |
| Velká Buková | 542563 | 1 353.2 | 255 |
| Velká Chmelištná | 529699 | 835.1 | 60 |
| Velká Dobrá | 533025 | 842 | 1 673 |
| Velký Chlumec | 531910 | 453.3 | 369 |
| Vinařice | 534234 | 495 | 2 018 |
| Vižina | 534048 | 388.8 | 241 |
| Vonoklasy | 539830 | 302.4 | 502 |
| Vranovice | 541567 | 623.2 | 309 |
| Vráž | 531944 | 632 | 1 064 |
| Všenory | 539856 | 355.4 | 1 538 |
| Všeradice | 531952 | 736.5 | 458 |
| Všesulov | 565130 | 417.8 | 145 |
| Všetaty | 542598 | 600.6 | 317 |
| Vysoká Libyně | 530280 | 1 285.5 | 239 |
| Vysoká u Příbramě | 541583 | 486.8 | 342 |
| Vysoký Újezd | 531961 | 1 155.4 | 674 |
| Zadní Třebaň | 531979 | 357.2 | 776 |
| Zaječov | 531995 | 703.1 | 1 429 |
| Záluží | 532002 | 455.4 | 479 |
| Zavidov | 542601 | 379.2 | 320 |
| Zbečno | 542610 | 1 514.7 | 477 |
| Zbiroh | 560260 | 3 194.3 | 2 534 |
| Zbuzany | 539872 | 491.7 | 1 106 |
| Žďár | 598518 | 865.4 | 244 |
| Zdice | 532011 | 1 380.4 | 4 090 |
| Žebrák | 532029 | 850.8 | 2 146 |
| Železná | 599417 | 401.3 | 269 |
| Žilina | 533149 | 785.7 | 823 |
| Celkem |  | 240 229.6 | 348 784 |

Problematická místa

Neprozíravá snaha o rychlé odvedení vody z krajiny a odvodnění niv má často neblahé důsledky. Napřimování vodních toků a nevhodně provedené plošné meliorace jsou jednou z příčin nedostatečné retenční schopnosti krajiny a zmenšení zásob podzemní vody v nivách. Další příčinou je historicky podmíněná změna charakteru krajiny – scelování polí, důraz na prostupnost krajiny 
a velikost pozemků, intenzivní využívání půdy.

Díky snížené retenční schopnosti krajiny a výše popsaným nevhodným opatřením dochází 
ke zrychlenému odtoku vody z povodí a tím ke krátkodobé vysoké kulminaci odtoku, místo odtoku pozvolného, čímž se zvyšuje nebezpečí vzniku povodňových stavů. Kromě toho dochází 
ke zbytečnému vysoušení krajiny, což kromě problémů pěstebních opět vede k degradaci půdního profilu a zhoršení jeho retenční funkce. Důsledkem je kromě jiného vodní a větrná eroze půd
 a podpora vzniku povodní, případně zhoršení jejich průběhu.

Technické využití vodních toků bez ohledu na biologické nároky vodních organismů a kvalitu vodního prostředí má za následek nízkou biologickou rozmanitost vodních a okolních ekosystémů.

Nejviditelnějším projevem nevhodných zásahů do vodního režimu krajiny je vznik povodňových situací se značnými škodami na majetku.

Níže je uvedena rekapitulace všech problémových míst v zájmovém povodí toku Berounka.

Kublov

Část obce v blízkosti koryta Kublovského potoka je ohrožena při přívalových deštích (zejména po předchozím nasycení půdy). Potok pramení nad obcí na vrchu Velíz.

Žilina

Nejníže položené části obce jsou ohroženy bleskovými povodněmi.

Velká Buková

Na levém břehu Berounky dochází k zaplavování části chatové osady Višňová. Na katastrálním území Kalubice ohrožuje Rakovnický potok pozemky a cesty včetně cyklostezky.

Trubín

Intravilán obce je ohrožován Počapelským potokem zejména v ulicích Na Hrázi a Josefa Rotty.

Nučice

V centru obce kolem koryta Radotínského potoka jsou zaplavovány nemovitosti. Toto území je ohroženo jak bleskovými, tak i říčními povodněmi.

Lety

V obci je několik lokalit, které jsou zaplavovány bleskovými i říčními povodněmi. Jde o lokality K Libří, V Průhonu, Ve Škabrdli, ulice Karlštejnská, Mořinská ulice, Na Hvězdárně, Na Kloboucích, Šiltovka a Kejnská.

Kotopeky

Obec je ohrožována bleskovými povodněmi z polí od severozápadu od železničního tělesa a také od jihovýchodu z polí od lesa Háj. Říční povodní jsou ohroženy objekty podél Červeného potoka v celé délce zastavěného území obce

Koněprusy

Přívalovými dešti je ohrožena celá obec, jelikož je umístěna v údolí mezi kopci.

Jince

Obec je ohrožena řekou Litavkou a to po celém jejím toku. Přívalovými povodněmi jsou ohrožovány tyto lokality: Staré sídliště, Pod Plešivcem, pole pod vystrkovem a horní Rejkovice pod Plešivcem.

Hostomice

Říčními povodněmi trpí náves obce Radouš, okolo toku v místní části Bezdědice a okolí toku v Hostomicích. Bleskové povodně ohrožuje část obce Radouš.

Hlásná Třebaň

Říčními povodněmi jsou ohroženy rodinné domy a rekreační objekty v jihozápadní a jižní části obce. Bleskovými povodněmi je částečně zasaženo centrum obce a jeho východní část.

Dobříš

Bleskovými povodněmi je ohrožena lokalita „Západní zóna“ pod sanatoriem.

Dobřichovice

Říčními povodněmi jsou ohroženy ulice V Luhu, Bezručova, Hálkova, Tyršova a 5. Května.

| Berounka, zámek Dobřichovice, 2002 | Berounka, centrum Dobřichovic, 2002 |
| --- | --- |

Beroun

V lokalitách města, kde nebyla realizována PPO, jsou místa ohrožovaná říčními povodněmi. Jde hlavně o lokality Zborovské nábřeží a Na Podole. Bleskové povodně ohrožují město Beroun rovněž, a to v lokalitách Na Cibulce, K Dědu, Zavadilka, Jarov, Pod Studánkou a Hostim.

| Berounka, ulice Na Klášteře, 2002 | Berounka, ulice Havlíčkova, 2002 |
| --- | --- |
| Berounka, Husovo náměstí, 2002 | Berounka, Husovo náměstí, 2002 |

Černolice

Střed obce a náves je ohrožována přívalovými povodněmi, což souvisí s nutnými opravami horního a středního rybníka. Místní část Potoky je zaplavována přívalovými povodněmi.

Doksy

Dům č.p. 26, který se nachází v blízkosti toku Loděnice, je ohrožován říčními i přívalovými povodněmi.

Chrustenice

Všechny objekty, které se nachází podél Přílepského a Lodnického potoka, jsou ohrožovány říčními 
i přívalovými povodněmi.

Nižbor

Říční povodně od řeky Berounky ohrožují tři katastry spadající pod obec, což jsou Nižbor, Stradonice a Žloutkovice. S přívalovými povodněmi jsou problémy u menších přítoků do řeky Berounky.

Vráž

Přívalové povodně poškozují zejména cesty v chatových oblastech na severu obce.

Černošice

Říční povodně ohrožují levý břeh Berounky (zaplavení ulice Na Drahách, Radotínské ulice a fotbalového hřiště). V osadě na Vírku vzniká při povodních velká laguna. Přívalovými povodněmi je ohroženo okolí potoka Švarcava (levostranný přítok Berounky).

Velká Chmelištná

Východní část obce (osada Hůrky) je ohrožena povrchovým odtokem z polí.

Karlova Ves

Říční povodně ohrožují lokalitu Týřov – Pod hradem. Zaplavovány jsou chaty a luční plocha. Stejná lokalita je ohrožena i přívalovými povodněmi.

Libomyšl

Obec je ohrožena říčními i přívalovými povodněmi.

Osov

Přívalovými povodněmi jsou ohroženy nemovitosti pod Velkým rybníkem a Palivčákem  a podél Lážovického a Novodvorského potoka v případě ucpání koryta naplavenými větvemi a dalším materiálem, který voda přinese.

Hořovice

Přívalovými povodněmi jsou ohroženy ulice Tyršova, Spojovací, Klostermannova a případně další lokality kolem vodního Stareč.

Bavoryně

Povodněmi je ohrožován střed obce a okolí Červeného potoka.

Krakov

Přívalové povodně postihují celou obec v závislosti na pěstovaných plodinách na zemědělských pozemcích okolo obce. V případě pěstování plodin náchylných na povrchový odtok je velká pravděpodobnost zaplavení intravilánu obce.

Zbečno

Nemovitosti v intravilánu obce v těsné blízkosti Berounky jsou ohrožovány říčními povodněmi.

Nové Strašecí

Problémy s přívalovými povodněmi jsou pouze v okrajových částech města – splachy ze zemědělských pozemků.

Řevnice

Říčními povodněmi je ohroženo bezprostřední okolí podél řeky Berounky. Jedná se hlavně o oblast „Za Vodou“ k ulici Mořinská a oblast od nádražní budovy směrem k železničnímu přejezdu, okolí ulice V Luhu až k pravému břehu Berounky. Přívalové povodně ohrožují obě obydlené části obce po levém i pravém břehu Berounky, které jsou ve svazích, zvláště v nejbližším okolí vodotečí a vodních toků např.: Hrnčířská strouha, Nezabudický a Moklický potok, strouha v Sádecké ulici, potok v Kejné a ulici Rovinské.

Branov

Přívalovými povodněmi jsou ohroženy lokality V Luhu a Zádolí.

Bzov

Přívalové povodně zasahují náves obce.

Lazsko

Přívalovými povodněmi je ohrožena severní část obce.

Lážovice

Přívalovými povodněmi je ohroženo centrum obce.

Běštín

Obec ohrožuje povrchový odtok z lesa při přívalových srážkách.

Nový Jáchymov

Říčními povodněmi je ohrožena chatová oblast, památkově chráněný objekt č. p. 1 a 3 rodinné domy v blízkosti Habrového potoka. Přívalovými povodněmi je ohrožen celý katastr obce.

Úseky toků se špatným ekologickým stavem

Dle informací z webového portálu AOPK byly v zájmovém území identifikovány následující úseky toků se špatným ekologickým stavem.

Řeka Berounka vstupuje do Středních Čech pod Zvíkovcem. Hluboce zaříznuté údolí, které se vine až po Nižbor, patří k přírodně a krajinářsky nejcennějším územím kraje a tvoří osu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Berounka teče v tomto úseku převážně přírodě blízkým korytem. Hlavní morfologickou degradaci zde představuje sled jezů, které vytvářejí překážky v migraci vodních živočichů a zbavují řeku přirozené spádnosti, proudnosti a hydraulické členitosti. Naštěstí jezová vzdutí na sebe nenavazují zcela souvisle, což řece nechává alespoň dílčí proudné úseky.

V Berouně je geometricky pravidelné koryto více zbaveno členitosti, než je nezbytně nutno. V tomto ohledu ještě poskytují suché bermy po stranách koryta jistý prostor pro přírodě blízké rozvolnění kynety. To by jistě říční prostor pozvedlo vzhledově i z hlediska jeho pobytové a rekreační hodnoty.

Berounka od Berouna prakticky po ústí do Vltavy u Zbraslavi v minulosti prodělávala technické úpravy. Pod Berounem geometrizované koryto s pevnými břehy vytváří málo příležitostí pro rozvoj ekologicky velmi významných mělčin, přechodových břehových partií a štěrkových povrchů, dočasně obnažených povodněmi.

V celém zájmovém úseku Berounky je možné zaměřit pozornost na poměrně rozsáhlé úseky jalových suchých berem, do nichž by bylo možné rozvolnit říční kynetu do přírodě blízkého stavu. Přestože i povodňovou nivu Berounky zaplňuje velké množství rozmanité chatové a podobné zástavby, jak se ukázalo v roce 2002 povodňově dosti nevhodně situované, rozsáhlé volné bermy či jim podobné nivní pozice se dochovaly v řadě dílčích úseků údolí. V některých lokalitách by bylo možné rozvolněním kynety i významněji zvětšit povodňový průtočný průřez řeky, a tím docílit přinejmenším místních zpomalení postupujících povodňových vln.

| Technicky upravené koryto řeky v Berouně postrádá podrobnou členitost. Možnost pro úpravu. | Levobřežní (zde pohled proti proudu) niva Berounky pod Berounem představuje velkou rezervu pro přírodě blízké rozvolnění řečiště. Jedním z efektů by bylo zmenšení zpětného povodňového vzdutí směrem k městu. |
| --- | --- |
| Berounka u Tetína. V minulosti regulované koryto je napřímené, břehy opevněné dlažbami, břehový porost tvoří ekologicky a krajinářsky nepříliš ceněná liniová výsadba topolových kříženců. Přírodě blízké rozvolnění pravobřeží by zde významně zlepšilo ekologickou hodnotu řeky a zatraktivnilo hlavní turistickou vstupní bránu do Českého krasu. | Rozlehlá povodňová berma v Dobřichovicích je pečlivě udržovaná a vede novou cyklostezku. Možnost pro revitalizaci. |

Jedná se o horní úsek Litavky v obcích Láz, Bohutín a Podlesí. Tok zde byl v některých úseccích napřímen respektive kanalizován.

| Horní úsek Litavky v obcích Láz, Bohutín a Podlesí charakterizují rozmanité technické úpravy koryta | Dílčí úseky koryta kanalizované betonem v prostoru horního úseku Litavky v obcích Láz, Bohutín a Podlesí |
| --- | --- |
| Technická úprava Litavky u Jinců. Svislé břehy z betonu a kamenné dlažba. Možnost revitalizační přestavby. |  |

Dále se jedná zejména o hodní úsek Loděnice (Kačák) od Mšece po Turyňský rybník. Významné úseky potoka Loděnice a přítoků zejména ve zmíněné horní části povodí jsou degradovány technickými úpravami koryt.

| Charakter koryta horní Loděnice od Mšece po Turyňský rybník. Upravené koryto, napřímené, geometricky pravidelné. | Strašecký potok, jeden z problémových přítoků Loděnice. Pod Novým Strašecím bylo koryto v minulosti, vlivem nevhodně provedené napřimující úpravy a hydraulickými zatíženími ze strašecké kanalizace, extrémně zahloubené. |
| --- | --- |
| Loděnice u Kačic – možnost revitalizace | Loděnice u Kačic, opět napřímené koryto pravidelných tvarů. |

Ekologicky a hydrologicky cenné lokality

Ekologicky a hydrologicky cenné lokality v zájmové části povodí Berounky byly rozděleny na 5 částí podle subpovodí (subpovodí horní Berounka, subpovodí střední Berounka, subpovodí dolní Berounka, subpovodí Litávka a subpovodí Loděnice).

- subpovodí horní Berounka

Chráněná území

V subpovodí horní Berounka zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko do těchto k.ú.: Branov, Broumy, Hracholusky nad Berounkou, Hřebečníky, Týřovice nad Berounkou, Chříč, Lhota u Chříče, Slatina u Chříče, Karlova Ves, Krakovec u Rakovníka, Líšná u Zbiroha, Kostelík, Modřejovice, Nezabudice, Novosedly u Rakovníka, Ostrovec u Terešova, Panoší Újezd, Rousínov u Rakovníka, Roztoky u Křivoklátu, Skryje nad Berounkou, Skřivaň, Skupá, Slabce, Svinařov, Milíčov, Šípy, Tytry, Újezdec u Rakovníka, Velká Buková a Všetaty u Rakovníka. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 63000 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V k.ú. Velká Buková se nachází přírodní rezervace Nezabudické Skály o rozloze 22,94 ha. Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva skalních stepí, lesostepí a hájů na podkladu algonkických břidlic s bohatým výskytem reliktních druhů květeny a zvířeny. Cenné jsou zejména bohaté populace plazů a ještěrů, které jsou jinak mimořádně vzácné, s omezeným výskytem v ČR.

V k.ú. Branov byla vyhlášena přírodní rezervace U Eremita o rozloze 7,8 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem tisů na skalnatých suťových svazích a živého tufoviště. Dále se v k.ú. Branov nachází přírodní rezervace Vysoký tok. Přírodní rezervace má rozlohu 8,8 ha a důvodem ochrany jsou význačná společenstva vrcholových pleší reliktního charakteru a přilehlých suťových porostů na skalnatém porfyrovém vrcholu. V k.ú. Branov se také nachází národní přírodní rezervace Velká Pleš o rozloze 95,66 ha. Jedná se o ochranu reliktních doubrav, typických přirozených otevřených „pleší“ s původní teplomilnou flórou a faunou, okolních smíšených listnatých lesů a pestrých suťových porostů.

V k.ú. Karlova Ves, Broumy a Skryje nad Berounkou se nachází národní přírodní rezervace Týřov o rozloze 420,56 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana význačného úseku členitého Křivoklátsko-Rokycanského pásma vyvřelin s celou škálou pro tento útvar typických přirozených lesních porostů a rostlinných i živočišných společenstev.

V k.ú. Hracholusky nad Berounkou byla vyhlášena přírodní rezervace Čertova Skála. Rozloha přírodní rezervace je 2,34 ha. Předmětem ochrany je nápadný spilitový skalní útvar. Dále se v k.ú. Hracholusky nad Berounkou nachází přírodní památka Valachov o rozloze 2,99 ha. Jedná se o umělou jeskyni po těžbě kamenečných břidlic, naleziště sekundárních minerálů síry.

V k.ú. Týřovice nad Berounkou, Skryje nad Berounkou a Hřebečníky se nachází přírodní památka Skryjsko-týřovické kambrium o rozloze 29,77 ha. Jedná se o paleontologickou a geologickou lokalitu kambrické fosilní fauny ve skryjsko-týřovické oblasti Barrandienu.

V k.ú. Chříč byla vyhlášena přírodní rezervace Dubensko o rozloze 4,83 ha. Důvodem vyhlášení je smíšený svahový porost s vtroušeným tisem.

V k.ú. Drahouš se vyskytuje přírodní památka Prameny Javornice. Přírodní památka má rozlohu 1,98 ha. Předmětem ochrany je prameniště potoka Javornice s výskytem ohrožených rostlinných druhů, kupř. violky bahenní, suchopýru úzkolistého, štírovníku bahenního, prstnatce májového.

Natura 2000

V subpovodí horní Berounka se vyskytuje ptačí oblast CZ0211001 -  Křivoklátsko. Křivoklátsko je významné hlavně pro ptačí druhy listnatých lesů, z nichž čtyři - žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) patří mezi druhy přílohy I, pro které je oblast navržena. Doplňuje je dvojice dalších lesních druhů, včelojed lesní (Pernis apivorus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). Kvalifikujícími se druhy jsou dále výr velký (Bubo bubo), jehož hlavními stanovišti jsou skalní výchozy a prudké lesní srázy, a ledňáček říční (Alcedo atthis), hnízdící na Berounce i na různých potocích. Z ostatních druhů přílohy I mohou perspektivně splnit kritéria čáp černý (Ciconia nigra) - 4-6 párů a pěnice vlašská (Sylvia nisoria) - 25-35 párů. Kromě druhů přílohy I směrnice o ptácích v ptačí oblasti hnízdí i řada dalších druhů, významných z hlediska České republiky početně např. holub doupňák (Columba oenas), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Oblast nemá velký význam jako zimoviště a shromaždiště ptáků, přesto je zde možné v zimním období příležitostně sledovat některé významné ptačí druhy, většinou však v nízkých počtech.

V zájmovém území subpovodí horní Berounka se nachází následující Evropsky významné lokality:

CZ0210704 – Čertova skála.

Jedná se o výjimečně zachovalá (i reprezentativní) skalní společenstva s xerotermní vegetací. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin.

CZ0213512 – Skočová – pískovna

Lokalita je svým charakterem vhodným biotopem obojživelníků. Nejvýznamnější lokalita pro druh ve středních Čechách a jedna z nejbohatších lokalit druhu v Čechách.

CZ0213822 – V Hlinišťatech

Silné a každoročně narůstající populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a čolka velkého (Triturus cristatus).

CZ0214011 – Týřov – Oupořský potok

Rozsáhlé území vzniklé propojením 2 stávajících NPR (Velká Pleš a Týřov), ležící na pravém břehu středního toku řeky Berounky, mezi obcemi Skryje, Broumy a Branov. Lesní komplex v centrální části CHKO Křivoklátsko.

Potok Oupoř – jedna z nejvýznamnějších a velmi zachovalých lokalit raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v ČR. Zachované lesy jsou dobrým útočištěm pro kovaříka fialového (Limoniscus violaceus), významné refugium xylofágního hmyzu. NPR Týřov je významnou lokalitou mechu dvouhrotec zelený (Dicranum viride). Ačkoliv dosud nalezená populace mechu šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) není příliš velká a druh není na této lokalitě předmětem ochrany, jedná se o regionálně cennou lokalitu tohoto druhu.

CZ0320053 – Kohoutov

Rozsáhlý lesní komplex s kvalitními a z ochranářského hlediska zachovalými porosty v mozaice s typickou skalní vegetací na drobných skalkách i větších výchozech.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Do severovýchodní části zájmového území částečně zasahuje nadregionální biokoridor NRBK_ID 37 a do jihovýchodní části území nadregionální biokoridor NRBK_ID 40. Oba nadregionální biokoridory spojuje nadregionální biocentrum Týřov – Křivoklát o rozloze 2246 ha.

Regionální biocentra a regionální biokoridory jsou zobrazena na Obr. č. 7.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje: Vysoká Libyně, Hradecko, Kožlany, Břežany u Rakovníka, Šípy, Čistá u Rakovníka, Nová Ves u Rakovníka, Velká Chmelištná, Drahouš, Zdeslav u Rakovníka, Modřejovice, Slabce, Kostelík, Hřebečníky, Branov, Karlova Ves, Broumy, Roztoky u Křivoklátu.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

V zájmovém povodí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Obr. č. 7: Chráněná území v subpovodí horní Berounka

- subpovodí střední Berounka

Chráněná území

V subpovodí horní Berounka zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko do těchto k.ú.: Běleč, Zdejcina, Bratronice u Kladna, Broumy, Hudlice, Hýskov, Chyňava, Křivoklát, Lány, Lhota u Kamenných Žehrovic, Lužná u Rakovníka, Městečko u Křivoklátu, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Račice nad Berounkou, Roztoky u Křivoklátu, Ruda u Nového Strašecí, Řevničov, Stradonice u Nižboru, Sýkořice, Újezd nad Zbečnem, Zbečno a Žloukovice. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 63000 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V subpovodí střední Berounka zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras do k.ú. Vráž u Berouna a Beroun. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 13200 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V k.ú. Řevničov byla vyhlášena přírodní rezervace Prameny Klíčavy o rozloze 47,84 ha. Předmětem ochrany jsou mimořádně cenná stanoviště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. V území je popsáno více než 270 druhů cévnatých rostlin a několik desítek druhů vzácných živočichů. Lokalita rašelinného prameniště je jediná svého druhu v CHKO Křivoklátsko.

V k.ú. Nové Strašecí se nachází přírodní památka Na Novém rybníce o rozloze 5,37 ha. Jedná se o rybník s rákosinami a přilehlé vlhké, místy zrašelinělé louky s vzácnými a ohroženými rostlinami (prstnatec májový, vachta trojlistá, tolije bahenní, úpolín nejvyšší atd.). Dále se v k.ú. Nové Strašecí nachází přírodní rezervace Podhůrka o rozloze 6,33 ha. Důvodem ochrany jsou vodní, mokřadní a luční společenstva rostlin a živočichů rašelinného ložiska s výskytem zvláště chráněných druhů.

V k.ú. Ruda u Nového Strašecí a Lány se vyskytuje přírodní rezervace Údolí Klíčavy. Přírodní rezervace má rozlohu 33,02 ha. Důvodem vyhlášení jsou zachovalá společenstva nivních luk, lesních porostů a vlastního toku potoka. V lokalitě je velká koncentrace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: všivec bahenní, zvonečník hlavatý, kosatec sibiřský, vstavač kukačka, vstavač osmahlý, prstnatec májový, kruštík modrofialový, hořeček ladní pobaltský, upolín nejvyšší, bledule jarní, tolije bahenní, ostřice Davallova, rak říční, rak kamenáč, mihule potoční, vranka obecná, čolek horský, čolek obecný, velevrub tupý, zmije obecná, užovka hladká, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ropucha obecná, slepýš křehký a otakárek fenyklový.

V k.ú. Městečko u Křivoklátu se nachází přírodní rezervace Svatá Alžběta o rozloze 6,23 ha. Jedná se o přirozenou habrovou bučinu s lípou.

V k.ú. Křivoklát byla vyhlášena přírodní rezervace Brdatka o rozloze 33,89 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana význačných bohatých a druhově pestrých společenstev suťových a skalnatých svahů nad řekou Berounkou. Dále se v k.ú. Křivoklát nachází přírodní rezervace Na Babě o rozloze 23,95 ha. Předmětem ochrany jsou cenné geomorfologické celky s výraznou stepní pleší na vrcholu a přirozenými teplomilnými společenstvy rostlin a živočichů.

V k.ú. Újezd nad Zbečnem se nachází přírodní rezervace Stříbrný luh o rozloze 106,59 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana přirozených smíšených lesních a křovinných porostů a pestrých rostlinných společenstev listnatých lesů, stepí a skal na porfyritových výběžcích barrandienského kambria.

V k.ú. Sýkořice se vyskytuje přírodní rezervace Kabečnice o rozloze 25,51 ha. Jedná se o ochranu bohaté teplomilné květeny na strmých skalách a svazích nad údolím Berounky.

V k.ú. Roztoky u Křivoklátu byla vyhlášena přírodní rezervace Červený kříž. Přírodní rezervace má rozlohu 12,56 ha a byla vyhlášena z důvodu ochrany ekosystému teplomilné doubravy s mochnou bílou.

V k.ú. Sýkořice, Nižbor a Běleč se nachází národní přírodní rezervace Vůznice o rozloze 231,22 ha. Předmětem ochrany jsou zachovalá přirozená lesní společenstva středních Čech, charakteristická pro údolí potoků Křivoklátska.

Natura 2000

V subpovodí střední Berounka se vyskytuje ptačí oblast CZ0211001 -  Křivoklátsko. Křivoklátsko je významné hlavně pro ptačí druhy listnatých lesů, z nichž čtyři - žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) patří mezi druhy přílohy I, pro které je oblast navržena. Doplňuje je dvojice dalších lesních druhů, včelojed lesní (Pernis apivorus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).

V zájmovém území subpovodí střední Berounka se nachází následující Evropsky významné lokality:

CZ0214045 – Prameny Klíčavy

Jediný větší rašeliništní ekosystém v rámci oblasti. Významná lokalita srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) ve Středočeském kraji, výskyt i dalších ohrožených druhů.

CZ0213790 – Jabůrek

Jedna ze dvou nejvýznamnějších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v České republice.

CZ0213065 – Na Babě

Botanicky velmi významná lokalita se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) se mísí s v rámci Křivoklátska ojediněle zachovalými plochami acidofilních suchých trávníků (T3.5B). Zastoupeny jsou i nízké xerofilní křoviny (K4A). Významná lokalita přástevníka kostivalového v regionu.

CZ0210708 – Stříbrný luh

Jedná se o neobyčejně zachovalá lesní společenstva doplněná teplomilnými křovinami a na Křivoklátsku s poměrně vzácnou vegetací vápnitých skal a pohyblivých karbonátových sutí.

CZ0210023 – Pustá seč

Celostátní význam lokality je dán mj. výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.

CZ0214015 – Vůznice

Ve vlastním údolí Vůznice a jejích přítoků (Benešův luh, Pinvička) se nalézají lužní lesy, které náležejí vedle mokřadů a luk k nejohroženějším rostlinným společenstvům, ustupující v důsledku lidské činnosti. Vyskytují se zde v těchto 3 subasociacích: Stellario-Alnetum glutinosae crepidetosum, S.-A. g. chrysosplenietosum alternifolii a S.-A. g. lunarietosum s měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva). Rovněž zde bylo v r. 2003 zjištěno přibližně 5070 jedinců bledule jarní (Leucojum vernum), dále česnek podivný (Allium paradoxum), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), která je vzácně ve stř. Čechách – jen Křivoklátsko a Karlštejnsko. V otevřených částech se objevují vlhké pcháčové louky a vlhká tužebníková lada. Hodnota území spočívá především v pestrosti zachovalých společenstev.

CZ0214008 – Lánská obora

Malou část území (8 ha) zaujímá rezervace Svatá Alžběta, která se nalézá uvnitř obory, ale proti zvěři je oddělena plotem. Díky němu se zde zachovaly pěkné suťové habřiny (Aceri-Carpinetum) a květnaté bučiny (Tilio-Fagetum) s bohatým bylinným podrostem. Severozápadní výběžek komplexu vně oborního plotu tvoří údolí potoka Klíčavy. Střídají se zde olšiny s velmi zachovalými vlhkými loukami s druhy rdesno hadí kořen (Bistorta major), ostřice Davallova (Carex davalliana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) (§3). V Lánské oboře jsou místy staré stromy, na nichž se mohou uchytit lišejníky a houby. Vyskytuje se zde lichenikolní houba Polycoccum minutulum, která odsud byla popsána a je známa v ČR na 10 lokalitách, dále Cornutispora lichenicola, ve světě s pouze 6 lokalitami včetně ČR.

Z mnoha vodních ploch v území je nejvýznamnější Kouglův rybník na levém přítoku potoka.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Jižní částí zájmového území subpovodí střední Berounka prochází nadregionální biokoridor NRBK_ID 37.

Regionální biocentra a regionální biokoridory jsou zobrazena na Obr. č. 8.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje: Nové Strašecí, Zbečno, Sýkořice, Běleč, Nižbor, Bratronice u Kladna, Újezd nad Zbečnem, Račice nad Berounkou, Roztoky u Křivoklátu, Hýskov a Beroun.

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodní nádrže Klíčava: Lány, Ruda u Nového Strašecí, Městečko u Křivoklátu, Zbečno, Běleč a Lhota u Kamenných Žehrovic.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

V zájmovém povodí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Obr. č. 8: Chráněná území v subpovodí střední Berounka

- subpovodí dolní Berounka

Chráněná území

V subpovodí dolní Berounka zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras do těchto k.ú.: Beroun, Bubovice, Černošice, Dobřichovice, Karlík, Hlásná Třebaň, Hostim u Berouna, Choteč u Prahy, Chýnice, Budňany, Poučník, Koněprusy, Kosoř, Kozolupy, Lety u Dobřichovic, Běleč u Litně, Liteň, Korno, Měňany, Mořina, Mořinka, Nesvačily u Berouna, Ořech, Radotín, Roblín, Zadní Kopanina, Srbsko u Karlštejna, Suchomasty, Svatý Jan pod Skalou, Tetín u Berouna, Trněný Újezd, Třebotov, Vinařice u Suchomast, Vonoklasy a Všeradice. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 13200 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V k.ú. Zadní Kopanina a Kosoř se nachází přírodní rezervace Radotínské údolí. Přírodní rezervace má rozlohu 130,24 ha. Předmětem je ochrana významných rostlinných a živočišných společenstev stepí a lesostepí na devonských vápencích.

V k.ú. Zadní Kopanina se vyskytuje přírodní památka Zmrzlík o rozloze 16,35 ha. Jedná se o terénní zářezy v pramenné oblasti Kopaninského potoka, geologické profily v kopaninském souvrství siluru, úsek staré zemědělské krajiny s vegetační mosaikou pastvin, zalesněných roklí a mokřadů podél vodotečí.

V k.ú. Radotín se nalézá národní přírodní památka Cikánka I o rozloze 4,55 ha. Předmětem ochrany je skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi. Dále se v k.ú. Radotín se nachází přírodní památka Cikánka II o rozloze 0,1 ha. Zde je předmětem ochrany opěrný statigrafický profil stupně lochkov-prag (devon), významné paleontologické naleziště. V k.ú. Radotín můžeme naleznout i přírodní památku Hvížďalka. Tato přírodní památka má rozlohu 1,31 ha. Důvodem vyhlášení je opěrný geologický profil hranice ludlow-přídol, „reference section“ k mezinárodnímu stratotypu této hranice v ČR, naleziště zkamenělin. V k.ú. Radotín se také nachází přírodní památka Radotínské skály o rozloze 28,3 ha. Předmětem ochrany je odkrytý profil prvohorními usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství), přes spodní silur, hranici silur-devon, hranici stupňů lochkov a prag a celým pražským souvrství, na výchozech společenstva skalní stepi. V k.ú. Radotín se dále vyskytuje přírodní rezervace Staňkovka. Přírodní rezervace má rozlohu 44,47 ha. Důvodem ochrany je tolitová doubrava na svazích údolí Berounky, významný krajinný prvek. Dále se v k.ú. Radotín se nachází přírodní rezervace Klapice s rozlohou 16,17 ha. Předmětem ochrany je jedinečný porost šípákové doubravy a skalní stepi na vápenci, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů a geologický profil v siluru.

V k.ú. Radotín a Lochkov se vyskytuje národní přírodní památka Lochkovský profil. Národní přírodní památka má rozlohu 39,14 ha. Předmětem ochrany je opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol, opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice silurdevon, detailní disharmonické provrásnění, význačné paleontologické naleziště J. Barranda; na částech svahu zachována význačná společenstva skalní stepi.

V k.ú. Lochkov se nachází přírodní památka Orthocerový lůmek o rozloze 0,5 ha. Jedná se o ochranu výchozu kopaninských vrstev silurských vápenců s typickou fosilní faunou. Dále se k.ú. Lochkov vyskytuje přírodní rezervace Slavičí údolí. Přírodní rezervace má rozlohu 38,3 ha. Předmětem ochrany je údolí s přirozenými společenstvy teplomilné doubravy a habrové doubravy, údolní prameniště a louky, naleziště zkamenělin.

V k.ú. Radotín a Kosoř se nachází národní přírodní památka Černé rokle o rozloze 13,26 ha. Důvodem ochrany jsou jedinečně odkryté hraniční vrstvy mezi silurem a devonem, resp. mezi stupni Lochkov a Prag v naprosto konkordantním uložením s množstvím význačné fauny. Jsou zde rozšířena též významná rostlinná společenstva xerotermní povahy.

V k.ú. Třebotov se nachází přírodní rezervace Kulivá hora. Přírodní rezervace má rozlohu 22,23 ha. Předmětem ochrany jsou význačná lesní a rostlinná společenstva a vápencové skalní stepi Českého krasu.

V k.ú. Karlík byla vyhlášena přírodní památka Krásná stráň o rozloze 20,2 ha. Jedná se o cennou lokalitu s unikátní stepní a lesostepní vegetací s výskytem dřínových doubrav na svazích suchých, teplých oblastí jižní části Českého krasu, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

V k.ú. Vonoklasy, Karlík a Mořinka se nachází přírodní rezervace Karlické údolí. Přírodní rezervace má rozlohu 214,11 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana typických lesních, rostlinných i živočišných společenstev Karlštejnské pahorkatiny.

V k.ú. Kozolupy byla vyhlášena přírodní památka Lom Kozolupy o rozloze 2 ha. Důvodem ochrany je zachování významného statigrafického profilu kopaninského souvrství siluru. Ve vrstvách zdejšího opuštěného lomu se nacházejí četné zkameněliny (např. koráli), kterých je možno využít při studiu ekologických poměrů na dně silurského moře. Pro svůj mimořádný mezinárodní význam byla lokalita zařazena do výzkumného projektu Ecostratigraphy, který probíhá pod záštitou UNESCO.

V k.ú. Černolice se nachází přírodní památka Černolické skály o rozloze 2,22 ha. Jedná se o významný geomorfologický útvar – výrazná skalní zeď tvořená řevnickými křemenci ordoviku, která je příčnými tektonickými liniemi rozdělena do tří větších a řady drobných skalek.

V k.ú. Běleč u Litně a Poučník se vyskytuje přírodní rezervace Voškov. Přírodní rezervace má rozlohu 29,88 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana význačných rostlinných společenstev, zejména fragmentů bučin a suťových porostů s bohatým výskytem vzácných druhů rostlin.

V k.ú. Koněprusy, Suchomasty a Měňany se nachází přírodní rezervace Kobyla o rozloze 18,5 ha. Předmětem ochrany je významná geologická lokalita "Lom Na Kobyle" s odkrytým Očkovským přesmykem a patrnými krasovými jevy včetně jeskyní, které mají paleontologický i archeologický význam. Dubohabřiny, teplomilné doubravy s dřínem a suché stepní trávníky na karbonátových horninách.

V k.ú. Tetín u Berouna, Korno a Tobolka byla vyhlášena národní přírodní rezervace Koda o velikosti 463,64 ha. Předmětem je ochrana krajinného rázu, zvířeny a květeny.

V k.ú. Tetín u Berouna se vyskytuje přírodní rezervace Tetínské skály o rozloze 18,08 ha. Důvodem ochrany jsou zbytky skalních stepí s původním druhovým složením vegetačního krytu a lomové odkryvy skalního podloží.

V k.ú. Hostim u Berouna, Srbsko u Karlštejna, Budňany, Modřina, Hlásná Třebaň a Bubovice se nachází národní přírodní rezervace Karlštejn. Národní přírodní rezervace má rozlohu 1547 ha. Důvodem vyhlášení je nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázka přírody Českého krasu.

Natura 2000

V zájmovém území subpovodí dolní Berounka se nachází následující Evropsky významné lokality:

CZ0113005 – Lochovský profil

Nejrozsáhlejší stepní porosty na území hl. m. Prahy situované na plochém terénu, významné refugium teplomilného hmyzu.

CZ0114001 – Radotínské údolí

Jedna z osmi populací včelníku v Českém krasu (a jedna z devíti populací v České republice). Jedná se o menší populaci. Při kontrole v květnu 2003 tu bylo nalezeno 14 kvetoucích rostlin soustředěných na dvě místa na okraji skalního hřebene: větší skupina výše na hřebeni zastíněná přesahujícími větvemi dubu (zarůstá třemdavou a skalníkem) a menší skupina na holé skalce níže na hřebeni. Kromě toho tu byly zjištěny i malé nekvetoucí exempláře (celkem 5 ex.) v okolí obou míst.

CZ0210409 – Kulivá hora

Většina segmentů dosahuje nejvyššího stupně zachovalosti, i když jen výjimečně jsou i maximálně reprezentativní. Z botanického hlediska jsou nejcennější společenstva úzkolistých suchých trávníků a skalní vegetace s kostřavou sivou na jihozápadně ukloněných svazích. Tato společenstva přecházejí nad skalními ostrohy v jižní části území do lesostepní bazifilní teplomilné doubravy s hrachorem Lathyrus lacteus. Hercynské dubohabřiny ve střední části území mají bohatý bylinný podrost.

CZ0214002 – Karlické údolí

Na zastíněných vápencových skalách v údolí se nacházejí vzácné a ohrožené druhy mechorostů. Jsou to např. játrovky kýlnatka vápencová (Scapania calcicola), vápnomilka přerušovaná (Pedinophyllum interruptum) a mechy klaminka tupolistá (Anomodon rugelii) a trněnka aksamitová (Eurhynchium flotowianum). Je zde možno najít 5 druhů obojživelníků. Z plazů bylo zjištěno 6 druhů. Kriticky ohrožená ještěrka zelená (Lacerta viridis) má v Karlickém údolí jedinou současnou lokalitu v rámci CHKO Český kras. Bylo zde zaznamenáno hnízdění 85 druhů ptáků. Nejvýznamnější je zahnízdění dudka chocholatého (Upupa epops) v roce 1994. V současnosti málo prosperující populace zvonovce čítá několik desítek v naprosté většině slabých jednolodyžných sterilních rostlin. První zmínka o lokalitě pochází z r. 1957, jde o herbářovou položku prof. Jiřího Manycha, který populaci dodnes pravidelně sleduje. Bez radikálního zásahu je lokalita odsouzena k zániku.

CZ0213621 – Štoly Velké Ameriky

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra velkého (Myotis myotis) v ČR. Regionálně významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus).

CZ0214017 – Karlštejn – Koda

Lokalita Karlštejn-Koda je nejvýznamnější lokalitou v České republice pro následující typy přírodních stanovišť: 6110, 6190, 9150, 91H0. Obecně mají typy přírodních stanovišť v lokalitě Karlštejn-Koda význam díky své relativní plošné velikosti v rámci České republiky, která je podmíněna i značnou rozlohou lokality. Lokalita Karlštejn-Koda představuje klasické území mnoha terénních přírodovědných oborů (mykologie, entomologie, geobotanika aj.) i významnou archeologickou lokalitu.

CZ0214003 – Zlatý kůň

Suché trávníky na území Zlatého koně a Kobyly patří k nejcennějším v Českém krasu. Porost hercynských dubohabřin na Plešivci patří mezi 10 nejvýznamnějších segmentů tohoto nejrozšířenějšího biotopu Českého krasu svou velikostí i kvalitou.

Na Plešivci v proužku výsadby smrku ztepilého (Picea abies) uprostřed hercynských dubohabřin (seg. 145) roztroušeně okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), v největším segmentu hercynským dubohabřin roste roztroušeně lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

CZ0210421 – Mramor

Dubohabřiny jsou na většině rozlohy velmi kvalitní, s bohatým bylinným patrem hájových druhů především na stinných severních svazích (dominantní svízel vonný (Galium odoratum) a jaterník podléška (Hepatica nobilis), hojněji kopytník evropský (Asarum europaeum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)). Na výslunných jižních svazích hájové druhy nahrazuje chudší mozaika s výrazně dominantní lipnicí hajní. Vápencové bučiny mají též bohaté bylinné patro (svízel vonný (Galium odoratum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), jaterník podléška (Hepatica nobilis)), segment květnatých bučin je naopak netypický, s ochuzeným bylinným patrem. Teplomilné doubravy jsou kvalitní až středně kvalitní. Významný je porost v západní části lokality mezi západním vrcholem Mramoru a vrcholem Šamoru, kde se v podrostu šípakové doubravy vyskytují orchideje okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), vstavač nachový (Orchis purpurea) a vstavač mužský (Orchis mascula) (stabilní populace celkem sto až dvě stě kusů, z toho kvetoucích asi 30-50). Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) se vyskytuje i v ostatních doubravách na lokalitě řádově ve stovkách kusů.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Do severozápadní části zájmového území částečně zasahuje nadregionální biokoridor NRBK_ID 37 a jihovýchodní části území prochází nadregionální biokoridor NRBK_ID 40. Oba nadregionální biokoridory spojuje nadregionální biocentrum Karlštejn – Koda o rozloze 2618 ha.

Regionální biocentra a regionální biokoridory jsou zobrazena na Obr. č. 9.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje: Nučice u Rudné, Tachlovice, Chýnice, Roblín, Třebotov, Kosoř, Radotín, Velká Chuchle, Lahovice, Zbraslav, Lipence, Černošice, Jíloviště, Vonoklasy, Mořinka, Lety u Dobřichovic, Řevnice, Dobřichovice, Líšnice u Prahy, Řitka, Mníšek pod Brdy, Budňany, Poučník, Běleč u Litně, Liteň, Lužce, Nesvačily u Berouna, Beroun, Svatý Jan pod Skalou, Tetín u Berouna, Koněprusy, Měňany a Podbrdy.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

V zájmovém povodí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Obr. č. 9: Chráněná území v subpovodí dolní Berounka

- subpovodí Litávka

Chráněná území

V subpovodí Litávka zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko do těchto k.ú.: Broumy, Březová u Hořovic, Bzová u Hořovic, Drozdov v Čechách, Hředle u Zdic, Hudlice, Kublov, Líšná u Zbiroha, Roztoky u Křivoklátu, Svatá, Trubín, Trubská, Týček, Černín u Zdic, Knížkovice, Zdice, Točník a Žebrák. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 63000 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V subpovodí Litávka zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras do těchto k.ú.: Koněprusy, Tmaň, Suchomasty, Bykoš, Všehradice a Vinařice u Suchomast. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 13200 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

1.1.2016 byla v subpovodí Litávka vyhlášena chráněná krajinná oblast Brdy, která zasahuje do těchto k.ú.: Těně I, Hrachoviště, Baština, Jince a Záběhlá. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 34499 ha a předmětem ochrany je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti. Chráněná krajinná oblast není v Obr. č. 10 zakreslena.

V k.ú. Hudlice se nachází přírodní památka Stará Ves. Přírodní památka má rozlohu 1,94 ha. Předmětem ochrany je typických xerotermních biocenóz na vápnitém podkladě ordovických diabasových vulkanitů s řadou stepních druhů a plně rozvinutou formací xerotermních dřevin.

V k.ú. Kublov se vyskytuje přírodní památka Zdická skalka u Kublova o rozloze 0,57 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana květeny a význačného krajinného prvku.

V k.ú. Broumy se nachází přírodní rezervace Jouglovka. Přírodní rezervace má rozlohu 3,41 ha. Jedná se o ochranu význačného buližníkového kamýku s původní flórou a faunou reliktního charakteru.

V k.ú. Svatá byla vyhlášena přírodní památka Vraní skála o rozloze 20,67 ha. Důvodem vyhlášení je zachování geologického útvaru sestávajícího ze čtyř bloků silicitové horniny. Útvar je významný také jako vyhlídkový bod. Lesní porosty přírodní památky tvoří přechodovou zónu mezi okolními porosty hospodářského lesa.

V k.ú. Trubín se vyskytuje přírodní památka Trubínský vrch o rozloze 3,94 ha. Předmětem je ochrana typické a dobře zachované skalní stepi na diabasu s bohatou flórou i faunou.

V k.ú. Počaply se nachází přírodní památka Zahořanský stratotyp o rozloze 1,52 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana skalního výchozu zahořanských vrstev českého ordoviku s typickou fosilní faunou.

V k.ú. Tmaň a Lounín se nachází přírodní památka Lounín. Přírodní památka má rozlohu 19,23 ha. Jedná se o přírodní komplex tvořený hercynskými dubohabřinami a navazujícími společenstvy suchých širokolistých trávníků s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů.

V k.ú. Koněprusy a Tmaň byla vyhlášena národní přírodní památka Kotýz o rozloze 31 ha. Jedná se o vápencový ostroh se souborem krasových jevů v charakteristickém vývoji a bohatými rostlinnými společenstvy skalních stepí, význačná krajinná dominanta Českého krasu.

V k.ú. Koněprusy se nachází národní přírodní památka Zlatý kůň o rozloze 37,06 ha. Jedná se o ochranu Koněpruských krápníkových jeskyní a jiných krasových jevů jako jedněch z geologicky nejstarších v Evropě, s fosilními zbytky zvířat a člověka z mladšího pleistocenu a s archeologickými i historickými nálezy.

V k.ú. Suchomasty se vyskytuje přírodní rezervace Na Voskopě. Přírodní rezervace má rozlohu 31,49 ha. Předmětem ochrany jsou nízkokmenné habrové (Melampyro-Carpinetum) a dřínové doubravy (Corno-Quercetum) s přechody do reliktních pěchavových borů, pěchavových trávníků (Primulo-Seslerietum), kostřavových trávníků (Carici humilis-Festucetum sulcatae a Fragario-Festucetum) a vápnomilných bučin (Cephalanthero-Fagetum), hostících nejvýznamnější zvláště chráněné druhy kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) a okrotici červenou (Cephalanthera rubra), významná mykologická lokalita s botahým výskytem vzácných druhů hřibovitých hub, hřibu královského (Bolletus regius) a hřibu Fechterova (Bolletus fechtneri), dále pak pavučinců z podrodu Phlegmacium, lokalita zvláště chráněné užovky hladké (Coronella austriaca) a ohrožených druhů motýlů - vřetenušky chrastavcové (Zygaena osterodensis), lišejníkovce malého (Setina roscida) a geologický reliéf s povrchovými krasovými jevy a krasovými kapsami s jejich výplněmi. Dále se v k.ú. Suchomasty vyskytuje národní přírodní památka Klonk o rozloze 8,91 ha. Jedná se o klasickou lokalitu Barrandienu, světově uznávané rozhraní siluru a devonu.

V k.ú. Neumětely a Libomyšl byla vyhlášena přírodní památka Housina o rozloze 183,55 ha. Jedná se výskyt dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; eurosibiřské stepní doubravy; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích.

V k.ú. Otmíče se nachází přírodní památka Otmíčská hora o rozloze 5,3 ha. Předmětem ochrany je teplomilná květena skalních stepí a lesních porostů s hájovou květenou na diabasu. Lokalita se nachází na okraji areálu výskytu teplomilných společenstev a fytogeograficky náleží k Českému krasu.

V k.ú. Cerhovice se vyskytuje přírodní památka Studánky u Cerhovic. Přírodní památka má rozlohu 9,5 ha. Důvodem ochrany je prameniště s výskytem vzácných druhů rostlin, např. prstnatce májového a úpolínu evropského.

V k.ú. Křešín se vyskytuje přírodní památka Na Horách o rozloze 4,76 ha. Jedná se o ochranu fytogeograficky významné, rozsáhlé a velmi bohaté lokality koniklece lučního (Pulsatilla pratensis), vstavače obecného (Orchis morio), jalovce obecného (Juniperus communis) a jiné místní flóry.

V k.ú. Běřín se nachází přírodní památka Vinice o rozloze 43,18 ha. Lokalita poskytuje cenný statigrafický profil, tzv. jineckého kambria, s bohatými nálezy kambrické fauny, především trilobitů.

Natura 2000

V subpovodí Litávka se vyskytuje ptačí oblast CZ0211001 -  Křivoklátsko. Křivoklátsko je významné hlavně pro ptačí druhy listnatých lesů, z nichž čtyři - žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) patří mezi druhy přílohy I, pro které je oblast navržena. Doplňuje je dvojice dalších lesních druhů, včelojed lesní (Pernis apivorus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).

V zájmovém území subpovodí Litávka se nachází následující Evropsky významné lokality:

CZ0214003 – Zlatý kůň

Suché trávníky na území Zlatého koně a Kobyly patří k nejcennějším v Českém krasu. Porost hercynských dubohabřin na Plešivci patří mezi 10 nejvýznamnějších segmentů tohoto nejrozšířenějšího biotopu Českého krasu svou velikostí i kvalitou.

Na Plešivci v proužku výsadby smrku ztepilého (Picea abies) uprostřed hercynských dubohabřin (seg. 145) roztroušeně okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), v největším segmentu hercynským dubohabřin roste roztroušeně lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

CZ0214037 – Kotýz

Porosty xerotermního bezlesí s navazujícími teplomilnými doubravami, významné refugium teplomilného hmyzu. Hojný výskyt přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria). Vápnité skalní trávníky, kostřavové skalní trávníky a pěchavové trávníky jsou na Kotýzu velmi kvalitní, patří k nejvýznamnějším výskytům v Českém krasu. Po evropsky významných lokalitách Karlštejn-Koda a Zlatý kůň představují třetí nejvýznamnější výskyt. Degradované úzkolisté suché trávníky zarůstají expandujícím ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatior).

CZ0210011 – Lounín

Pěkný porost hercynských dubohabřin se zachovalým stromovým a pestrým bylinným patrem. Jedna z nejzachovalejších lokalit širokolistých suchých trávníků v okolí, místy snížený zápoj bylinného patra podmiňuje výskyt ohrožených rostlinných druhů jako např.: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Celý komplex včetně extenzivního sadu a zatravněných lad představuje harmonickou ukázku kulturní krajiny málo pozměněné negativními vlivy posledních desetiletí.

CZ0210010 – Housina

Velký lesní komplex s pěkně dochovanými společenstvy zákonitě vyvinutými v závislosti na expozici a svažitosti na chudých ordovických horninách a bohatších diabasech. Doprovodné suché trávníky hostí kvalitní vegetaci na pomezí acidofilních a úzkolistých suchých trávníků. Díky poloze na okraji termofytika zde několik teplomilných prvků dosahuje svých lokálních hranic výskytu.

CZ0210044 – Na horách u Křešína

Lokalita je proslulá zejména velmi hojným výskytem koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) při JZ okraji svého areálu. Velkou vzácností je i v současnosti poměrně bohatý výskyt vstavače kukačky (Orchis morio) a kociánku dvoudomého (Antennaria dioica). Lokalita je velmi dobře zachovalou ukázkou subxerotermních acidofilních pastvin s výskytem orchidejí a jalovce.
Lokalita je významná fytogeograficky (nachází se v mezofytiku v 35. Fytogeografickém okrese Podbrdsko), protože zdejší flóra (včetně lichenoflóry) a vegetace s charakterem téměř termofilním se nachází nedaleko hranic brdského oreofytika. Na poměrně malé ploše tedy dochází k ostrému fytogeografickému gradientu.

CZ0213783 – Felbabka

Jedna z významných a perspektivních lokalit kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v Čechách.

CZ0213787 – Hrachoviště

Ohrožení představuje upuštění od obhospodařování, včetně vojenského výcviku. V důsledku toho by došlo k náletům dřevin a především k silné expanzi třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Některé tůňky byly zasypány sutí.

CZ0213631 – Svatá Dobrotivá

Regionálně významná letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).

CZ0214040 – Louky u Drahlína

Příklad podhorské louky s výskytem modráska bahenního (Maculinea nausithous).

CZ0214047 – Brda

V českém vnitrozemí představuje lokalita spolu se sousedními dopadovými plochami Tok a Jordán (Houpák) zcela unikátní horský, byť z drtivé většiny sekundární ekosystém podhorských a horských vřesovišť s dominancí porostů keříčků: vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea). Velmi významný je také výskyt přechodových rašelinišť (R2.3), na kterých se z ochranářsky atraktivních druhů rostlin vyskytuje např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Pro mihuli potoční (Lampetra planeri) představuje Ohrazenický (Pstruhový) potok od Mlýnského rybníka ve Velci k pramenům velmi vhodný biotop.

CZ0213818 – Octárna

Obecnický potok ve VVP Jince včetně nádrže Octárna a jejích přítoků je významným biotopem mihule potoční. Populace mihulí se obývá také pSCI Obecnický potok, s nímž pSCI Octárna tvoří nedílnou lokalitu druhu. Z botanického hlediska je lokalita významná výskytem orobince Typha shuttleworthii, který byl donedávna považován v Čechách za vymřelý.

CZ0210054 – Tok

V českém vnitrozemí se jedná o zcela unikátní (spolu ještě se sousedními dopadovými plochami Brda a Jordán) horský, byť z drtivé většiny sekundární ekosystém s dominancí porostů brusnic. Jedná se o lokalitu s nejlépe vyvinutými živými vrchovišti v rámci středních Čech. Vedle vzácných rostlinných druhů se zde vyskytuje i několik vzácných druhů bezobratlých. Rozsáhlé pláně s porosty brusnic jsou vhodným biotopem pro případnou repatriaci tetřeva hlušce.

CZ0213628 –Točník – hrad

Regionálně významná letní kolonie netopýra velkého.

CZ0213601 – Jungmannova škola v Berouně

Regionálně významná letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Jižní část zájmového území subpovodí Litávka protíná od východu k západu nadregionální biokoridor NRBK_ID 40.

Regionální biocentra a regionální biokoridory jsou zobrazena na Obr. č. 10.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje: Kublov, Broumy, Svatá, Hudlice, Hředle u Zdic, Točník, Bzová u Hořovic, Žebrák, Sedlec u Žebráku, Drozdov v Čechách, Líšná u Zbiroha, Týček, Třenice, Záluží u Hořovic, Tlustice, Osek u Hořovic, Újezd u Hořovic, Komárov u Hořovic, Olešná u Hořovic, Kařízek, Kařez, Zbiroh, Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Těně I, Baština, Podlesí nad Litávkou, Příbram, Hluboš, Čenkov u Příbramě, Rejkovice, Radouš, Dobříš, Velký Chlumec, Hostomice pod Brdy, Málkov u Suchomast, Suchomasty, Tmaň, Popovice u Králova Dvora, Králův Dvůr a Beroun.

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodní nádrže Obecnice: Baština a Záběhlá.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

V zájmovém subpovodí Litávka se nachází chráněná oblast přirozené akumulace vod Brdy.

Obr. č. 10: Chráněná území v subpovodí Litávka

- subpovodí Loděnice

Chráněná území

V subpovodí Loděnice zasahuje chráněná krajinná oblast Křivoklátsko do těchto k.ú.: Chyňava, Malé Kyšice, Horní Bezděkov, Bratronice u Kladna, Běleč, Lhota u Kamenných Žehrovic, Žilina a Lány. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 63000 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V subpovodí Loděnice zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras do těchto k.ú.: Vráž u Berouna, Hostim u Berouna, Svatý Jan pod Skalou, Srbsko u Karlštejna, Bubovice a Loděnice u Berouna. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 13200 ha a posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V k.ú. Třtice u Nového Strašecí se nachází přírodní rezervace V Bahnách o rozloze 8,6 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana vodních, mokřadních a lučních společenstev rostlin a živočichů na rašelinném a slatinném ložisku s výskytem vzácných zvláště chráněných druhů.

V k.ú. Mšecké Žehrovice se vyskytuje přírodní rezervace Louky v oboře Libeň. Přírodní rezervace má rozlohu 10 ha. Důvodem ochrany jsou bylinná společenstva, vlhké louky s výskytem upolínu, prstnatce májového a ostřice Davallovy, a společenstva bílých strání s třemi druhy hořečku, zeměžlučí obecnou, bradáčkem vejčitým, vemeníkem dvoulistým a jazykem hadím aj.

V k.ú. Srby u Tuchlovic, Tuchlovice a Kamenné Žehrovice se nachází přírodní rezervace Záplavy o rozloze 23,32 ha. Jedná se o významné hnízdiště a tahovou zastávku vodního a mokřadního ptactva.

V k.ú. Kamenné Žehrovice byla vyhlášena přírodní památka Kalspot o rozloze 3,58 ha. Předmětem ochrany je bohatý mokřadní biotop s výskytem obojživelníků.

V k.ú. Kyšice se nachází přírodní památka Kyšice – Kobyla. Přírodní památka má rozlohu 20,16 ha. Důvodem ochrany je populace čolka velkého, který je zvláště chráněným, silně ohroženým druhem.

V k.ú. Družec byla vyhlášena přírodní památka Pod Veselovem o rozloze 0,83 ha. Jedná se o lokalitu koniklece lučního načernalého.

V k.ú. Loděnice u Berouna se nachází přírodní památka Syslí louky u Loděnice o rozloze 4,71 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana původní populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného. Dále se v k.ú. Loděnice u Berouna vyskytuje přírodní památka Branžovy o rozloze 0,23 ha. Jedná se o cennou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. V k.ú. Loděnice u Berouna se nachází také přírodní památka Špičatý vrch – Barrandovy jámy. Přírodní památka má rozlohu 2,8 ha a je to významná paleontologická lokalita.

V k.ú. Svatý Jan pod Skalou, Hostim u Berouna, Bubovice a Srbsko u Karlštejna se vyskytuje národní přírodní rezervace Karlštejn o rozloze 1547 ha. Důvodem vyhlášení je nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázka přírody Českého krasu.

Natura 2000

V subpovodí Loděnice se vyskytuje ptačí oblast CZ0211001 -  Křivoklátsko. Křivoklátsko je významné hlavně pro ptačí druhy listnatých lesů, z nichž čtyři - žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) patří mezi druhy přílohy I, pro které je oblast navržena. Doplňuje je dvojice dalších lesních druhů, včelojed lesní (Pernis apivorus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).

V zájmovém území se nachází Evropsky významná lokalita CZ0214017 – Karlštejn - Koda. Lokalita Karlštejn-Koda je nejvýznamnější lokalitou v České republice pro následující typy přírodních stanovišť: 6110, 6190, 9150, 91H0. Obecně mají typy přírodních stanovišť v lokalitě Karlštejn-Koda význam díky své relativní plošné velikosti v rámci České republiky, která je podmíněna i značnou rozlohou lokality.
Lokalita Karlštejn-Koda představuje klasické území mnoha terénních přírodovědných oborů (mykologie, entomologie, geobotanika aj.) i významnou archeologickou lokalitu.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

V severní části zájmového území subpovodí Loděnice prochází podél jeho východního okraje nadregionální biokoridor NRBK_ID 37. Od střední části zájmového území až po jeho jižní cíp prochází tento nadregionální biokoridor středem zájmového území.

Do jižní části subpovodí Loděnice zasahuje nadregionální biocentrum Karlštejn – Koda o rozloze 2510 ha.

Regionální biocentra a regionální biokoridory jsou zobrazena na Obr. č. 11.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

V níže uvedených katastrálních území se nachází nebo do něj zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje: Třtice u Nového Strašecí, Mšec, Nové Strašecí, Honice, Velká Dobrá, Chyňava, Červený Újezd, Malé Přílepy, Loděnice u Berouna, Svatý Jan pod Skalou, Nenačovice a Nučice u Rudné.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

V zájmovém povodí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Obr. č. 11: Chráněná území v subpovodí Loděnice

Hydrologie

Zájmové území spadá do povodí Berounky od soutoku Berounky s Javornicí (Berounka ř. km 81,3) po soutok Berounky s Vltavou (Vltava ř. km 63,4). Hlavním vodním tokem v zájmovém území je Berounka. Délka vodního toku Berounka v zájmovém území je 81,3 km. Povodí má rozlohu 1731 km2. Pro lepší přehlednost byla hydrologie v zájmové části povodí Berounky rozdělena na 5 částí podle subpovodí (subpovodí horní Berounka, subpovodí střední Berounka, subpovodí dolní Berounka, subpovodí Litávka a subpovodí Loděnice).

- Subpovodí horní Berounka

V subpovodí horní Berounka je hlavním tokem Berounka (Obr. č. 12). Celková délka vodních toků v území je přibližně 156 km. Subpovodí horní Berounka má rozlohu 296 km2. Mezi další významnější vodní toky patří Javornice a Tyterský potok (viz Tab. č. 2). Mezi významnější vodní plochy patří Horní zdeslavský rybník a Prostřední rybník na Javornici.

Obr. č. 12: Vodní toky v subpovodí horní Berounka

Berounka

Berounka je jedna z českých řek, významný tok v západní části republiky (Plzeňský a Středočeský kraj) a levobřežní přítok Vltavy. Je dlouhá 139,1 km. Povodí má rozlohu 8 855,47 km², z čehož se 35,96 km² (29,23 km² Mže a 6,73 km² Úhlava) nachází na území Bavorska. Prameny zdrojnic se nacházejí v pohořích Český les a Šumava. Nejvyšších průtoků dosahuje řeka na jaře.

Berounka protéká Plzeňskou kotlinou a následně přírodním parkem Horní Berounka (od soutoku s Úslavou, ř. km 136, k soutoku s Radnickým potokem, ř. km 96). V Berounské kotlině dále přijímá zprava řeku Litavku. Pod městem Beroun v Českém krasu vytváří Berounka ve vápencích Karlštejnské vrchoviny kaňon se skalními stěnami. U Lahovic se vlévá do Vltavy. Berounka je řekou se silně kolísavými vodními stavy, téměř celý tok je splavný i pro otevřené sportovní lodě a využívaný ke koupání.

Javornice

Javornice je levostranný přítok Berounky a hraniční vodní tok okresů Plzeň-sever a Rakovník. Pramení v okrese Rakovník, severozápadně od vsi Velká Chmelištná v přírodním parku Jesenicko, v nadmořské výšce přibližně 550 m n. m. Prameniště s okolím je chráněno jako přírodní památka Prameny Javornice. Délka vodního toku 30,1 km. Povodí má rozlohu 141,5 km2. Průměrný průtok v uzávěrovém profilu povodí Javornice je 0,41 m3/s.

Tab. č. 2: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí horní Berounka

| Název toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka na území správního obvodu v km |
| --- | --- | --- |
| Javornice | 1-11-02-117 | 30.1 |
| Lhotský p. | 1-11-02-102 | 5.6 |
| Jasanový p. | 1-11-02-104 | 5.2 |
| Hradecký p. | 1-11-02-106 | 8 |
| Břežanský p. | 1-11-02-108 | 5.1 |
| Čistecký p. | 1-11-02-110 | 6.8 |
| Šípský p. | 1-11-02-116 | 10.2 |
| Krakovský p. | 1-11-02-113 | 5.2 |
| Rousínovský p. | 1-11-02-115 | 3.3 |
| Berounka | 1-11-02-154 | 19 |
| Modřejovický p. | 1-11-02-119 | 7 |
| Slabecký p. | 1-11-02-121 | 6 |
| Skryjský p. | 1-11-02-143 | 2.7 |
| Úpořský p. | 1-11-02-147 | 12.3 |
| Hořejší p. | 1-11-02-146 | 3.2 |
| Tyterský p. | 1-11-02-151 | 13.8 |
| Všetatský p. | 1-11-02-150 | 6.1 |
| Klučná | 1-11-02-153 | 6.3 |

- Subpovodí střední Berounka

V subpovodí střední Berounka je hlavním tokem opět Berounka (Obr. č. 13). Celková délka vodních toků v území je přibližně 107 km. Subpovodí střední Berounka má rozlohu 236 km2. Mezi další významnější vodní toky patří Klíčava, Vuznice a Habrový potok (viz Tab. č. 3). Mezi významnější vodní plochy patří Pilský rybník a vodní nádrž Klíčava.

Obr. č. 13: Vodní toky v subpovodí střední Berounka

Berounka

Viz popis u subpovodí Horní Berounka.

Klíčava

Klíčava je potok ve Středočeském kraji, levostranný přítok Berounky. Klíčava pramení na jižním okraji Džbánu, v sedle mezi vrchy Malý Louštín a Žalý v nadmořské výšce 450 m n. m u samoty Třtická Lísa, asi 4 kilometry západně od Nového Strašecí. Dále teče Křivoklátskou vrchovinou, údolím zaříznutým do okolního terénu přibližně k jihu. V nadmořské výšce asi 300 m n. m byla v letech 1949 až 1955 vybudována Klíčavská přehrada jako zdroj pitné vody pro Kladno a okolí. Klíčava se vlévá do Berounky poblíž obce Zbečno. Celková délka toku činí 22,4 km. Plocha povodí měří 87,1 km². Většina jejího toku leží v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Tab. č. 3: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí střední Berounka

| Název toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka na území správního obvodu v km |
| --- | --- | --- |
| Berounka | 1-11-03-064 | 28.3 |
| Klíčava | 1-11-03-049 | 22.4 |
| První luh | 1-11-03-046 | 6.3 |
| Lánský p. | 1-11-03-048 | 6.6 |
| Křížový p. | 1-11-03-051 | 2.1 |
| Vuznice | 1-11-03-055 | 10.2 |
| Benešák | 1-11-03-054 | 4.1 |
| Habrový p. | 1-11-03-059 | 13.6 |
| Karlovský p. | 1-11-03-058 | 3.6 |
| Žlubinecký p. | 1-11-03-061 | 5.4 |
| Hýskovský p. | 1-11-03-063 | 5 |

- Subpovodí dolní Berounka

V subpovodí dolní Berounka je hlavním tokem Berounka (Obr. č. 14). Celková délka vodních toků v území je přibližně 128 km. Subpovodí dolní Berounka má rozlohu 300 km2. Mezi další významnější vodní toky patří Svinařský potok, Karlický potok, Švarcava a Radotínský potok (viz Tab. č. 4). V zájmové oblasti nejsou žádné významnější vodní plochy.

Obr. č. 14: Vodní toky v subpovodí dolní Berounka

Berounka

Viz popis u subpovodí Honrí Berounka.

Radotínský potok

Radotínský potok je levostranný přítok Berounky, do které se vlévá v Radotíně zhruba 3,7 km před jejím ústím do Vltavy ve výšce 192 m n. m. Pramení u obce Ptice ve výšce kolem 400 m n. m. Délka toku je 22,6 km, povodí má rozlohu 68,5 km2. Protéká Ptice, Úhonice, Drahelčice, Rudnou, Krahulov, Nučice, Tachlovice, Chýnice, Choteč, samotu Cikánka a Radotín. Na horním toku protéká Radotínský potok po náhorních rovinách Pražské plošiny, pod Tachlovicemi se zařezává do hlubšího údolí. Má jen malé přítoky. Nad Cikánkou se do něj zleva vlévá Zmrzlík neboli Mlýnský potok, u cementárny zleva Lochkovský potok a pod cementárnou na začátku Radotína zprava Šachetský potok z Černé rokle a zleva Skalní potok ze Slavičího údolí.

Tab. č. 4: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí dolní Berounka

| Název toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka na území správního obvodu v km |
| --- | --- | --- |
| Berounka | 1-11-05-050 | 34 |
| Bubovický p. | 1-11-05-029 | 5.8 |
| Budňanský p. | 1-11-05-031 | 4.8 |
| Svinařský p. | 1-11-05-037 | 12.8 |
| Halounský p. | 1-11-05-034 | 4.3 |
| Stříbrný p. | 1-11-05-036 | 8.8 |
| Moklický p. | 1-11-05-039 | 5.2 |
| Karlický p. | 1-11-05-041 | 11.7 |
| Všenorský p. | 1-11-05-043 | 6.2 |
| Švarcava | 1-11-05-045 | 9 |
| Radotínský p. | 1-11-05-049 | 22.9 |
| Zmrzlík | 1-11-05-048 | 2.6 |

- Subpovodí Litávka

V subpovodí Litávka je hlavním tokem Litávka (Obr. č. 15). Celková délka vodních toků v území je přibližně 282 km. Subpovodí Litávka má rozlohu 629 km2. Mezi další významnější vodní toky patří Příbramský potok, Chumava, Červený potok, Stroupínský potok a Suchomastský potok(viz Tab. č. 5). Mezi významnější vodní plochy patří vodní nádrže Láz, Pilská, Obecnice a Suchomasty a rybníky Měrák, Prostřední, Žebrácký rybník a Vysokopecký rybník.

Obr. č. 15: Vodní toky v subpovodí Litávka

Litavka

Litavka je vodní tok, sbírající vodu z centrálních Brd, pod vrchy Malý Tok, Hradiště a Tok v okrese Příbram. Je dlouhá 54,6 km. Plocha povodí měří 629,03 km². Litavka pramení v nadmořské výšce 765 m n. m. na východním svahu Malého Toku ve VVP Jince ve vzdálenosti 2 km severovýchodně od vesnice Nepomuk. Prvních několik kilometrů spadá z kopců jihovýchodním směrem přes obec Láz, ale záhy se před Bohutínem stáčí k severovýchodu až severu. Protéká Březovými Horami (městská část Příbrami), Trhovými Dušníky a za Bratkovicemi vstupuje do hlubokého, 12 km dlouhého, údolí, oddělujícího centrální Brdy od jejich východní části – Hřebenů. Zde přes Dominikální Paseky, Čenkov, Jince a Rejkovice sleduje tok říčky i silnice II/118 a železniční trať č. 200. Před Lochovicemi vtéká opět do otevřené krajiny a stále severním směrem teče přes Libomyšl a Chodouň ke Zdicím, kde se obrací k severovýchodu na závěrečné kilometry své cesty. Přes Králův Dvůr pokračuje do Berouna, kde v nadmořské výšce 218 m n. m. ústí zprava do Berounky.

Červený potok

Červený potok pramení v Brdech, v oblasti Vojenského výcvikového prostoru Jince, poblíž míst obecně známých jako „Na Jordánu“. Poté teče severně, přes rybník Pod Valdekem, směrem k hradu Valdek a k obci Neřežín, kde opouští hranice vojenského prostoru.

Pod Neřežínem napájí vodní nádrž Záskalská, protéká vsí Mrtník, rybníky Dráteníkem a Červeným a městysem Komárov, kde se do něj vlévají levobřežní přítoky Jalový potok a Rochlovský potok.

Za Komárovem se stáčí k severovýchodu a pokračuje Hořovickou brázdou přes obec Osek (umělý náhon zde napájí Žákův rybník), město Hořovice (zde jsou z levobřežního náhonu napájeny především rybníky Lázeňský a pod městem pak Valcverk) a obce Kotopeky, Praskolesy a Stašov. Před Zdicemi se do Červeného potoka zleva vlévá Stroupínský potok. Zdicemi, jejichž centrum se rozkládá na levém (severním) břehu, protéká v souběhu s dálnicí D5 (při pravém břehu), takže zdická lávka i most překonávají potok i dálnici najednou. Za městem, v úrovni kopce Knihov, se potok vlévá z levé strany do řeky Litavky.

Tab. č. 5: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí Litavka

| Název toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka na území správního obvodu v km |
| --- | --- | --- |
| Litavka | 1-11-04-055 | 54.9 |
| Pilský p. | 1-11-04-002 | 6.3 |
| Obecnický p. | 1-11-04-006 | 8.9 |
| Albrechtický p. | 1-11-04-005 | 4.9 |
| Příbramský p. | 1-11-04-008 | 11.3 |
| Drahlínský p. | 1-11-04-010 | 4.8 |
| Hlubošský p. | 1-11-04-012 | 3.5 |
| Ohrazenický p. | 1-11-04-014 | 7.9 |
| Podlužský p. | 1-11-04-016 | 8.4 |
| Chumava | 1-11-04-024 | 17.7 |
| Řeřicha | 1-11-04-019 | 3.5 |
| Chlumecký p. | 1-11-04-021 | 6.3 |
| Novodvorský p. | 1-11-04-023 | 6.1 |
| Červený p. | 1-11-04-046 | 29.1 |
| Jalový p. | 1-11-04-029 | 11.2 |
| Mourový p. | 1-11-04-028 | 6.2 |
| Tihava | 1-11-04-031 | 6.3 |
| Stroupínský p. | 1-11-04-045 | 22.6 |
| Cerhovický p. | 1-11-04-034 | 5.5 |
| Drozdovský p. | 1-11-04-036 | 4.6 |
| Bzovský p. | 1-11-04-038 | 3.9 |
| Kublovský p. | 1-11-04-042 | 9.0 |
| Pařezový p. | 1-11-04-041 | 3.9 |
| Vraní p. | 1-11-04-044 | 5.0 |
| Počapelský p. | 1-11-04-048 | 4.1 |
| Dibří p. | 1-11-04-052 | 9.7 |
| Libotický p. | 1-11-04-051 | 4.7 |
| Suchomastský p. | 1-11-04-054 | 11.3 |

- Subpovodí Loděnice

V subpovodí Loděnice je hlavním tokem Loděnice (Obr. č. 16). Celková délka vodních toků v území je přibližně 133 km. Subpovodí Loděnice má rozlohu 270 km2. Mezi další významnější vodní toky patří Černý potok (viz Tab. č. 6). Mezi významnější vodní plochy patří Bucký rybník, Lodenický rybník, Červený rybník a Turyňský rybník.

Obr. č. 16: Vodní toky v subpovodí Loděnice

Loděnice

Loděnice pramení ve vrchovině Džbán, v nadmořské výšce 497 m n. m. na východním úbočí jejího stejnojmenného návrší (Džbán, 535 m n. m.), asi 1 km jihozápadně od Kroučové. Dále míří otevřeným bezlesým údolím zhruba k východu. V oblasti Řevničova a Mšece leží na potoce řada rybníků: Nový, Bucký (Bucek), Punčocha, Mlýnský, Pilský, Červený a Lodenický rybník. Bucký rybník je oblíbeným rekreačním místem, rozkládají se u něj chatové osady a tábořiště. Kačák postupně stáčí svůj tok jihovýchodním až jižním směrem, mezi Kamennými Žehrovicemi a Srby vytváří v místě pokleslém následkem těžby uhlí Turyňský rybník, největší vodní plochu kladenského okresu, chráněnou jako významné útočiště vodního ptactva (PR Záplavy). Za Záplavami už se údolí potoka po celý zbytek jeho cesty stává lesnatým a od Srb až po obec Loděnice se oblastí táhne přírodní park Povodí Kačáku. Další rozsáhlá chatová oblast leží při Loděnici za Malými Kyšicemi. U Svatého Jana pod Skalou a Hostimi se potok v sevřeném hlubokém údolí několika zákruty prořezává působivými vápencovými útesy a nakonec 1,5 km severozápadně od Srbska v nadmořské výšce 211 m n. m. ústí zleva do Berounky.

Tab. č. 6: Významné vodní toky (DIBAVOD) v zájmovém území subpovodí Loděnice

| Název toku | Číslo hydrologického pořadí | Délka na území správního obvodu v km |
| --- | --- | --- |
| Rozdělovský p. | 1-11-05-012 | 3.5 |
| Loděnice | 1-11-05-027 | 64.7 |
| Výskyta | 1-11-05-014 | 6.7 |
| Lhotecký p. | 1-11-05-016 | 4.9 |
| Černý p. | 1-11-05-018 | 7.8 |
| Rymáňský p. | 1-11-05-020 | 5.5 |
| Chyňavský p. | 1-11-05-022 | 6.0 |
| Přílepský p. | 1-11-05-024 | 5.7 |
| Krahulovský p. | 1-11-05-026 | 4.6 |
| Tuchlovický p. | 1-11-05-010 | 6.7 |
| Zámecký p. | 1-11-05-009 | 3.2 |
| Louštínský p. | 1-11-05-002 | 3.2 |
| V Rači | 1-11-05-004 | 5.2 |
| Strašecký p. | 1-11-05-006 | 5.0 |

V povodí Berounky se nachází 10 měrných profilů ČHMÚ (viz

). Měrný profil (Liblín) se nachází mimo zájmové území, ale byl použit pro zjištění průtoků na horním toku Berounky.

Tab. č. 7: Hydrologické údaje o hlavních vodních tocích v zájmovém území povodí Berounky

| Profil | Tok | Plocha povodí (km2) | Prům. průtok (m/s) | N-leté průtoky (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Příbram | Litavka | 43.4 | 0.28 | 4.8 | 14.3 | 20.2 | 38.7 | 49 |
| Čenkov | Litavka | 158.2 | 0.91 | 10.3 | 31.8 | 45.5 | 89.2 | 114 |
| Komárov | Červený p. | 64.37 | 0.39 | 5.7 | 18 | 25.9 | 51.4 | 66 |
| Hořovice | Červený p. | 71.06 | 0.37 | 6.1 | 19 | 28 | 55 | 71 |
| Hředle | Stroupínský p. | 99.85 | 0.26 | 7.2 | 22.7 | 33 | 66 | 84.4 |
| Beroun | Litavka | 625.49 | 2.54 | 28.5 | 100 | 142 | 263 | 327 |
| Beroun | Berounka | 8286.26 | 37.1 | 270 | 615 | 799 | 1310 | 1560 |
| Loděnice | Loděnice | 253.75 | 0.54 | 5.5 | 17.9 | 26.1 | 52.7 | 68 |
| Dolní Bezděkov | Loděnice | 154.7 | 0.32 | 12.3 | 24.6 | 30.7 | 46.4 | 54 |
| Zbečno | Berounka | 7520.32 | 33.2 | 257 | 571 | 740 | 1210 | 1440 |
| Liblín | Berounka | 6455.83 | 30.1 | 243 | 528 | 677 | 1080 | 1270 |

Klimatologie

Z klimatického hlediska je území charakterizováno velmi teplým, přitom však jen mírně suchým podnebím s průměrnou roční teplotou až 8 až 9°C a srážkami 560 mm a více. V rámci České republiky patří zájmové území do mírně teplých oblastí, které se vyznačují 40 - 60 letními dny. Podle klasifikace klimatu dle Quitta patří povodí Berounky do mírně teplé oblasti T2, MT3, MT5, MT7, MT11  (viz Tab. č. 8). Tato oblast se vyznačuje dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým, přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tab. č. 8: Klimatická charakteristika oblastí T2, MT3, MT5, MT7, MT11

| Klimatická charakteristika | T 2 | MT 3 | MT 5 | MT 7 | MT 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet letních dnů | 50-60 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 40-50 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více | 160-170 | 120-140 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
| Počet mrazových dnů | 100-110 | 130-160 | 130-140 | 110-130 | 110-130 |
| Počet ledových dnů | 30-40 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 30-40 |
| Průměrná teplota v lednu v °C | -2 - -3 | -3 - -4 | -4 - -5 | -2 - -3 | -2 - -3 |
| Průměrná teplota v červenci v °C | 18-19 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 17-18 |
| Průměrná teplota v dubnu v °C | 8-9 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 7-8 |
| Průměrná teplota v říjnu v °C | 7-9 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90-100 | 110-120 | 100-120 | 100-120 | 90-100 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350-400 | 350-450 | 350-400 | 400-450 | 350-400 |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 200-250 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40-50 | 60-100 | 60-100 | 60-80 | 50-60 |
| Počet dnů zamračených | 120-140 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 | 40-50 | 50-60 | 40 - 50 | 40 - 50 |

Srážková charakteristika území

Srážkové úhrny a charakter rozložení srážek je patrný z následujících obrázků (viz Obr. č. 17

a viz Obr. č. 18).

Obr. č. 17: Průměrný roční úhrn srážek v letech 1961 – 1990 [mm] (zdroj: ČMHÚ)

Podíl ročního úhrnu srážek k normálu (viz předchozí obrázek) za posledních šest let je dokumentován na následujícím obrázku.

Obr. č. 18: Podíl ročního úhrnu srážek k normálu 1961 - 1990

Popis z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi

Záplavová území a aktivní zóna záplavového území

Záplavová území pro Q100, Q20 a Q5 jsou vymezená na tocích Berounka, Litavka, Loděnice, Javornice, Tyterský potok, Dibří potok, Kublovský potok, Stroupínský potok a Příbramský potok.

- Subpovodí horní Berounka

V subpovodí horní Berounka je záplavové území vymezeno na vodních tocích Berounka, Javornice 
a Tyterský potok. Na Berounce je záplavové území vymezeno po celé délce toku. Mezi 7,36 – 81,1 ř. km má záplavové uzemí Berounky identifikační číslo 100000280 a bylo stanoveno 15. 1. 2007. Mezi 77,5 – 83,656 ř. km má záplavové uzemí Berounky identifikační číslo 100000779 a bylo stanoveno 15. 12. 2012. Na Javornici je záplavové území stanoveno na 0 - 20,472 ř. km. Identifikační číslo záplavového území je 100000755 a bylo vyhlášeno 19. 5. 2012. Dále je na vodním toku Javornice vyhlášeno záplavové území s identifikačním číslem CZ020_923 v rozsahu 19,5 - 28,346 ř. km a platností od 7. 4. 1998.  Na Tyterském potoce je záplavové území vyhlášeno na 8,6 – 9,05 ř. km. Identifikační číslo záplavového území je CZ020_988 a vyhlášeno bylo 2. 4. 2009. Záplavová území jsou graficky znázorněna na Obr. č. 19.

Aktivní zóna záplavového území je vyhlášena na tocích Berounka a Javornice (viz Obr. č. 20).

Obr. č. 19: Záplavové území Q100 v subpovodí horní Berounka

Obr. č. 20: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí horní Berounka

- Subpovodí střední Berounka

V subpovodí střední Berounka je záplavové území vymezeno na vodním toku Berounka. Na Berounce je záplavové území vymezeno po celé délce toku. Mezi 7,36 – 81,1 ř. km má záplavové uzemí Berounky identifikační číslo 100000280 a bylo stanoveno 15. 1. 2007. Záplavové území je graficky znázorněno na Obr. č. 21.

Aktivní zóna záplavového území je vyhlášena na vodním toku Berounka (viz Obr. č. 22).

Obr. č. 21: Záplavové území Q100 v subpovodí střední Berounka

Obr. č. 22: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí střední Berounka

- Subpovodí dolní Berounka

V subpovodí dolní Berounka je záplavové území vymezeno na vodním toku Berounka a zpětným vzdutím Vltavy. Na Berounce je záplavové území vymezeno po celé délce toku. Mezi 7,36 – 81,1 ř. km má záplavové uzemí Berounky identifikační číslo 100000280 a bylo stanoveno 15. 1. 2007. Mezi 0 – 9,8 ř. km má záplavové uzemí Berounky identifikační číslo 100000026 a bylo stanoveno 21. 8. 2003. Na Vltavě je záplavové území stanoveno na 39,5 - 70 ř. km. Identifikační číslo záplavového území je 100000026 a bylo vyhlášeno 21. 8. 2003. Záplavová území jsou graficky znázorněna na Obr. č. 23.

Aktivní zóna záplavového území je vyhlášena na tocích Berounka a Vltava (viz Obr. č. 24).

Obr. č. 23: Záplavové území Q100 v subpovodí dolní Berounka

Obr. č. 24: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí dolní Berounka

- Subpovodí Litávka

V subpovodí Litávka je záplavové území vymezeno na vodním toku Litávka, Stroupínský potok, Kublovský potok, Dibří potok a Příbramský potok. Na Litávce je záplavové území vymezeno po celé délce toku. Mezi 0 – 20,96 ř. km má záplavové uzemí Litavky identifikační číslo CZ020_936 a bylo stanoveno 25. 6. 1997. Mezi 20,956 – 51,37 ř. km má záplavové uzemí Litavky identifikační číslo CZ020_937 a bylo stanoveno 9. 2. 1998. Na Stroupínským potoce je záplavové území stanoveno na 0 – 5,33 ř. km, identifikační číslo záplavového území je CZ020_964 a bylo vyhlášeno 13. 5. 1998. Dále je na vodním toku Stroupínský potok vyhlášeno záplavové území s identifikačním číslem CZ020_987 v rozsahu 9,8 – 11,4 ř. km a platností od 2. 4. 2009. Na 15,4 – 16,8 ř. km Stroupenického potoka bylo vyhlášeno záplavové území s identifikačním číslem CZ020_986. Na Kublovském potoce je záplavové území vyhlášeno na 6 – 6,4 ř. km. Identifikační číslo záplavového území je CZ020_978 a vyhlášeno bylo 2. 4. 2009. Na Dibřím potoce je záplavové území vyhlášeno na 0 – 2 ř. km. Identifikační číslo záplavového území je CZ020_977 a vyhlášeno bylo 2. 4. 2009. Na Příbramském potoce je záplavové území vyhlášeno na 0 – 11,028 ř. km. Identifikační číslo záplavového území je 100000795 a vyhlášeno bylo 18. 4. 2013. Záplavová území jsou graficky znázorněna na Obr. č. 25.

Aktivní zóna záplavového území je vyhlášena na vodním toku Příbramský potok (viz Obr. č. 26).

Obr. č. 25: Záplavové území Q100 v subpovodí Litavka

Obr. č. 26: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí Litavka

- Subpovodí Loděnice

V subpovodí Loděnice je záplavové území vymezeno na vodním toku Loděnice po celé délce toku. 
Na Loděnici je záplavové území stanoveno na 0 – 14,5 ř. km, identifikační číslo záplavového území je CZ020_938 a bylo vyhlášeno 12. 12. 1994. Dále je na vodním toku Loděnice vyhlášeno záplavové území s identifikačním číslem CZ020_939 v rozsahu 14,5 – 18,2 ř. km a platností od 22. 5. 1995. 
Na 16,4 – 47,6 ř. km Loděnice bylo vyhlášeno záplavové území s identifikačním číslem CZ020_940 
s platností od 3. 5. 1995. Záplavová území jsou graficky znázorněna na Obr. č. 27.

Aktivní zóna záplavového území není v subpovodí Loděnice stanovena (viz Obr. č. 28).

Obr. č. 27: Záplavové území Q100 v subpovodí Loděnice

Obr. č. 28: Aktivní zóna záplavového území v subpovodí Loděnice

Oblasti s významným povodňovým rizikem

V řešeném území povodí Berounky se nachází 3 úseky toku vymezený jako oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem podle směrnice ES a Rady 2007/60/ES o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik. Do subpovodí horní Berounka, střední Berounka a dolní Berounka zasahuje vymezený úsek s významným povodňovým rizikem Berounka PL-12. V subpovodí Litavka se nachází úsek významného povodňového rizika Litavka PVL-13 a v subpovodí Loděnice se vyskytuje úsek významného povodňového rizika Loděnice PVL-35 (viz Obr. č. 29).

Obr. č. 29: Úsek s významným povodňovým rizikem

Riziková území při přívalových srážkách

Zároveň byla v zájmovém území vymezena riziková území v souvislosti s přívalovými srážkami tzv. kritické body. Vrstva kritických bodů a jejich přispívajících ploch je dostupná na www.povis.cz. Riziková území při přívalových srážkách v zájmové části povodí Berounky byly rozděleny na 5 částí podle subpovodí (subpovodí horní Berounka, subpovodí střední Berounka, subpovodí dolní Berounka, subpovodí Litávka a subpovodí Loděnice). Celkem se na zájmovém území povodí Berounky nachází 197 rizikových území při přívalových srážkách.

- Subpovodí horní Berounka

Analýzou zájmového území a vrstvy kritických bodů bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází celkem 34 rizikových území při přívalových srážkách (viz Obr. č. 30).

Obr. č. 30: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí horní Berounka

- Subpovodí střední Berounka

Analýzou zájmového území a vrstvy kritických bodů bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází celkem 10 rizikových území při přívalových srážkách (Obr. č. 31).

Obr. č. 31: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí střední Berounka

- Subpovodí dolní Berounka

Analýzou zájmového území a vrstvy kritických bodů bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází celkem 55 rizikových území při přívalových srážkách (viz Obr. č. 32).

Obr. č. 32: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí dolní Berounka

- Subpovodí Litávka

Analýzou zájmového území a vrstvy kritických bodů bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází celkem 68 rizikových území při přívalových srážkách (viz Obr. č. 33).

Obr. č. 33: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí Litavka

- Subpovodí Loděnice

Analýzou zájmového území a vrstvy kritických bodů bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází celkem 30 rizikových území při přívalových srážkách (viz Obr. č. 34).

Obr. č. 34: Vymezení rizikových území při přívalových srážkách v subpovodí Loděnice

Povodňové plány

Povodňové plány v papírové verzi byly zpracovány pro Beroun, Broumy, Bubovice, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Liteň, Loděnice, Lužce, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nový Jáchymov, Otročiněves, Podbrdy, Praha 16, Praha – Zbraslav, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Všeradice, Zadní Třebaň, Zdice, Dobříš, Praha, Hostomice, Komárov, Kotopeky, Neumětely, Praskolesy, Zaječov, Chříč, Kožlany, Kralovice, Vysoká Libyně, Bohutín, Bratkovice, Brdy, Čenkov, Drahlín, Dubno, Háje, Hluboš, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, Narysov, Obecnice, Ohrazenice, Podlesí, Sádek, Trhové Dušníky, Vranovice, Vysoká u Příbramě, Čilá, Hradiště, Kařez, Ostrovec-Lhotka a Těně. V digitální verzi pro Bavoryně, Bykoš, Hýskov, Králův Dvůr, Nižbor, Suchomasty, Libomyšl, Jince a Příbram (viz Tab. č. 9).

Tab. č. 9: Seznam obcí v zájmovém území s povodňovým plánem

| Obec/městská část | ICOB/kód MČ | ORP | dPP | PP v papírové verzi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bavoryně | 534421 | Beroun | Ano | Ne |
| Běleč | 535010 | Kladno | Ne | Ne |
| Beroun | 531057 | Beroun | Ne | Ano |
| Běštín | 531073 | Hořovice | Ne | Ne |
| Bohutín | 539953 | Příbram | Ne | Ano |
| Branov | 541672 | Rakovník | Ne | Ne |
| Braškov | 532126 | Kladno | Ne | Ne |
| Bratkovice | 539988 | Příbram | Ne | Ano |
| Bratronice | 532142 | Kladno | Ne | Ne |
| Brdy | 539996 | Příbram | Ne | Ano |
| Břežany | 565041 | Rakovník | Ne | Ne |
| Březová | 531090 | Hořovice | Ne | Ne |
| Broumy | 531081 | Beroun | Ne | Ano |
| Bubovice | 531103 | Beroun | Ne | Ano |
| Bykoš | 534145 | Beroun | Ano | Ne |
| Bzová | 531120 | Hořovice | Ne | Ne |
| Čenkov | 540072 | Příbram | Ne | Ano |
| Cerhovice | 531138 | Hořovice | Ne | Ne |
| Černolice | 539121 | Černošice | Ne | Ne |
| Černošice | 539139 | Černošice | Ne | Ne |
| Červený Újezd | 532215 | Černošice | Ne | Ne |
| Chaloupky | 531251 | Hořovice | Ne | Ne |
| Chlustina | 534455 | Hořovice | Ne | Ne |
| Chodouň | 534447 | Beroun | Ne | Ano |
| Choteč | 539287 | Černošice | Ne | Ne |
| Chrášťany | 539295 | Černošice | Ne | Ne |
| Chříč | 558974 | Kralovice | Ne | Ano |
| Chrustenice | 533670 | Beroun | Ne | Ano |
| Chyňava | 531294 | Beroun | Ne | Ano |
| Chýně | 539309 | Černošice | Ne | Ne |
| Chýnice | 513431 | Černošice | Ne | Ne |
| Čilá | 540927 | Rokycany | Ne | Ano |
| Čistá | 541699 | Rakovník | Ne | Ne |
| Dobříč | 539180 | Černošice | Ne | Ne |
| Dobřichovice | 539198 | Černošice | Ne | Ne |
| Dobříš | 540111 | Dobříš | Ne | Ano |
| Doksy | 532223 | Kladno | Ne | Ne |
| Drahelčice | 531146 | Černošice | Ne | Ne |
| Drahlín | 540145 | Příbram | Ne | Ano |
| Drahouš | 529711 | Rakovník | Ne | Ne |
| Drozdov | 531154 | Hořovice | Ne | Ne |
| Družec | 532274 | Kladno | Ne | Ne |
| Dubno | 564508 | Příbram | Ne | Ano |
| Felbabka | 531162 | Hořovice | Ne | Ne |
| Háje | 598402 | Příbram | Ne | Ano |
| Hlásná Třebaň | 531171 | Beroun | Ne | Ano |
| Hluboš | 540242 | Příbram | Ne | Ano |
| Holovousy | 566730 | Kralovice | Ne | Ne |
| Horní Bezděkov | 532312 | Kladno | Ne | Ne |
| Hořovice | 531189 | Hořovice | Ne | Ne |
| Hostomice | 531201 | Hořovice | Ne | Ano |
| Hracholusky | 565202 | Rakovník | Ne | Ne |
| Hradiště | 541001 | Rokycany | Ne | Ano |
| Hřebečníky | 541761 | Rakovník | Ne | Ne |
| Hředle | 531219 | Hořovice | Ne | Ne |
| Hudlice | 531227 | Beroun | Ne | Ne |
| Hvozd | 565334 | Rakovník | Ne | Ne |
| Hvozdec | 531235 | Hořovice | Ne | Ne |
| Hýskov | 531243 | Beroun | Ano | Ne |
| Jesenice | 541834 | Rakovník | Ne | Ne |
| Jíloviště | 539341 | Černošice | Ne | Ne |
| Jince | 540404 | Příbram | Ano | Ne |
| Jinočany | 539350 | Černošice | Ne | Ne |
| Jivina | 531308 | Hořovice | Ne | Ne |
| Kačice | 532444 | Kladno | Ne | Ne |
| Kamenné Žehrovice | 532452 | Kladno | Ne | Ne |
| Kařez | 559903 | Rokycany | Ne | Ano |
| Kařízek | 530361 | Rokycany | Ne | Ne |
| Karlík | 599727 | Černošice | Ne | Ne |
| Karlova Ves | 565288 | Rakovník | Ne | Ne |
| Karlštejn | 531316 | Beroun | Ne | Ano |
| Kladno | 532053 | Kladno | Ne | Ne |
| Komárov | 531324 | Hořovice | Ne | Ano |
| Koněprusy | 531332 | Beroun | Ne | Ne |
| Korno | 533793 | Beroun | Ne | Ne |
| Kosoř | 539392 | Černošice | Ne | Ne |
| Kotopeky | 534072 | Hořovice | Ne | Ano |
| Kožlany | 559067 | Kralovice | Ne | Ano |
| Krakov | 565351 | Rakovník | Ne | Ne |
| Krakovec | 565369 | Rakovník | Ne | Ne |
| Kralovice | 559075 | Kralovice | Ne | Ano |
| Králův Dvůr | 533203 | Beroun | Ano | Ne |
| Křešín | 540587 | Příbram | Ne | Ano |
| Křivoklát | 541982 | Rakovník | Ne | Ne |
| Kroučová | 541940 | Rakovník | Ne | Ne |
| Kublov | 531375 | Beroun | Ne | Ne |
| Kyšice | 532525 | Kladno | Ne | Ne |
| Lány | 541991 | Kladno | Ne | Ne |
| Lašovice | 542008 | Rakovník | Ne | Ne |
| Láz | 540625 | Příbram | Ne | Ano |
| Lážovice | 533939 | Hořovice | Ne | Ne |
| Lazsko | 564346 | Příbram | Ne | Ano |
| Lešetice | 513521 | Příbram | Ne | Ano |
| Lety | 539406 | Černošice | Ne | Ne |
| Lhota | 513041 | Kladno | Ne | Ne |
| Lhota u Příbramě | 598411 | Příbram | Ne | Ano |
| Lhotka | 533335 | Hořovice | Ne | Ne |
| Libomyšl | 531448 | Hořovice | Ano | Ne |
| Líšná | 559962 | Rokycany | Ne | Ne |
| Líšnice | 539457 | Černošice | Ne | Ne |
| Liteň | 531456 | Beroun | Ne | Ano |
| Lochovice | 531472 | Hořovice | Ne | Ne |
| Loděnice | 531464 | Beroun | Ne | Ano |
| Lužce | 534404 | Beroun | Ne | Ano |
| Lužná | 542041 | Rakovník | Ne | Ne |
| Malá Víska | 533319 | Hořovice | Ne | Ne |
| Malé Kyšice | 532631 | Kladno | Ne | Ne |
| Malé Přítočno | 513113 | Kladno | Ne | Ne |
| Malinová | 565377 | Rakovník | Ne | Ne |
| Málkov | 534218 | Beroun | Ne | Ne |
| Měňany | 531529 | Beroun | Ne | Ne |
| Městečko | 542067 | Rakovník | Ne | Ne |
| Mezouň | 531537 | Beroun | Ne | Ne |
| Milín | 540757 | Příbram | Ne | Ano |
| Mníšek pod Brdy | 540765 | Černošice | Ne | Ne |
| Mořina | 531545 | Beroun | Ne | Ano |
| Mořinka | 533912 | Beroun | Ne | Ano |
| Mšec | 542105 | Rakovník | Ne | Ne |
| Mšecké Žehrovice | 542113 | Rakovník | Ne | Ne |
| Narysov | 564478 | Příbram | Ne | Ano |
| Nenačovice | 533602 | Beroun | Ne | Ano |
| Nesvačily | 534269 | Beroun | Ne | Ne |
| Neumětely | 531588 | Hořovice | Ne | Ano |
| Nezabudice | 598585 | Rakovník | Ne | Ne |
| Nižbor | 531596 | Beroun | Ano | Ne |
| Nové Strašecí | 542164 | Rakovník | Ne | Ne |
| Nový Dům | 542181 | Rakovník | Ne | Ne |
| Nový Jáchymov | 531600 | Beroun | Ne | Ano |
| Nučice | 531618 | Černošice | Ne | Ne |
| Obecnice | 540935 | Příbram | Ne | Ano |
| Ohrazenice | 540960 | Příbram | Ne | Ano |
| Olešná | 531626 | Hořovice | Ne | Ne |
| Ořech | 539520 | Černošice | Ne | Ne |
| Osek | 531634 | Hořovice | Ne | Ne |
| Osov | 531642 | Hořovice | Ne | Ne |
| Ostrovec-Lhotka | 566993 | Rokycany | Ne | Ano |
| Otmíče | 534111 | Hořovice | Ne | Ne |
| Otročiněves | 531669 | Beroun | Ne | Ano |
| Panoší Újezd | 542211 | Rakovník | Ne | Ne |
| Pavlíkov | 544248 | Rakovník | Ne | Ne |
| Petrovice | 542229 | Rakovník | Ne | Ne |
| Pletený Újezd | 532738 | Kladno | Ne | Ne |
| Podbrdy | 534285 | Beroun | Ne | Ano |
| Podlesí | 564486 | Příbram | Ne | Ano |
| Podluhy | 531685 | Hořovice | Ne | Ne |
| Praha-Lipence | 80127 | Hl.m. Praha | Ne | Ne |
| Praha-Lochkov | 80128 | Hl.m. Praha | Ne | Ne |
| Praha 16 | 80129 | Hl.m. Praha | Ne | Ano |
| Praha-Řeporyje | 80130 | Hl.m. Praha | Ne | Ne |
| Praha-Slivenec | 80131 | Hl.m. Praha | Ne | Ne |
| Praha-Zbraslav | 80134 | Hl.m. Praha | Ne | Ano |
| Praha-Velká Chuchle | 80133 | Hl.m. Praha | Ne | Ne |
| Praskolesy | 531693 | Hořovice | Ne | Ano |
| Příbram | 539911 | Příbram | Ano | Ne |
| Ptice | 532789 | Černošice | Ne | Ne |
| Pustověty | 542288 | Rakovník | Ne | Ne |
| Račice | 599760 | Rakovník | Ne | Ne |
| Řevnice | 539643 | Černošice | Ne | Ne |
| Řevničov | 542351 | Rakovník | Ne | Ne |
| Řitka | 539651 | Černošice | Ne | Ne |
| Roblín | 571318 | Černošice | Ne | Ne |
| Roztoky | 598526 | Rakovník | Ne | Ne |
| Rpety | 531715 | Hořovice | Ne | Ne |
| Ruda | 542326 | Rakovník | Ne | Ne |
| Rudná | 531723 | Černošice | Ne | Ne |
| Rynholec | 542334 | Rakovník | Ne | Ne |
| Sádek | 541273 | Příbram | Ne | Ano |
| Senec | 542369 | Rakovník | Ne | Ne |
| Šípy | 598496 | Rakovník | Ne | Ne |
| Skřipel | 533963 | Hořovice | Ne | Ne |
| Skryje | 542385 | Rakovník | Ne | Ne |
| Skuhrov | 531740 | Beroun | Ne | Ano |
| Slabce | 542415 | Rakovník | Ne | Ne |
| Slatina | 566748 | Kralovice | Ne | Ne |
| Srbsko | 531758 | Beroun | Ne | Ano |
| Stašov | 531766 | Beroun | Ne | Ano |
| Stochov | 532860 | Kladno | Ne | Ne |
| Suchomasty | 531782 | Beroun | Ano | Ne |
| Svárov | 599433 | Kladno | Ne | Ne |
| Svatá | 531791 | Beroun | Ne | Ne |
| Svatý Jan pod Skalou | 531804 | Beroun | Ne | Ano |
| Svinaře | 531812 | Beroun | Ne | Ano |
| Sýkořice | 542466 | Rakovník | Ne | Ne |
| Tachlovice | 531821 | Černošice | Ne | Ne |
| Těně | 560189 | Rokycany | Ne | Ano |
| Tetín | 531839 | Beroun | Ne | Ano |
| Tlustice | 531847 | Hořovice | Ne | Ne |
| Tmaň | 531855 | Beroun | Ne | Ano |
| Točník | 534463 | Hořovice | Ne | Ne |
| Třebotov | 539759 | Černošice | Ne | Ne |
| Trhové Dušníky | 598429 | Příbram | Ne | Ano |
| Třtice | 542512 | Rakovník | Ne | Ne |
| Trubín | 533106 | Beroun | Ne | Ano |
| Trubská | 531880 | Beroun | Ne | Ne |
| Tuchlovice | 532983 | Kladno | Ne | Ne |
| Týček | 546534 | Rokycany | Ne | Ne |
| Úhonice | 532991 | Černošice | Ne | Ne |
| Újezd | 531901 | Hořovice | Ne | Ne |
| Unhošť | 533017 | Kladno | Ne | Ne |
| Václavy | 565512 | Rakovník | Ne | Ne |
| Velká Buková | 542563 | Rakovník | Ne | Ne |
| Velká Chmelištná | 529699 | Rakovník | Ne | Ne |
| Velká Dobrá | 533025 | Kladno | Ne | Ne |
| Velký Chlumec | 531910 | Hořovice | Ne | Ne |
| Vinařice | 534234 | Beroun | Ne | Ne |
| Vižina | 534048 | Hořovice | Ne | Ne |
| Vonoklasy | 539830 | Černošice | Ne | Ne |
| Vranovice | 541567 | Příbram | Ne | Ano |
| Vráž | 531944 | Beroun | Ne | Ne |
| Všenory | 539856 | Černošice | Ne | Ne |
| Všeradice | 531952 | Beroun | Ne | Ano |
| Všesulov | 565130 | Rakovník | Ne | Ne |
| Všetaty | 542598 | Rakovník | Ne | Ne |
| Vysoká Libyně | 530280 | Kralovice | Ne | Ano |
| Vysoká u Příbramě | 541583 | Příbram | Ne | Ano |
| Vysoký Újezd | 531961 | Beroun | Ne | Ne |
| Zadní Třebaň | 531979 | Beroun | Ne | Ano |
| Zaječov | 531995 | Hořovice | Ne | Ano |
| Záluží | 532002 | Hořovice | Ne | Ne |
| Zavidov | 542601 | Rakovník | Ne | Ne |
| Zbečno | 542610 | Rakovník | Ne | Ne |
| Zbiroh | 560260 | Rokycany | Ne | Ne |
| Zbuzany | 539872 | Černošice | Ne | Ne |
| Žďár | 598518 | Rakovník | Ne | Ne |
| Zdice | 532011 | Beroun | Ne | Ano |
| Žebrák | 532029 | Hořovice | Ne | Ne |
| Železná | 599417 | Beroun | Ne | Ne |
| Žilina | 533149 | Kladno | Ne | Ne |

Hlásné profily, srážkoměrné stanice

K zabezpečení hlásné povodňové služby jsou na  vodních tocích v zájmovém povodí Berounky stanoveny 4 profily kategorie A, 6 profilů kategorie B a 79 profilů kategorie C (Tab. č. 10). Pro lepší přehlednost jsou hlásné profily zobrazeny pro jednotlivé subpovodí. Na Obr. č. 35 jsou vidět 2 hlásné profily kategorie C v subpovodí horní Berounka. Na Obr. č. 36 je vidět hlásný profil kategorie A ve Zbečnu, hlásný profil kategorie B v Doubravčanech a 17 hlásných profilů kategorie C v subpovodí střední Berounka. Na Obr. č. 37 je vidět hlásný profil kategorie A v Berouně a 10 hlásných profilů kategorie C v subpovodí dolní Berounka. Na Obr. č. 38 je vidět hlásný profil kategorie A v Čenkově, 4 hlásné profily kategorie B v Hředle, Hořovicích, Komárově a Příbrami a 43 hlásných profilů kategorie C v subpovodí Litávka. Na Obr. č. 39 jsou vidět 2 hlásné profily kategorie B v Dolním Bezděkově a Loděnici a 7 hlásných profilů kategorie C v subpovodí Loděnice.

Tab. č. 10: Hlásné profily v zájmovém území (zdroj: www.povis.cz)

| Tok | Stanice vodočetná lať | ř.km | Kat. | Povodňový úsek | 1 | Bdě. | 2 | Poho. | 3 | Ohro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Od | Do | H | Q | H | Q | H | Q |
|  |  |  |  |  |  | (cm) | (m3/s) | (cm) | (m3/s) | (cm) | (m3/s) |
| Berounka | Zbečno | 53.4 | A | Křivoklát | Beroun | 240 | 102 | 320 | 222 | 400 | 380 |
| Berounka | Beroun | 34.2 | A | Beroun | ústí Berounky | 260 | 217 | 320 | 330 | 400 | 488 |
| Litavka | Čenkov | 28.8 | A | Čenkov | Beroun | 75 | 21.2 | 100 | 34.1 | 150 | 60.9 |
| Litavka | Beroun | 1.1 | A | Beroun | ústí Litavky | 150 | 61.2 | 200 | 104 | 250 | 149 |
| Litavka | Příbram | 43.6 | B | Příbram | Čenkov | 60 |  | 80 |  | 120 |  |
| Červený p. | Komárov | 17.5 | B | Komárov | Hořovice |  |  |  |  |  |  |
| Červený p. | Hořovice | 12.1 | B | Hořovice | ústí Červeného p. | 65 | 9.7 | 90 | 20.5 | 140 | 47.5 |
| Stroupínský p. | Hředle | 3.35 | B | Hředle | ústí Stroupínského p. | 130 | 14.6 | 160 | 22.8 | 190 | 33.1 |
| Loděnice | Loděnice | 8.8 | B | Loděnice | ústí Loděnice |  |  |  |  |  |  |
| Loděnice | Dolní Bezděkov | 28.3 | B | Dolní Bezděkov | Loděnice |  |  |  |  |  |  |
| Pilský p. | Bohutín | 48.3 | C | Bohutín |  | 60 |  | 85 |  | 100 |  |
| Litavka | LG odtok VD Láz | 51.4 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příbramský p. | Elpro Příbram | 4.3 | C | Příbram |  | 117 |  | 102 |  | 77 |  |
| Příbramský p. | Příbram, Na Rynečku | 3.6 | C | Příbram |  | 80 |  | 110 |  | 128 |  |
| Obecnický p. | Obecnice | 2.95 | C | Obecnice |  | 90 |  | 125 |  | 150 |  |
| Pstruhový p. | Ohrazenice VVP | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pstruhový p. | Ohrazenice U Jury | 0 | C |  |  | 50 |  | 80 |  | 100 |  |
| Mourový p. | Zaječov | 0.87 | C | Zaječov |  |  |  |  |  |  |  |
| Jalový p. | Zaječov | 4.9 | C | Zaječov |  |  |  |  |  |  |  |
| nepojmenovaný | Kopáčov | 0.27 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litavka | U Paletárny | 27.6 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nepojmenovaný | Kantorský rybník | 1.3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nepojmenovaný | Nový rybník | 1.04 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pstruhový p. | Ohrazenice V Luhu | 0 | C |  |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  |
| Pstruhový p. | Mlýnský rybník | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nepojmenovaný | Pecovák | 0.04 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jalový p. | Zaječov | 4.03 | C | Zaječov |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrazenický p. | Koupaliště, Jince | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrazenický p. | Soutok Litavky a Pstruhového potoka | 25.9 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litavka | ČOV Jince | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chumava | Zátor | 14.5 | C | Zátor | Hostomice | 40 |  | 70 |  | 100 |  |
| nepojmenovaný | Hejdov | 23.8 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nepojmenovaný | Rejkovice mostek | 23.8 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chumava | Hostomice | 11.8 | C | Hostomice | Bezdědice | 30 |  | 60 |  | 90 |  |
| Chumava | Bezdědice | 9.85 | C | Bezdědice | Radouš | 40 |  | 70 |  | 100 |  |
| Chumava | Radouš | 8.64 | C | Radouš |  | 80 |  | 120 |  | 160 |  |
| Červený p. | Praskolesy - silniční most | 7.95 | C | Praskolesy |  | 100 |  | 150 |  | 220 |  |
| nepojmenovaný | Bykoš - silniční můstek | 0.33 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svinařský p. | Svinaře - most 11522-1 | 5.66 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suchomastský p. | Bykoš | 9.4 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svinařský p. | Svinaře - most 11522-2 | 5.15 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suchomastský p. | Suchomasty - rybník Musílek | 8.19 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suchomastský p. | Suchomasty - Mlýnský rybník | 7.64 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červený p. | Stašov - most | 4.68 | C |  |  | 97 |  | 79 |  | 46 |  |
| Červený p. | Bavoryně | 3.45 | C |  |  | 89 |  | 65 |  | 23 |  |
| Litavka | Chodouň | 11.1 | C |  |  | 179 |  | 146 |  | 93 |  |
| Berounka | Hlásná Třebaň | 21.8 | C |  |  | 16 |  | 45 |  | 88 |  |
| Berounka | Zadní Třebaň - lávka na ostrov | 21.1 | C |  |  | 155 |  | 114 |  | 57 |  |
| nepojmenovaný | Tmaň - Panský rybník | 1.59 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suchomastský p. | Tmaň - VČS | 5.6 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litavka | Zdice - železný most | 9.95 | C |  |  | 130 |  | 104 |  | 63 |  |
| nepojmenovaný | Zdice - starý most | 1.18 | C |  |  | 573 |  | 461 |  | 332 |  |
| Berounka | Karlštejn | 24.9 | C |  |  | 65 |  | 82 |  | 112 |  |
| Berounka | Srbsko - lávka | 29 | C |  |  | 3 |  | 28 |  | 84 |  |
| Berounka | LG Srbsko | 28.9 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berounka | LG VD Černošice | 7.95 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počapelský p. | Trubín | 1.55 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litavka | Králův Dvůr | 4.17 | C |  |  | 209 |  | 147 |  | 57 |  |
| nepojmenovaný | Trubín - u hotelu Jasoň | 1 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loděnice | C8 Hostim | 0.01 | C |  |  | 210 | 0 | 200 | 0 | 190 |  |
| Litavka | C14 Beroun | 1.08 | C |  |  | 150 | 68.1 | 200 | 106 | 250 | 142 |
| Litavka | C10 Beroun | 0.89 | C |  |  | 218 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 |
| nepojmenovaný | Bubovice | 5.37 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepojmenovaný | Bubovice - silniční most | 0.19 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berounka | C4 Beroun - lávka pro pěší | 34.7 | C |  |  | 348 | 0 | 319 | 0 | 277 | 0 |
| Loděnice | Svatý Jan pod Skalou - most 1169-5 | 3.63 | C |  |  | 214 | 0 | 191 | 0 | 159 | 0 |
| nepojmenovaný | C7 Vrážský potok-pod restaurací Mariánka | 0.55 | C |  |  | 228 | 0 | 217 | 0 | 205 | 0 |
| Loděnice | Svatý Jan pod Skalou - u čp. 93 | 4.61 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepojmenovaný | C11 potok Talichovo údolí - Brdatka | 0.85 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepojmenovaný | C6 potok od Střelnice - areál | 0.25 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úpořský p. | Broumy | 6 | C |  |  | 145 | 0 | 100 | 0 | 64 | 0 |
| Loděnice | Loděnice - u mostu 11612-2 | 8.58 | C |  |  | 94 | 0 | 118 | 0 | 150 | 0 |
| V Pánvích | C5 | 0.8 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habrový p. | Otročiněves - most 2366-3 | 5.77 | C |  |  | 28 | 0 | 63 | 0 | 110 | 0 |
| Habrový p. | Nový Jáchymov - Prostřední rybník | 10.2 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habrový p. | Nový Jáchymov - lávka v Olšině | 9.07 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepojmenovaný | Nový Jáchymov - Monstránský rybník | 9.25 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loděnice | Chrustenice | 10.8 | C |  |  | 148 | 0 | 119 | 0 | 85 | 0 |
| Loděnice | silniční most 10129-5 v Chrustenicích | 10.8 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepojmenovaný | C4 Stradonice - lávka | 41.1 | C |  |  | 49 | 0 | 74 | 0 | 114 | 0 |
| Berounka | Hýskov | 41.1 | C |  |  | 16 | 0 | 44 | 0 | 72 | 0 |
| Berounka | C2 Nižbor - most 23617-1 | 43 | C |  |  | 0 | 0 | 188 | 0 | 128 | 0 |
| Loděnice | Nenačovice - most | 12.7 | C |  |  | 103 | 0 | 89 | 0 | 64 | 0 |
| Vuznice | C3 Nižbor - Vuznice | 1.25 | C |  |  | 90 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 |
| Berounka | C1 Nižbor - Žloukovice | 47 | C |  |  | 630 | 0 | 580 | 0 | 517 | 0 |
| nepojmenovaný | Kožlany | 16.4 | C |  |  | 90 | 4.9 | 105 | 6.8 | 120 | 11.1 |
| Klíčava | LG odtok VD Klíčava | 2.6 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lánský p. | LG Lány-Běleč | 1.55 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klíčava | LG Lány-Městečko | 6.96 | C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obr. č. 35: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí horní Berounka

Obr. č. 36: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí střední Berounka

Obr. č. 37: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí dolní Berounka

Obr. č. 38: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí Litavka

Obr. č. 39: Hlásné profily a srážkoměrné stanice v subpovodí Loděnice

Současný způsob informováním, varování a vyrozumění obyvatel při povodni

V současné době obce nemají jednotný systém informování, varování a vyrozumění obyvatel.

Zpracované dokumentace, studie a projekty

V zájmovém území byly řešeny opatření v rámci následujících projektů:

Studie revitalizace Suchomastského potoka (2014, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., OPŽP)

Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích (2014, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pro Povodí Vltavy, státní podnik, OPŽP)

Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod (2013, Sweco Hydroprojekt CZ a.s. pro Povodí Vltavy, státní podnik, OPŽP)

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexními pozemkovými úpravami (KPÚ) se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníku půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Zajišťuje se přístupnost pozemku, upřesňují vlastnické vztahy, umožní se vlastníkům hospodařit a dojde k vyjasnění nájemních vztahů. KPÚ se zpracovávají pro jednotlivá katastrální území. V zájmovém území je 309 katastrálních území (Tab. č. 11). Pro lepší přehlednost jsou KPÚ zobrazeny pro jednotlivé subpovodí. Na Obr. č. 40 jsou znázorněny KPÚ v subpovodí horní Berounka, na Obr. č. 41 v subpovodí střední Berounka, na Obr. č. 42 v subpovodí dolní Berounka, na Obr. č. 43 v subpovodí Litavka, na Obr. č. 44 v subpovodí Loděnice.

Obr. č. 40: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí horní Berounka

Obr. č. 41: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí střední Berounka

Obr. č. 42: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí dolní Berounka

Obr. č. 43: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí Litavka

Obr. č. 44: Přehled komplexních pozemkových úprav v subpovodí Loděnice

Tab. č. 11: Stav KPÚ v zájmové oblasti

| Kód k.ú.. | Název k.ú. | Název pozemkové úpravy | Stav KPU | Datum zahájení/ukončení | Zpracovatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990019 | Baština |  |  |  |  |
| 601217 | Bavoryně |  |  |  |  |
| 601888 | Běleč | Běleč | KPU k zahájení | 01.10.2020 |  |
| 685232 | Běleč u Litně | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně | KPU k zahájení | 30.06.2016 |  |
| 603180 | Běřín |  |  |  |  |
| 602868 | Beroun |  |  |  |  |
| 603368 | Běštín |  |  |  |  |
| 645877 | Bezdědice u Hostomic | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bezdědice u Hostomic | KPU k zahájení | 30.06.2016 |  |
| 669024 | Bítov u Koněprus |  |  |  |  |
| 606685 | Bohutín | KPÚ Bohutín | KPU zahájená | 16.03.2013 |  |
| 609455 | Branov |  |  |  |  |
| 609536 | Braškov |  |  |  |  |
| 609595 | Bratkovice |  |  |  |  |
| 609617 | Bratronice u Kladna | Bratronice u Kladna | KPU k zahájení | 01.01.2019 |  |
| 614874 | Břežany u Rakovníka | KPÚ Břežany | KPU ukončená | 22.04.1994 - 09.02.2005 | GEOPROGRES, spol. s r.o,.Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 20; JAROMÍR BOČAN, Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary; PROGEKA, v.o.s., Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník |
| 614602 | Březová u Hořovic |  |  |  |  |
| 735515 | Březové Hory |  |  |  |  |
| 612634 | Brod u Příbramě |  |  |  |  |
| 612871 | Broumy |  |  |  |  |
| 615137 | Bubovice |  |  |  |  |
| 663719 | Budňany |  |  |  |  |
| 616494 | Bykoš | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bykoš | KPU k zahájení | 30.06.2020 |  |
| 617318 | Bzová u Hořovic |  |  |  |  |
| 619329 | Čelechovice |  |  |  |  |
| 619451 | Čenkov u Příbramě |  |  |  |  |
| 617610 | Cerhovice |  |  |  |  |
| 792420 | Černín u Zdic |  |  |  |  |
| 620351 | Černolice |  |  |  |  |
| 620386 | Černošice |  |  |  |  |
| 621200 | Červený Újezd | KPÚ Červený Újezd | KPU zahájená | 17.08.2015 | GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o. |
| 650579 | Chaloupky |  |  |  |  |
| 651869 | Chlustina | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlustina | KPU k zahájení | 30.06.2019 |  |
| 652113 | Chodouň | KPÚ Chodouň | KPU ukončená | 19.09.2007 - 27.05.2013 | LENKA LÍZNEROVÁ; PŘEMYSL JORDÁK; Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, 182 00 Praha 8; EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.; AGROPLAN, spol. s r.o.; LADISLAV JEŽEK; VDI Projekt s.r.o. |
| 652989 | Choteč u Prahy | KPÚ Choteč | KPU k zahájení | 01.07.2020 |  |
| 654019 | Chrášťany u Prahy |  |  |  |  |
| 654558 | Chříč |  |  |  |  |
| 654400 | Chrustenice |  |  |  |  |
| 655449 | Chyňava |  |  |  |  |
| 655465 | Chýně | KPÚ Chýně vč. části k. ú. Úhonice a Litovice | KPU ukončená | 18.03.2003 - 25.03.2009 | AGROPLAN, spol. s r.o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 |
| 652997 | Chýnice | KPÚ Chýnice | KPU ukončená | 16.07.1998 - 20.07.2006 | JV PROJEKT s.r.o., Mariánské údolí 181, 261 01 Příbram |
| 724050 | Čilá |  |  |  |  |
| 623962 | Čistá u Rakovníka | KPÚ v k.ú.Čistá | KPU zahájená | 22.11.2007 | GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o., Tyršova 157, 269 01 Rakovník |
| 627763 | Dobříč u Prahy |  |  |  |  |
| 627810 | Dobřichovice |  |  |  |  |
| 627968 | Dobříš |  |  |  |  |
| 628191 | Doksy u Kladna |  |  |  |  |
| 628689 | Dolní Bezděkov u Kladna | Dolní Bezděkov u Kladna | KPU k zahájení | 01.07.2019 |  |
| 609609 | Dominikální Paseky |  |  |  |  |
| 631531 | Drahelčice | KPÚ Drahelčice | KPU ukončená | 29.12.2003 - 29.03.2012 | AGROPLAN, spol. s r.o., Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 |
| 631604 | Drahlín |  |  |  |  |
| 631965 | Drahouš |  |  |  |  |
| 632988 | Dřevec | Dřevec | KPU ukončená | 18.12.1999 - 21.04.2003 | PAVEL MERGL, POD HOMOLKOU 148/16, 326 00 Plzeň 2-Slovany |
| 632601 | Drozdov v Čechách |  |  |  |  |
| 632716 | Družec |  |  |  |  |
| 633682 | Dubno |  |  |  |  |
| 743313 | Dušníky u Rudné |  |  |  |  |
| 634468 | Felbabka |  |  |  |  |
| 636550 | Háje u Příbramě |  |  |  |  |
| 632996 | Hedčany | Hedčany | KPU ukončená | 02.06.2007 - 08.11.2012 | LUBOR PEKARSKÝ, Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň 3 |
| 638901 | Hlásná Třebaň |  |  |  |  |
| 639681 | Hluboš |  |  |  |  |
| 748994 | Hodyně u Skuhrova | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodyně u Skuhrova | KPU k zahájení | 30.06.2017 |  |
| 750573 | Holyně |  |  |  |  |
| 755559 | Honice |  |  |  |  |
| 743321 | Hořelice | KPÚ Hořelice | KPU k zahájení | 01.04.2021 |  |
| 642371 | Horní Bezděkov | Horní Bezděkov | KPU k zahájení | 01.10.2019 |  |
| 645371 | Hořovice |  |  |  |  |
| 645737 | Hostim u Berouna |  |  |  |  |
| 645885 | Hostomice pod Brdy | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostomice pod Brdy | KPU k zahájení | 30.06.2016 |  |
| 647594 | Hracholusky nad Berounkou |  |  |  |  |
| 990591 | Hrachoviště |  |  |  |  |
| 647241 | Hradecko |  |  |  |  |
| 724068 | Hradiště nad Berounkou | Hradiště nad Berounkou | KPU ukončená | 18.09.1999 - 03.04.2002 | PAVEL MERGL, POD HOMOLKOU 148/16, 326 00 Plzeň 2-Slovany |
| 648906 | Hřebečníky |  |  |  |  |
| 648931 | Hředle u Zdic |  |  |  |  |
| 649252 | Hudlice |  |  |  |  |
| 650196 | Hvozd |  |  |  |  |
| 650285 | Hvozdec |  |  |  |  |
| 650471 | Hýskov |  |  |  |  |
| 603091 | Jarov u Berouna |  |  |  |  |
| 660175 | Jíloviště |  |  |  |  |
| 660281 | Jince |  |  |  |  |
| 660744 | Jinočany |  |  |  |  |
| 661261 | Jivina u Hořovic |  |  |  |  |
| 661678 | Kačice | Kačice | KPU k zahájení | 01.01.2021 |  |
| 662844 | Kamenné Žehrovice |  |  |  |  |
| 639699 | Kardavec |  |  |  |  |
| 664227 | Kařez |  |  |  |  |
| 664235 | Kařízek |  |  |  |  |
| 627828 | Karlík |  |  |  |  |
| 663310 | Karlova Ves |  |  |  |  |
| 665061 | Kladno |  |  |  |  |
| 668630 | Kleštěnice |  |  |  |  |
| 792438 | Knížkovice |  |  |  |  |
| 668648 | Komárov u Hořovic |  |  |  |  |
| 669032 | Koněprusy |  |  |  |  |
| 669083 | Konětopy u Příbramě |  |  |  |  |
| 693006 | Korno |  |  |  |  |
| 669971 | Kosoř | KPÚ Kosoř | KPU zahájená | 16.07.2012 | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| 697915 | Kostelík |  |  |  |  |
| 671070 | Kotopeky | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kotopeky | KPU zahájená | 16.02.2013 | GEOREAL spol. s r.o. |
| 671576 | Kozičín |  |  |  |  |
| 672068 | Kožlany | KPÚ Kožlany | KPU zahájená | 24.05.2011 | LUBOR PEKARSKÝ, Čechova 2453/43, 301 00 Plzeň 3 |
| 671967 | Kozolupy |  |  |  |  |
| 672335 | Krakov |  |  |  |  |
| 672360 | Krakovec u Rakovníka |  |  |  |  |
| 672947 | Králův Dvůr |  |  |  |  |
| 792349 | Křekovice | KoPÚ Křekovice | KPU zahájená | 23.06.2015 |  |
| 676101 | Křešín |  |  |  |  |
| 676390 | Křivoklát |  |  |  |  |
| 665126 | Kročehlavy |  |  |  |  |
| 675067 | Kroučová |  |  |  |  |
| 676861 | Kublov | KoPÚ Kublov | KPU zahájená | 21.04.2011 | PROGEKA, v.o.s., Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník |
| 676942 | Kuchař |  |  |  |  |
| 678082 | Kvaň |  |  |  |  |
| 678716 | Kyšice |  |  |  |  |
| 729248 | Lahovice |  |  |  |  |
| 679046 | Lány | Lány | KPU ukončená | 02.11.2012 - 18.07.2015 | GEOPROGRES, spol. s r.o. |
| 679216 | Lašovice |  |  |  |  |
| 679267 | Láz |  |  |  |  |
| 671584 | Lazec |  |  |  |  |
| 679577 | Lážovice |  |  |  |  |
| 679429 | Lazsko | KPÚ v kat. území Lazsko | KPU ukončená | 05.04.2004 - 21.02.2008 | AREA G.K. spol. s r.o., U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 |
| 680435 | Lešetice |  |  |  |  |
| 680761 | Lety u Dobřichovic | KPÚ Lety u Dobřichovic | KPU k zahájení | 01.07.2021 |  |
| 680796 | Levín u Berouna |  |  |  |  |
| 654566 | Lhota u Chříče |  |  |  |  |
| 680923 | Lhota u Kamenných Žehrovic |  |  |  |  |
| 681211 | Lhota u Příbramě |  |  |  |  |
| 705438 | Lhota u Rakovníka |  |  |  |  |
| 796034 | Lhotka u Berouna |  |  |  |  |
| 681300 | Lhotka u Hořovic |  |  |  |  |
| 681881 | Libečov |  |  |  |  |
| 683205 | Libomyšl | KPÚ Libomyšl | KPU ukončená | 29.07.1994 - 20.10.2008 | VÁCLAV HEPPNER, Lipová 1328/4, 268 01 Hořovice |
| 683973 | Lipence |  |  |  |  |
| 685011 | Líšná u Zbiroha |  |  |  |  |
| 685054 | Líšnice u Prahy |  |  |  |  |
| 685267 | Liteň | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Liteň | KPU k zahájení | 30.06.2016 |  |
| 686425 | Lochkov | Komplexní pozemková úprava Lochkov | KPU ukončená | 25.02.2005 - 08.09.2009 | GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| 686468 | Lochovice |  |  |  |  |
| 686336 | Lodenice | KPÚ Lodenice | KPU k zahájení | 03.01.2020 |  |
| 686328 | Loděnice u Berouna |  |  |  |  |
| 767611 | Lounín | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tmaň a katastrálním území Lounín | KPU zahájená | 19.11.2012 | AGROPROJEKT PSO s.r.o. |
| 689246 | Lužce |  |  |  |  |
| 689378 | Lužná u Rakovníka |  |  |  |  |
| 690414 | Malá Víska |  |  |  |  |
| 690520 | Malé Kyšice |  |  |  |  |
| 690538 | Malé Přílepy |  |  |  |  |
| 690554 | Malé Přítočno |  |  |  |  |
| 690988 | Malinová |  |  |  |  |
| 690996 | Málkov u Suchomast | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchomasty a katastrálním území Málkov u Suchomast | KPU zahájená | 03.05.2011 | Geodetické služby Plzeň spol. s r.o. |
| 693014 | Měňany |  |  |  |  |
| 693316 | Městečko u Křivoklátu |  |  |  |  |
| 693863 | Mezouň |  |  |  |  |
| 762601 | Milíčov | Milíčov | KPU ukončená | 29.06.1994 - 24.09.2002 | JAN MATĚJKA, Dvořákova 657/3, 360 17 Karlovy Vary |
| 694975 | Milín |  |  |  |  |
| 697621 | Mníšek pod Brdy |  |  |  |  |
| 697923 | Modřejovice |  |  |  |  |
| 699306 | Mořina | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mořina | KPU k zahájení | 30.06.2020 |  |
| 699322 | Mořinka |  |  |  |  |
| 700231 | Mšec | Mšec | KPU zahájená | 10.05.1995 |  |
| 700240 | Mšecké Žehrovice | KPÚ Mšecké Žehrovice | KPU k zahájení | 03.01.2022 |  |
| 701629 | Narysov |  |  |  |  |
| 703354 | Nenačovice |  |  |  |  |
| 703842 | Nesvačily u Berouna |  |  |  |  |
| 704202 | Neumětely |  |  |  |  |
| 704377 | Nezabudice | KPÚ Nezabudice | KPU ukončená | 13.10.1998 - 15.10.1998 | ZF PRAHA. spol. s r.o., Nádražní 17, 150 00 Praha 5; Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 |
| 704687 | Nižbor |  |  |  |  |
| 705446 | Nová Ves u Rakovníka |  |  |  |  |
| 706744 | Nové Strašecí |  |  |  |  |
| 706884 | Novosedly u Rakovníka |  |  |  |  |
| 707279 | Nový Dům | Nový Dům | KPU ukončená | 10.09.1993 - 24.09.1999 | M.Pavlíčková. Rakovník; GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| 707406 | Nový Jáchymov |  |  |  |  |
| 708062 | Nučice u Rudné |  |  |  |  |
| 708569 | Obecnice |  |  |  |  |
| 709310 | Ohrazenice u Jinec |  |  |  |  |
| 710199 | Olešná u Hořovic |  |  |  |  |
| 712604 | Ořech |  |  |  |  |
| 712272 | Orlov |  |  |  |  |
| 712698 | Oseč |  |  |  |  |
| 712841 | Osek u Hořovic |  |  |  |  |
| 713325 | Osov |  |  |  |  |
| 716162 | Ostrovec u Terešova | KoPÚ Ostrovec u Terešova | KPU k zahájení | 01.02.2016 |  |
| 795062 | Otěvěky |  |  |  |  |
| 716561 | Otmíče | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otmíče | KPU zahájená | 25.03.2015 |  |
| 716715 | Otročiněves |  |  |  |  |
| 717592 | Panoší Újezd | KPÚ Panoší Újezd | KPU ukončená | 01.10.2009 - 05.01.2015 | GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| 718327 | Pavlíkov | Pavlíkov | KPU ukončená | 24.08.1993 - 23.08.2007 | GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| 719927 | Petrovice u Rakovníka | Petrovice | KPU ukončená | 21.01.1994 - 25.05.2007 | GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o., Tyršova 157, 269 01 Rakovník |
| 721751 | Pletený Újezd |  |  |  |  |
| 672971 | Počaply |  |  |  |  |
| 723363 | Podbrdy |  |  |  |  |
| 723886 | Podlesí nad Litavkou |  |  |  |  |
| 724033 | Podluhy | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy | KPU k zahájení | 30.06.2017 |  |
| 672963 | Popovice u Králova Dvora |  |  |  |  |
| 663743 | Poučník |  |  |  |  |
| 732940 | Praskolesy | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Praskolesy | KPU zahájená | 17.06.2013 | ALINEX, s.r.o. |
| 735426 | Příbram |  |  |  |  |
| 736635 | Ptice | KPÚ Ptice | KPU k zahájení | 01.06.2017 |  |
| 737313 | Račice nad Berounkou |  |  |  |  |
| 738620 | Radotín |  |  |  |  |
| 738697 | Radouš | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radouš | KPU k zahájení | 30.06.2016 |  |
| 740047 | Rejkovice |  |  |  |  |
| 745251 | Řeporyje |  |  |  |  |
| 745375 | Řevnice |  |  |  |  |
| 745383 | Řevničov | KoPÚ v k.ú. Řevničov | KPU zahájená | 30.03.2012 | GEPARD s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, GEPARD s.r.o. |
| 745804 | Řitka |  |  |  |  |
| 740195 | Roblín |  |  |  |  |
| 741914 | Rousínov u Rakovníka |  |  |  |  |
| 664961 | Rozdělov |  |  |  |  |
| 742554 | Roztoky u Křivoklátu |  |  |  |  |
| 743062 | Rpety |  |  |  |  |
| 743178 | Ruda u Nového Strašecí | Ruda | KPU ukončená | 18.09.1992 - 03.06.1999 | GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5; AGROPROJEKT Praha s.r.o., Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 |
| 744671 | Rynholec |  |  |  |  |
| 745839 | Sádek |  |  |  |  |
| 795691 | Sedlec u Žebráku | KPÚ Žebrák, Sedlec | KPU zahájená | 05.05.2010 | GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o., Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 |
| 747416 | Senec u Rakovníka | Senec | KPU ukončená | 04.05.2005 - 09.04.2008 | GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 3 |
| 762610 | Šípy | Šípy | KPU ukončená | 29.06.1994 - 24.09.2002 | JAN MATĚJKA, Dvořákova 657/3, 360 17 Karlovy Vary |
| 748919 | Skřipel |  |  |  |  |
| 748951 | Skřivaň | KPÚ Skřivaň | KPU zahájená | 29.02.2012 |  |
| 748790 | Skryje nad Berounkou | KoPÚ Skryje nad Berounkou | KPU zahájená | 29.11.2013 |  |
| 749010 | Skuhrov pod Brdy | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skuhrov | KPU k zahájení | 30.06.2017 |  |
| 749117 | Skupá |  |  |  |  |
| 749257 | Slabce |  |  |  |  |
| 654574 | Slatina u Chříče |  |  |  |  |
| 750590 | Slivenec |  |  |  |  |
| 658715 | Soseň |  |  |  |  |
| 752983 | Srbsko u Karlštejna |  |  |  |  |
| 752991 | Srby u Tuchlovic | Srby u Tuchlovic | KPU ukončená | 30.12.2010 - 08.04.2014 | GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o. |
| 755311 | Stašov u Zdic | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stašov u Zdic | KPU k zahájení | 30.06.2018 |  |
| 755567 | Stochov |  |  |  |  |
| 623971 | Strachovice |  |  |  |  |
| 755788 | Stradonice u Nižboru |  |  |  |  |
| 697648 | Stříbrná Lhota |  |  |  |  |
| 759244 | Suchomasty | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchomasty a katastrálním území Málkov u Suchomast | KPU zahájená | 07.05.2011 | Geodetické služby Plzeň spol. s r.o. |
| 759899 | Svárov u Unhoště |  |  |  |  |
| 759961 | Svatá | KPÚ Svatá | KPU ukončená | 31.07.2007 - 08.10.2012 | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| 760269 | Svatý Jan pod Skalou |  |  |  |  |
| 760790 | Svinaře | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svinaře | KPU zahájená | 04.02.2013 | AGROPROJEKT PSO s.r.o. |
| 760811 | Svinařov |  |  |  |  |
| 761737 | Sýkořice |  |  |  |  |
| 764825 | Tachlovice |  |  |  |  |
| 765899 | Těně |  |  |  |  |
| 990710 | Těně I |  |  |  |  |
| 766917 | Tetín u Berouna | KPÚ Tetín u Berouna | KPU ukončená | 01.01.1994 - 17.10.2006 | Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, 182 00 Praha 8 |
| 606693 | Tisová u Bohutína | KPÚ v kat. území Tisová u Bohutína | KPU ukončená | 05.12.1996 - 08.07.2006 | Ing. JOSEF HONZ, Zahorčice 2, 387 42 Lnáře; Lesostavby Třeboň a.s. |
| 767603 | Tlustice |  |  |  |  |
| 767620 | Tmaň | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tmaň a katastrálním území Lounín | KPU zahájená | 19.11.2012 | AGROPROJEKT PSO s.r.o. |
| 693022 | Tobolka |  |  |  |  |
| 795704 | Točník |  |  |  |  |
| 770396 | Třebotov | KoPÚ Třebotov | KPU k zahájení | 01.07.2018 |  |
| 770744 | Třenice |  |  |  |  |
| 768146 | Trhové Dušníky |  |  |  |  |
| 768324 | Trněný Újezd |  |  |  |  |
| 771171 | Třtice u Nového Strašecí |  |  |  |  |
| 768961 | Trubín | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trubín | KPU k zahájení | 30.06.2018 |  |
| 768979 | Trubská | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Trubská | KPU zahájená | 28.12.2012 | HRDLIČKA spol.s r.o. |
| 771317 | Tuchlovice | Tuchlovice | KPU ukončená | 14.05.1992 - 30.12.2003 | GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| 791491 | Týček |  |  |  |  |
| 648922 | Týřovice nad Berounkou |  |  |  |  |
| 772453 | Tytry | KPÚ v k.ú. Tytry | KPU zahájená | 29.02.2012 |  |
| 773247 | Úhonice | KPÚ Uhonice | KPU ukončená | 17.02.2010 - 03.01.2014 | GEPARD s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| 773794 | Újezd nad Zbečnem |  |  |  |  |
| 773573 | Újezd u Hořovic |  |  |  |  |
| 774022 | Újezdec u Rakovníka |  |  |  |  |
| 774499 | Unhošť |  |  |  |  |
| 776050 | Václavy |  |  |  |  |
| 679062 | Vašírov | Vašírov | KPU zahájená | 02.11.2012 | GEOPROGRES, spol. s r.o. |
| 778257 | Velká Buková | Velká Buková | KPU ukončená | 17.12.1993 - 14.02.2003 | JOSEF KUBAŘ; GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 3 |
| 778354 | Velká Chmelištná | Velká Chmelištná | KPU zahájená | 29.11.2013 |  |
| 729213 | Velká Chuchle |  |  |  |  |
| 778303 | Velká Dobrá |  |  |  |  |
| 645389 | Velká Víska |  |  |  |  |
| 779598 | Velký Chlumec |  |  |  |  |
| 782246 | Vinařice u Suchomast |  |  |  |  |
| 783200 | Vižina |  |  |  |  |
| 784982 | Vonoklasy |  |  |  |  |
| 785504 | Vranovice pod Třemšínem | KPÚ v k.ú. Vranovice pod Třemšínem | KPU ukončená | 31.10.2008 - 29.01.2015 | Ing. JOSEF HONZ |
| 785717 | Vráž u Berouna | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vráž u Berouna | KPU zahájená | 08.02.2014 | AZIMUT CZ s.r.o.; GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.; SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. |
| 787272 | Všenory |  |  |  |  |
| 787299 | Všeradice | Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeradice | KPU zahájená | 04.06.2013 | HRDLIČKA spol.s r.o. |
| 787477 | Všesulov | KPÚ v k.ú. Všesulov včetně rekonstrukce přídělů | KPU zahájená | 20.10.2008 | Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20; PROGEKA, v.o.s., Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník |
| 787493 | Všetaty u Rakovníka |  |  |  |  |
| 788074 | Vysoká Libyně | Vysoká Libyně | KPU ukončená | 28.05.2007 - 26.04.2013 | GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 3 |
| 606707 | Vysoká Pec u Bohutína |  |  |  |  |
| 788201 | Vysoká u Příbramě |  |  |  |  |
| 788449 | Vysoký Újezd u Berouna |  |  |  |  |
| 990736 | Záběhlá |  |  |  |  |
| 745278 | Zadní Kopanina |  |  |  |  |
| 789593 | Zadní Třebaň |  |  |  |  |
| 789844 | Zahořany u Berouna | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahořany u Berouna | KPU zahájená | 19.03.2015 |  |
| 790389 | Zaječov |  |  |  |  |
| 790770 | Záluží u Hořovic |  |  |  |  |
| 791245 | Zavidov | KPÚ v k.ú. Zavidov | KPU ukončená | 18.12.2008 - 26.10.2012 | PETR SKLENIČKA, Jičínská 1797/39, 130 00 Praha 3; GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o., Tyršova 157, 269 01 Rakovník |
| 662704 | Zavržice |  |  |  |  |
| 791377 | Zbečno |  |  |  |  |
| 791504 | Zbiroh |  |  |  |  |
| 791733 | Zbraslav |  |  |  |  |
| 791962 | Zbuzany |  |  |  |  |
| 735566 | Zdaboř |  |  |  |  |
| 603074 | Zdejcina |  |  |  |  |
| 792357 | Zdeslav u Rakovníka | KPÚ v k.ú. Zdeslav u Rakovníka | KPU ukončená | 22.11.2007 - 17.12.2012 | GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o., Tyršova 157, 269 01 Rakovník |
| 792446 | Zdice |  |  |  |  |
| 795712 | Žebrák | KPÚ Žebrák, Sedlec | KPU ukončená | 01.01.2009 - 23.08.2014 | GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.,Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 |
| 796042 | Železná | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železná | KPU k zahájení | 30.06.2016 |  |
| 683213 | Želkovice u Libomyšle |  |  |  |  |
| 796689 | Žežice |  |  |  |  |
| 796948 | Žilina |  |  |  |  |
| 797669 | Žloukovice |  |  |  |  |

Realizovaná protipovodňová opatření

Úpravy vodních toků

Níže uvedené akce byly realizovány v rámci programu 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II (2007 - 2014).

ZKT Rpety

Úsek stávajícího toku Podlužského potoka, který byl předmětem této akce, začíná u fotbalového hřiště pod obcí Rpety, jde přes celou obec, až k trafostanici za obcí Rpety. Jedná se o ř. km 3,450 – 4,120. V důsledku stávajícího stavu koryta zde docházelo při vyšších průtocích ke škodám na okolních nemovitostech, vodních zdrojích, komunikacích a technické vybavenosti

Účelem akce je zkapacitnění koryta toku Podlužského potoka pro ochranu vysoce ohrožené obydlené části před povodňovými průtoky a to až do Q20.

Ve stávajícím korytě bylo provedeno jeho pročištění, prohloubení a zpevnění.

Součástí bylo i odkácení stávajícího břehového porostu a následná výsadba nového BP.

Bylo provedeno zkapacitnění koryta a rekonstrukce opevnění v celé délce úseku 670 m. Dno bylo stabilizováno příčnými objekty. Byla zřízena dnová jímka k záchytu splavenin. Na nové opěrné zdi v délce 184 m bylo zřízeno zábradlí a doplněno na stávající opěrné zdi v délce 58 m. V místě přístupu k sedimentační jímce a k hradítku je část zábradlí odnímatelná. V rámci akce financovala Obec Rpety hradítko napouštění do obecního rybníka a opravu lávky. Byla provedena výsadba břehového porostu za odkácenou zeleň.

Doba realizace 10/2012 – 12/2013. Náklad stavby činil 4 950 tis. Kč.

Stroupinský potok

Při přívalových deštích v srpnu 2002 došlo v korytě Stroupinského potoka, v intravilánu města Žebrák, k velkému zvýšení průtoku a k vybřežení vody na pozemky sousedící s trasou koryta toku. Došlo ke škodám na nemovitostech a přilehlých pozemcích. V roce 2005 byla dokončena I. etapa úpravy toku o délce 292m. Navrhovaná úprava v délce 350m na tento úsek bezprostředně navazuje a je další etapou protipovodňové ochrany obce.

Účelem stavby je zkapacitnění koryta Stroupinského potoka tak, aby byla zabezpečena ochrana pozemků sousedících s tokem (zastavěné plochy a zahrady) při povodňových průtocích. Protipovodňová opatření jsou navržena na návrhový průtok Q100 = 49,2 m3/s.

Předmětný úsek toku je vymezen silničním mostem na začátku úpravy a lávkou pro pěší u bývalého pivovaru, kde úprava navazuje na již realizovanou etapu „Stroupinský potok – rekonstrukce opěrné zdi“. Celková délka upravovaného úseku je 0,350 km. Břehy koryta toku jsou převážně opevněny zdmi z betonu s obkladem z lomového kamene. V souběhu s pozemkem č. p. 33/5 byl pravý břeh opevněn kamennou rovnaninou a to v délce 35 m. Opevnění je navrženo tak, aby v případě potřeby mohlo být efektivně použito mobilní protipovodňové zařízení.

Náklad stavby činil 7,027 mil Kč.  Doba realizace 07/2007 – 07/2009.

PPO Stroupinský potok III. - Žebrák

Tok prochází intravilánem města Žebrák. V důsledku stávajícího stavu koryta zde docházelo při vyšších průtocích ke škodám na okolních nemovitostech, vodních zdrojích, komunikacích a technické vybavenosti. Předmětem úpravy je úsek toku od stávající ČOV až po navržené opevnění pod mostní konstrukcí u silničního mostu, komunikace Praha – Plzeň.

Účelem akce bylo zkapacitnění koryta toku Stroupinského potoka. Kapacita koryta byla navýšena tak, aby koryto bezpečně převedlo povodňový průtok až Q100. Došlo k vybudování opevnění koryta a opěrných zídek v úseku plánované úpravy.

Stavba byla rozdělena na 5 stavebních objektů. Stavební objekty: úprava koryta a rekonstrukce opevnění: Pro navýšení průtoku byla ve dně vytvořena kyneta, na kterou navazuje záhozová patka. O tuto patku je opřeno opevnění břehů z kamenného záhozu s urovnáním líce. Nad opevněním jsou břehy urovnány do jednotlivých sklonů a osety. Na břehové hraně je pomístně vybudovaná opěrná zídka z kamenného zdiva. Součástí stavby byla i rekonstrukce brodu a lávky (dva stavební objekty), které hradilo Město Žebrák. Posledním stavebním objektem bylo odkácení stávajícího břehového porostu a následná výsadba nového.

Náklad stavby činil 11 767 tis. Kč ( plus Město Žebrák 403 tis.Kč). Doba realizace 06/2012 – 12/2013.

ZKT Hostomice

Jedná se o úsek toku procházející intravilánem města Hostomice, koryto toku v zájmovém úseku prochází podél místních komunikací v zastavěném území. Z části upravené koryto bylo v daných poměrech nekapacitní. Při zvýšených průtocích docházelo k zaplavování přilehlých komunikací a nemovitostí podél toku.

Účelem akce je zkapacitnění koryta potoka Chumava na návrhový průtok Q50, aby přilehlé komunikace a nemovitosti nebyly ohrožovány zvýšenými průtoky.

Stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty: SO 01 Retenční přehrážka – z kamenného zdiva, záchytný prostor 550 m3 SO 02 Rekonstrukce dřevěných prahů a kamenných stupňů v km 11,818 - 13,040 SO 03 Zkapacitnění koryta v Hostomicích v km 11,267 - 11,801 - vybudování kynety z kamenného zdiva ve dně stávajícího koryta, pomístná rekonstrukce břehových zdí, výstavba zdi na pravém břehu v dolní části intravilánu. SO 04 Brod v km 11,730 SO 05 Odběr vody pro rybník v km 11,863 SO 06 Rekonstrukce klenbového mostku v km 13,009 – objekt hrazený městem Hostomice Doba realizace 11/2009 – 06/2011. Náklad stavby činil 6 361 tis. Kč.

Hořovice, Červený potok ř. km 12,9–13,3

Účelem stavby je zkapacitnění Červeného potoka v urbanizované části města Hořovice pro bezpečné převedení povodňového průtoku Q100. Zvýšení průtočné kapacity je realizováno výstavbou nových opěrných zdí, navýšením původních zdí, výstavbou protipovodňové hráze, odtěžením části dna původního koryta, úpravou původních spádových stupňů a zkapacitněním objektů na náhonu procházejícím Hořovicemi. Součástí stavby jsou přeložky plynu, veřejného osvětlení a úpravy na kanalizaci a výpustních objektech do toku.

Náklad stavby činil 22 mil. Kč

Litavka, Králův Dvůr – úprava koryta v ř. km 5,821–7,120

Účelem stavby je zajištění protipovodňové ochrany zástavby města Králova Dvora a jeho okolí proti povodním s kulminačním průtokem Q100, který je v současnosti udáván hodnotou 300 m3/s. Stavba navazuje na kapacitní úpravy Litavky provedené po povodni v r. 2002 a dle možností využívá zachovaných prvků dřívějších úprav. Koryto je vesměs rozšiřováno do levého břehu, kde je vytvářen složený lichoběžníkový profil s bermou. Břehy jsou opevněny kamennou rovnaninou. Na levém břehu v úseku, kde se Litavka výrazně přibližuje k tělesu dálnice D5, která bude úpravami také chráněna, byla provedena opěrná stabilizační zeď. Zeď je dlouhá 150 m, vysoká 4,3 m, provedená jako tížná, železobetonová s kamenným obkladem líce. Vytvořením zdi byla nejen zajištěna stabilita dálnice při povodních, ale bylo mezi ní a korytem Litavky možné vybudovat komunikaci pro možnost průjezdu údržby toku a vozidel integrovaného záchranného systému. Na pravém břehu ve stísněném prostoru u zahrad rodinných domků je rovněž vybudován kratší úsek se zdí.

Náklad stavby činil 95 mil. Kč

Protipovodňová opatření na Litavce – I. etapa, úsek Králův Dvůr

Navržené protipovodňové opatření umožní ochranu intravilánu města Králův Dvůr na průtok Q100. Akce navazuje na již provedenou úpravu koryta v ř.km 5,821 – 7,120. Ochrana je realizována převážně výstavbou hrázek a zídek na obou březích koryta. Součástí stavby je rovněž odstranění silničního mostu v ř.km 4,915, který nevyhovuje při průtoku návrhové povodně a jeho nahrazení novým mostem v ř. km 4,871 s kapacitním průtočným profilem.

Náklad stavby činil 139 mil. Kč

Zkapacitnění toku Skřípel

Obsahem stavby je zkapacitnění koryta Skřípelského potoka v obci Skřípel z původní kapacity Q2 až Q5 na kapacitu Q50. Příčný profil koryta v upravené části je  obdélníkový s opěrnými zdmi, na konci úpravy je vybudována sedimentační a retenční nádrž. Celková délka úpravy je616 m.

Náklad stavby činil 12 mil. Kč

Protipovodňová ochrana města Beroun

Protipovodňová opatření spočívají ve výstavbě trvalých betonových zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení. Nadzemní část navazuje na podzemní těsnící stěnu tvořenou převážně ocelovými štětovnicemi. Ochrana je navržena na Q100 s převýšením 0,3 m. Situačně je ochrana navržena nad soutokem Litavky a Berounky na pravém břehu Berounky a v části levého břehu Berounky.

Náklad stavby činil 125 mil. Kč

V následující tabulce je uveden přehled úprav vodních toků v zájmovém povodí.

Tab. č. 12: Přehled úprav vodních toků

| pořadové číslo úpravy | název projektu úprav vodních toků | termín zahájení, dokončení | Investor/zpracovatel | stav úprav (jsou připraveny, zahájeny, dokončují se, jsou dokončeny) | lokalizace úpravy od ř.km. | lokalizace úpravy do ř.km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZKT Rpety | 10/2012 – 12/2013 | Lesy České republiky | dokončeno | 3,450 | 4,120 |
| 2 | Stroupinský potok | 07/2007 – 07/2009 | Lesy České republiky | dokončeno |  |  |
| 3 | PPO Stroupinský potok III. - Žebrák | 06/2012 – 12/2013 | Lesy České republiky | dokončeno |  |  |
| 4 | ZKT Hostomice | 11/2009 – 06/2011 | Lesy České republiky | dokončeno | 11,818 | 13,040 |
| 5 | Hořovice, Červený potok ř. km 12,9–13,3 |  |  | dokončeno | 12,9 | 13,3 |
|  |  | 2014 | Povodí Vltavy, státní podnik |  |  |  |
| 6 | Litavka, Králův Dvůr – úprava koryta v ř. km 5,821–7,120 | 2012 | Povodí Vltavy, státní podnik | dokončeno | 5,821 | 7,120 |
| 7 | Protipovodňová opatření na Litavce – I. etapa, úsek Králův Dvůr | 2014 | Povodí Vltavy, státní podnik | dokončeno |  |  |
| 8 | Zkapacitnění toku Skřípel | 2012 | Povodí Vltavy, státní podnik | dokončeno |  |  |
| 9 | Protipovodňová ochrana města Beroun | 2012 - 2014 | Povodí Vltavy, státní podnik | dokončeno |  |  |

Ostatní opatření

VD Záskalská – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod

Obsahem stavby jsou úpravy hráze a bezpečnostního přelivu VD Záskalská na Červeném potoce v takovém rozsahu, aby i kontrolní povodeň Q10 000 o kulminačním průtoku 120 m3/s bezpečně prošla přes vodní dílo. Bylo rozšířeno spadiště, skluz a vývar při levém břehu, na koruně hráze je zřízen vlnolam výšky 1,1m se základem 1,4m zapuštěným do tělesa hráze. Součástí stavby jsou i další práce – injektáže, přemostění skluzu, inženýrské sítě atd.

Náklad stavby činil 109 mil. Kč

VD Dráteník – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod

Obsahem stavby jsou úpravy hráze VD Dráteník na Červeném potoce včetně výstavby nového sdruženého objektu s cílem zajistit bezpečný průchod kontrolní povodně Q1000 přes vodní dílo. Původní bezpečnostní přeliv byl zachován a v rámci nového sdruženého objektu věžového typu v nádrži byl vybudován nový bezpečnostní přeliv. Součástí sdruženého objektu jsou rovněž dvě nové spodní výpusti DN 500. Na koruně hráze byl vybudován nový vlnolam. Součástí stavby je i nová přístupová komunikace z pravého břehu.

Náklad stavby činil 55 mil. Kč

VD Pilská u Příbrami – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Vodní dílo Pilská na Pilském potoce nesplňovalo současně platné předpisy, neboť bezpečně nepřevedlo povodňovou vlnu s periodou opakování 10 000 let, která je pro toto dílo podle platné legislativy vlnou kontrolní a maximální kontrolní hladina překračovala mezní bezpečnou hladinu o 33 cm. Tento stav byl napraven vybudováním železobetonového vlnolamu na návodní hraně koruny hráze o minimální výšce1,1 m nad maximální niveletou koruny hráze. Součástí stavby jsou rovněž nové pozorovací vrty v podhrází a na vzdušné straně hráze.

Náklad stavby činil 7 mil. Kč

VD Suchomasty – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Vodní dílo Suchomasty na Suchomastském potoce nesplňuje požadavky bezpečnosti při povodních podle platných předpisů, neboť při převádění kontrolní povodňové vlny Q1000 přes vodní dílo by hladina v nádrži překročila stanovenou mezní bezpečnou hladinu. Obsahem stavby jsou úpravy hráze, spadiště a skluzu bezpečnostního přelivu, aby kontrolní povodeň Q1000 bezpečně prošla přes vodní dílo.

Historické povodňové události

Nejstarší zápis o povodni na Berounce je z roku 1872, což byla největší povodeň 19. století. Z dalších historických povodní stojí za zmínku ledová povodeň z roku 1947 a také povodeň z roku 1981. V roce 1986 vznikla povodeň z tajícího sněhu.

Povodeň 1872

Zhoubná povodeň se udála ve dnech 25. a 26. května roku 1872 na Litavce, Berounce, Vltavě a v okolních oblastech. Zcela bylo zničeno 200 domů, 520 jich bylo vážně poškozeno. Škody na majetku byly vyčísleny částkou sedm miliónů zlatých. Zahynulo 337 osob. Zkázu tehdejší povodně dokládají níže uvedené obrázky, které byly nakresleny dle skutečnosti.

Rozsah škod:  7 miliónů zlatých

Přibližný počet zaplavených domů: Zcela bylo zničeno 200 domů, 520 jich bylo vážně poškozeno.

| Protržení rybníka Míraka u Popovic | Zbořená kovárna v Nové Huti |
| --- | --- |
| Zatopené Berounské náměstí | Zcela zničená obec Hředle |

Povodeň srpen 2002

První vlna srážek ve dnech 6. - 7. 8.2002 zasáhla hlavně Čechy, méně již západní Čechy, střední Čechy a Jižní Moravu. Nejvyšší srážkové úhrny za tyto dva dny byly naměřeny v oblasti Českokrumlovska a Novohradských hor 130 mm – 200 mm, avšak např. ve stanici Staré Hutě až 254 mm.

Druhá vlna srážek byla v této části území 11. - 12. 8. 2002 Srážky postupně přecházely od západu na východ. Berounka v Berouně kulminovala 13. 8. 2002 ve 23 hodin při stavu 796 cm a průtoku 2170 m3/s, četnost opakování 500 - 1000 let.

Rozsah škod:

Beroun: 620 mil. Kč

Dobřichovice: 60 mil. Kč obecní majetek, 200-300 mil. Kč soukromý a firemní majetek

Řevnice: 18 mil. Kč obecní majetek

Hlásná Třebaň: 80 mil. Kč

Lety: 302 mil. Kč

Kotopeky: 0,5 mil. Kč

Nižbor: 17,7 mil. Kč

Přibližný počet zaplavených domů:

Dobřichovice: 500

Beroun: 241

Řevnice: 155

Lety: 110

Kotopeky: 1

Hlásná Třebaň: 220

Nižbor: 185

Černošice: cca 1000

Hořovice: 17

Zbečno: 25 + rekreační stavby

Přehled kritických bodů/záplavového území:

| Berounka, Řevnice | Berounka, Řevnice |
| --- | --- |
| Berounka, Zadní Třebaň | Berounka, Zadní Třebaň |

Povodeň červen 2013

Povodňová epizoda na konci května a na začátku června byla způsobena vydatnými srážkami. V období od 29. 5. do 5. 6. 2013 napršelo v Čechách v plošném průměru přes 100 mm, v některých oblastech až 180 mm. Zasaženo bylo nejprve povodí Berounky a pak postupně horní Vltava a vodní toky ve středních Čechách.

Litavka se dostala pouze do 1. SPA díky tomu, že povodeň na horním toku zbrzdila Vodní nádrž Láz. V Příbrami se tedy konala kulminace na 74 cm / 5 m³/s v pondělí po 17. h, díky potokům z brdské oblasti však na přítoku do Berouna stoupla už v sobotu do 1. SPA (150 cm) a v neděli večer do 3. SPA (250 cm), kulminovala v pondělí těsně po půlnoci při 260 cm / 145 m³/s (desetiletá voda) a rychle klesala, v úterý 4. 6. ve 21 hodin už i pod 1. SPA.

Na Berounce v Berouně tak byl 1. SPA (260 cm) pokořen v pátek po 20. h a 3. SPA (400 cm) na přelomu soboty a neděle, nejvyšší hladiny dosáhla Berounka v pondělí ve 21:30 stavem 577 cm / 1150 m³/s (více než dvacetiletá voda), 3. SPA byl odvolán až ve středu 5. 6. po 17. h a 1. SPA v sobotu 8. 6. před 18. h, nicméně nová povodeň nastala vzápětí a řeka znovu kulminovala v úterý 11. 6. po 14. h, tentokrát v pásmu 2. SPA s průtokem přes 320 m³/s, 1. SPA pak byl odvolán ve čtvrtek 13. 6. před polednem.

Rozsah škod:

ORP Beroun: 115 mil. Kč

ORP Hořovice 6 mil. Kč

ORP Příbram: 28,9 mil. Kč

Beroun: 58 mil. Kč

Lety: 8 mil. Kč

Hostomice: 0,8 mil. Kč obecní majetek

Hlásná Třebaň: 20 mil. Kč

Černošice: 49,6 mil. Kč

Libomyšl: 90 tis. Kč

Hořovice: 140 tis. Kč splašková kanalizace

Nové Strašecí: 350 tis. Kč

Přibližný počet zaplavených domů:

Lety: 28

Hostomice: 35

Hlásná Třebaň: 120

Beroun: 80

Nižbor: 11

Černošice: 560

Libomyšl: 20

Přehled kritických bodů/záplavového území:

| Berounka, kemp Karlštejn | Berounka, silnice Srbsko - Karlštejn |
| --- | --- |
| Berounka, Beroun | Berounka, Srbsko |
| Berounka, Mokropsy | Praha – Lahovice (soutok Vltavy a Berounky ) |
| Chumava, Neumětely | Velký rybník, Neumětely |
| Stroupínský potok, Žebrák | Červený potok, Osek |
| Červený potok, Hořovice | Kublovský potok, pod Cihelnou |
| Lokalita U Křížku, Kublov | Silnice III. tř., Kublov |
| Kublovský potok, Kublov | Kublovský potok, Kublov |

Návrh řešení, předmět projektu

Cílem projektu je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Berounky na území Středočeského kraje. Řešené území představuje široce pojaté území, které zahrnuje významné město této lokality – Beroun a dále středně velká sídla (např. Příbram, Hořovice, Nižbor, Černošice, Dobřichovice a Loděnice), která jsou ohrožována říčními i přívalovými povodněmi. Toto je doloženo v kapitole 3.1.3 Problematická místa a dále v kapitole 4 Historické povodňové události.

Cílem projektu je analyzovat toto území jako celek, zhodnotit možnosti protipovodňové ochrany jak v ploše povodí tak na vodním toku a prověřit již vytipované profily pro realizaci protipovodňových opatření zejména na přítocích Berounky ve Středočeském kraji tak i samotném toku Berounky.

Dále je vhodné zmínit, že Berounka je významným přítokem Vltavy v Praze a svými povodňovými průtoky zhoršuje hydrologickou situaci na Vltavě. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že správný návrh opatření v ploše povodí tak i na vodních tocích vede nejen ke snížení povodňového nebezpečí v povodí Berounky, ale také na toku Vltava.

Systém řešení bude vycházet z Metodiky Ministerstva životního prostředí (Věstník, 2008).

Opatření budou sledovat několik cílů:

- zvýšení retence vody v povodí,

- umožnění neškodného rozlivu vody v nivě,

- zvětšení retenční kapacity rybníků,

- zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech)

- ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravy vodních toků.

Projekt je rozdělen do celkem šesti částí v souladu s dokumentem „Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o stanovisko OOV MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z prostředku Operačního programu Životní prostředí“ (Praha, červen 2015, verze 1.1):

- Analytická část,

- Návrhová část,

- Majetkoprávní vypořádání,

- Vyhodnocení,

- Koncept DUR,

- Ostatní práce.

Všechny výše uvedené části jsou popsány v následujících kapitolách.

A. Analytická část

Cílem shromáždění a analýzy podkladů je dostatečně popsat stávající stav území z hlediska ohrožení povodněmi.

Proto, aby byl tento cíl úspěšně splněn, je třeba provést následující činnosti:

Popis řešeného území a analýza územně technických limitů

V rámci této položky bude proveden popis řešeného území z hlediska hydrologie, klimatologie, pedologie, způsobu využití území, atd. Dále budou řešeny územně technické limity jako např. limity dle územně plánovací dokumentace, inženýrské sítě, lokality ZCHÚ, SPA, EVL, aj. Dále budou zajištěny další související podklady nezbytné pro analýzu stávajícího stavu. Jedná se např.: historické údaje o minulých povodních, záplavová území, současnou i budoucí protipovodňovou ochranou, hydrotechnické podklady, krajinné studie, úhrn srážek, LPIS.

Výstup: textová část, mapová část

Biologický průzkum

Biologický průzkum představuje identifikaci možných vlivů spojených s realizací záměrů na zájmy hájené zákonem o ochraně přírody a krajiny. Biologický průzkum bude proveden formou rešerše ze stávajících dostupných podkladů. Budou vyjmenovány předměty ochrany v dotčeném území.

Výstup: textová část

Údaje o průtocích - zajištění hydrologických dat

Hydrologická data jsou nezbytná pro charakteristiky pro povodňové scénáře v horním a dolním profilu zájmového úseku toku a dále v místech všech významných přítoků tak, aby byly postiženy změny průtoku v řešeném úseku. Hydrologická data budou objednána od ČHMÚ. Celkem bylo vybráno 122 profilů pro N-leté vody a 56 profilů pro teoretické povodňové vlny.

| Subpovodí | Počet profilů pro QN | Počet profilů pro TPV100 a TPV20 |
| --- | --- | --- |
| Horní Berounka | 11 | 10 |
| Střední Berounka | 5 | 6 |
| Dolní Berounka | 18 | 18 |
| Loděnice | 11 | 8 |
| Litavka | 21 | 14 |
| Celkem | 66 | 56 |

Výstup: Hydrologická data (pdf).

Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu

Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu představuje analýzu míry povodňového ohrožení území rozlivy. Analýza bude provedena pomocí hydrodynamických výpočtů, které jsou nezbytné pro simulaci předem určených povodňových průtoků (Q5, Q20 a Q100), a tím určení základních hydraulických charakteristik, tj. rozlivů, hloubek a rychlostí v konkrétních lokalitách. Do hydrodynamických modelů budou zadána současná protipovodňová opatření. Těmito modely zle zjistit vliv jednotlivých opatření po toku a dále identifikovat lokality, kde bude nezbytné navrhnout další efektivní opatření jako ochranu obyvatelstva před negativními účinky povodní.

Výpočty budou provedeny pro vybrané úseky vodních toků podle následující tabulky, tj. 195,9 km vodních toků.

Tab. č. 13: Vybrané úseky vodních toků pro zpracování hydrodynamických modelů

| Vodní tok | Délka úseku v km | Začátek úseku | Konce úseku |
| --- | --- | --- | --- |
| Tyterský | 5,3 | Pod obcí Tytry | Nad obec Hvozd |
| Modřejovický | 2,2 | Pod Modřejovicemi | Nad obec Svinařov |
| Krakovský | 1 | Soutok s Šípským potokem | Nad obec Krakov |
| Všetatský | 1,5 | Pod obcí Všetaty | Nad obcí Všetaty |
| Javornice | 28 | Soutok s Berounkou |  |
| Hýskovský | 2,0 | soutok s Berounkou | nad Hýskovem |
| Berounka - potok | 2,0 | soutok s Berounkou | lok. Na Suchých lukách |
| Vůznice | 1,0 | pod obcí Běleč | nad obcí Běleč |
| Habrový | 10,0 | soutok s Berounkou | nad obec Nový Jáchymov |
| Bubovický | 1,2 | soutok s Berounkou | Nad Srbskem |
| Radotínský | 22,7 | soutok s Vltavou | pramenná oblast |
| Švarcava | 3,5 | soutok s Berounkou | nad obec Černošice |
| Všenorský potok | 2,0 | soutok s Berounkou | nad obce Všenory |
| Karlický | 2,0 | soutok s Berounkou | nad obec Karlík |
| Moklický | 2,0 | soutok s Berounkou | nad obec Řevnice |
| Svinařský | 2,0 | soutok s Berounkou | nad obec Zadní Třebáň |
| Halounský | 3,0 | soutok se Svinařským potokem | nad obec Halouny |
| Všeradice - potok | 0,8 | pod obcí Všeradice | nad obcí Všeradice |
| Bělečský potok | 1,0 | soutok Stříbrným potokem | nad obec Běleč |
| Budňanský potok | 1,0 | soutok s Berounkou | nad obec Karlštejn |
| Počapeslský | 2,5 | soutok s Litavkou | nad obec Počaply |
| Stroupínský | 17,0 | soutok s Červeným potokem | nad obec Záluží |
| Červený | 21,0 | soutok s Litavkou | nad obec Neřežín |
| Litavka* | 9,58 | pod obcí Libomyšl, Lochovice a Jince | nad obcí Libomyšl, Lochovice a Jince |
| Chumava | 12,5 | soutok s Litavkou | nad obec Hostomice |
| Podlužský potok | 7,5 | soutok s Litavkou | nad obcí Podluhy |
| Příbramský | 8,0 | Soutok s Litavkou | nad městem Příbram |
| Počapeslský | 2,5 | soutok s Litavkou | nad obec Počaply |
| Loděnice | 18,2 | pod obcí Jánská | nad obec Nenačovice |
| Přílepský | 2,0 | soutok s Loděnicí | nad obec Christenice |
| Nenačovice 2 přítoky | 2 | soutok s Loděnicí | nad obec Nenačovice |
| Šmanták | 1,5 | soutok s Loděnicí | nad obcí Kamenné Žehrovice |
| Celkem | 195,9 |  |  |

Pozn.: Pro zbylé úseky Litavky a celou Berounku budou využity stávající hydrodynamické modely, které jsou v majetku Povodí Vltavy, státní podnik.

Výstup: text, mapy záplavových čar pro jednotlivé povodňové scénáře a s vyznačením ohrožených objektů (pdf).

Splaveninová analýza

Splaveninová analýza bude provedena pro úseky vodních toků dle tabulky č. 13. která vyhodnotí splaveninový režim řešeného vodního toku a to za účelem eliminace návrhu nevhodných opatření, které by mohly negativně ovlivnit splaveninový režim, anebo naopak pro návrh opatření pozitivně ovlivňujících tento režim.

Výstup: text, tabulky (pdf)

Stanovení odtokových poměrů

Výpočet odtokových poměrů bude proveden pro tzv. „kritické profily“, kterými se soustředěný povrchový odtok a transportované produkty eroze-splaveniny dostávají do zastavěného území obce. K těmto profilům se s využitím DMT specifikují sběrná území. K jednotlivým „kritickým“ závěrovým profilům se vypočítají základní charakteristiky přímého odtoku a zároveň se posoudí možnosti jeho bezpečného převedení do recipientu. V častých případech jsou přirozené dráhy soustředěného odtoku zastavěny.

V řešeném území se nachází dle www.povis.cz celkem 197 kritických profilů (viz kap. 3.2.3), pro které bude posčítána splaveninová analýza.

Výstup: text, mapy s vyznačením kritických profilů a jejich přispívajících ploch (pdf)

Informace o KPÚ v řešeném území

Budou shromážděny informace o komplexních pozemkových úpravách v řešeném území. Pro každou KPÚ bude dohledán zpracovatel, termíny zahájení a ukončení KPÚ, zjištěno zda-li je zpracován plán společných zařízení a budou vyjmenována opatření týkající se vodního hospodářství.

Výstup: textová část

Terénní průzkum

Terénní průzkum bude proveden pro zjištění stávajícího stavu vodních toků a území, dále bude sloužit pro zadání geodetického zaměření a pro geomorfologickou analýzu a návrhy opatření. Budou evidovány objekty na toku, charakter koryta a inundace (stanovení drsnosti), úpravy koryta, protipovodňová opatření.

Terénní průzkum bude proveden zejména se zaměřením na místa 197 kritických profilů a na úseky vodních toků, ve kterých bude zpracován hydrodynamický model– viz Tab. č. 13.

Výstup: Fotodokumentace (jpg)

Geodetické zaměření pro potřeby studie

Geodetické podklady, které popisují geometrii vodního toku, objekty na vodním toku a také inundační území. Geodetické zaměření je nutné pro vytvoření digitálního modelu terénu a následné sestavení hydrodynamického modelu proudění. Jedná se především o vybrané příčné profily, objekty, případně vedení osy toku.

Předpokládá se provést zaměření na 195,9 km vodního toku dle tabulky č. 13.

DMR 5G představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Data DMR 5G budou především sloužit pro sestavení digitálního modelu terénu a následné sestavení hydrodynamického modelu proudění. Data mohou být dále využita pro přesnější sestavení srážkoodtokového modelu a pro výpočet erozního ohrožení. Data DMR 5G budou objednány od ČÚZK – celkem 450 listů.

Výstup: Geodetické zaměření (dwg/dgn/xyz)

Hydromorfologická analýza

V rámci hydromorfologické analýzy bude provedena analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě a analýza současného stavu odklonu vodopisné sítě vodních toků 
a niv od potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě.

Analýza bude zpracována podle Metodiky odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Výstupem je procentuální hodnocení hydromorfologického stavu (100 % ideální stav). Na základě dosažených výsledků je možné následně navrhnout taková opatření, která zajistí dobrý hydromorfologický stav vod (60 % potenciálu dynamické rovnováhy vodního toku) nebo se k tomuto stavu co nejvíce přiblížit.

Hydromorfologická analýza bude provedena pro úseky vodních toků dle tabulky č. 14 tj. celkem pro 195,9 km úseků vodních toků.

Výstup: Výsledné hodnocení stavu (text, tabulky, graf(y) GMF potenciálu)

Majetkoprávní analýza

V rámci tohoto bodu budou zajištěny katastrálních mapy a identifikace vlastníků.

Katastrální mapy slouží pro identifikaci vlastníků dotčených pozemků a následnému posouzení realizovatelnosti opatření. Data budou pořízena od ČÚZK. Pokud bude k dispozici digitální katastr (DKM, KM-D), bude využita možnost volného stažení souboru geodetických informací (kresba parcel) z portálu ČUZK.

Výstup: Tabulková příloha

Zajištění podkladových mapových děl

Mapy slouží k základní orientaci v území, k zadávání topologie numerických modelů (nejlépe 
v kombinaci s leteckými snímky) a dále k vykreslování výsledků v podobě doplněných mapových výstupů. Jako mapový podklad je zvolena geodatabáze ZABAGED, rastrová základní mapa 1:10 000 
a letecké snímky.

Výstup: Ortofotomapa, ZM 10 (tiff)

B. Návrhová část

Na základě popisu stávajícího stavu a identifikace problémových lokalit jsou v následujícím kroku navržena opaření. Cílem je splnění požadované míry ochrany před erozí půdy, povodněmi a současně dosažení dobrého hydromorfologického stavu vod.

Komplex přírodě blízkých ochranných opatření zahrnuje návrh na zemědělské a lesní půdě a návrh 
v řešeném území na tocích a v nivě včetně zastavěného území. Návrh opatření k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vychází z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí. Jejich ovlivnění vede ke snížení objemu povrchového odtoku kulminačního průtoku.

Návrh opatření

V rámci této kapitoly budou navržena opatření:

- v ploše povodí (na zemědělské půdě, na lesní půdě),

- na vodních tocích a v nivě zastavěného území.

Studie bude navrhovat přednostně ta opatření, která budou financovatelná ze současně platného Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020.

Tam, kde byly KPÚ dokončeny, nebo zahájeny nebude zpracovatel studie navrhovat opatření ke snížení povodňového ohrožení, neboť se předpokládá, že v rámci KPÚ byla taková opatření navržena. Jedná se celkem o 34 399 ha celkem 61 katastrálních územích.

Bude se jednat zejména o opatření k ochraně intravilánu měst a obcí před povodněmi:

- zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

  - realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),

  - zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

  - zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,

  - umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (výstavba ochranných nádrží – suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)

Opatření v ploše povodí

Opatření budou navrhována v povodích kritických bodů z www.povis.cz. Tato opatření budou snižovat nebezpečí z přívalových srážek (bleskových povodní). Některá ideová opatření navržená v projektu Strategie pouze ve vybraných povodí kritických bodů budou ve Studii odtokových poměrů využita. U ostatních povodí kritických bodů budou navrhována opatření financovatelná ze současně platného Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. Bude se tedy zejména jednat o suché retenční nádrže a průlehy. Na obrázku níže jsou kritické body zobrazeny červenou barvou a jejich povodí fialovou šrafou.

Opatření na vodních tocích a v nivě zastavěného území

V části opatření na vodních tocích a nivě zastavěného území budou prověřena všechna významná opatření v zájmovém území.

Jako významná opatření budou rozpracovány možnosti zadržení povodňových událostí pomocí suchých nádrží na přítocích Berounky. Významná opatření mohou být jednak profily vycházející z projektu Strategie nebo to může být konkrétní profil s projektovými parametry (např. generel LAPV). Významná opatření mohou být další suché nebo vodní nádrže zjištěné v rámci analytické části Studie odtokových poměrů. Na obrázku níže jsou významná opatření zobrazena modrou barvou.

Tab. č. 14: Přehled významných opatření v zájmovém území

| Identifikátor/ název | Tok | Náklady (tis. Kč) | Plocha zátopy (ha)/délka úpravy (m) | Zásobní prostor (mil m3) | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nádrž VN_2031 | Krakovský potok | 63 338 | 7,1 |  | Strategie |
| Nádrž VN_2030 | Přítok Rousínovského potoka | 68 689 | 5,6 |  | Strategie |
| Nádrž VN_2029 | Tyterský potok | 74 548 | 7,4 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1078 | Habrový potok | 109 998 | 10,2 |  | Strategie |
| Nádrž VN_1035 | Hýskovský potok | 49 930 | 3,5 |  | Strategie |
| Nádrž VN_1036 | Přílepský potok | 49 609 | 4,9 |  | Strategie |
| Nádrž VN_1026 | Bubovický potok | 46 679 | 3,8 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1023 | Karlický potok | 74 268 | 9,2 |  | Strategie |
| Nádrž VN_1025 | Švarcava | 76 949 | 8,1 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1024 | Švarcava | 82 827 | 6,5 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1014 | Podlužský potok | 116 987 | 14,8 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1015 | Podlužský potok | 37 895 | 3,9 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1016 | Podlužský potok | 68 141 | 11,0 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1010 | Červený potok | 79 324 | 8,0 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1007 | Vraní potok | 11 203 | 1,6 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1006 | Stroupínský potok | 342 600 | 56,9 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1146 | Stroupínský potok | 177 800 | 42,2 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1013 | Chumava | 452 600 | 55,9 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1011 | Jalový potok | 180 000 | 16,3 |  | Strategie |
| Nádrž SN_1012 | Jalový potok | 79 706 | 11,5 |  | Strategie |
| Javornice | Javornice |  | 103,4 | 10,6 | LAPV |
| Kleštěnice | Jalový potok |  | 62,3 | 6,5 | LAPV |
| PBPO v zastavených územích: |
| Tytry | Tyterský potok |  | 700 |  | Strategie |
| Modřejovice | Modřejovický potok |  | 850 |  | Strategie |
| Všetaty | Všetaský potok |  | 1 150 |  | Strategie |
| Roztoky | Berounka |  | 2 700 |  | Strategie |
| Loděnice, Chrustenice | Loděnice |  | 4 000 |  | Strategie |
| Chodouň | Chumava |  | 1 500 |  | Strategie |
| Libomyšl, Lochovice | Litavka |  | 2 600 |  | Strategie |
| Hředle, Záluží | Stroupínský potok |  | 3 700 |  | Strategie |
| Praskolesy, Kotopeky, Komárov | Červený potok |  | 4 000 |  | Strategie |

Dále budou v povodněmi ohrožených městech a obcích nebo jejich částech přírodně blízkým způsobem navrhována a prověřována intravilánová PPO (např. povodňové parky, zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků, přirozené rozlivy). Na obrázku níže jsou úseky pro návrh intravilánové PPO zobrazeny oranžovou barvou.

Projekt navrhuje nejen přírodě blízká protipovodňová opatření, ale přináší další příznivé účinky pro zlepšení ekologického stavu vodního toku (např. zlepšení morfologického stavu vodního toku), realizace projektu přímo nebo nepřímo pozitivně ovlivní vodní režim (např. povodňové parky), přispěje k adaptaci území na důsledky klimatické změny, přispěje ke vzniku nových biotopů apod.

Lokality pro zlepšení špatného ekologického stavu toku jsou zobrazeny na obrázku níže zelenou barvou.

Bude proveden obecný popis navrhovaných opatření, cíle opatření (ochrana konkrétních lokalit, snížení rizika povodní, návrhová hodnota intravilánu – např. Q50, Q100, snížení rizika bleskových povodní v kritických bodech).

Obr. č. 45: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí horní Berounka

Obr. č. 46: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí střední Berounka

Obr. č. 47: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí dolní Berounka

Obr. č. 48: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí Litávka

Obr. č. 49: Přehled oblastí k řešení odtokových poměrů v subpovodí Loděnice

Výstup: textová část (pdf), grafická příloha (pdf)

Výroba mapových podkladů, výkresů

Pro každé opatření bude vypracováno technické řešení včetně parametrů, dále budou zpracovány, pokud je to relevantní pro opatření podélné profily, příčné profily, situační výkres širších vztahů, celkový situační výkres, mapa výsledků majetkoprávního projednání.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

Výpočty účinnosti navrhovaných opatření

Pro navržená opatření bude spočítána jejich účinnost. Pro opatření na vodních tocích a v nivě typu retenční nádrž, suchá nádrž, poldr, zvýšení rozlivu bude spočítána transformace povodňové vlny pro Q5, Q20 a Q100. Pro opatření v ploše povodí, mimo vodní tok (v lokalitách kritických bodů) bude spočítán objem zadržené vody.

Výstup: tabulková část

C. Majetkoprávní vypořádání

Pro navržená opatření budou na základě katastru nemovitostí identifikovány dotčené pozemky 
a jejich vlastníci. Tito budou kontaktováni za účelem vyjádření se k navrhovanému řešení (opatření). Tímto bude zjištěn názor vlastníků pozemků na navrhované opatření, a tudíž také bude možné přiřadit opatření váhu realizovatelnosti na základě tohoto vyjádření.

Dále budou kontaktovány dotčené organizace státní správy za účelem získání stanoviska k uvažovanému záměru.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle požadavků dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

D. Vyhodnocení

Cílem této kapitoly je zhodnotit efektivnost opatření z hlediska jejich účinnosti a zároveň z hlediska realizovatelnosti.

Budou provedena tato hodnocení:

- zhodnocení územně technické limity, které by mohly mát vliv na realizovatelnost opatření;

- zhodnocení vlivu opatření na hydromorfologický stav (popis kde došlo ke zlepšení, kde se stav nemění a proč);

- hydrotechnické posouzení (zjištění změny rozsahu rozlivu vlivem transformace povodňové vlny)

- analýza odtokových poměrů vlivem navrhovaných opatření (v lokalitách kritických bodů)

Budou stanoveny N-leté ovlivněné průtoky Metodikou pro stanovení N-letých průtoků ovlivněných protipovodňovými opatřeními Kašpárek, L. a Hanel, M. (2011).

Následně budou provedeny nezbytné úpravy opatření včetně zdůvodnění a sestaven výsledný návrh souboru opatření s uvedením priorit a etapizace souboru opatření. Pro každé opatření bude zhotoven rozpočet vč. výkazu výměr.

Výstup: textová část, tabulková část, grafická část. Vše dle požadavků dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci“.

E. Koncept DUR

Koncept DUR bude zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí konceptu DUR bude i detailní geodetické zaměření uvažované lokality, případně potřebný biologický průzkum a chemická analýza sedimentu.

F. Ostatní práce

Prezentace studie

Tato část projektu je věnována propagaci projektu. Žadatel předpokládá prezentaci projektu pro dotčené obce za začátku projektu, v průběhu a v závěru projektu.

Výstup: prezenční listiny, prezentace (pdf)

Webové stránky projektu

K projektu budou vytvořeny webové stránky projektu, které budou sloužit k informování veřejnosti 
o průběhu projektu.

Výstup: webové stránky projektu (html)

Kompletace

Tato část se věnuje kompletaci projektu (tisky, …).

Výstup: celý projekt v listinné podobě + elektronické podobě na CD/DVD.

  - Struktura studie

Struktura studie bude odpovídat dokumentu „Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o stanovisko OOV MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z prostředku Operační program Životní prostředí“, (Praha, červen 2015, verze 1.1). – viz příloha č. 10.2 Struktura studie a struktura příloh studie.

Struktura příloh studie bude odpovídat Struktury příloh studie – viz příloha č. 10.2. Struktura příloh studie a struktura příloh studie.

Časový harmonogram prací

Harmonogram prací je uveden pro jednotlivé části projektu, přičemž celková délka zpracování projektu činí 28 měsíců.

Z kapitoly 5. je rozdělení na etapy následující:

| Část projektu: | Délka trvání |
| --- | --- |
| A. Analytická část | 10 měsíců |
| B. Návrhová část | 4 měsíce |
| C. Majetkoprávní vypořádání | 4 měsíce |
| D .Vyhodnocení | 5 měsíce |
| E. Koncept DUR | 4 měsíce |
| F. Ostatní práce | 3 měsíce |
| Celkem | 28 měsíců |

Detailní harmonogram je v příloze č. 10.3 Harmonogram

Kalkulace nákladů

Celkové náklady projektu podle položkového rozpočtu činí: 19 415 404 Kč bez DPH.

Žadatel bere v úvahu podmínku kofinancování ve výši 15 % uznatelných nákladů z vlastních prostředků.

Tab. č. 15: Kumulovaný rozpočet projektu

| Část | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Analytická část | 12 135 304 | 2 548 414 | 14 683 718 |
| B. Návrhová část | 1 016 000 | 213 360 | 1 229 360 |
| C. Majetkoprávní vypořádání | 512 000 | 107 520 | 619 520 |
| D .Vyhodnocení | 2 826 500 | 593 565 | 3 420 065 |
| E. Koncept DUR | 2 617 600 | 549 696 | 3 167 296 |
| F. Ostatní práce | 308 000 | 64 680 | 372 680 |
| Náklady celkem: | 19 415 404 | 4 077 235 | 23 492 639 |

V rámci projektu bude komplexně řešeno 195,9 km vodních toků dle Tab. č. 14.

Podrobný rozpočet projektu je uveden v příloze č. 10.4 Rozpočet.

Zajištění udržitelnosti projektu

V rámci projektu nejsou pořizovány žádné systémy, dokumenty nebo zařízení, které by vyžadovaly náklady na provoz a údržbu a které by bylo nutné po dobu 5 let udržovat.

Vazba navrhovaného projektu na koncepční dokumenty

Soulad s metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření

Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření, zveřejněnou na www.povis.cz.

Koncepční dokumenty Středočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany Středočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany Středočeského kraje (dále jen „koncepce“) byla zpracována k prosinci roku 2010. Koncepce se týká především:

- vymezení zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně chráněných před povodněmi;

- aktualizace seznamu záplavových území a návrhu opatření vhodných ke zvýšení retence vody v krajině;

- návrhu řešení protipovodňové ochrany obcí Středočeského kraje se shrnutím formou karet jednotlivých řešených obcí.

Ze závěrů a doporučení projektu vyplývá, že největší počet ohrožených obyvatel je v povodí Labe (10 241), kde jsou v deseti lokalitách protipovodňová opatření na vyšším stupni přípravy nebo ve výstavbě (Hořín). Realizací těchto akcí dosáhne cílové ochrany 5161 obyvatel.

Dle koncepce se v povodí Berounky se nachází celkem 32 lokalit s nedostatečnou ochranou před povodněmi, v nichž bylo identifikováno celkem 6 409 ohrožených obyvatel. Protipovodňová opatření jsou připravována pouze v Berouně a Králově Dvoře na Litavce, největší problémy přetrvávají v obcích přímo na Berounce, kde je hustá rekreační zástavba, z velké části využívaná pro trvalé bydlení.

Z výše uvedeného vyplývá, že další pozornost by měla být věnována povodí Berounky, kde by měly být zpracovány pro ohrožené lokality studie proveditelnosti a pozornost věnována zvláště městu Černošice, kde je ohroženo 774 trvale žijících obyvatel podle údajů ČSÚ, ve skutečnosti může být jejich počet až dvojnásobný.

V povodí Berounky je identifikován zvýšený výskyt povodní na malých vodních tocích (za období 1881-2003), dále jsou zde identifikovány extrémní přítoky malých vodních toků zejména v jižní části povodí (viz Obr. č. 50).

Obr. č. 50: Extrémní přítoky malých vodních toků

Navrhovaný projekt Studie odtokových poměrů je v souladu s Koncepcí protipovodňové ochrany Středočeského kraje.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

V zásadách územního rozvoje Středočeského kraje nejsou speciální požadavky na protipovodňovou ochranu.

Navrhovaný projekt je proto v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, zlepšování retenční schopnosti krajiny a zpomalování odtoku z povodí jsou prioritními opatřeními při ochraně před přívalovými povodněmi.

Koncepční dokumenty České republiky

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

Řešení protierozních a protipovodňových opatření jsou v souladu se zásadami uvedenými ve vládním dokumentu „Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR“ (usnesení vlády ČR č. 382, ze dne 19. 4. 2000). Zde jsou uvedeny následující zásady:

- preventivní opatření pro ochranu před povodněmi je nejefektivnější formou ochrany,

- efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených (hydrologických) povodích a s ohledem na provázání vlivů jednotlivých opatření podél vodních toků,

- pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retenci vody v území a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků,

- pro návrhy k ochraně před povodněmi je třeba využívat kvalitní informace o geomorfologii území, rostlinném pokryvu, složení půdy a moderní informační technologie umožňující modelování povodní,

- na zabezpečení realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých účinků povodní se musí podílet vlastníci a správci nemovitostí,

- s ohledem na charakter území a geografickou polohu České republiky je nezbytné řešit ochranu před povodněmi v mezinárodním kontextu, zejména v rámci stávajících mezistátních dohod o spolupráci v povodích řek přesahujících hranice státu.

Vedle opatření strukturálních je nezbytné aplikovat a vyvíjet také opatření nestrukturální, spočívající v konstrukci varovných systémů a operativním řízení odtoku vody z povodí. Podstatou účinné protipovodňové ochrany je tedy nejen prevence v povodí, ale při vlastním průběhu povodňových situací i sled účinných zásahů v reálném čase, zejména operativní řízení odtoku.

Navrhovaný projekt je v souladu se Strategií ochrany před povodněmi pro území ČR, protože bude navrhovat jak strukturální tak nestrukturální opatření.

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice

Projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí.

V rámci projektu nebylo možné řešit celé území České republiky ve stejné podrobnosti. Byl tedy proveden výběr území z hlediska rizika povodní a eroze. Pro tuto kategorizaci byla uplatněna tři hlediska:

- ohrožení trvale bydlících osob,

- ohrožení majetku,

- erozní ohroženost.

Bylo přistoupeno ke kategorizaci území dle míry ohrožení: A – velmi vysoká míra ohroženosti, B – vysoká míra ohroženosti a C – střední míra ohroženosti dle průniku výše citovaných kritérií v rámci povodí vyšších řádů (IV a III), tj. malých povodí o ploše v desítkách popř. v stovkách kilometrů. Míra přesnosti detailu tak nemohla být logicky velká, ale posloužila k základnímu rozdělení pracnosti projektu. Údaje pro kategorizaci území byly využity z přípravných prací z plnění Směrnice 
o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik (etapa předběžného vyhodnocení povodňových rizik). Důležité je však vědět, že všechna území v kategorii A, B a C mají stejnou míru podrobnosti 
v analytických pracích a liší se pouze mírou podrobnosti zpracování návrhů opatření. Zatím 3 co oblast kategorie C není zpracovávána do úrovně opatření, kategorie B již opatření zpracovávána má, ale pouze jako skupinu opatření a kategorie A je řešená v podstatě do detailů. Úroveň C i B lze tedy 
v budoucnu dopracovat do úrovně A a to v těch lokalitách, kde to bude naléhavé. Kategorizace byla provedená především proto, aby se tak rozsáhlý projekt dal vůbec časově a finančně zvládnout. Ostatní území lze podobnými odbornými kroky dopracovávat.

V projektu byly stanoveny ideové návrhy opatření v povodích kritických bodů, přičemž byla využita vrstva kritických bodů, která byla použita v Plánu dílčích povodí (obsahuje 524 kritických bodů). Byla řešena také významnost jednotlivých kritických bodů.

Zájmové povodí Berounky spadá do území kategorie A.

Navrhovaný projekt je v souladu Strategií ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice.

Plán dílčích povodí

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, jejímž cílem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech ochrany vod (jako složky životního prostředí), trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, (zejména pro zásobování pitnou vodou a ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod).

V rámci celého procesu plánování v oblasti vod jsou v jednotlivých oblastech povodí navrhována opatření, která povedou k dosažení „dobrého stavu“ povrchových a podzemních vod, (resp. ve vodních útvarech jako základních jednotkách managementu povodí) do roku 2015, případně nejpozději v následujících dvou šestiletých obdobích.

Nový, moderní proces plánování v oblasti vod pro celý prostor Evropské unie založila Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000, která nabyla účinnosti dne 22. prosince 2000 (dále jen „Rámcová směrnice“). V oblasti ochrany před povodněmi byla návazně dne 23. října 2007 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“).

Plán oblastí povodí Berounky byl k 22. 12. 2015 aktualizován a nahrazen tzv. plánem dílčích povodí – Plán dílčího povodí Berounky.

Zájmový úsek povodí Berounky se nachází v západní části Středočeského kraje, částečně zasahuje do východní části Plzeňského kraje a jihozápadní části Hlavního města Praha. Pro vyšší přehlednost bylo vymezené území rozděleno do 5 subpovodí (subpovodí horní Berounka, subpovodí střední Berounka, subpovodí dolní Berounka, subpovodí Litávka a subpovodí Loděnice). V přehledu níže je uveden seznam vodních útvarů v subpovodích zájmového území.

- Subpovodí horní Berounka

BER_0650	Javornice od pramene po Šípský potok

BER_0660	Šípský potok od pramene po ústí do Javornice

BER_0670	Javornice od toku Šípský potok po ústí do toku Berounka

BER_0720	Úporský potok od pramene po ústí do toku Berounka

BER_0730	Berounka od toku Strela po Rakovnický potok

- Subpovodí střední Berounka

BER_0810	Klícava od pramene po ústí do toku Berounka

BER_0820	Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka

- Subpovodí dolní Berounka

BER_0930	Svinarský potok od pramene po ústí do toku Berounka

BER_0940	Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava

- Subpovodí Litávka

BER_0830	Litavka od pramene po Obecnický potok

BER_0840	Litavka od toku Obecnický potok po tok Chumava

BER_0850	Chumava od pramene po ústí do toku Litavka

BER_0860	Litavka od toku Chumava po Cervený potok

BER_0870	Cervený potok od pramene po Stroupínský potok

BER_0880	Stroupínský potok od pramene po ústí do toku Cervený potok

BER_0890	Cervený potok od toku Stroupínský potok po ústí do toku Litavka

BER_0900	Litavka od toku Cervený potok po ústí do toku Berounka

- Subpovodí Loděnice

BER_0910	Lodenice od pramene po Lhotecký potok

BER_0920	Lodenice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka

Opatření navrhovaná v zájmových vodních útvarech.

Program opatření a ostatní opatření

Tab. č. 16: Opatření ve vodním útvaru BER_0810 Klíčava od pramene po ústí do toku Berounka

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| BER205001 | Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí |

Tab. č. 17: Opatření ve vodním útvaru BER_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| BE110015 | Ekologická povodňová berma Srbsko |
| BE110013 | Revitalizace toku a nivy Berounky pod Berounem |

Tab. č. 18: Opatření ve vodním útvaru BER_0830 Litavka od pramene po Obecnický potok

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| BER220099 | Revitalizace Litavky Láz - Bohutín (BE110045) |
| BER220100 | Revitalizace Litavky Havírna - Podlesí (BE110046) |
| BER220101 | Revitalizace Litavky Trhové Dušníky (BE110048) |
| BER220102 | Revitalizace Litavky Lochovice - Libomyšl (BE110050) |

Tab. č. 19: Opatření ve vodním útvaru BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| BE110005 | Revitalizace Loděnice Nenačovice |

Navrhovaný projekt je v souladu s Plánem dílčího povodí Berounky, protože opatření navržená v studii budou jednak opatření v ploše, která zlepší stav vodních útvarů (snížení povrchového odtoku ze zemědělsky využívaných pozemků a tím dojde ke snížení neseného znečištění (zejména hnojiva) a dále opatření na vodních tocích, např. revitalizace vodních toků, která zlepší jejich hydromorfologický stav a přispěje k druhové rozmanitosti jak fauny, tak i flóry (oživení makrozoobentosu, fytoplantkonu, makrofyt, rybího společenstva, atd.).

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí České republiky představuje dlouhodobou koncepci v oblasti vod. Jeho pořizovatelem je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady a krajskými úřady.

V reakci na připomínky Evropské komise (tzv. infringement) k implementaci rámcové směrnice 2000/60/ES byla pro druhé plánovací období, úpravou stávající legislativy (novela vodního zákona č.150/2010 Sb.), stanovena nová struktura zpracování plánů povodí. Aktualizace plánů povodí do roku 2015 bude probíhat ve třech úrovních - pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí. Národní plány povodí v 2. období zastupují koncepční dokument „Plán hlavních povodí“ využívaný v 1. plánovacím období.

Národní plán povodí Labe je doplněn plány dílčích povodí pro pět dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe.

Národní plán povodí Labe obsahuje opatření z Plánů dílčích povodí. Navíc jsou v Národním plánu specifikována opatření typu C, tedy opatření celostátní působnosti.

Výčet opatření typu C Národního plánu povodí:

CZE219001 - Sucho a nedostatek vodních zdrojů

CZE216002 - Území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu

CZE216001 - Hospodaření na rybnících

CZE215001 - Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady)

CZE212002 - Zprůchodnění říční sítě

CZE212001 - Obnova přirozených koryt vodních toků

CZE210001 - Strategie k postupnému omezení nebo úplnému zastavení vnosu nebezpečných látek do povrchových vod

CZE208003 - Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody

CZE208002 - Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí

CZE208001 - Snižování znečištění v atmosférické depozici

CZE205001 - Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod

Navrhovaný projekt je v souladu s Národním plánem povodí Berounky, jelikož opatření navržená v studii budou jednak opatření v ploše, která zlepší stav vodních útvarů (snížení povrchového odtoku ze zemědělsky využívaných pozemků a tím dojde ke snížení neseného znečištění (zejména hnojiva) a dále opatření na vodních tocích, např. revitalizace vodních toků, která zlepší jejich hydromorfologický stav a přispěje k druhové rozmanitosti jak fauny, tak i flóry (oživení makrozoobentosu, fytoplantkonu, makrofyt, rybího společenstva, atd.).

Plán pro zvládání povodňových rizik

Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik navazuje na činnosti vyplývající z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“) ze dne 23. října 2007. Cílem Povodňové směrnice je stanovení rámce pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodněmi ve Společenství. Povodňová směrnice byla plně transponována v únoru 2011 vodním zákonem 254/2001 Sb., ve znění zákona 150/2010 Sb. a vyhláškou č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a o plánech pro zvládání povodňových rizik.

Ochrana před povodněmi ve smyslu Povodňové směrnice má tři základní postupy s následujícími termíny:

1. předběžné vyhodnocení povodňových rizik, jejichž cílem je určení oblastí s významným povodňovým rizikem (s termínem do 22. 12. 2011),

2. zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik v oblastech z bodu 1, jejichž cílem je vymezit plochy s potenciálně nepříznivými následky spojenými s povodněmi (s termínem do 22. 12. 2013),

3. zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik, jež mají obsahovat opatření ke zmírnění nebo odstranění nepříznivých účinků povodní v plochách stanovených v bodě 2 (s termínem do 22. 12. 2015).

V předběžném vyhodnocení byly stanoveny úseky s významným povodňovým rizikem. V druhém kroku se v těchto lokalitách zpracovali mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Následovalo zpracování tzv. Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem.

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Jejich pořízení vychází vyhlášky č. 24/2011Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik a její přílohy č. 3 jako reakce na skutečnost, že plány povodí jsou sestavovány na 3 úrovních (dílčí povodí, národní část mezinárodní oblasti povodí a mezinárodní oblast povodí).

Úlohou DOsVPR je poskytnout na úrovni dílčích povodí potřebné podklady pro sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik na národní úrovni. DOsVPR je koncipována jako příloha k plánům dílčích povodí.

V zájmovém území se nachází celkem tři úseky s významným povodňovým rizikem. Jedná se o Berounku PL-12, Litavku PVL-13 a Loděnici PVL-35.

V Tab. č. 20 je uveden seznam navrhovaných a dosud nerealizovaných opatření vycházející ze všech dostupných podkladů, který je relevantní pro celou oblasti s významným povodňovým rizikem (Berounku PL-12, Litavku PVL-13 a Loděnici PVL-35)

Tab. č. 20: Seznam konkrétních opatření

| ID opatření | název opatření |
| --- | --- |
| BER217086 | Nádrž Chumava na Chumavě |
| BER217087 | Nádrž Hředle II na Stroupínském potoce |
| BER217091 | Městská část Praha Lipence - obtokové koryto |

V níže uvedené tabulce je seznam vybraných vhodných opatření vztahující se k OsVPR 10100002_2 (PL-1-2) k dosažení obecných cílů vycházející z analýzy a současného stavu a možností s výhledem do roku 2027 pro výše uvedené obce nebo jinak definovaných skupiny ploch v ohrožení.

Tab. č. 21: Seznam obecných opatření

| ID opatření | Název opatření | Kód lokality | Aspekt opatření | Územní dopad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BER217022 | Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) | Celé oblasti PVL-012 Berounka, PVL-013 Litavka | Prevence 1.1.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217023 | Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení | Celé oblasti PVL-012 Berounka, PVL-013 Litavka | Prevence 1.1.2 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217024 | Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj. | Celé oblasti PVL-012 Berounka, PVL-013 Litavka | Prevence 1.3.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217025 | Individuální PPO vlastníků nemovitostí | Celé oblasti PVL-012 Berounka, PVL-013 Litavka | Prevence 1.3.2 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217026 | Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní služby (hlásné profily, limity SPA, LVS, VISO) | Celé oblasti PVL-012 Berounka, PVL-013 Litavka | Připravenost 3.1.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217027 | Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby) | Celé oblasti PVL-012 Berounka, PVL-013 Litavka | Připravenost 3.2.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217028 | Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí | Celé oblasti PVL-012 Berounka, PVL-013 Litavka | Připravenost 3.2.2 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217029 | Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) | Celá oblast PVL-107 Loděnice | Prevence 1.1.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217030 | Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení | Celá oblast PVL-107 Loděnice | Prevence 1.1.2 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217031 | Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj. | Celá oblast PVL-107 Loděnice | Prevence 1.3.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217032 | Individuální PPO vlastníků nemovitostí | Celá oblast PVL-107 Loděnice | Prevence 1.3.2 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217033 | Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní služby (hlásné profily, limity SPA, LVS, VISO) | Celá oblast PVL-107 Loděnice | Připravenost 3.1.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217034 | Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby) | Celá oblast PVL-107 Loděnice | Připravenost 3.2.1 | Všechny obce v OsVPR |
| BER217035 | Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí | Celá oblast PVL-107 Loděnice | Připravenost 3.2.2 | Všechny obce v OsVPR |

Navrhovaný projekt respektuje obecná i konkrétní opatření navržená pro oblast s významným povodňovým rizikem. Navrhovaný projekt je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik.

Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

V rámci tohoto usnesení vláda uložila ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha.

Schválená opatření vyplývají z iniciativního materiálu, který obsahuje výstupy z jednání „Meziresortní komise VODA-SUCHO“, která vznikla v roce 2014 dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí jako bezprostřední reakce na výskyt sucha v období první poloviny roku. Cílem tohoto materiálu je zahájit zpracování ucelené, dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může jako přírodní fenomén nepředvídatelně vyskytnout.

Na základě projednání ve vládě budou zahájeny činnosti pro soustředění námětů a podkladů pro uplatnění efektivních a racionálních opatření, která budou využita při zpracování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Tato Koncepce doprovázená procesem SEA bude předložena vládě do 30. června 2017.

Ministerstvo zemědělství plánuje v roce 2016 prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží, odstranění sedimentů pro zvětšení zásobního prostoru a zkontrolovat funkčnost vodovodních a kanalizačních soustav, aby navrhlo nejvhodnější způsoby distribuce pitné vody. Dalším opatřením bude vytipování zemědělských a lesních lokalit, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Právě tam by měla směřovat podpora na zajištění nových vodních zdrojů pro využití na závlahy nebo na obnovu suchem poškozených porostů.

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV)

Generel LAPV stanoví soubor lokalit vhodných pro rozvoj vodních zdrojů; plochy těchto lokalit jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod a mohou sloužit jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech), především pro zajištění zdrojů pitné vody a snížení nepříznivých účinků povodní.

V zájmovém území se nachází lokalita pro akumulaci povrchových vod Javornice (pořadové číslo 49.). Lokalita spadá do kategorie B., která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci za účelem protipovodňové ochrany, pokrytí požadavků na odběry vody a nadlepšování průtoků (zabezpečení ekologických průtoků ve vodních tocích).

Dle pasportu lokality potenciální objem 10,6 mil. m3 je vodním zdrojem pro zajištění odběru povrchové vody pro oblast Rakovniceka a nadlepšování ekologických průtoků v Javornici. Plocha lokality je 103,4 ha.

Obr. č. 51: Lokalita LAPV Javornice

V zájmovém území se nachází také lokalita pro akumulaci povrchových vod Kleštěnice (pořadové číslo 50.). Lokalita spadá do kategorie B., která jsou svou polohou a parametry vhodná pro akumulaci za účelem protipovodňové ochrany, pokrytí požadavků na odběry vody a nadlepšování průtoků (zabezpečení ekologických průtoků ve vodních tocích).

Dle pasportu lokality potenciální objem 6,5 mil. m3 je vodním zdrojem je vodním zdrojem pro posílení vodárenských zdrojů pro Hořovicko a víceúčelové využití by umožnilo zajistit lokální protipovodňovou ochranu sídel v povodí Červeného potoka. Plocha lokality je 62,3 ha.

Obr. č. 52: Lokalita LAPV Kleštěnice

Navrhovaný projekt respektuje navrhovanou lokalitou LAPV Javornice a Kleštěnice. Projekt je v souladu s Generelem území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV).

Právní předpisy EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES („Rámcová směrnice“)

Nový, moderní proces plánování v oblasti vod pro celý prostor Evropské unie založila Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000, která nabyla účinnosti dne 22. prosince 2000 (dále jen „Rámcová směrnice“).

V oblasti ochrany vod je soulad české legislativy s předpisy EU zajištěn prostřednictvím vodního zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., a jejich prováděcími předpisy. Významným pozměňujícím předpisem, který nabyl účinnosti dnem 23. ledna 2004, je zákon č. 20/2004 Sb.

Rámcová směrnice určuje rámec pro ochranu všech vod (včetně vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod), který:

- zabrání dalšímu zhoršování, ochrání a zlepší stav vodních ekosystémů a, s ohledem na jejich potřebu vody, i stav suchozemských ekosystémů a mokřadů;

- podpoří trvale udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných vodních zdrojů;

- povede ke zvýšené ochraně a zlepšení vodního prostředí, mimo jiné též prostřednictvím specifických opatření pro cílené snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a zastavení nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek;

- zajistí cílené snižování znečištění podzemních vod a zabrání jejich dalšímu znečišťování, a

- přispěje ke zmírnění účinků povodní a období sucha.

Jelikož je směrnice 2000/60/ES implementována do české legislativy a tedy také do koncepčních dokumentů České republiky resortu plánování v oblasti vod lze tvrdit, že Navrhovaný projekt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES („Rámcová směrnice“).

Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („Povodňová směrnice“)

V oblasti ochrany před povodněmi byla návazně dne 23. října 2007 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“).

Implementace směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik je v působnosti Ministerstvo životního prostředí. Postup byl promítnut do zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Jelikož je směrnice 2007/60/ES implementována do české legislativy a tedy také do koncepčních dokumentů České republiky resortu plánování v oblasti vod lze tvrdit, že navrhovaný projekt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („Povodňová směrnice“).

Přílohy

Výpis dotčených katastrů

| Obec | ICOB | Katastrální území | Kód K.Ú. |
| --- | --- | --- | --- |
| Brdy | 539996 | Baština | 990019 |
| Bavoryně | 534421 | Bavoryně | 601217 |
| Běleč | 535010 | Běleč | 601888 |
| Liteň | 531456 | Běleč u Litně | 685232 |
| Jince | 540404 | Běřín | 603180 |
| Beroun | 531057 | Beroun | 602868 |
| Běštín | 531073 | Běštín | 603368 |
| Hostomice | 531201 | Bezdědice u Hostomic | 645877 |
| Koněprusy | 531332 | Bítov u Koněprus | 669024 |
| Bohutín | 539953 | Bohutín | 606685 |
| Branov | 541672 | Branov | 609455 |
| Braškov | 532126 | Braškov | 609536 |
| Bratkovice | 539988 | Bratkovice | 609595 |
| Bratronice | 532142 | Bratronice u Kladna | 609617 |
| Břežany | 565041 | Břežany u Rakovníka | 614874 |
| Březová | 531090 | Březová u Hořovic | 614602 |
| Příbram | 539911 | Březové Hory | 735515 |
| Příbram | 539911 | Brod u Příbramě | 612634 |
| Broumy | 531081 | Broumy | 612871 |
| Bubovice | 531103 | Bubovice | 615137 |
| Karlštejn | 531316 | Budňany | 663719 |
| Bykoš | 534145 | Bykoš | 616494 |
| Bzová | 531120 | Bzová u Hořovic | 617318 |
| Stochov | 532860 | Čelechovice | 619329 |
| Čenkov | 540072 | Čenkov u Příbramě | 619451 |
| Cerhovice | 531138 | Cerhovice | 617610 |
| Zdice | 532011 | Černín u Zdic | 792420 |
| Černolice | 539121 | Černolice | 620351 |
| Černošice | 539139 | Černošice | 620386 |
| Červený Újezd | 532215 | Červený Újezd | 621200 |
| Chaloupky | 531251 | Chaloupky | 650579 |
| Chlustina | 534455 | Chlustina | 651869 |
| Chodouň | 534447 | Chodouň | 652113 |
| Choteč | 539287 | Choteč u Prahy | 652989 |
| Chrášťany | 539295 | Chrášťany u Prahy | 654019 |
| Chříč | 558974 | Chříč | 654558 |
| Chrustenice | 533670 | Chrustenice | 654400 |
| Chyňava | 531294 | Chyňava | 655449 |
| Chýně | 539309 | Chýně | 655465 |
| Chýnice | 513431 | Chýnice | 652997 |
| Čilá | 540927 | Čilá | 724050 |
| Čistá | 541699 | Čistá u Rakovníka | 623962 |
| Dobříč | 539180 | Dobříč u Prahy | 627763 |
| Dobřichovice | 539198 | Dobřichovice | 627810 |
| Dobříš | 540111 | Dobříš | 627968 |
| Doksy | 532223 | Doksy u Kladna | 628191 |
| Bratronice | 532142 | Dolní Bezděkov u Kladna | 628689 |
| Bratkovice | 539988 | Dominikální Paseky | 609609 |
| Drahelčice | 531146 | Drahelčice | 631531 |
| Drahlín | 540145 | Drahlín | 631604 |
| Drahouš | 529711 | Drahouš | 631965 |
| Kožlany | 559067 | Dřevec | 632988 |
| Drozdov | 531154 | Drozdov v Čechách | 632601 |
| Družec | 532274 | Družec | 632716 |
| Dubno | 564508 | Dubno | 633682 |
| Rudná | 531723 | Dušníky u Rudné | 743313 |
| Felbabka | 531162 | Felbabka | 634468 |
| Háje | 598402 | Háje u Příbramě | 636550 |
| Kožlany | 559067 | Hedčany | 632996 |
| Hlásná Třebaň | 531171 | Hlásná Třebaň | 638901 |
| Hluboš | 540242 | Hluboš | 639681 |
| Skuhrov | 531740 | Hodyně u Skuhrova | 748994 |
| Praha | 554782 | Holyně | 750573 |
| Stochov | 532860 | Honice | 755559 |
| Rudná | 531723 | Hořelice | 743321 |
| Horní Bezděkov | 532312 | Horní Bezděkov | 642371 |
| Hořovice | 531189 | Hořovice | 645371 |
| Beroun | 531057 | Hostim u Berouna | 645737 |
| Hostomice | 531201 | Hostomice pod Brdy | 645885 |
| Hracholusky | 565202 | Hracholusky nad Berounkou | 647594 |
| Brdy | 539996 | Hrachoviště | 990591 |
| Kralovice | 559075 | Hradecko | 647241 |
| Hradiště | 541001 | Hradiště nad Berounkou | 724068 |
| Hřebečníky | 541761 | Hřebečníky | 648906 |
| Hředle | 531219 | Hředle u Zdic | 648931 |
| Hudlice | 531227 | Hudlice | 649252 |
| Hvozd | 565334 | Hvozd | 650196 |
| Hvozdec | 531235 | Hvozdec | 650285 |
| Hýskov | 531243 | Hýskov | 650471 |
| Beroun | 531057 | Jarov u Berouna | 603091 |
| Jíloviště | 539341 | Jíloviště | 660175 |
| Jince | 540404 | Jince | 660281 |
| Jinočany | 539350 | Jinočany | 660744 |
| Jivina | 531308 | Jivina u Hořovic | 661261 |
| Kačice | 532444 | Kačice | 661678 |
| Kamenné Žehrovice | 532452 | Kamenné Žehrovice | 662844 |
| Hluboš | 540242 | Kardavec | 639699 |
| Kařez | 559903 | Kařez | 664227 |
| Kařízek | 530361 | Kařízek | 664235 |
| Karlík | 599727 | Karlík | 627828 |
| Karlova Ves | 565288 | Karlova Ves | 663310 |
| Kladno | 532053 | Kladno | 665061 |
| Komárov | 531324 | Kleštěnice | 668630 |
| Zdice | 532011 | Knížkovice | 792438 |
| Komárov | 531324 | Komárov u Hořovic | 668648 |
| Koněprusy | 531332 | Koněprusy | 669032 |
| Milín | 540757 | Konětopy u Příbramě | 669083 |
| Korno | 533793 | Korno | 693006 |
| Kosoř | 539392 | Kosoř | 669971 |
| Slabce | 542415 | Kostelík | 697915 |
| Kotopeky | 534072 | Kotopeky | 671070 |
| Příbram | 539911 | Kozičín | 671576 |
| Kožlany | 559067 | Kožlany | 672068 |
| Vysoký Újezd | 531961 | Kozolupy | 671967 |
| Krakov | 565351 | Krakov | 672335 |
| Krakovec | 565369 | Krakovec u Rakovníka | 672360 |
| Králův Dvůr | 533203 | Králův Dvůr | 672947 |
| Čistá | 541699 | Křekovice | 792349 |
| Křešín | 540587 | Křešín | 676101 |
| Křivoklát | 541982 | Křivoklát | 676390 |
| Kladno | 532053 | Kročehlavy | 665126 |
| Kroučová | 541940 | Kroučová | 675067 |
| Kublov | 531375 | Kublov | 676861 |
| Vysoký Újezd | 531961 | Kuchař | 676942 |
| Zaječov | 531995 | Kvaň | 678082 |
| Kyšice | 532525 | Kyšice | 678716 |
| Praha | 554782 | Lahovice | 729248 |
| Lány | 541991 | Lány | 679046 |
| Lašovice | 542008 | Lašovice | 679216 |
| Láz | 540625 | Láz | 679267 |
| Příbram | 539911 | Lazec | 671584 |
| Lážovice | 533939 | Lážovice | 679577 |
| Lazsko | 564346 | Lazsko | 679429 |
| Lešetice | 513521 | Lešetice | 680435 |
| Lety | 539406 | Lety u Dobřichovic | 680761 |
| Králův Dvůr | 533203 | Levín u Berouna | 680796 |
| Chříč | 558974 | Lhota u Chříče | 654566 |
| Lhota | 513041 | Lhota u Kamenných Žehrovic | 680923 |
| Lhota u Příbramě | 598411 | Lhota u Příbramě | 681211 |
| Čistá | 541699 | Lhota u Rakovníka | 705438 |
| Chyňava | 531294 | Lhotka u Berouna | 796034 |
| Lhotka | 533335 | Lhotka u Hořovic | 681300 |
| Chyňava | 531294 | Libečov | 681881 |
| Libomyšl | 531448 | Libomyšl | 683205 |
| Praha | 554782 | Lipence | 683973 |
| Líšná | 559962 | Líšná u Zbiroha | 685011 |
| Líšnice | 539457 | Líšnice u Prahy | 685054 |
| Liteň | 531456 | Liteň | 685267 |
| Praha | 554782 | Lochkov | 686425 |
| Lochovice | 531472 | Lochovice | 686468 |
| Mšecké Žehrovice | 542113 | Lodenice | 686336 |
| Loděnice | 531464 | Loděnice u Berouna | 686328 |
| Tmaň | 531855 | Lounín | 767611 |
| Lužce | 534404 | Lužce | 689246 |
| Lužná | 542041 | Lužná u Rakovníka | 689378 |
| Malá Víska | 533319 | Malá Víska | 690414 |
| Malé Kyšice | 532631 | Malé Kyšice | 690520 |
| Chyňava | 531294 | Malé Přílepy | 690538 |
| Malé Přítočno | 513113 | Malé Přítočno | 690554 |
| Malinová | 565377 | Malinová | 690988 |
| Málkov | 534218 | Málkov u Suchomast | 690996 |
| Měňany | 531529 | Měňany | 693014 |
| Městečko | 542067 | Městečko u Křivoklátu | 693316 |
| Mezouň | 531537 | Mezouň | 693863 |
| Šípy | 598496 | Milíčov | 762601 |
| Milín | 540757 | Milín | 694975 |
| Mníšek pod Brdy | 540765 | Mníšek pod Brdy | 697621 |
| Slabce | 542415 | Modřejovice | 697923 |
| Mořina | 531545 | Mořina | 699306 |
| Mořinka | 533912 | Mořinka | 699322 |
| Mšec | 542105 | Mšec | 700231 |
| Mšecké Žehrovice | 542113 | Mšecké Žehrovice | 700240 |
| Narysov | 564478 | Narysov | 701629 |
| Nenačovice | 533602 | Nenačovice | 703354 |
| Nesvačily | 534269 | Nesvačily u Berouna | 703842 |
| Neumětely | 531588 | Neumětely | 704202 |
| Nezabudice | 598585 | Nezabudice | 704377 |
| Nižbor | 531596 | Nižbor | 704687 |
| Čistá | 541699 | Nová Ves u Rakovníka | 705446 |
| Nové Strašecí | 542164 | Nové Strašecí | 706744 |
| Hřebečníky | 541761 | Novosedly u Rakovníka | 706884 |
| Nový Dům | 542181 | Nový Dům | 707279 |
| Nový Jáchymov | 531600 | Nový Jáchymov | 707406 |
| Nučice | 531618 | Nučice u Rudné | 708062 |
| Obecnice | 540935 | Obecnice | 708569 |
| Ohrazenice | 540960 | Ohrazenice u Jinec | 709310 |
| Olešná | 531626 | Olešná u Hořovic | 710199 |
| Ořech | 539520 | Ořech | 712604 |
| Příbram | 539911 | Orlov | 712272 |
| Obecnice | 540935 | Oseč | 712698 |
| Osek | 531634 | Osek u Hořovic | 712841 |
| Osov | 531642 | Osov | 713325 |
| Ostrovec-Lhotka | 566993 | Ostrovec u Terešova | 716162 |
| Žďár | 598518 | Otěvěky | 795062 |
| Otmíče | 534111 | Otmíče | 716561 |
| Otročiněves | 531669 | Otročiněves | 716715 |
| Panoší Újezd | 542211 | Panoší Újezd | 717592 |
| Pavlíkov | 544248 | Pavlíkov | 718327 |
| Petrovice | 542229 | Petrovice u Rakovníka | 719927 |
| Pletený Újezd | 532738 | Pletený Újezd | 721751 |
| Králův Dvůr | 533203 | Počaply | 672971 |
| Podbrdy | 534285 | Podbrdy | 723363 |
| Podlesí | 564486 | Podlesí nad Litavkou | 723886 |
| Podluhy | 531685 | Podluhy | 724033 |
| Králův Dvůr | 533203 | Popovice u Králova Dvora | 672963 |
| Karlštejn | 531316 | Poučník | 663743 |
| Praskolesy | 531693 | Praskolesy | 732940 |
| Příbram | 539911 | Příbram | 735426 |
| Ptice | 532789 | Ptice | 736635 |
| Račice | 599760 | Račice nad Berounkou | 737313 |
| Praha | 554782 | Radotín | 738620 |
| Hostomice | 531201 | Radouš | 738697 |
| Jince | 540404 | Rejkovice | 740047 |
| Praha | 554782 | Řeporyje | 745251 |
| Řevnice | 539643 | Řevnice | 745375 |
| Řevničov | 542351 | Řevničov | 745383 |
| Řitka | 539651 | Řitka | 745804 |
| Roblín | 571318 | Roblín | 740195 |
| Slabce | 542415 | Rousínov u Rakovníka | 741914 |
| Kladno | 532053 | Rozdělov | 664961 |
| Roztoky | 598526 | Roztoky u Křivoklátu | 742554 |
| Rpety | 531715 | Rpety | 743062 |
| Ruda | 542326 | Ruda u Nového Strašecí | 743178 |
| Rynholec | 542334 | Rynholec | 744671 |
| Sádek | 541273 | Sádek | 745839 |
| Žebrák | 532029 | Sedlec u Žebráku | 795691 |
| Senec | 542369 | Senec u Rakovníka | 747416 |
| Šípy | 598496 | Šípy | 762610 |
| Skřipel | 533963 | Skřipel | 748919 |
| Pavlíkov | 544248 | Skřivaň | 748951 |
| Skryje | 542385 | Skryje nad Berounkou | 748790 |
| Skuhrov | 531740 | Skuhrov pod Brdy | 749010 |
| Slabce | 542415 | Skupá | 749117 |
| Slabce | 542415 | Slabce | 749257 |
| Slatina | 566748 | Slatina u Chříče | 654574 |
| Praha | 554782 | Slivenec | 750590 |
| Jesenice | 541834 | Soseň | 658715 |
| Srbsko | 531758 | Srbsko u Karlštejna | 752983 |
| Tuchlovice | 532983 | Srby u Tuchlovic | 752991 |
| Stašov | 531766 | Stašov u Zdic | 755311 |
| Stochov | 532860 | Stochov | 755567 |
| Čistá | 541699 | Strachovice | 623971 |
| Nižbor | 531596 | Stradonice u Nižboru | 755788 |
| Mníšek pod Brdy | 540765 | Stříbrná Lhota | 697648 |
| Suchomasty | 531782 | Suchomasty | 759244 |
| Svárov | 599433 | Svárov u Unhoště | 759899 |
| Svatá | 531791 | Svatá | 759961 |
| Svatý Jan pod Skalou | 531804 | Svatý Jan pod Skalou | 760269 |
| Svinaře | 531812 | Svinaře | 760790 |
| Slabce | 542415 | Svinařov | 760811 |
| Sýkořice | 542466 | Sýkořice | 761737 |
| Tachlovice | 531821 | Tachlovice | 764825 |
| Těně | 560189 | Těně | 765899 |
| Brdy | 539996 | Těně I | 990710 |
| Tetín | 531839 | Tetín u Berouna | 766917 |
| Bohutín | 539953 | Tisová u Bohutína | 606693 |
| Tlustice | 531847 | Tlustice | 767603 |
| Tmaň | 531855 | Tmaň | 767620 |
| Měňany | 531529 | Tobolka | 693022 |
| Točník | 534463 | Točník | 795704 |
| Třebotov | 539759 | Třebotov | 770396 |
| Cerhovice | 531138 | Třenice | 770744 |
| Trhové Dušníky | 598429 | Trhové Dušníky | 768146 |
| Mořina | 531545 | Trněný Újezd | 768324 |
| Třtice | 542512 | Třtice u Nového Strašecí | 771171 |
| Trubín | 533106 | Trubín | 768961 |
| Trubská | 531880 | Trubská | 768979 |
| Tuchlovice | 532983 | Tuchlovice | 771317 |
| Týček | 546534 | Týček | 791491 |
| Hřebečníky | 541761 | Týřovice nad Berounkou | 648922 |
| Pavlíkov | 544248 | Tytry | 772453 |
| Úhonice | 532991 | Úhonice | 773247 |
| Zbečno | 542610 | Újezd nad Zbečnem | 773794 |
| Újezd | 531901 | Újezd u Hořovic | 773573 |
| Hřebečníky | 541761 | Újezdec u Rakovníka | 774022 |
| Unhošť | 533017 | Unhošť | 774499 |
| Václavy | 565512 | Václavy | 776050 |
| Lány | 541991 | Vašírov | 679062 |
| Velká Buková | 542563 | Velká Buková | 778257 |
| Velká Chmelištná | 529699 | Velká Chmelištná | 778354 |
| Praha | 554782 | Velká Chuchle | 729213 |
| Velká Dobrá | 533025 | Velká Dobrá | 778303 |
| Hořovice | 531189 | Velká Víska | 645389 |
| Velký Chlumec | 531910 | Velký Chlumec | 779598 |
| Vinařice | 534234 | Vinařice u Suchomast | 782246 |
| Vižina | 534048 | Vižina | 783200 |
| Vonoklasy | 539830 | Vonoklasy | 784982 |
| Vranovice | 541567 | Vranovice pod Třemšínem | 785504 |
| Vráž | 531944 | Vráž u Berouna | 785717 |
| Všenory | 539856 | Všenory | 787272 |
| Všeradice | 531952 | Všeradice | 787299 |
| Všesulov | 565130 | Všesulov | 787477 |
| Všetaty | 542598 | Všetaty u Rakovníka | 787493 |
| Vysoká Libyně | 530280 | Vysoká Libyně | 788074 |
| Bohutín | 539953 | Vysoká Pec u Bohutína | 606707 |
| Vysoká u Příbramě | 541583 | Vysoká u Příbramě | 788201 |
| Vysoký Újezd | 531961 | Vysoký Újezd u Berouna | 788449 |
| Brdy | 539996 | Záběhlá | 990736 |
| Praha | 554782 | Zadní Kopanina | 745278 |
| Zadní Třebaň | 531979 | Zadní Třebaň | 789593 |
| Králův Dvůr | 533203 | Zahořany u Berouna | 789844 |
| Zaječov | 531995 | Zaječov | 790389 |
| Záluží | 532002 | Záluží u Hořovic | 790770 |
| Zavidov | 542601 | Zavidov | 791245 |
| Příbram | 539911 | Zavržice | 662704 |
| Zbečno | 542610 | Zbečno | 791377 |
| Zbiroh | 560260 | Zbiroh | 791504 |
| Praha | 554782 | Zbraslav | 791733 |
| Zbuzany | 539872 | Zbuzany | 791962 |
| Příbram | 539911 | Zdaboř | 735566 |
| Beroun | 531057 | Zdejcina | 603074 |
| Čistá | 541699 | Zdeslav u Rakovníka | 792357 |
| Zdice | 532011 | Zdice | 792446 |
| Žebrák | 532029 | Žebrák | 795712 |
| Železná | 599417 | Železná | 796042 |
| Libomyšl | 531448 | Želkovice u Libomyšle | 683213 |
| Příbram | 539911 | Žežice | 796689 |
| Žilina | 533149 | Žilina | 796948 |
| Nižbor | 531596 | Žloukovice | 797669 |

Struktura studie a struktura příloh studie

Harmonogram

Rozpočet

Doklady

Seznam zdrojů

Směrnice ES

- Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

- Směrnice evropského parlamentu a rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Zákonné předpisy ČR (ve znění pozdějších předpisů)

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), Oblast úpravy: plány pro zvládání povodňových rizik, povodňová opatření, záplavová území, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, předpovědní a hlásná povodňová služba, povodňové záchranné a zabezpečovací práce, dokumentace a vyhodnocení povodní, povodňové orgány, náklady na opatření na ochranu před povodněmi.

- Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

- Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí

- Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Koncepce a strategie

- Strategie ochrany před povodněmi na území ČR (2000)

- Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím

- technických a přírodě blízkých opatření (2010)

- Národní plán povodí Labe (2015)

- Plán dílčího povodí Berounky (2015)

- Koncepce protipovodňových opatření ve Středočeském kraji (2011)

- Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (2011)

- Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice (2015)

- Plán pro zvládání povodňových rizik (2015)

Dokumenty obsahující údaje pro zabezpečení přípravných opatření a operativně prováděných opatření při nebezpečí povodně a za povodně pro konkrétní územní obvod

- Povodňový plán České republiky (digitální verse 2015)

- Povodňový plán správního obvodu Středočeského kraje (digitální verse 2015)

- povodňové plány obcí s rozšířenou působností

- povodňové plány obcí

Metodiky

- Metodika Ministerstva životního prostředí, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodně blízkých opatření (Věstník, 2008).

Studie a projekty

- Zprávy o povodních, Státní podnik povodí Vltavy

- Studie revitalizace Suchomastského potoka (2014, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., OPŽP)

- Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích (2014, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pro Povodí Vltavy, státní podnik, OPŽP)

- Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod (2013, Sweco Hydroprojekt CZ a.s. pro Povodí Vltavy, státní podnik, OPŽP)

Dva měsíce z celkových tří jsou průběžné v etapě A a C a do celkového součtu se nezapočítávají.

Středočeský kraj zasahuje do povodí Labe, Vltavy a Ohře.

Jedná se o informace z roku 2008.

Za pesticidy se v souladu s Národním akčním plánem ke snížení používání pesticidů v České republice považují přípravky na ochranu rostlin, definované Nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2009, a biocidy definované Nařízením EP a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.