Specifikace obráběcích strojů:

Univerzální hrotový soustruh

- stojan i lože konstrukčně řešeny jako odlitek

- vzdálenost mezi hroty 1 000 mm

- digitální odměřování poloh

- max. otočný průměr nad ložem cca 460 mm

- otáčky stroje 25 - 2000 ot/min

- příkon hnacího motoru cca 5 500 W

- možnost řezání metrických, palcových, trapézových a modulových závitů

Univerzální konzolová frézka

- rozměry stolu 1 270 x 300 mm

- kužel vřetene ISO 40

- rozsah posuvu v osách  	x     720 mm

y     300 mm

z     400 mm

- příkon hnacího motoru 3 000 W

- strojní posuvy i rychloposuvy v osách x, y, z

Vypracoval: Mgr. Josef Růžek – zástupce pro praxi a vedoucí dílen