| Název VZMR: | Vybudování venkovního sportovního hřiště na SPŠ a VOŠ Kladno |
| --- | --- |
| Zadavatel: | SPŠ a VOŠ, Kladno, Jana Palacha 1840 |
| Adresa zadavatele: | Jana Palacha 1840, 27201 Kladno |
| Kontaktní osoba: Telefon: Mail: | Ing. Jiří Placata 312291023 placata@spskladno.cz |

Zadavatel požaduje kompletní plnění všech položek zakázky, zakázka není rozdělena na jednotlivé samostatné části

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí pro výstavbu venkovního sportovního víceúčelového hřiště na pozemku č.: 578/1 KÚ Kladno, Střední průmyslové a Vyšší odborné školy, Kladno, Jana Palacha 1840, jehož majitelem je zřizovatel (Středočeský kraj), včetně dodávky sestavy na volejbal, tenis, futsal a basketbal, instalace, montáže, zemních prací, pokládky povrchu, lajnování, dopravy, likvidace odpadu a vstupní revize.

Hřiště má být vybudováno na stávající asfaltové ploše venkovního nástupiště žáků. Hřiště má mít rozměr 38 m x 14 m a bude ohraničeno betonovými obrubníky. Je nutné zajistit vodopropustnost stávajícího asfaltu. Na stávající asfalt bude položena PUR venkovní litá vyrovnávací ET podložka o tloušťce min 35 mm. Finální sportovní povrch polyuretanový EPDM jednovrstvý, plně probarvený, vodopropustný o tloušťce min. 13 mm. Lajnování povrchu PUR barvou (basketbal, tenis, futsal, volejbal a nohejbal).

Sportovní vybavení: 1. Sloupky na tenis včetně zemních pouzder a víček, single tyče, tenisová síť, středová páska s přezkou, zemní kotva 2. Sloupky na volejbal včetně zemních pouzder a víček, volejbalová síť 3. AL branky pro malou kopanou 3x2m včetně zemních pouzder a víček, včetně sítě a držáků sítě 4. Basketbalové konstrukce včetně desky, obroučky a síťky