Technická specifikace

# Nouzov u Dymokur – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“

Místo realizace akce:

Nouzov u Dymokur – silnice I/32 ve staničení 17,7km  ; (GPS 50,2657353N, 15,237536E)

Základní popis akce:

Investiční záměr spočívá v modernizaci odpočívadla u silnice I/32 ve staničení 17,7km v lesním úseku v katastrálním území Nouzov u Dymokur, která bude sloužit pro odpočinek účastníků silničního provozu a zároveň bude sloužit pro nízkorychlostní vážení vozidel (NRV),kontrolu vozidel jezdících v režimu ADR (přeprava nebezpečných nákladů), kontrolu dodržování sociálních předpisů dle Nařízení ES č.561/2006 Sb. – dodržování předpisů AETR, dodržování předpisů Celní správy včetně laboratorních kontrol přepravovaných látek a možnosti používání mobilního rentgenu. Uvedený pozemek je nutné nově opravit novým povrchem s normovými sklony povrchu a provést úpravu připojení pro nákladní vozidla s návěsem a přívěsem. Odpočívadlo bude sloužit i k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel. Předpoklad zprovoznění modernizovaného odpočívadla je říjen 2020.

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., výkon autorského dozoru stavby.

- úprava přilehlého pozemku v nezbytné míře

- zaměření pozemku – kontrola s KN

- pročištění příkopů podél odpočívadla včetně odvodnění

- úprava dopravního připojení odpočívadla, rekonstrukce čel propustí

- zřízení rovinatosti dle norem pro nízkorychlostní vážení vozidel (NRV) včetně vyznačení tohoto místa vodorovným značením (VDZ)

- nový asfaltobetonový povrch vážního a kontrolního místa a navazující přilehlé plochy

- odstranění betonového prahu v tělese odpočívky

- vodorovné dopravní značení – barva / plast pro vyznačení a řízení pohybu vozidel po odpočívce (bílá x žlutá barva)

- označení odpočívky včetně svislého dopravního značení (směrové tabule) – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“ – KÚ Středočeského kraje

- dopravní značení u výjezdu z odpočívadla

- vyčištění a vykácení dřevin, odstranění nefunkčních lavic a stolů pro motoristickou veřejnost

- zřízení svodidel u odpočívadla podél  silnice  I/32

- odstranění tělesa pozemní komunikace ve slepé části odpočívadla (cca 60m), rekultivace pozemku, napojení účelových komunikací z přilehlého lesa, zřízení 3ks uzamykatelných závor pro pozemní komunikace k lesu

- výkon autorského dozoru