Technická specifikace

# Deponie Trhový Štěpánov – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“

Místo realizace akce:

Město Trhový Štěpánov okr. Benešov – Deponie Trhový Štěpánov ( II/126 staničení 2,45km ; (GPS 49.7148072N, 15.0036697E)

Základní popis akce:

Investiční záměr spočívá v modernizaci bývalé skládky inertního materiálu, kdy oplocený a uzavřený objekt bude sloužit pro nízkorychlostní vážení vozidel (NRV) a kontrolu vozidel jezdících v režimu ADR (přeprava nebezpečných nákladů), kontrolu dodržování předpisů AETR, dodržování předpisů Celní správy včetně laboratorních kontrol přepravovaných látek a možnosti používání mobilního rentgenu s normovými sklony povrchu. Nově oplotit, připojit na inženýrské sítě (umístěny na druhé straně silnice II/126), osvětlit, provést úpravu připojení pro nákladní vozidla s návěsem a přívěsem a zřídit technické zázemí pro administrativní činnosti pracovníků kontroly. Areál bude sloužit i k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel a proto jej bude nutné z tohoto důvodu vybavit bezpečnostním kamerovým systémem. Předpoklad zprovoznění modernizovaného areálu je říjen 2020.

Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, k stavebnímu povolení, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., výkon autorského dozoru stavby.

- nové oplocení (dle hranic pozemku v KN + plné oplocení s podezdívkou)

- nové  rekonstrukce opěrných zdí

- úprava vnější části pozemku mimo areál

- zaměření pozemku – kontrola s KN

- odvodnění pozemku, areálu

- rekonstrukce vjezdové brány (2x)-elektronické ovládání otevírání a zavírání (pojezdová vrata)

- úprava dopravního připojení areálu včetně odvodnění komunikace

- zřízení rovinatosti povrchu dle norem pro nízkorychlostní vážení vozidel (NRV) včetně vyznačení tohoto místa

- nový asfaltobetonový povrch v celém areálu

- vodorovné dopravní značení – barva / plast pro vyznačení a řízení pohybu vozidel v areálu

- veřejné světlení v areálu, rozvod elektřiny v eraálu

- zabezpečení kamerovým systémem

- označení areálu včetně svislého dopravního značení (směrové tabule) – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“ – KÚ Středočeského kraje

- zřízení přípojek na elektřinu, vodu,  kanalizaci (splaškovou) včetně rozvodu inž. sítí

- zřízení technického zázemí, kancelářský prostor s vybavením pro administrativní činnost a se sociálním zařízením (např.: mobilní buňka)

- možnost vytápění kanceláře

- návrh místa pro zajištění odvozu odpadu

- vyklizení a vyčištění areálu včetně dřevin

- odstranění zbytkového posypového materiálu.

výkon autorského dozoru