Technická specifikace

# Psáře -Veselka -  „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“

Místo realizace akce:

Obec Psáře - část Veselka - dálnice D1 exit 49 – (GPS 49.7520375N, 14.9739214E)

Základní popis akce:

Investiční záměr spočívá v úpravě odstavné plochy, která v minulosti sloužila jako zastávka BUS u dálnice D1 exit 49 v katastrálním území Psáře a zároveň byla využívána účastníky sil.provozu pro odpočinek na vážní a kontrolní místo Policie ČR a Celní správy. U předmětné odstavné plochy je nutné opravit stávající povrch s normovými sklony povrchu a  provést úpravu vymezení kontrolního místa pomocí betonových svodidel – CITY BLOK – TP 159. Vážní a kontrolní místo bude sloužit i k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel. Předpoklad zprovoznění modernizovaného vážního a kontrolního místa je říjen 2020.

Akce předpokládá zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., výkon autorského dozoru stavby.

- úprava přilehlého pozemku v nezbytné míře

- zaměření pozemku – kontrola s KN

- odvodnění vážního a kontrolního místa

- úprava dopravního připojení vážního a kontrolního místa, betonových svodidel

- zřízení rovinatosti  dle norem pro vážení vozidel včetně vodorovného vyznačení vážního a kontrolního místa

- nový asfaltobetonový povrch prostoru vážního a kontrolního místa

- vodorovné dopravní značení – barva / plast pro vyznačení a řízení pohybu vozidel po kontrolním a vážním místě

- označení vážního a kontrolního místa včetně svislého dopravního značení (směrové tabule) – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“ – KÚ Středočeského kraje

- osvětlení vážního a kontrolního místa / případně zřídit el. přípojku

- nové vymezení plochy vážního a kontrolního místa

- vyčištění a vykácení náletových dřevin, úprava zeleně

- úprava a zřízení svodidel vážního a kontrolního místa k silnici II/125

- úprava dopravního značení vážního a kontrolního místa

- odstranění reklamního zařízení

výkon autorského dozoru