Příloha č.1

S P E C I F I K A C E  KOMBINOVANÉHO  PLYNOVÉHO  SPORÁKU

- Typ sporáku                                                  kombinovaný

- Vnější rozměry (š x hl x v – mm)              900 x 900 x 900

- Varná plocha (mm)                                     795 x 735

- Počet hořáků                                                4 ( 3 x 5 kW + 1 x 3 kW)

- Velikost trouby                                            GN 2/1

- Regulace hořáků                                          Plynulá

- Regulace teploty trouby                             50 – 300° C

- Typ zapalování                                              Elektrické

- Příkon sporáku                                             18 kW

- Příkon trouby                                                5 kW ( 2 x 2,5 kW) / 400 V

- Spotřeba plynu – ZP                                    1,8 m3 / hod

- Spaliny                                                           50 m3 / hod

- Jmenovité napětí pro zapalování              1/N/PE AC 230V, 50 Hz

- Jmenovité napětí elektrické trouby          3/N/PE AC 400V, 50Hz

- Krytí                                                                IP 34

- Brutto (objem/hmotnost)                          0,87 m3/ 177kg

- Odpadní nádoba pro přeteklý pokrm      1,5 l

- Vyjímatelná vana pod hořáky                    ano

- Celonerezová konstrukce                           ano

- Počet kusů                                                     2 ks

Plynová přípojka na zemní plyn je zabudovaná.

Do cenové nabídky zahrnout dopravu nových sporáků na místo instalace, demontáž stávajících sporáků, jejich likvidaci, montáž a zapojení nových sporáků ( dle platných norem) včetně zaškolení obsluhy.

Požadujeme záruční  servis.

Požadujeme pozáruční servis a dodání náhradních dílů do 1 týdne od nahlášení závady.