Technická specifikace pro rekonstrukci

Název akce:	III/23933  Hobšovice, most ev. č. 23933-4

Místo realizace akce :     most na silnici č. III/23933 přes potok v obci Hobšovice, okres Kladno

ev.č. 23933-4

Číslo komunikace:  III/23933		            Katastrální území: Hobšovice (640204)

Provozní staničení v km: 4,354 km, ve směru Hobšovice-Slaný                 CSM:  	Slaný

Celková šířka:              5,88 m   						Volná šířka: 	 5,16 m

Délka nosné konstr.:  9,9 m						Plocha mostu:  58,21 m2

- Současný stavební stav mostu:

Stávající  most je kamenný, dvoupolový, klenbový. Tvoří ho dvě segmentové klenby z pískovcových kvádrů o tl. 0.6 m.  Křídla jsou kamenná, rovnoběžná. Římsy jsou betonové, monolitické. V r. 1986 byl  most opatřeny torkretovou omítkou, včetně čelních zdí. Izolace nebyla na mostě zjištěna. Vozovka je živičná, se střechovitým sklonem. Na mostě není chodník. Na levé straně je k čelu mostu přistavěna ocelová lávka pro pěší. Zábradlí je pouze na pravé straně, ocelové, dvoumadlové.

Stav mostu: Nezjištěny závady plynoucí z poruch založení mostu.  Na torkretu jsou patrné průsaky, lokálně je torkret separovaný od konstrukce. V hranách kleneb jsou trhliny, na pravé straně u opěry 3 je torkret v oblasti hrany odpadlý (i z opěry). Stav zdiva vlastních kleneb je zakryt torkretem - nelze určit. Obnažené zdivo spodní stavby je degradované, spárování je vymleté. Nejhorší stav je na pravé (návodní) straně. V patě pilíře je hloubkově poškozené zdivo, některé kameny jsou uvolněné. Torkret je poškozený svislými trhlinami. Křídla jsou porostlá mechem, v patě s vyplaveným spárováním zdiva. Vozovka je navýšená nad římsy, povrch je porušený na více místech. Beton říms degraduje, zejména na levé straně, kde dochází k hloubkovému rozpadu. Zádržný systém je nevyhovující, a některé prvky zábradlí jsou deformované od nárazů vozidel.  Na levé straně je zábradlí po havárii nahrazeno betonovými svodidly a deskami Z4. Ocelová lávka v majetku obce, která je přistavěna k čelu mostu je v havarijním stavu. Na levé straně mostu jsou uchyceny chráničky se sítěmi.

Současný stavebně – technický stav mostu je:

Most je ve velmi špatném stavebním stavu: N.K. –IV uspokojivý,  Spod.stav.:  –VI velmi špatný        použitelnost IV –  omezeně použitelné.

Zatížitelnost:        Vn = 20t ,       Vr = 52t ,         Max. nápravový tlak = 15,0

Výčet požadovaných oprav

Plánována je demolice stávající mostní konstrukce včetně spodní stavby a nahrazení novou.  Navržena je žb. rámová, monolitická, jednopolová konstrukce, s nestejnou výškou opěr. Podle geotechnického průzkumu bude založená na pilotách prof. 900mm, do hl. 6,0m. Předpokládá se rozšíření volné šířky mostu na 6,5m, tj kategorie silnice S 6,5/50.  Po dohodě s obcí bude demontována sousedící lávka. Její funkci převezme chodníková římsa na mostě. Vozovka na mostě je navržena dvojvrstvá, z MA + ACO. Izolace bude plošná NAIP. Zádržný systém na straně chodníku bude z ocelového zábradlí dle VL8 a na straně mostní římsy ze zábradelního svodidla ZSN H4/H2.

Součástí rekonstrukce bude provedení dláždění koryta potoka a zemních těles u křídel z lomového kamene do betonu s koncovými příčnými žb. prahy. Dále bude provedena úprava silnice III/23933 po obou stranách mostu, s přechodem na šířku 6,5m, v celkové délce 51 m. Na most střechovitý příčný sklon 2,5%.

Mimo vlastní rekonstrukci mostu budou provedeny vyvolané přeložky optického sdělovacího vedení Cetin a podzemního i nadzemního vedení NN Čez.

Nový most je navržen dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2  na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM3.

Součástí zakázky je rovněž provedení 1.hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS, dokumentace DSPS a geometrického plánu stavby.

- Náklady stavby jsou dány odhadem

Odhad TDI: viz. příloha 4 _ soupis

Cena po položkách bude stanovena během veřejného výběrového řízení.

Stavba: 7.379.746,74 Kč bez DPH, tj. 8.929.493,56 Kč s DPH 21%

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

| SO 201 Most ev.č. 23933-4 SO 401 Přeložka optického vedení Cetin SO 402 Přeložka vedení NN ČEZ DSO SO 901 Dopravně inženýrská opatření (DIO) |  |  |
| --- | --- | --- |

4. Územně-technické podmínky:

Rekonstrukce bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za úplné uzavírky provozu.

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK.

7. Termín realizace

SP:  vydal Městský úřad Slaný, odbor dopravy č.j. MUSLANY/24572/2018/ODSH z 25.5.2018.

Stavba (vč.TDI): předpoklad zahájení v I. pol. r. 2020

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil 725 997 995, email: michal.stastny@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha5

Zpracoval:  Ing. Michal Šťastný								    28.1.2020

FOTODOKUMENTACE