| Parametr |  |
| --- | --- |
| Provedení | kombi, MPV |
| Min. počet dveří | 5 |
| Min. počet míst k sezení | 7 |
| Motor | zážehový |
| Palivo | bezolovnatý 95-oktanový benzín |
| Min. výkon (kW) | 80 |
| Min. točivý moment (Nm) | 200 při 1750 ot./min. |
| Min. exhalační (emisní) norma | Euro 6 |
| Převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 6 st., manuální |
| Objemy a hmotnost |
| Min. objem zavazadlového prostoru za sedadly ve druhé řadě (bez 3. řady sedadel) pod krytem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA (dm3) | 850 |
| Min. objem palivové nádrže (dm3) | 55 |
| Min. užitečné zatížení (kg) | 600 |
| Karoserie |
| Barva | výběr z min. 3 metalických barev |
| Zadní dveře | dvoukřídlé dělené dveře prosklené |
| Boční posuvné dveře | na pravé i levé straně |
| Min. délka (mm) | 4700 |
| Min. rozvor (mm) | 2900 |
| Bezpečnost |
| Airbagy min. | přední a boční pro řidiče a spolujezdce |
| Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů alespoň pro řidiče a spolujezdce | ANO |
| Elektronický stabilizační systém | ANO |
| Kryt zavazadlového prostoru | ANO |
| Parkovací senzory min. | zadní |
| Přední mlhové světlomety | ANO |
| Ochranný kryt pod motorem | ANO |
| Síť k zachycení vysokého nákladu do zavazadlového prostoru | ANO |
| Výbava, funkčnost |
| Klimatizace | ANO |
| Centrální zamykání | ANO |
| Rádio | ANO |
| Rezervní kolo | ANO |
| Podélné střešní nosiče | ANO |
| Tažné zařízení s funkcí kontroly stability přívěsu – originální příslušenství | ANO |
| Koberce gumové min. v 1. a 2. řadě sedadel | ANO |
| Povinná výbava | ANO |