Technická specifikace

Název  akce:      II/114 Nový Knín - Sudovice

Místo realizace: silnice II/114 Nový Knín a kř. s II/102, okres Příbram

Staničení : ULS 1243A035 – 1244A004 a ULS 1244A004 – 1244A014

Provozní staničení na sil.č. II/114 od  40,482 – 41,758 a na sil.č. II/102 od 29,206 –

29,331km,

délka úseku  1,401 km,  prům.šířka 5,60 m, plocha 7 845 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikace II. třídy, v intravilánu i extravilánu obce Nový Knín. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/114 a II/102

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Čištění krajnic včetně odvozu na skládku ,Frézování asfaltového krytu vozovky do hloubky 5 cm , sanace některých porušených míst do hloubky 35 cm, vyrovnávka ACO 11+ v tl. 30 mm , včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm, proříznutí podélných a příčných spar a jejich zalití .VDZ – vodící proužky šíře 12,5 cm – zřízení včetně předznačení.A zpevnění krajnic z recyklátu v šíři 250 mm. K celkové  ploše je počítaná i  úpravou vjezdů na lesní a polní komunikaci. Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60. měsíců

Platební podmínky:

Platba  bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu,který bude podepsán zástupci všech smluvních stran.

Termín realizace:  4 týdny

Přílohy: Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí provozu : Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, telefon 724216636

Vedoucí TSÚ: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr: Jan Langhans , jan.langhans@ksus.cz, telefon 723673073

Správní cestmistr:Martina Roubíková, martina.roubíková@ksus.cz, telefon 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Jan Langhans

15.2.2019