Technická specifikace

# Neveklov, Benešovská – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“

Místo realizace akce:   Město Neveklov, ulice Benešovská; ( GPS 49.7519453N, 14.5393706E)

Základní popis akce:

Investiční záměr spočívá v úpravě bývalé deponie, která sloužila pro dočasnou skládku stavebních materiálů a odstavování rozměrných vozidel. Vybrané místo může sloužit pro  nízkorychlostní vážení vozidel (NRV), kontrolu vozidel jezdících v režimu ADR (přeprava nebezpečných nákladů), kontrolu sociálních předpisů dle Nařízení ES č. 561/2006 Sb. - dodržování předpisů AETR, dodržování předpisů Celní správy včetně laboratorních kontrol přepravovaných látek a možnosti používání mobilního rentgenu.

Uvedený pozemek je nutné nově vybavit novým povrchem s normovými sklony, provést úpravu vymezení vážního a kontrolního místa pomocí oplocení. Upravená plocha bude sloužit i k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel.

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., výkon autorského dozoru stavby.

- úprava části přilehlého pozemku v nezbytné míře

- zaměření pozemku – kontrola s KN

- odvodnění kontrolní plochy

- úprava dopravního připojení kontrolní plochy

- zřízení rovinatosti povrchu dle norem pro nízkorychlostní vážení vozidel (NRV) včetně vyznačení tohoto místa vodorovným značením (VDZ)

- nový asfaltobetonový povrch vážního a kontrolního místa a navazující přilehlé plochy

- vodorovné dopravní značení – barva / plast pro vyznačení a řízení pohybu vozidel po kontrolní ploše

- označení kontrolní plochy včetně svislého dopravního značení (směrové tabule) – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“ – KÚ Středočeského kraje

- osvětlení odpočívky / případně zřízení  el. přípojky

- nové vymezení plochy odpočívky pomocí oplocení se zajištěním vjezdu (brána, závora)

- vyčištění a úprava zeleně

- výkon autorského dozoru