Technická specifikace

# Nouzov u Dymokur – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“

Místo realizace akce:

Nouzov u Dymokur – silnice I/32 ve staničení 17,7km  ; (GPS 50,2657353N, 15,237536E)

Základní popis akce:

Investiční záměr spočívá v modernizaci odpočívadla u silnice I/32 ve staničení 17,7km v lesním úseku v katastrálním území Nouzov u Dymokur, která bude sloužit pro odpočinek účastníků silničního provozu a zároveň bude sloužit pro nízkorychlostní vážení vozidel (NRV),kontrolu vozidel jezdících v režimu ADR (přeprava nebezpečných nákladů), kontrolu dodržování sociálních předpisů dle Nařízení ES č.561/2006 Sb. – dodržování předpisů AETR, dodržování předpisů Celní správy včetně laboratorních kontrol přepravovaných látek a možnosti používání mobilního rentgenu. Uvedený pozemek je nutné nově opravit novým povrchem s normovými sklony povrchu a provést úpravu připojení pro nákladní vozidla s návěsem a přívěsem. Odpočívadlo bude sloužit i k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel.

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., výkon autorského dozoru stavby.

- úprava přilehlého pozemku v nezbytné míře

- zaměření pozemku – kontrola s KN

- pročištění příkopů podél odpočívadla včetně odvodnění

- úprava dopravního připojení odpočívadla, rekonstrukce čel propustí

- zřízení rovinatosti dle norem pro nízkorychlostní vážení vozidel (NRV) včetně vyznačení tohoto místa vodorovným značením (VDZ)

- nový asfaltobetonový povrch vážního a kontrolního místa a navazující přilehlé plochy

- odstranění betonového prahu v tělese odpočívky

- vodorovné dopravní značení – barva / plast pro vyznačení a řízení pohybu vozidel po odpočívce (bílá x žlutá barva)

- označení odpočívky včetně svislého dopravního značení (směrové tabule) – „Vážní a kontrolní místo PČR a Celní správy“ – KÚ Středočeského kraje

- dopravní značení u výjezdu z odpočívadla

- vyčištění a vykácení dřevin, odstranění nefunkčních lavic a stolů pro motoristickou veřejnost

- zřízení svodidel u odpočívadla podél  silnice  I/32

- odstranění tělesa pozemní komunikace ve slepé části odpočívadla (cca 60m), rekultivace pozemku, napojení účelových komunikací z přilehlého lesa, zřízení 3ks uzamykatelných závor pro pozemní komunikace k lesu

- výkon autorského dozoru