Technická specifikace

Název akce:       III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno

Místo realizace: sil. III/24424 a III/2752 v katastrálním území obce Kostelní Hlavno,

okr. Mladá Boleslav

Staničení: III/2752 km 12,850 - 13,600, celková délka 750 m, prům. šíře 3,2 m,

plocha 4800 m2

III/24424 km 7,000 - 7,742, celková délka 742 m, prům. šíře 2,65 m,

plocha 1162 m2

(celková délka – 1492 m, celková plocha – 5962 m2)

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy, převážně v intravilánu obce Kostelní Hlavno. Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, částečně po výstavbě obecní kanalizace přičemž je po ní vedena veškerá automobilová doprava s velkým podílem nákladní autodopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu 1/2 povrchu komunikací je specifikováno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Frézování poškozených vrstev – strojní čištění vozovky – výšková úprava kanalizačních vpustí a vodovodních přípojek - spojovací postřik - vyrovnávací vrstva ACL – spojovací postřik - obrusná vrstva ACO 11 – zálivka spár – návrh, projednání a realizace DIO

Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Předpokládaná lhůta plnění: předpoklad 3 týdny

Zdroj financování: vlastní zdroje – Optimalizace 2020

(akce bude realizována za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Vladimír Krejča, vedoucí provozu oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 602 489 625

email: vladimir.krejca@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz

Marta Poláková, správní cestmistr, tel: 602 361 373, email: marta.polakova@ksus.cz

Karel Sulek, silniční technik, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:        Jakub Honzák, Marta Poláková