Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace,

Černoleská 1997, 25601 Benešov

Příloha č.4 - Soupis dovybavení zubní laboratoře

| Seznam | Specifikace | Počet kusů částka/Kč/ |
| --- | --- | --- |
| SOUBOR: 3D tiskárna + UV vytvrzovací jednotka + čistička 3D výtisků + nádržka pro 3D tiskárnu | stolní 3D tiskárna určená pro tisk různých protetických výrobků, spalitelných konstrukcí a dělených modelů technologie 3D tisku Low Force Stereolithography (LFS) široký výběr pryskyřic tisková plocha min.: 145 × 145 × 185 mm výška vrstvy v rozsahu: 25 – 300 µm průměr vytvrzovacího bodu min.: 85 µm 5,5" barevný dotykový displej výkon laseru min.: 250 mW Připojení přes Wi-Fi polymerační pec určená na vytvrzení vytištěných výrobků z 3D tiskáren vytvrzuje tisk na otočné platformě 13 LED zářivek s vlnovou délkou 405 nm možnosti ohřevu komory na min. 80°C zajišťuje automatické čištění vytištěných výrobků z 3D tiskáren přenos z 3D tiskárny zajištěn na platformě bez nutnosti použití ochranných rukavic zásobník na min. 8,6 l isopropylen alkoholu (IPA) součástí hydrometr pro kontrolu saturace IPA skladovací komora za tankem nezbytná pro technologie Low Force Stereolithography (LFS) nádržka s pružným dnem | 1 1 1 2 |
| Membránový sušič | určen k sušení tlakového vzduchu bezolejových kompresorů zachycuje prachové částice a kondenzát a tím zabraňuje tryskání vody z ofukových trysek u pracovních stolů, kde je žádaný suchý vzduch pro kompresor DK50 2x2V / 110 | 1 |
| Elektrická leštička | dvourychlostní leštička v odsávacím boxu s osvětlením odsávání - nezávislá regulace otáčky 1 400 / 2 800 ot./min rozměry max. (Š × H × V) 85 × 53 × 57 cm příkon motoru min. 170 W příkon odsávání min. 800 W | 1 |
| Polymerační pec | polymerační pec (lampa) pro fokompozitní materiály a finální vytvrzení materiálů používaných ve 3D tiskárnách stroboskopické světlo spektrum vlnových délek v rozmezí 390 do 540 nm max. rozměry (Š × H × V) 22,5 × 33 × 22 cm hmotnost do 9,5 kg příkon max. 300 W | 1 |