Příloha č. 5 Specifikace plnění v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: NÁKUP KONVEKTOMATU PRO DOMOV SENIORŮ UHLÍŘSKÉ JANOVICE.

Specifikace plnění:

V rámci této zakázky bude dodán a nainstalován konvektomat vyhovující následujícím parametrům:

- Konvektomat musí disponovat vlastním integrovaným bojlerem pro ohřev teplé vody. Konvektomat musí obsahovat funkce automatického čištění bojleru a funkci automatické kontroly zavápnění bojleru.

- Napětí 400 V

- Elektrický příkon max. 10,8 kW

- Vnější rozměry maximálně: 850 mm x 850 mm x 760 mm

- Kapacita konvektomatu: minimálně 6 GN 1/1 s možností vkládání napříč, tedy delší stranou proti dveřím konvektomatu

- Kapacita – počty jídel / den: minimální rozmezí 50 – 100 jídel / den

- Součástí konvektomatu musí být minimálně 1 vpichová sonda, která musí disponovat minimálně jedním měřícím teplotním bodem.

- Konvektomat musí umožňovat nízkoteplotní pečení a pečení přes noc.

- Požadovaný rozsah teplotního rozmezí: 30 – 300 °C

- Konvektomat musí umožňovat časování zásuvů.

V případě, že bude uchazeč potřebovat přesnější podklady pro vypracování nabídky, doporučujeme kontaktovat kontaktní osobu uvedenou ve výzvě a sjednat osobní návštěvu a prohlídku místa plnění.