Technická specifikace

Název  akce: III/3392 Zhoř- Vickovice

Místo realizace:  III/3392

Staničení : od  2,900-6,374 km,  délka úseku  3,474km,  prům.šířka-5,4m , plocha 18907

m2,

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu i intravilánu obcí Bludov a Vickovice.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní,zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy-penetrace, výtluky,rozpad krajnic apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3392.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Položka č.16 a 17 bude použita pouze se souhlasem TDI na základě laboratorních výsledků.

Technologie opravy :

Bude provedeno řezání asf. krytu, frézování, očištění, spojovací postřik, vyrovnávka a pokládka asfaltové vrstvy v tl. 50mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením, hloubení příkopů příkopovou frézou, zřízení krajnic a zalití spár. Návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavební  povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2020.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 6 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu : Radek Salač          	radek.salac@ksus.cz,           	724 997 622

Provozní cestmistr: Táňa Veselá	         	tana.vesela@ksus.cz,           	724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová  	renata.vycitalova@ksus.cz   	606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.