Příloha č. 3

Specifikace  (minimální parametry IT techniky)

| Konferenční mikrofon Popis Přenosný hlasový komunikátor s dosahem až 30 m, výkon reproduktoru min 10 W, odstup signál/šum +70 dB, všesměrový mikrofon, nabíjení pomocí USB. výdrž baterie na jedno nabití 15 hodin, funkce HD Voice. Parametry Rozměry: min 158 x 58 x 155 mm Konektivita: USB 2.0 & Bluetooth® – USB kabel~90cm Záruční doba: min 2 roky od data zakoupení Bluetooth® standard: Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE) Dosah i: min 20 m Výkon reproduktoru: min 10 Watt RMS: min 2 Watt Frekvenční rozsah: Konferenční mód: 150 Hz to 20 KHz (USB), 150 Hz to 7 KHz (BT) Typ mikrofonu: všesměrový odstup signál/šum: +70 dB Výdrž baterie: min 12 hodin Nabíjení: USB 5V / 500 mA – čas max 4h Pohotovostní doba: min 400 dní | 1 ks |
| --- | --- |

| Bezdrátový mikrofon s přijímačem Popis Kompaktní bezdrátový mikrofonní systém, vybavený 2x bezdrátovým vysílačem s vestavěným mikrofonem, 2x profesionálním klopovým mikrofonem a ultra-kompaktním dvoukanálovým přijímačem. Určeno pro zařízení s 3.5mm jack konektorem. Parametry Frekvence: 2,4 GHz Odstup signál/šum: +70 dB Výkon vysílač: min 10mW Dosah vysílače: min 25 m Frekvenční modulace: GFSK Ovládání: LED displej Výdrž baterie: min 4,5 h Nabíjení: přes USB port Hmotnost: do 40 g | 1 ks |
| --- | --- |
| Selfie tyč Popis Selfie tyč ze slitiny hliníku, vyjímatelným dálkovým ovládáním Bluetooth a stativem. Parametry materiál: slitina hliníku max délka: nejméně 45 cm způsob uchycení telefonu: mechanický typ stativu: tripod, ministativ | 1 ks |
| Tablet s příslušenstvím Popis Odolné tablety s ochranným obalem a kompatibilním stylusem, operační systém umožňuje práci s aplikacemi Google for Education. Stylus se chová stejně jako tužka, tvar čáry se přizpůsobuje tlaku i náklonu. Obal poskytuje bezpečnou ochranu při pádu. Tablet Rozměry: max 251 x 175 x 8 mm Čip: 64b. architektura, 7 nm technologie, Neural Engine Vnitřní paměť: min 32 GB Úhlopříčka: min 10,2 palců Rozlišení: min 2160 × 1620 pixelů při 264 bodech na palec (ppi) Jas: min 500 nitů Připojení: wifi Nabíjecí adaptér a nabíjecí kabel jsou součástí balení. Stylus Podpora: technologie snímání tlaku, ovládací gesta Výdrž baterie: min. 10 h práce Nabíjení: pomocí konektoru přímo z tabletu Délka: min 175 mm (od hrotu k víčku) Průměr: max 9 mm Hmotnost: max 21 g Připojení: Bluetooth Obal Odolný obal z pěnového plastu s výklopným stojánkem a rukojetí. | 10 ks |
| Webkamera Popis Webkamera s Full HD rozlišením, mikrofonem s potlačením šumu a automatickým doostřováním, Připojení k PC pomocí USB. Parametry rozlišení: 1920 x 1080 px přenosová rychlost: min 30 snímků za sekundu zaostřování: automatické | 5ks |