Příloha č.3 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka CNC dřevoobráběcího korpusového centra“

Nabídka každého tabletu musí splňovat parametry:

| Parametr | Splňuje (doplnit ANO či NE) |
| --- | --- |
| min. robustní svařovaný ocelový rám o vysoké pevnosti a rozměrové stabilitě | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| min. všechny sváry dokonalé bez nepřesností dle příslušných ISO norem | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| spodní sběrný kanál pilin a prachu s vývodem pro napojení odsávání - min. 1ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| na rameni portálové konstrukce nad pracovním stolem uloženy min. tyto pracovní agregáty: frézovací vřeteno, vrtací hlava s drážkovací pilkou | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| minimální požadované obráběcí operace: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| - vrtání vrtákem: do horní plochy dílce a do všech čtyř bočních ploch dílce | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| - drážkování pilkou: v ose x | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| - frézování: 3osé plně interpolované | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| šířka obráběného dílce - min. 900 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| délka obráběného dílce - min.3000 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| tloušťka obráběného dílce - min.60 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| minimální požadavek na obrobení nejmenšího dílce vrtáním do plochy a hrany: šířka max. 80 mm, délka max. 200 mm, tloušťka max.10 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| počet vrtáků vrtací hlavy pro vertikální vrtání - min. 8ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| počet vrtáků vrtací hlavy pro horizontální vrtání - min. 6ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| drážkovací pilka v ose x s integrovaným automaticky řízeným přítlakem dílce - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| odsávací koš drážkovací pilky s vývodem pro napojení odsávání - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| počet automaticky řízených vertikálních přítlaků dílce integrovaných ve vrtací hlavě - min. 3 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| výkon motoru vrtací hlavy - min. 2,2 kW | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| odsávací koš vrtací hlavy s vývodem pro napojení odsávání - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| frézovací 3osé elektrovřeteno s obvodovým automaticky řízeným přítlakem dílce - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| výkon 3osého elektrovřetene - min. 5,5 kW | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| minimální otáčky 3osého elektrovřetene - max. 1000 ot/min | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| maximální otáčky 3osého elektrovřetene - min. 18000 ot/min | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| odsávací koš 3osého elektrovřetene s vývodem pro napojení odsávání - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| boční automaticky řízený přítlak dílce o délce - min. 600 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| pneumatická upínací svěrka pro polohovaní dílce během obrábění - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| ofuk dílce v místě upnutí svěrky - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| automaticky řízené upínání pneumatické svěrky pro tl. dílce - v min. plynulém rozsahu 10 mm až 60 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| přední a zadní sklopné prodloužení pracovního stolu stroje o délce - min. 700 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| automatické centrální mazání os | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| přímý výhled na pracovní agregáty při práci přes bezpečnostní sklo | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| výsuvný referenční pneumatický doraz dílce - min.1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| automatické načítání skutečné délky dílce s automatickou korekcí pracovního programu - min.1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| automatická kontrola šířky dílce - min.1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| optická zábrana - min.1 ks na vstupu stroje a min. 1 ks na výstupu stroje | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| barevný monitor s úhlopříčkou - min. 19 palců | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| požadované ovládání stroje - min. klávesnice a myš | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| přípojka pro napojení na internet a vzdálenou diagnostiku stroje - min.1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| ovládací software stroje - min. 1 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| CAD/CAM software pro vytváření pracovních programu - min. 100 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Další min. požadavky: návod na obsluhu stroje v češtině, technická dokumentace stroje, Certifikát CE, technický výkres s prostorovými nároky stroje | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| montáž na místě určení se zkušebním provozem, včetně kompletního seřízení, zaškolení zaměstnanců zadavatele (obsluha a údržba), zaškolení zaměstnanců zadavatele v práci s ovládacím softwarem v rozsahu 30 hodin | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| doprava zařízení na místo určení. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Obchodní označení CNC dřevoobráběcího korpusového centra: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Datum vystavení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Podpis oprávněné osoby: