Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace,

Černoleská 1997, 25601 Benešov

Příloha č. 4

Specifikace předmětu „Dovybavení zubní laboratoře II“

| Seznam | Specifikace | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Fotopolymer pro 3D tisk | fotopolymer pro zhotovení předtvarů odlévaných metodou ztraceného vosku fotopolymer pro výukové modely fotopolymer pro dělené modely fotopolymer – vhodný na protiskusy | 3 2 2 1 |
| Míchací destička pro keramiku | destička určená pro míchání keramické masy a udržení této masy ve vlhkém pracovním stavu z vytvrzeného plaveného skla float dva navlhčovací proužky pro částečné navlhčení = rovnoměrný kapilární účinek vytvrzený povrch chrání štětec proti abrazi velikost destičky min. 159 x 90 x 4 mm velikost pouzdra min. 211 x 147 x 28 mm | 13 |
| Míchací destička | kruhová plastová destička s průhledným víčkem na intenzivní barvy destička určená pro uchovávání namíchaných akzentů určených pro individualizaci keramických hmot | 1 |
| Modelový systém pro výrobu dělených modelů | sada plastových destiček opatřených kovovými čepy destičky ve dvou velikostech modelový systém zjednoduší přípravu dělených modelů včetně transportních plastových destiček, plastových manžet, šroubů a izolace | 7 |
| Destilační přístroj | přístroj pro efektivní a rychlou výrobu destilované vody voda je zahřívána na 100°C a tím jsou zničeny viry a bakterie výroba destilované vody min. 0,7 l za hodinu kapacita nádoby min. 4 litry hmotnost přístroje max. 3,5 kg | 1 |
| Polymerační hrnec | pro zpracování pryskyřic hrnec vybaven manometrem, pojistkou, tlakovacím a přetlakovým ventilem objem min. 5 litrů maximální tlak 2,5 baru při 55 °C | 2 |
| Pneumatické dlátko | k odstraňování sádry a zatmelovací hmoty z náhrad (odlitky, plastové protézy) eliminace přenosu vibrací do rukou hlučnost do 81,5 db (A) max. rozměry (průměr × délka) 2,9 × 16,8 cm max. hmotnost 398 g pracovní tlak v rozmezí 4 – 6 bar spotřeba tlakového vzduchu max. 10 l/min | 1 |
| Lednice s mrazákem | uchovávání alginátových otisků, tekutin k formovacím hmotám, chlazení a uchovávání agarových otiskovacích hmot max. výška: 125 cm energetická třída min. A+ | 1 |