Příloha ZD č. 3 - Technická specifikace automobilu a nástavby

Specifikace sanitního automobilu:

Technická specifikace – sanitní vozidlo

Sanitní automobil kategorie C – podle EN ČSN 1789 + A2

( verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba )

Sanitní vozidlo – podvozek s kabinou a skříňovou nástavbou z lehkých kovů o minimálních

rozměrech ambulantního prostoru : Délka 2900mm, Šířka – 1900mm, Výška – 1850mm

Celková délka vozidla max. 5600mm

Max. výška vozidla 2650mm včetně veškeré výbavy jako výstražná zařízení, střešní okna,

ventilátory apod.

Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500kg včetně hmotností rezervy 260

kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem.

Motor vznětový o výkonu min 130kW, emisní norma EURO 6.

pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou deferenciálu.

Požadovaná výbava vozidla:

• Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka deferenciálu EDS,

protiskluzová regulace ASR a elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového

asistentu

• Pohon 4x4

• Mechanická uzávěrka deferenciálu zadní nápravy

• Spodní kryt motoru

• Světlá výška vozidla min. 1800mm

• El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

• Maximálně zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy

• Maximálně zesílené tlumiče vpředu a vzadu

• Imobilizér, otáčkoměr

• Min. 2 funkční klíče

• Přihřívač vody v okruhu motoru + nezávislý přihřívač oleje v bloku motoru při napojení

vozidla na vnější siť 230 V.

• Barva žlutá RAL 1016

• Alternátor s výkonem min. 180A

• Druhý akumulátor 12V / 95Ah / 420A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový,

dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na siť 230V, vybavený automatickým

odpojovačem při poklesu napětí pod 10V

• Min.  airbag řidiče + airbag pro spolujezdce

• Palubní počítač zobrazující min. : vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva,

dojezd vozidla

• Mlhové světlomety integrované do nárazníku vozidla

• přídavná konzola na palubní desce s 1-DIN šachtou pro umístění ovládacího panelu

digitální radiostanice

• Klimatizace s  min. poloautomatickou regulací s výdechy na ventilaci v kabině řidiče

• Min. 6-stupňová manuální nebo automatická převodovka

• Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce

• Centrální zamykání s dálkovým ovládání pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby,

všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla, možnost uzamčení

vozidla zevnitř

• Sedadla v kabině 1 + 1, výškově nastavitelná, vč. loketní a bederní opěrky

• Úprava zadní nápravy pomocí vzduchového odpružení se samonivelačním systémem

zajištující regulaci světlé výšky, vyrovnávání nerovnoměrného zatížení L+P strany vozidla

a komfort přepravovaného pacienta

• Lapače nečistot vpředu i vzadu

• Všechny pneumatiky s odpovídajícím indexem nosnosti pro celkovou hmotnost 3500kg

• Sada zimních pneumatik včetně disků (4ks)

• Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách

• Ostatní  a povinná výbava vozidla ( lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí,

rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

Specifikace skříňové nástavby :

• Nástavba skříňového typu z lehkých kovů v provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými

nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou

řidiče, stropními a bočními kabelovými kanály, testovaná dynamickou zkouškou

• Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a

zadních křídlových dveří s výškou max. 450mm od terénu.

• Výška podlahy sanitního prostoru max. 650mm od terénu

• Výsuvný nástupní schod v protiskluzové úpravě zabudovaný u bočních nástupních dveří

• Rozměry vstupních dveří výška / šířka : boční posuvné dveře – min 1900 / 1200mm, zadní

křídlové dveře – min 1900 / 1000mm

• Obložení stěn, stropu a dveří s minimem konstrukčních spár umožňující následné zcela variabilní

a flexibilní umístění a montáž zdravotnické techniky

• Posuvné dveře v sanitním prostoru s posuvným oknem, nepřesahující v žádné poloze půdorys

vozidla

• Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, částečně prosklené

• Aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů

• Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů

• Úložný prostor na levé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla min. rozměry

v/š/h/ 1300/700/250mm ( pro uložení 1ks transportní schodolez, 1ks SCOOP rám ) osvětlení

LED svítidlem

• Úložný prostor na pravé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla pro uložení

2 ks 10L a 1ks 2L tlakových láhví, osvětlení prostoru LED svítidlem.

Specifikace sanitní zástavby:

Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými

normami ke dni 1.1.2017

1/ Kabina řidiče

• V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel z kompozitních materiálů pro

zabudování ovladače výstražného zvukového zařízení, analogové stanice MOTOROLA

( radiostanici dodá zadavatel ) , přihrádky na dokumentaci formátu A4

• Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru

• Mapová svítilna v LED technologii na palubní desce u spolujezdce

• 2 kg hasicí přístroj včetně držáku a revizní zprávy

• Ruční dobíjecí svítilna v LED technologii včetně držáku s dobíjením, nainstalovaná na

středovém boxu,světelní tok min. 150lm po dobu 120 minimální

• Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky

• Montáž antén pro analogovou a digitální radiostanici, umístěné na vozidle dle zadavatele

• Montáž sady pro vozidlovou radiostanici MATRA – PEGAS. Napájení se samostatným jištěním.

( radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístit po dohodě se zadavatelem )

• Příprava pro montáž vozidlové analogové radiostanice v pásmu 160MHz. Montáž napájecího

svazku se samostatným jištěním

• Příprava pro montáž a montáž navigačního zařízení včetně napojení GPS jednotky na datovou

sběrnici vozidla ( zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel ). Montáž napájecího svazku se

samostatným jištěním

• Zajištění přípravy pro konečné propojení datových technologií ZZS SčK. Napájení se

samostatným jištěním. Konečné propojení zajistí zadavatel

• Ovladače výstražného zvukového zařízení zabudované do středového tunelu, ovládání světelného

výstražného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované dle požadavků ZZS SčK

v přístrojové desce. Přídavné stropní Led osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad

řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením

místa řidiče

• Přídavné teplovzdušné topení připojené na rozvod 230V

2/ Vlastní zástavba

• Boční a zadní okna ambulatního prostoru plně polepená tónovací fólií s propustností 5%,

spodní 1/3 výšky oken z vnitřní strany polepena neprůhlednou průsvitnou fólií

• Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a desinfikovatelným bezspárovým

materiálem

• Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy

• Odkládací prostor  nad kabinou řidiče a spolujezdce pro uložení vakuové matrace

• Výdech klimatizace a topení v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem

• Střešní okno o rozměrech 600 x 500 mm s fólií o propustnosti 5%, s možností nouzového

východu

• Všechny hrany zdravotnických skříněk a ostatních zástavbových prvků v zaobleném provedení

s radiusem min. 3mm

Specifikace dělící přepážky :

• Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem o rozměrech min. 900x350mm

• Napravo od dveří 4ks plexi držák na krabice rukavic

• Nad kabinou řidiče čtyři úložné prostory, jeden s minimálními rozměry  š1000 x v240 x h500mm

pro uložení vakuové matrace, dva minimálními rozměry š500 x v200 x h200mm pro

zdravotnický materiál a čtvrtý úložný prostor o minimálních rozměrech š1000 x v150 x h55mm. Dvířka jsou opatřena plynovými vzpěrami. U čtvrtého úložného prostoru možnost jeho otevření nebo uzavření i jiným certifikovaným způsobem.

• Vlevo pod klimatizací skříňka s plexi policemi

•Popis nábytkového modulu na přepážce :

• pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem

• min.3 zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí

teleskopických plynových vzpěr nebo jiným certifikovaným systémem

• prostor pro uložení 2 ks zdravotnických batohů přístupných po otevření bočních posuvných

dveří, větrací mřížka do prostoru nástavby

• výdech + dodání nezávislého topení

• výdech + dodání závislého vodního topení

• Elektrický termobox ( 37 st. C s hysterezí+ -2st. C ) zapojený přes klíček vozidla a nebo přihrádky

připojení vozidla na vnější síť 230V, ovládací prvky umístěné tak, aby nemohlo dojít

k náhodné změně teploty nebo nechtěnému zapnutí nebo vypnutí.

• Integrovaný odpadkový koš

• Úložný prostor pod provizorním čalouněním místem pro sezení ( např. při intubaci )

integrovaný v nábytkovém modulu.

Specifikace levého boku zástavby :

• Pevné okno v zadní části boku skříně vozidla

• Ve střední části technický sloup s vývody : 4x12V zásuvku s kontrolkou LED, 2x vývod O2,

2 x zásuvka230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj 230V, dole zásuvka 230V

napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení

• V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů

• Přes okno kolejnicový systém pro ukotvení zdravotnických přístrojů

• V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přípustná pouze dveřmi z vnější

části vozidla, vrchní prostor se 2 policemi přístupnými zevnitř výklopnými dvířky

• Na boku zadní skříňky prostor pro nástěnný tonometr

• Úložný prostor nad podběhem vozidla s víkem a sklopným čelem

• V přední části pod výdechem klimatizace otevřená police s úložnými boxy

Specifikace pravého boku zástavby :

• Skříň pro uložení 1 ks 2L a 2 ks 10L O2 láhví přístupných zvenku, včetně držáků na 2 ks 10L

tlakových láhví a 1 ks 2L tlakové láhve. Z amb. prostoru pouze přístup pro ovládání reg.ventilů.

Dodávka 2 ks spojovacích hadic včetně rychlospojek pro připojení O2 do rozvodu vozidla,

2 rychlospojky na vstupu rozvodu O2

• Nad skříň pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami

• Na pravé straně 2 x sklopné a otočné sedadlo s integrovaným 3.bodovým bezp. pásem skrytým

pod plastovým obložením zádové opěry, s možností vertikálního plynulého otáčení 180 stupňů,

polohovatelnou hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200cm, polohovatelnou loketní a zádovou

opěrou

• Dodatečné polstrování pravé stěny pro opěru hlavy osoby sedící na sklopném sedadle

• Veškeré vypínače a ovladače umístění na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly

přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač

modrého podsvícení, kolébkový spínač pro bodovky, reproduktory, topení, stropní ventilátor

a vypínač hlavního osvětlení, vypínač zvukové signalizace

• Vzadu u dveří vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem

Ostatní výbava vozidla :

• Celonerezový stůl pro nosítka, s bočním posuvem, s výsuvnou a naklápěcí pojezdovou deskou,

zádržným systémem pro nosítka s podvozkem

• Nosítka s podvozkem s nosností min. 250kg, polohovatelný podvozek s možností bočního

posuvu, nosítka s polohovatelným podhlavníkem a možností nastavení protišokové polohy,

sklopná boční madla, možnost otoční nosítek na podvozku – přeprava pacienta v sanitním

vozidle otočeném po směru jízdy, matrace s dětským integrovaným zádržným systémem

a samonavíjejícími min. 4 bodovými bezp. pásy, reflexní prvky na konstrukci s označením

zadavatele

• Led integrované stropní osvětlení barva teplá bílá umístěné v úhlu 45 stupňů, vypínač

s plynulou regulací u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče

• Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta

• Dobíjení obou baterií vozidla současně pomocí automatické nabíječky s výkonem min. 2 x 25 A

• Noční orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy

• Nouzové osvětlení sanitního prostoru 5W při otevření dveří

• Připojení k vnější síti 230V pomocí samoodpojovací zásuvky min. s IP 55 v nerezovém

provedení včetně připojovacího kabelu v délce 10m

• Madlo po pravé straně bočního vstupu

• Madlo nerezové podélné pod stropem s držáky na infuze 2 + 2 ks v zadní polovině.

• Rozvod kyslíku se dvěma rychlospoji ve střední části levého boku, umístění dle požadavku

zadavatele

• ovládací panely světel, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie

• Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém

klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartování motoru. odtok kondenzátu

mimo vozidlo

• Závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání

z ambulantního prostoru, výdech přímo v ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový

ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce

• Nezávislé topení v ambulantním prostoru

• Přídavné teplovzdušné topení připojené na rozvod 230V v sanitním vozidle ovládané

samostatným termostatem umístěné v levé střední části prostoru pro pacienty, které nesmí být

umístěné na podlaze

• Obousměrný stropní ventilátor

• Reproduktor v ambulantním prostoru pro RDST

• Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení

• Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří sanitním prostoru v LED provedení

• Nouzové osvětlení LED 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru

• Osvětlení prostoru tlakových láhví a venkovního úložného prostoru LED technologií 0,5W

• Zvuková signalizace z nástavby do prostoru řidiče

• Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou folií v souladu se stávajícím

desingem vozidel zadavatele

• Rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků dle požadavků zadavatele

Výstražná světelná a zvuková zařízení :

- Přední zapuštěná sdružená modrá výstražná LED světla v lineární technologii

s minimálním počtem 100 světelných zdrojů, rovnoměrné provedení po celé šíři na horní

hraně spoileru vozidla mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou. v případě, že bude

rampa vybavena funkcí modrého podsvícení, nesmí být toto možno použít za jízdy vozidla.

- Zvukové výstražné zařízení o výkonu min. 200W s mikrofonem + 2 ploché reproduktory o

výkonu min. 2 x 100W umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost přepínání tónů

na volantu. Tři režimy zvukové signalizace.

- v zadní části střechy 2 x integrované výstražné modré LED světlo v lineární technologii

s čirým krytem, zapuštěné v horních rozích sanitní nástavby tak, aby nepřesahovalo

půdorys a ani světlou výšku sanitní nástavby. Celkem min. 30 světelných zdrojů

- Přední výstražná modrá LED světla v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla,

samostatně vypínatelná, každé min. 6 světelných zdrojů

- Přední výstražná LED světla modrá v lineární technologii umístěné pod zrcátky 2ks,

vypínatelné společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů

- Modrá výstražná LED světla v lineární technologii umístěná na předních blatnících

vozidla 2 ks, vypínatelná společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů,

nepřesahující profil blatníků o více než 5mm

• Na levé a pravé horní straně střechy vozidla vzadu přídavná LED světla ( směrová, poziční,

brzdová )

• Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy

vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi a v kabině řidiče

• 2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy ovládání

pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče

• Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným

LCD displejem v kabině řidiče + couvací senzory

Specifikace navigace:

- Požadované parametry na HW Navigačních přístrojů:

  - Dotykový displej o velikosti v rozmezí 6,5“ – 7,5“ , je požadována národní nebo Evropská homologace

  - Bluetooth 2.1

  - WiFi – 802.11 a/b/g/n

  - Integrovaný port pro připojení čtečky čárového kódu a magnetických karet

  - Rozhraní – 2 USB porty (USB 2.0 klient, USB 2.0 host), HDMI výstup

  - Paměť – 1GB RAM + 4GB Flash + 4GB microSD

  - Kamera s rozlišením min 8 megapixelů

  - GPS – integrovaný modul

  - Rozsah provozních teplot - 0°C až 50°C

  - GPRS, 3G modul integrovaný

- Požadované parametry na SW Navigačních přístrojů

  - Operační systém – vhodný pro zobrazení a vyhledávání mapových dat jako GIS dispečinku (vrstvy zájmových bodů, další bodové vrstvy mapových podkladů GIS dispečinku a mapových služeb z DC GIS NIS)

  - Aplikace pro zadávání statusů o výjezdu

  - Navigační SW (navigace v silniční síti + navigace nad rastrovým mapovým podkladem) – v zařízení, dostupné i offline

  - Obousměrná komunikace s IS OŘ pomocí textových zpráv

  - Vizualizace dalších posádek na stejném zásahu

  - Zobrazení čísla posádky a zobrazení čísla zásahu

  - Doručení cíle od dispečerky se zobrazením cíle v mapě nebo volitelně automatické spuštění navigace, stejným způsobem i při změně cíle

  - Zvuková signalizace příchozího zásahu a změny cílového místa zásahu

  - Mapové podklady pro silniční automobilovou navigaci s aktualizací na min 3 roky

  - Integrovaný systém správy mobilních zařízení (MDM) umožňující vzdálenou správu zařízení a omezení přístupu uživatelů k funkcím OS

- Požadavky ukládání záznamů jsou tyto:

  - Vnitřní paměť musí uchovat uložená data i při odpojení napájení

  - Nastavitelná kritéria pro ukládání dat do vnitřní paměti (ujetá vzdálenost, čas a jejich kombinace)

  - Ukládání všech provozních dat včetně stavů/režimů posádky (pokud se zadávají)

  - Možnost změny intervalu ukládání (např. při jízdě s majákem)

  - Automatické a průběžné odesílání dat na dispečink

- Požadavky na update zařízení jsou tyto:

  - Schopnost změny parametrů po kabelu a také ,,over air“

  - Schopnost změny firmware po kabelu a také ,,over air“

- Požadavky na řízení příkonu jsou tyto:

  - Řízení příkonu podle stavu vozidla – přechod do režimu spánek při neaktivitě vozidla

  - Možnost přechodu do aktivního stavu na základě externí události (např. otevření dveří)

Následující tabulka uvádí popis základních požadovaných funkcionalit pro navigační přístroje:

|  | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Typ komunikace GSM v režimu minimálně GPRS Komunikace přes privátní APN, bez vazby na veřejný internet Komunikace přes vozidlovou jednotku GPS (duální kanál) WIFI |
|  | Požadavky na funkčnost Zajištění trvalé a obousměrné komunikace přes mobilní datové připojení GSM operátora Schopnost bezobslužného a průběžného stahování dat bez zbytečné duplikace datového toku Zajištění přenesení 100% dat vozidlové jednotky na dispečink – odolnost proti dočasné ztrátě komunikace (požadujeme stručně popsat použitou metodu) Automatická inteligentní volba datového kanálu podle dostupnosti připojení (např. WiFi→GPRS v zařízení→GPRS ve vozidlové jednotce) Detekce přihlášení vozidlové jednotky do sítě zahraničních operátorů, možnost parametrizace (např. zakázat přihlášení a posílání zpráv na dispečink) Kompatibilita se implementovaným systémem řízení a správy navigačních a telematických zařízení a interface na GIS a systém OŘ KZOS |
|  | Navigační a mapový modul Funkční i v režimu bez připojení k síti GSM Možnost duálního pohledu (navigace v silniční síti (3D) + mapa se zobrazením vrstev), pohled přepínatelný za běhu (jen silniční, jen mapa, oba pohledy současně) Mapový podklad v silniční síti určený pro složky IZS (navigace ve specifických oblastech jako pěší zóny, jednosměrné ulice, atd.) Zobrazení vrstev konfigurovatelné centrálně na úrovni jednotlivých zařízení Automatické načítání POI ze systému GIS, interních databází ZZS a z rozhraní NIS IZS Možnost odesílání statusových hlášení přímo z mapového zobrazení Upozornění na změnu cíle a okamžité přepočítání trasy i v mapovém zobrazení Zobrazení posádek s barevným vyznačením stavu a příslušnosti k výjezdu Automatická, centrálně řízená, bezzásahová aktualizace mapových podkladů Zobrazení uzavírek v mapovém podkladu z JSDI |
|  | Požadavky na správu systému Základní vzdálená správa navigačních zařízení (stav baterií, připojení, konfigurace sítí, konfigurace přístroje) Nastavení tzv. kioskového módu (uzamčení přístroje, povoleny jsou pouze nastavené fuknce) na navigačních zařízeních vzdáleně Kompletní správa systému na úrovni zákazníka bez účasti dodavatele přes grafické rozhraní včetně nastavení oprávnění administrátorů podle skupin, atd |

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění.

Zkratky

OŘ– operační řízení

KZOS – Krajské zdravotnické operační středisko

Specifikace radiostanice digitální Pegas/Matra

# vozidlová radiostanice Pegas/Matra

- radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 & -2,

- normy ETSI pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1,

- standard upravující problematiku elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001,

- označení CE v souladu s direktivou EU R&TTE 1999/5/EC,

- zařízení splňuje požadavky direktivy 2002/95/EC týkající se obsahu nebezpečných látek (RoHS),

- kmitočtová pásma 380 – 430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz, 440 – 490 MHZ s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz,

- možnost půlkanálového ofsetu.

- Specifikace RF - maximální výstupní výkon vysílače: 10 W, statická/dynamická citlivost lepší než -119 dBm/-111dBm,

- Specifikace odolnosti - odolnost proti vodě a prachu dle klasifikace IP54

- Příslušná anténa

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Naprogramování radiostanic zajistí objednavatel.

Specifikace analogové radiostanice

# mobilní (vozidlová) profesionální radiostanice pro kmitočtové pásmo VHF (146-174 MHz), vf výkon 1-25W, 255 kanálů,

# signalizace Select 5 (5-ti tónová), signalizace CTCSS a DTS (PL a DPL),

# tónová volba DTMF,

# vybavení radiostanice klávesovým mikrofonem,

# čelní panel 2 řádkový alfanumerický displej, tlačítka pro rychlou navigaci v menu, 6 programovacích tlačítek, barevné stavové LED

- Příslušná anténa

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Radiostanice budou naprogramovány na frekvence ZZS SčK.