Technická specifikace

Název akce:   III/2367, most ev. č. 2367 – 2 přes potok za obcí Nový Jáchymov     TDI

Most ev.2367 - 2 č.

Staničení provozní v km :4.98km  CMS KD

- Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Stavba se nachází ve středočeském kraji. Jedná se o komunikaci III/2367, která prochází obcí Nový Jáchymov most ev. č. 2367 - 2 je již za obcí na rozhraní okresu Beroun a Rakovník. Most je v havarijním stavu a po poslední prohlídce je stav omezující pro veškerou dopravu na 3 tuny, jízda jedním jízdním pruhem. Nosná konstrukce ( ocelové nosníky pro značnou korozi již nevykazují potřebnou únosnost.)

Výčet požadovaných oprav:

Stručný popis návrhu stavby

. Stávající most je ve špatném technickém stavu  a proto musí být snesen a nahrazen mostem novým. Podle živočišného průzkumu je nutné se řídit pokyny příslušného životního  odboru. Je navržen přímo pojížděný železo betonový otevřený rám s kolmým rozpětím 5,24metrů se zavěšenými žb křídly. |na římsách bude mostní svodidlo se zádržným systémem v úrovni zadržení H2.

2.Výčet požadovaných prací TDI a specialistu na geotechniku

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)

- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména

- Základové spáry

- Drenážní systém

- Izolace proti vodě a vlhkosti

- Výztuž konstrukcí

- Další dle konkrétního návrhu řešení

- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu

- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce

- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku

- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla

- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu

- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci jako jsou např. vícepráce nebo změny pro jiné řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.

- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.

- Kontrolovat věcnou a  správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby

- Zúčastnit se konečného vyúčtování

- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde :

- Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků

- Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku

- Stavební deník

- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení

- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků

- Doklady o provedených zkouškách a revizí

- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: - Demolice a výstavba nového objektu - napojení navazujících komunikací DIO Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

4. Náklady stavby dle rozpočtu:

Stavba:    : rozpočet: 7 194 617,74Kč bez DPH, tj. 8 705 487,47Kč s DPH 21%

5. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace

-  předpoklad zahájení v r. / 2021

Kontakt :

Miroslav Dostál Jr, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: Miroslav.Dostal Jr@ksus.cz

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935,

email: miroslav.knopp@ksus.cz

Zpracoval: Miroslav  Knopp

Datum: 17.12.2020

Přílohy :

FotodokumentacePřidat fotografii nebo dokument