Technická specifikace

Název akce:      „III/00519 Úhonice - Rudná“ - SD

Místo realizace: silnice III/00519 ve staničení km 0,000 - 2,770 v délce 2,770km, od křižovatky se silnicí II/101 v obci Úhonice ke křižovatce se silnicí III/00518, uzlové body 1241A035  1241A216, oblast Kladno, okr. Praha - západ, CMS Rudná

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/00519 Úhonice - Rudná“.

Jedná se o opravu krytu silnice III/00519 v celém jejím úseku od křižovatky se silnicí II/101 v Úhonicích až po stykovou křižovatku na připojení na silnici III/00518 před nadjezdem trasy dálnice D5. Celkově délka 2,770km. Oprava dle zpracované projektové dokumentace společností Atelier PROMIKA, s.r.o., (DSP/PDPS) z 08/2018. Stavba bude prováděna v rámci udržovacích prací, vyjádření č. MUCE 69810/2018 OSU vydané Městským úřadem Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací.

Technický popis stávajících objektů:

Úsek silnice je ve špatném technickém stavu s nevyhovujícím odvodněním v úseku km 0,000 - 2,770.

Stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice III/00519 rozdělené na několik dílčích částí.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Návrh řešení:

Obsahem tohoto stavebního objektu je oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova propustků, výšková rektifikace a výměna obrubníků v zastavěném území a výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí. Návrh zcela zachovává směrové i výškové vedení nivelety.

Termín realizace: 2 měsíce (stavba 7 týdnů)

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Šárka Balážová, silniční technik, mobil: 607 584 721, e-mail: sarka.balazova@ksus.cz

Martin Hičar, provozní cestmistr, mobil: 720 982 866, e-mail: martin.hicar@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Fotodokumentace: