Technická specifikace

Název akce:  II/105 Kabáty, opěrná zeď

Místo realizace akce: silnice II/105 v Jílovém u Prahy, část Kabáty, v km 10,710 – 10,820, v délce 0,110 km, uzlové body 1242A046  1242A102, oblast Kladno, okres Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav, k. ú. Jílové u Prahy

řešený úsek silnice II/105 – poruchy pobřežní zdi a komunikace

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o opravu opěrné zdi vč. opravy přilehlé silnice II/105 v Jílovém u Prahy, části obce Kabáty. Součástí akce je přeložka inženýrských sítí a úprava odvodnění vozovky. Délka řešeného úseku silnice II/105 je cca 110m, vše dle zpracované projektové dokumentace společností Atelier PROMIKA s.r.o., (PDPS) ze 4/2019. Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, rozhodnutí stavební povolení dne 26.6.2020 pod č.j.: MUCE 41568/2020 OSU.

Technický popis stávajících objektů:

Řešeným územím je vozovka silnice II/105 včetně přilehlé opěrné zdi. Stavba leží v intravilánu, jedná se o průjezdní úsek silnice II/105 v zastavěném území. Silnice je v tomto úseku orientována ve směru SJ ve smyslu staničení. Začátek úpravy leží v místě připojení mostku „A“ v provozním staničení km 10.710309. Konec úpravy leží v místě připojení mostku „C“ v provozním staničení km 10.819807. Silnice II/105 je obousměrnou, dvoupruhovou nedělenou pozemní komunikací v intravilánové úpravě. Silnice je z východní strany lemována chodníkem a ze západní strany opěrnou zdí. Stávající šířka vozovky v přímé je 5,5m. V řešeném úseku se nachází celkem 3 mostky přes přilehlý potok. Odvodnění vozovky je zajištěno do stávajících uličních vpustí, resp. do potoka. Niveleta silnice má min. podélný sklon 3,98%, maximální 5,87%. Vozovka silnice má netuhou konstrukci s asfaltovým krytem a vykazuje v současnosti celou řadu poruch. V řešeném úseku se nenachází autobusové zastávky.

Návrh řešení:

Vybudování železobetonové opěrné zdi a výměna celé konstrukční vrstvy jízdního pruhu vozovky, který přiléhá k navrhované opěrné zdi. V jízdním pruhu, přiléhajícímu k chodníku, bude provedena pouze výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky. Opěrná zeď bude opatřena zábradelním svodidlem. Odvedení srážkových vod z vozovky silnice je zajištěno podélným a příčným spádováním do stávajících a do 2 nově navržených uličních vpustí, které jsou dále odváděny dešťovou kanalizací do přilehlé vodoteče. Odvodnění zemní pláně bude pomocí drenážního systému, který bude také průběžně zaústěn do vodoteče. Podrobný popis provedení stavby je uveden ve zpracované projektové dokumentaci společností Atelier PROMIKA s.r.o., (PDPS) z 4/2019.

Součástí podkladů opravy silnice je provedená diagnostika vozovky - Zpráva č. 0821 V195065 z ledna 2020. Vzorky ze 4. podkladní vrstvy z hloubky 216-266 mm překračují povolený obsah Benzo(a)pyrenu. Navrhuje se zpracování na stavbě pouze recyklací za studena na místě s využitím asfaltové emulze. V opačném případě bude klasifikován jako nebezpečný odpad 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet.

Oprava bude prováděna za omezení dopravy. Součástí projektové dokumentace je návrh DIO, které předpokládá realizaci stavby v řešeném úseku silnice II/105 po polovinách vozovky s tím, že budou zajištěny vjezdy a výjezdy z přilehlých pozemků. Detailní návrh DIO a jeho případnou aktualizaci zajistí zhotovitel stavby včetně projednání s příslušným oddělením PČR a silničním správním úřadem.

Termín realizace: předpokládaná doba výstavby 9 měsíců

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: pavel.spacek@ksus.cz

Fotodokumentace: