Technická specifikace

Název akce:      III/00315 Libeř, zvýšení bezpečnosti

Místo realizace: silnice III/00315 mezi uzl. body 1242A047 a 1242A171 v km 7,150 – 7,880

Délka řešeného úseku 0,730 km, sled směrových zatáček při příjezdu k obci Libeř ve směru od města Jílové u Prahy po zatáčku u místního kostela, oblast Kladno, okres Praha-západ, CMS Zbraslav

řešený úsek silnice III/00315

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu s cílem snížení dopravní nehodovosti na silnici III/ 00315 v rozsahu staničení cca km 7,150 – 7,880. Jde o sled směrových zatáček při příjezdu k obci Libeř ve směru od města Jílové u Prahy. K nehodám dochází zejména na mokré vozovce vlivem vysokých rychlostí projíždějících vozidel. Tento úsek byl vybrán na základě požadavku zástupce Policie ČR s ohledem na množství nehod, které zde jsou dle evidence nehod Policie ČR.

Oprava bude prováděna dle PD, kterou zpracovala firma ONEGAST, spol. s r.o. v 5/2021.

Součástí veřejné zakázky je zhotovitelem projednání a realizaci DIO.

Návrh řešení:

Obsahem návrhu je provedení bezpečnostní protismykové úpravy (dále jen BPÚ) ve dvou následných protisměrných obloucích ve staničení km 7,280 – 7,500 a dále pak ve směrovém oblouku ve staničení km 7,780 – 7,880 v souladu s příslušným ustanoveními TP 213 Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek. Silnice III/00315 propojuje Dolní Břežany a Jílové u Prahy, Radlík a dále pokračuje na Sulice. Její šířkové uspořádání v řešeném úseku vesměs odpovídá návrhové kategorii S 6,5 s jízdním pruhem šířky 2,75m a vodícím proužkem a nezpevněnou krajnicí šířky 0,25m, ve směrových obloucích s rozšířením. Dále je vybavena vodorovným značením V4 (0,125) v celé délce úseku a v km 7,15 označena svislým dopravním značením upozorňujícím řidiče na nebezpečí smyku.

Navržené úpravy provedení BPÚ ve směrových obloucích se týkají pouze položení BPÚ, včetně potřebných přípravných prací, obnovení vodorovného dopravního značení v nezbytně nutném rozsahu stavby a úpravě svislého dopravního značení. Svislé dopravní značení obsahuje osazení značky „IP5“. Doporučená rychlost „30“ k stávající značce „A8“ Nebezpečí smyku, doplnění značek

„Z3“ malá vodící tabule do druhého směrového oblouku, posunutí značky „IZ4a“ - Obec a „IZ4b“ - Konec obce směrem od obce a osazení značky „A8“ Nebezpečí smyku se zančkou „IP5“ Doporučená rychlost „30“ na původní sloupek po přesunuté značce „IZ4a“. Rozsah návrhu BPÚ a úpravy dopravního značení je patrný z PD, Situace v měřítku 1:1000 a popisu v kapitole „Navrhované konstrukce“ v technické zprávě. Výškové uspořádání se navrhovanými úpravami nemění.

Podrobná specifikace předmětu díla:

Před položení BPÚ budou opraveny poruchy krytu vozovky a dále bude provedeno stržení krajnice a vyčištění příkopů, ošetření trhlin, oprava výtluků, sanace podkladních vrstev okrajů vozovky a stržení krajnice a vyčištění příkopů (vše viz Technická zpráva, kapitola „Navrhované konstrukce“). Ke zvýšení bezpečností bude použita BPÚ, která bude nanesena přímo na stávající asfaltový povrch vozovky ve směrových obloucích. BPÚ bude provedena 10m před začátkem směrového oblouku a ve ¾ délky oblouku pro klesající směr v celé šířce vozovky. Bezprostředně před prováděním prací musí být z povrchu odstraněny nečistoty (uvolněná zrna kameniva, hlína, prach, drobné nečistoty, olejové a mastné skvrny a další volné částice), které mohou snížit přilnavost BPÚ k podkladu. Při pokládce BPÚ je nutné postupovat podle technického předpisu TePř zhotovitele BPÚ, který odpovídá předpisům výrobců použitých materiálů.

Odvádění dešťových vod z komunikací se navrženými úpravami nemění. Součástí této stavby nejsou žádné přeložky stávajících ani návrh nových vedení inženýrských sítí. U stávajících vedení inženýrských sítí se předpokládá, že jsou uložena v hloubkách a řádně ochráněna. Před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do projektové dokumentace.

Součástí stavby je obnovení vodorovného dopravního značení v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou a úprava svislého dopravního značení. Návrh dopravního značení je zřejmý z grafické přílohy Situace v měřítku 1:1000. Dopravní značení se v koncích úpravy naváže na stávající čáry plynulým náběhem. Vzhledem k časovému předstihu vydání PD před skutečným uvedením stavby do provozu je nutné ještě před zahájením vlastní realizace DZ provést aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je nutná k možným změnám jak v právní, tak technicko - kvalitativní oblasti DZ, ke kterým může dojít v době mezi zpracováním návrhu a samotnou realizací stavby.

Před vlastní realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo přechodné úpravy silničního provozu, návrh je nejprve nutno opětovně projednat s Policií ČR. Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Doba realizace:  1 měsíc

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: pavel.spacek@ksus.cz

Ivana Jurčíková, správní cestmistr CMS Zbraslav, mobil: 724 030 690,

e-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz

Fotodokumentace:

Zpracoval: Pavel Špaček v červenci 2021