Specifikace – nový konvektomat do ŠJ

Požadavky na uchazeče:

Zadavatel požaduje doložení servisní certifikace dodavatelské společnosti vydané výrobcem zařízení platné v době realizace.

Zadavatel požaduje doložení obchodní certifikace dodavatelské společnosti vydané výrobcem zařízení platné v době realizace.

Zadavatel vyžaduje osobní prohlídku na místě realizace z důvodu kontroly přípojných bodů. Tato prohlídka bude na místě instalace potvrzena vedoucí školní jídelny. Toto potvrzení musí být součástí zaslané dokumentace.

Uchazeč připojí ke krycímu listu také konkrétní nabízený model konvektomatu, který bude odpovídat výše uvedené specifikaci.

Technické požadavky konvektomatu:

Rozměry (+/-max. 5mm): 894x1020x1876mm

Kapacita minimálně: 20x GN1/1

Orientace zásuvů: vkládání příčně

Příkon maximálně: 29,5kW

Rozteč vsuvů minimálně: 67mm

Varná komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy pro jednoduché čištění a údržbu

Osvětlení varné komory externím LED světlem

Páře odolný dotykový ovládací panel krytí minimálně IPX5

Odkapová miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích

Objemná odpadní nádoba s možností napojení na odpad

Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály

Minimálně 2-stupňová dveřní klika

Autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch

Bezpečnostní termostat

Otevíratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu

Nerezový C-profil vsunů

Teplota předehřátí až na minimálně 260°C nastavitelná obsluhou pro každý program zvlášť

udržovací režim "HOLD"

Kontinuální režim "INF"

Vizualizace a nastavení reálného času, teploty sondy jádra, teploty uvnitř komory, vlhkosti a rychlosti otáček ventilátorů

Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F

Ovládací prostředí kompletně v českém jazyce

Dveřní panty z vysoce odolného samomazného techno-polymeru (pro boční otevírání dveří)

Pozice aretace dveří v 120° - 180°

4 automatické mycí programy (s bezpečnostním tlakovým spínačem vody a mycího prostředku)

Integrovaný zásobník čistícího prostředku

produkce vlhkosti a páry od 35°C, nastavitelné od 10% do 100%

nucené odsávání vlhkosti nastavitelné od 10% do 100% při libovolné teplotě

maximální tepelná efektivita a bezpečnost práce, brzda motoru při otevření dveří, pro minimalizaci tepelných ztrát

inteligentní technologie pomocí senzorů automaticky reguluje přívod a odvod vlhkosti a zaručuje tak optimální klimatické podmínky uvnitř varné komory bez ohledu na množství vložené suroviny

minimálně 4 rychlostní ventilátory s rezervním chodem a pulzní funkcí umožňuje nákres varných procesů s nekonečným počtem kroků pouze jedním dotykem Minimálně 384 uložitelných programů uživatele Možnost přiřazení názvů a obrázků uloženým programům Možnost ručního napsání názvu programu

Upozorňujeme, že dodavatel provede komplexní dodávku tzn. uvedení nového konvektomatu do plného provozu v místě plnění objednatele, zaškolí obsluhující personál, odvoz a likvidace původního konvektomatu.

Celková maximální přípustná cena za kompletní dodávku včetně navazujících služeb:

479.338 Kč bez DPH

580 000 Kč s DPH